## Slide 2
事 実
データをとる
データの処理
判 断
対策・行動
・技術、経験を加えて
ＱＣ手法とは
◇“事実に基づく”という事を具体化するためには、
データにより判断するのがよい。
データをとってこれを解析してみると、従来の勘だけ
では気がつかなかった状態や原因が発見されたり、
経験的に「そうではなかろうか」と思っていた事が
明らかになったりします。
３．参考資料【ＱＣ手法】
“ＱＣ手法”とは、「品質管理活動において問題を発見し、情報を整理し、発想し、要因を解析し、対策し、改善を行なって、管理の定着を図っていくための手法」をいう。
“事実に基づく”を具体化するためにデータで判断する
３－１ 問題解決とＱＣ手法
データの活用
P-122
職場で問題解決をするためには、どのような不具合が
出ているのか、その実態をつかむことが 必要になる。
不具合の状況や不良品を徹底的に分析し、結果を悪くして
いる要因系のうち、真の要因を追求し、つき止めなければ
ならない。
ここにおいて必要となる道具が『ＱＣ手法』です。
・チェックシート
・ＱＣ手法の活用

## Slide 3
ＱＣ手法
ＱＣ７つ道具
新ＱＣ７つ道具
統計的方法
その他のＱＣ手法
（層別）
①チェックシート ②グラフ ③パレート図
④特性要因図 ⑤ヒストグラム ⑥管理図
⑦散布図
①親和図法 ②連関図法 ③系統図法
④マトリックス図法 ⑤ＰＤＰＣ法
⑥アロー･ダイヤグラム法 ⑦マトリックスデータ解析法
①検定･推定 ②相関分析 ③回帰分析 ④実験計画法
⑤二項確率紙 ⑥簡易分析法 ⑦多変量解析法など
①サンプリング法 ②抜取検査法 ③官能検査法
④信頼性工学（ＦＴＡ･ＦＭＥＡ･ワイブル確率紙）など
問題を解決するために用いられる「ＱＣ手法」には次のようなものがある
（２） ＱＣ手法の種類
P-122
品質管理では、事実をデータでつかみ、バラツキのある現象について、これを統計的に処理し、
その結果に基づいて、客観的に行動するというアプローチが強調されます。その意味からも数値
データが重視されてきました。
しかし、近年は、新製品開発の品質が重視され、製品企画や製品設計の重要性が叫ばれています。
また、市場競争の激化などから営業や購買、サービス部門での品質管理の重要性も増してきています。
ここにおいて数値データだけでなく、言語情報にもとづく解析も大切になってきています。
そして、数値データだけでなく言語データも含め、品質管理活動において有用な手法を『ＱＣ手法』
と呼ぶようになってきました。
◇ 数値データだけでなく言語データも含め、品質管理活動において有用な『ＱＣ手法』
P-125

## Slide 4
（３） ＱＣ手法の使い方の手順
問題解決において用いるＱＣ手法には、グラフ化するだけのやさしい手法から、
パソコンやコンピュータを使わないと解けない高度な手法まである。
ひとつの手法を使うだけで十分な問題もあれば複数を組み合わせて
取り組む問題もある。
問題解決にＱＣ手法を活かすためには、使い方を間違えないことが大切です。
目的や用途に応じてＱＣ手法を適切に使い分けるためにも、基本的な手順を理解しておく必要が
あります。
P-123

## Slide 5
（５） ＱＣ手法を上手に活用するために
ＱＣ手法を上手に活用するための１０のポイントを紹介します。
1) やるのは仕事（問題解決）である
ＱＣ手法を使うことが目的ではない！ ＱＣ手法は手段として使う。
2) ＱＣ手法は問題解決の道具である
使う人によって、武器にも凶器にもなる。
3) 「道具の正しい使い方」を身につける
数理統計学ではない！ 職場の問題解決に使う。
4) すべての基本は「固有技術」である
ＱＣ手法は魔法のランプではない！ すべてをＱＣ手法に託しても無理。
固有技術とＱＣ（管理技術）は車の両輪。
5) ＱＣ手法を使ってかえって時間がかかるのは使い方がまずい証拠
正しい基本をしっかり身に付けてパソコンソフトを有効に使う。
6) ＱＣ手法は説得の武器である
○ 客観的な判断、意思決定。
× 役職、声の大きさ。
7) データはまずグラフ化して目で見ること
いきなり電卓をたたいて数値計算をしない。
8) 問題解決は、いかに上手な層別ができるかがポイント。分ければ、分かる
間違っても、難しい（高度な）手法に走らない。 Ｑ７を上手に使う。
9) 上手な問題解決は、上手な問題発見から
支援者ならば、推進者ならば何を問題と捉えて、どう解決するだろうか？
10) 仕事（問題解決）は計画が勝負
試行錯誤のない、手際のよい仕事をするために！
P-124

## Slide 6
◇ 層 別
・層別とは，データをある基準に照らし合わせ，項目別に分類すること。
◇ 層別の活用方法
・層別は，データから有効な情報を得るために行う。
・層別は，データを分析する時の切り口を決めるナイフのようなもの。 どのようにナイフを
入れるかで、データは生きも死にもする。
※データの場合：データが得られた特徴やデータのもつ現象によって２つ以上のグループに
分けられます
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
●
●
●
★
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
◆
◆
◆
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
◆
◆
◆
（１４）
（１１）
（９）
（４）
（３）
【層別の手順】
（１）層別する対象を明確にし、特性及び範囲を明確にする
（２）対象の全体像を把握する
（３）全体を構成していると思われる要素（層別項目）を考える
（４）各要素を把握できるチェックシートを作成し、実態を把握する
（５）要素（層別項目）ごとに、いくつかの小グループに分ける（層別するという）
（６）小グループの姿をつかむ（グラフ、パレート図、散布図などを利用すると良い）
（７）小グループの特徴を言葉で表現する
（８）小グループ同士を比較検討し、全体像を把握する
【注意事項】
（１）できるだけ多くの要素（層別項目）で
層別する。
（２）データの性格や、履歴を明らかにする
（３）比較しやすい形でまとめる。
（４）層別で得られた情報はアクションに
結びつける。
P-125
〔層別のイメージ〕

## Slide 7: 付録 ＱＣ七つ道具
P-126

## Slide 8: 付録 ＱＣ七つ道具
P-126

## Slide 9
（１） チェックシート
チェックシートとは，
データが簡単にとれ、しかもそのデータが整理しやすいように、または点検･確認項目がもれなく
チェックできるように、予め設計してあるシート（帳票）のことです。
■チェックシートの用途は，調査用と点検用に分かれます。
ａ 調査用：（不良項目調査用、不良要因調査用、度数分布調査用、欠点位置調査用） ｂ 点検用：日常の仕事等を管理するために、予め点検すべき項目を決めておき、
これに従って点検確認するためのものです。
ラベル不良チェックシート
○年○月○日 作成 作成者：○○○○
P-127
〔チェックシートのイメージ〕

## Slide 10
（２）グ ラ フ
グラフとは、人の視覚に訴えより多くのことを要約して、より早く伝えるようにしたもの。
データを目で眺められるようにする。
◇ 折れ線グラフ
折れ線グラフは、グラフの上にデータをプロットし、点と点を結んだもので、
数量の時間の経過（時系列）による変化を見るためのグラフである。
P-128

## Slide 11
（２）グ ラ フ
◇ 円グラフ
円グラフは、割合を見るためのグラフで、全体を円で表し、円の内訳に相当する
割合で扇型に区切ったものである。全体と部分、部分の割合を把握するのに約立つ。
P-128

## Slide 12
◇ 棒グラフ
棒グラフは、一定の幅の棒を並べ、その棒の長短によって数量の大小を比較するための
グラフである。同一項目内で棒グラフを並べれば、その項目内だけで比較することも
出来る。また目標ラインを記入すれば、目標達成状況がわかる。
P-128
（２）グ ラ フ

## Slide 13
◇ 帯グラフ
帯グラフとは、割合の変化を見るためのグラフで全体を０～１００％として細長い
長方形の帯で表し、内訳で区切ったものである。帯グラフを並べて表現する事で、
時間による数量の変化を把握できる。
P-128
（２）グ ラ フ

## Slide 14
◇ レーダーチャート
レーダーチャートは、各項目間のバランスを見るのに便利である。
P-128
（２）グ ラ フ

## Slide 15
◇ ガントチャート
ガントチャートは、日程計画や進度管理をするのに便利である。
P-128
（２）グ ラ フ
その他グラフは用途に合わせ多岐に活用されています。

## Slide 16
P-129
パレート図は棒グラフと累積折れ線グラフの組み合わせグラフで、
層別した項目のうち、どの項目が重要（値が大きい）か、
また、それが全体のどの程度の比率を占めているかを知るために用います。
（３） パレート図

## Slide 17
◇ パレート図の利用方法
P-129
1） 現状把握時に用いる
パレート図を利用すると、全体のデータ数（不良数、得点等）の計がわかり、どの項目が重要なのかが
わかります。従って、どの項目に重点を絞ればよいのかがハッキリします。（これを重点指向といいます）
2） 目標値設定時に用いる
例えば不良数が上位２項目で８０％を占めていたとします。それを半減すれば全体として４０％減となる
ことが一目でわかります。

## Slide 18
◇ パレート図の利用方法
P-129
3） 効果の確認
現状把握のパレート図と、効果確認のパレート図を比較すれば、各項目の値の変化、トータル値の増減と
その比率がすぐにわかります。
〔留意点〕
対策前後を比較する場合は、縦軸の目盛幅（レンジ幅）は同じにする。

## Slide 19
P-130
（４）特性要因図
◇ 特性要因図とは
特性要因図は問題とする特性（結果）とそれに影響を及ぼしている要因（原因）との
関係を系統的に整理した図のことを言います。
◇ 特性要因図の作り方
1）取り上げる特性を決めます。
2）特性と背骨を書きます。
3）大骨を記入します。
4）中骨、小骨を記入します。
5）記入もれについてチェックします。
6）重要要因について重み付けし、○印で
囲みます。
7）絞り込んだ重要要因について検証します。
◇ 特性要因図の使い方
1）問題点の原因追及･･･特性と要因の関係の
仮説づくり
2）技術（技能）レベルの伝承
3）話し合いの道しるべとして活用

## Slide 20
◇特性要因図のメリット
①考えられる全ての要因を
一枚の用紙に書き出し、
分類しながら系統的に整理。
この作成過程の中で、発想・
気付き・連想が出やすくなる
②系統的に整理することで、
全体の構造を見渡せるので、
重要な要因を推測することも
可能となる
（４） 特性要因図

## Slide 21
（４）－１. 特性要因図のつくり方
①特性を決める
特性･･･仕事をした結果、「問題となっている・困っている事実」
特性は困っている度合いを具体的に数値で表せる表現に
（例）
「QCサークル活動 ・「QCサークル会合で発言が少ない」
が活発でない」 ・「QCサークル会合回数が少ない」
（例） ・ドアの不良が多い ・・・【問題】
↓ ‥４枚のドアの中でどれが多い？
・右前ドアの組立不良が多い
↓ ‥ドアのどんな不良が多い？
・右前ドアの右下部の凹みキズが多い ・・・【問題点】
②問題を絞り込む
問題となっている事実を正確につかみ、問題点として絞り 込む。つまり、問題を層別し、影響の大きい項目について その問題がどこで発生しているかをみて、問題点を特定する。
この特定した問題点を特性として取り上げる

## Slide 22
③特性と背骨を書く
右端に特性を書き、
四角の枠で囲んで、
左から右へ太い背骨を書く
特性は縦書きでも、横書きでもＯＫ
（大事なのは、より具体的な言葉になっているかどうかです）
※ 特性と要因を書く時の注意事項
｢なぜ｣｢のか｣｢から｣という言葉は不要
特性要因図は、問題となった事実から、「なぜ」 「なぜ」を
繰り返して原因を追究するものなので、｢なぜ｣｢のか｣｢から｣と いう必然的な言葉を省略して、特性要因図を見易くします。

## Slide 23
④大骨と要因を書く
ⅰ)要因を大まかに３つから６つぐらいに分類し、 四角の枠から斜めに大骨を書く
ⅱ)この大骨というのは、
特性（仕事の結果）に
影響を与える要因の
中で、特に大きなもの
ⅲ)大分類項目（大骨）には
４Ｍが良く使われます
・4M ：Man（人） Machine（機械・設備）
Material（材料・部品） Method（作業方法）
・4M+1E ：4Mに Environment（環境）を加える
・5M ：4Mに Measurement(測定)を加える

## Slide 24
⑤中骨、小骨、孫骨を書く･･･｢なぜ｣｢なぜ｣で要因を追究
ⅰ)大骨は要因の対象が大きすぎてアクションをとることが難しい
そこで「なぜ？そうなるのか」 と要因を追究する・・・『中骨』
ⅱ)さらに「なぜ？ なぜ?」 と要因を分解しながら追究
これが『小骨』『孫骨』『ひ孫骨』･･･となる
ⅲ)この要因の掘り下げでは、「なぜ」「なぜ」を5回くらい繰り返し、
具体的な対策が取れるレベルまで進める
ⅳ)要因は、サークルメンバーだけでなく、出来るだけ多くの人から、
しかも、いろいろな角度からたくさんの意見を集めることが大切
⑥要因の言葉を確認する
ⅰ)要因は「主語＋述語」で具体的に書く
∵ 要因の内容が、第三者（上司、他部署の人）にも分かるように
（例）「ホース」→「ホースが長い」
「塗料」 →「塗料が飛ぶ」

## Slide 25
ⅱ)対策の「裏返し」は書かない
∵ 過去の経験等により、既に対策内容が頭の中にあったり、
決まっている場合、対策の「裏返しの言葉」を書く人がいます
これは良くありません
特性要因図は、新たな要因を洗い出す手段
対策の裏返しは、すでに分かっている要因
（例） ・手順書がない ・カバーがない
・ポカヨケがない ・やる気がない など
ⅲ)要因が間違ったところに入っていないか確認
∵ 「なぜ」「なぜ」で追究していくと、
「人」の要因 ⇒ 「方法」の要因へ入ってしまう
「材料」の要因 ⇒ 「設備」の要因に入ってしまう
要因が間違ったところに入っていないかを確認して、
間違っていれば修正

## Slide 26
⑦要因がつながるか、要因の漏れはないかをチェック
ⅰ)掘り下げは「なぜ」「なぜ」でたどって、つながるか？
逆からは「だから」「だから」で戻って、つながるか？

## Slide 27
⑧主要因を選ぶ（要因の重みづけ）
ⅰ)末端（小骨、孫骨、ひ孫骨等）にある要因の中から、 特性に与えている影響が大きいと思われるものの中で、 対策が打てるかどうかの観点から、重要な要因を選ぶ
（注） 事実を確認する データを取る 再現テストをする
経験を元にメンバーと話し合う等で 決める
ⅱ)これを「主要因」と呼び、印（〇で囲む等）を付け、 他の要因と区分要因を絞り込んだら、現場観察や確認 実験で事実を確かめることが大切（検証）
特性要因図は、要因を洗い出しただけ。
主要因からすぐに、対策に結び付けてはダメ。
主要因が事実かどうかを検証することが重要
⑨必要事項を記入
図の下側の余白部に題名、作成日、作成者を記入する

## Slide 28
P-130
（４）特性要因図
〔留意点〕
※特性を「何故ラベルがズレるのか？」と疑問符で記載する例を見かけますが、『ラベルがズレる（結果）』が
特性となるので注意してください。
※特性要因図の「特性」は『仕事の結果』であり、「要因」は『仕事の結果を発生させる原因』である。
そのために『なぜ･なぜ』を繰り返し、要因を洗い出す。
洗い出された要因から重要要因を絞り込み、『検証』を行う事が大事である。

## Slide 29: １０－３ 新ＱＣ七つ道具
（１） 新ＱＣ七つ道具とは
P-134
「新ＱＣ七つ道具」とは、主に言語データを整理･解析して、問題解決や計画立案を
効果的に進めるために開発されたもので、親和図法･連関図法･系統図法･マトリックス
図法･マトリックスデータ解析法･ＰＤＰＣ法･アローダイアグラム法の七つの手法を総
称したものです。従来から、ＯＲやＶＥや発想法などで活用されていた手法をＱＣ手法
として使いやすいようにしたものです。

## Slide 30: 付録 新ＱＣ七つ道具
P-135

## Slide 31: 付録 新ＱＣ七つ道具
P-135

## Slide 32
（２） 新ＱＣ七つ道具の種類と適用する手法
P-134

## Slide 33
P-138
◇ 系統図法
1）系統図法とは
達成すべき目的に対する方策を小さい事象に枝分かれさせて展開していく事によって、
目的を達成するための実施可能な最適の方策（手段）を見つけていく手法です。
2）どんな時に使うもの
① 目的を達成するための方策を具体的な手段まで展開したい！
・〔例〕ＱＣサークル活動を活発にするには？
② 組織や機能の構成要素を判りやすく系統的にまとめたい！
・〔例〕会社の職制表、業務系統図、要求品質表
3）作成の手順と注意点
① 達成したい基本目的･目標を設定します。
・方策展開型「○○を△△するには」
・要因追求型「○○が△△であるのは」
② １次手段を考えます。
③ ２次手段を考えます。
④ ３次･４次手段と、目的と手段の関係をもたせながら、実施可能レベルまで展開します。
⑤ 念のため、下位の手段からみて上位の手段が妥当なものであるかを確認します。
（３） 新ＱＣ七つ道具はどんなもの、どんな時に使うもの

## Slide 34
P-138
◇ 系統図法
〔作成例〕：「ＱＣサークル活動を活発にするためには」の系統図

## Slide 35
（３）作成例
『やる気が起きる小集団活動を進めるには』
やる気が起きる小集団活動を進めるには
全員参加の
活動をする
やらされ活動
から、やる活動にする
仕事に直結したテーマを選択する
個々の役割分担を決める
コミュニケーションをよくする
目標を持って
活動する
自ら進んで活動
する
方針に結びついたテーマ選択にする
活動成果が見えるものをとりあげる
一次手段
二次手段
三次手段
目的
メンバーの特技を活かす
ステップリーダー制をとる
議題を予め知らせる
相手の意見を否定しない
職場に進捗グラフを貼る
活動計画を明確にする
目的・必要性を理解する
QC手法を習得する
上司からのアドバイスを受ける
上司方針をよく理解する
活動成果をグラフで示す
効果を金額換算する
｢主語＋述語｣で
素直に表現
目的を
記入
手段を
記入
どうなる 目的←手段
どうする 目的→手段

## Slide 36
P-139
◇ マトリックス図法
1）マトリックス図法とは
問題としている事柄の中から対になる要素を見つけ出し、これを行と列に配置し、
その交点の各要素の関連有無や、関連の度合いを表示する事により、問題の所在や
形態を探索したり、問題解決への着想を得たりする手法です。
2）どんな時に使うもの
① 問題点の整理（テーマの選定）に使います。
・〔例〕いくつかある問題点の中から取り組むべき問題点を選ぶ時。
② 改善方策の絞り込みに使います。
・〔例〕系統図の改善策の中から、評価項目（効果･実現性等）で最適な方策を選ぶ時。
3）作成の手順と注意点
① 取り上げる事項と要素を決めます。
・何と何を組み合わせたマトリックス図をつくるのか、それぞれの事項をどのような
要素に分けるのかを決めます。
② マトリックス図の軸の割り付けを決めます。
③ マトリックス図に用いる表現方法を決めます。
・タテ軸の要素とヨコ軸の要素の交点で、両者の関係の有無、関係の強さ等をどのように
表現するかを決めます。
〔例〕○、△、×や、具体的な数値 等。
④ マトリックス図を作成します。
⑤ マトリックス図を考察し、情報を得ます。
・マトリックス図全体から、特徴のある欄を交点とするタテ、ヨコ軸の要素を中心にして
考察します。

## Slide 37
（系 統 図）＋ マトリックス図
適切なテーマを設定させる
適切なリーダを選ぶ
上司の指導・支援を得る
勉強会を実施する
「ＱＣサークルの基本」を読む
各種発表大会に参加する
主要業務のテーマを探す
後工程の迷惑内容を調べる
「ＱＣｻｰｸﾙ誌」を読む
意欲のある人を選ぶ
人の話しを聞ける人を選ぶ
責任感のある人を選ぶ
会合に出席してもらう
勉強会を開催してもらう
情報を提供してもらう
全員に目的・必要性を理解・納得させる
評価点 ◎‐４点○‐３点△‐２点×‐１点
実現性
評価点
難易度
効果
コスト
ランク
５
◎
×
△
９
△
４
◎
１０
×
◎
×
４
◎
１０
×
◎
×
２
◎
△
１４
◎
◎
７
×
５
×
△
×
６
×
７
×
◎
×
１
◎
１６
◎
◎
◎
３
○
１１
◎
○
×
５
◎
×
△
９
△
５
◎
×
△
９
△
２
◎
△
１４
◎
◎
１
◎
１６
◎
◎
◎
適切なテーマを設定させる
適切なリーダを選ぶ
上司の指導・支援を得る
勉強会を実施する
「ＱＣサークルの基本」を読む
各種発表大会に参加する
主要業務のテーマを探す
後工程の迷惑内容を調べる
「ＱＣｻｰｸﾙ誌」を読む
意欲のある人を選ぶ
人の話しを聞ける人を選ぶ
責任感のある人を選ぶ
会合に出席してもらう
勉強会を開催してもらう
情報を提供してもらう
全員に目的・必要性を理解・納得させる
適切なテーマを設定させる
適切なリーダを選ぶ
上司の指導・支援を得る
全員に目的・必要性を理解・納得させる
適切なテーマを設定させる
適切なリーダを選ぶ
上司の指導・支援を得る
全員に目的・必要性を理解・納得させる
ＱＣＣ活動を 活性化するには・・・・
人の話を聞ける人を選ぶ
勉強会を開催してもらう
後工程の迷惑内容を調べる
勉強会を実施する
「要素と要素のお互いの関係の 有無や、関連度合いを調べる

## Slide 38
<number>
系統図・マトリックス図
主要因に対する内容を一次手段へ
Notes: 系統図のキーポイントは
特性要因図で「主目的」とした要因が、系統図の一次手段に来ることです。
こちらの例では「ムダなコピーが多い」について、主要因のひとつで分かりやすい事例で紹介しますと
例えば「ローラー表面が磨耗している」の裏返し「ローラー表面の磨耗をなくす」です。
<number>

## Slide 39
<number>
系統図・マトリックス図
出された手段について、項目で評価し実行案を決定
Notes: じゃあローラー表面の磨耗をなくすにはどうするかを考えると、「コピー機の定期清掃を行う」
今度は「コピー機の定期清掃を行う」を目的にして、それをするためにはどうする・・・
といった具合に展開していくのが系統図です。
この図で、左側が系統図、右側がマトリックス図になります。
マトリックス図の部分では、系統図で出した対策案の評価を行います。
評価項目を決め、対策案項目毎に評価点５点（効果が大きい）、３点（まずまずの効果が出る）、
１点（効果は小さい）で点数を付けて、総合評価点数で優先順位と採用・不採用を決定します。
難しい言葉がたくさん出てきましたが、不明な点や詳細については各ＧＤ世話人に尋ねてください
<number>

## Slide 40
10-4 ＱＣストーリーとは
「ＱＣ〈品質管理〉の問題解決活動をどのようにまとめるかという発表や、
報告のためのひとつの方式」である。
「問題解決型のステップ」と ＱＣストーリーの関係
ＱＣストーリー
１.はじめに
（会社･職場の概要含む）
２.工程の概要
（サークルの紹介含む）
３.目的の明確化
４.現状の把握と目標の設定
５.スケジュールの作成
６.要因の究明
７.対策の検討と実施
８.効果の確認
９.標準化と管理の定着
１０.反省と今後の進め方
１）ＱＣストーリーは
P：103
（1） ＱＣストーリーとは
〈問題解決の基本ステップ〉
２）ＱＣストーリーの命名は
ネーミング以降ＱＣストーリーのステッ
プに沿って、改善活動がされるようにな
った。
３）ＱＣストーリーと言えば
ＱＣサークル等、職場のグループが改善
活動を実施した後でその活動成果を報告
し、発表する際の筋書き、要領として使
われている。
㈱コマツのスタッフの方々である。デミ
ング賞へ挑戦した時に活動成果をよりわ
かってもらう、目玉づくりにしようと
智恵を出し、工夫して命名された。

## Slide 41
① 問題解決の手順をマスター
② 問題解決の手順とＰＤＣＡのステップ
③ 問題解決に必要とする会合
④ 問題解決に役立つ手法
＊ 問題解決型ＱＣストーリー
＊ 課題達成型ＱＣストーリー
＊ 施策実行型ＱＣストーリー
基本ステップ毎のポイント
ＱＣストーリーの基本ステップ毎にポイントを整理し、実践活動へ活かす。
４）現在においては
＊ 問題解決を進める手順
＊ 活動をまとめる手順
＊ 活動成果をわからせる手順
として、ＱＣサークル活動には欠かせ
ない“定石”として幅広く定着している
【３つのＱＣストーリーの使い方】

## Slide 42
問題解決の
基本ステップ
要因の明確化
目標レベルの設定
現状レベルの把握
対策の検討と実施
標 準 化
目的の明確化
効果の確認
（２） 問題解決法の手順の比較
問題解決型
〔手順1.〕
テーマの選定
〔手順2.〕
現状の把握と
目標の設定
〔手順3.〕
活動計画の作成
〔手順4〕
要因の解析
〔手順5〕
対策の検討と実施
〔手順6〕
効果の確認
〔手順7〕
標準化と管理の定着
課題達成型
〔手順1.〕
テーマの選定
〔手順2.〕
攻め所と目標の設定
〔手順3.〕
方策の立案
〔手順4〕
成功シナリオの追求
〔手順5〕
成功シナリオの実施
〔手順6〕
効果の確認
〔手順7〕
標準化と管理の定着
施策実行型
〔手順1.〕
テーマの選定
〔手順2.〕
現状把握と
対策のねらい所
〔手順3.〕
目標の設定
〔手順4〕
対策の検討と実施
〔手順5〕
効果の確認
〔手順6〕
標準化と管理の定着

## Slide 43
（３）問題と課題の違い
これは問題だ！
現状の姿
見える問題
あるべき姿（明確）
（例：不良率が目標未達）
現状の姿
これでいいのかな？
探す問題＝課題
ありたい姿（不明確）
（例：魅力的品質・与えられた課題）
現状 レベル
ギャップ
問題
目に見える
現在のあるべき姿（目標）
将来のありたい姿（目標）
ギャップ
現状 レベル
課題
見えにくい
Notes: <number>
<number>

## Slide 44
経 費 実 績
標 準 経 費
目 標
ムダ経費の削減（ギャップの解消）
経費をさらに削減（ギャップの解消）
問題解決型と課題達成型の概念
現状打破
問題解決型
現状の仕事のやり方の一部を変更して問題解決する活動
あるべき姿・目標との差・ギャップ
解析的アプローチ（問題解決型）
課題達成型
新たな仕事のやり方や物の作り方を創出してネライを達成する活動
ありたい姿・新たなネライが発生
設計的アプローチ（課題達成型）

## Slide 45
Ｐ：109
（４）問題解決とは
問題
を
解決
する
製品､サービス､仕事の「あるべき姿｣と｢現状｣との間に差が生じる
「あるべき姿｣と｢現状｣との間に生じる差を解消する
問 題
現 象
問題解決：現在の問題を取り除く＝本来「あるべき姿」に戻す
あるべき姿が
崩れている
あるべき姿に
戻ったよ！
あ
る
べ
き
姿
あ
る
べ
き
姿
1月 2月 3月 4月 5月 6月
200
100
0
180
170
165
148
155
160
個
月度生産量
あるべき姿
200個/月
生産する
しかし・・
未達成
7月 8月 9月 10月 11月 12月
200
100
0
200
200
200
200
200
200
個
月度生産量
あるべき姿
200個/月
生産する
問題 が 解決 された
本来の
あるべき姿に
戻す

## Slide 46
（５） 課題達成とは
課題
を
達成
する
今、問題が発生して
いなくても、甘んじず
意図的に問題をつくる･
設定する
成し遂げる
あ
る
べ
き
姿
目
指
す
姿
ここまで目指さねば問題！
現状は問題ないが・・・
現状に
甘えるな！
差：問題を「つくる」･「設定」
この意図的につくった
差が「課題」であり、
この差を埋める事が
課題達成である

## Slide 47
問 題
現 象
7月 8月 9月 10月 11月 12月
200
100
0
200
200
200
200
200
200
個
月度生産量
あるべき姿
200個/月
生産継続中
本来の
あるべき姿に
戻す
今は「あるべき姿」が維持･継続されており、問題が解決されている状態
しかし・・・
来季（４月）以降は、同じ
ラインで新製品を立ち上げ、
売上増をねらいたいので、
４月までに現状の生産量
200個/月を400個/月の
２倍の生産できる能力を
アップしたい。
10月 11月 12月 ・月 ・月 ・月 4月
400
300
200
100
0
200
200
200
個
月度生産量
400
ありたい姿・目指す姿
この差が
課題

## Slide 48
最 後 に
基本は問題解決型ＱＣストーリーです。
問題解決型でできないサークルに、課題達成型は難しいでしょう。
しかし、ＪＨＳ（事務･販売･サービス･含む医療）職場においては、
状況に応じ、課題達成型を使うケースもあります。
経験しかありません。
一番勉強のしやすい方法は真似！(「学ぶ(マネブ)」
実 践 し な が ら 大 い に 学 （ 真 似 ） ぼ う ！