## Slide 1
薬品容器フレコン化による建浴準備時間30％削減
発表者 塩澤
Vengers
Vengers
Notes: ただいまより、鈴秀工業株式会社、サークル名アベンジャーズのＱＣ報告をします。
テーマは「薬品容器フレコン化による建浴準備時間30％削減」です。●

## Slide 2
会社紹介
山口第二工場
三重工場
山口第一工場
本社工場
呉江工場
磨棒鋼
異形磨棒鋼
酸洗ボンデ工程
ＮＥＸＴ
メンバー紹介
Notes: 会社紹介
弊社は●国内に3拠点、
中国に1拠点工場を持つ、鉄鋼・金属の
2次・3次加工メーカーです。
私たちの職場は、●本社工場の
異形部門の酸洗ボンデ工程です。
ここでは主に材料の摩擦軽減の為、被膜加工を行っています。
次にメンバー紹介です。●

## Slide 3
サークル長
テーマリーダー
江葉
深谷
メンバー
会合回数 17回
出席率 １００％
メンバー紹介
塩澤
椎原
吉川友
松浪
沖田
Notes: サークル長 江葉 テーマリーダ- 深谷 以下6名計7名のメンバ-になります。●

## Slide 4
サークルレベル（活動前）
項目
レベル掌握内容
現状
レベル
項目
レベル掌握内容
現状
レベル
イ
ＱＣの基本的な考え方と
問題解決ステップ
2.5
イ
人間関係とチームワーク
2.4
ロ
ＱＣサークル活動の運営の仕方
（リーダーシップ）
2.3
ロ
ＱＣサークル会合実施状況
4.2
ハ
ＱＣ手法の使い方と
活動結果のまとめ・発表
2.2
ハ
上司・スタッフ・関連部署との連携
2.5
ニ
多技能の向上・ローテーションなど
2.6
ニ
ＱＣや仕事の知識・技能を
向上させようという意欲
2.3
ホ
改善技能・改善能力
（改善に対するヤル気）
2.4
ホ
職場の５Ｓとルール遵守
3.2
12.0
14.6
2.4
2.9
５項目平均点
X軸：QCサークルの平均的な能力
Ｙ軸：明るく働きがいのある職場
合計
５項目平均点
合計
Ｄ－２ゾーン
C-2ゾーン
Dゾーン
Cゾーン
Aゾーン
Bゾーン
Ｃ－１ゾーン
Ｄ－１ゾーン
サークル能力
Ｘ軸
Ｙ軸
働きがいのある職場
現状レベル
（2.4,2.9）
目標レベル
（3.5,3.5）
目標 C⇒Bゾーン
Notes: 活動前のレベルはこちらです●

## Slide 5
15点以上まで掲載
候補 | 危険度 | 実現性 | 重要性 | 緊急性 | コスト | 効果 | 合計
ショット出入口の飛散防止 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21
トラバーサー操作盤の増設 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19
ボンデ半建浴時間の短縮 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 20
小本数同時投入により、ボンデ作業効率化 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
液の早期冷却による、建浴準備時間の短縮 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17
硫酸建浴時間の短縮 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20
NC完了材、トレー回し方法の見直し | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 23
トレーの角パイプ作業の削減 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18
廃却ダイス処理方法の改善 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17
薬品容器フレコン化による建浴準備時間３０％削減 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26
エクセラフィルターのドラム缶の見える化 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14
薬品容器フレコン化による建浴準備時間30％削減に決定！
テーマの選定
製造部長方針の【標準作業を見直し徹底した無駄作業の削減】に大きく関連性がある為
Notes: テーマの選定
メンバー全員で話し合った結果、11個のテーマが上がり
マトリックス図を用いて6項目を１～５点で評価し点数が1番高い
「薬品容器フレコン化による建浴準備時間30％削減」に決定しました。●

## Slide 6
薬品容器フレコン化による建浴準備時間３０％削減
テーマ
・ 製造部長環境方針による無駄作業削減に繋げる
テーマの選定理由
・ 生産増加傾向に伴い、建浴回数も増加
テーマの選定理由
Notes: テーマ選定理由として、
製造部長環境方針による無駄作業削減に繋がり、
また生産増加傾向に伴い、建浴回数も増加したため対策が必要だと考えたからです。●

## Slide 7
薬品容器フレコン化による建浴準備時間３０％削減
テーマ
準備で1時間弱
テーマの選定理由・特性
完了時間
計4時間
着手時間
建浴で3時間
データ管理システム記録
引抜きへの材料供給が停止
熱処理の枠が足りなくなる
前工程
引抜き工程
後工程
熱処理
型番A
型番B
Notes: また特性としてデータ管理システム記録から、前日の準備で1時間、建浴当日で3時間、計４時間程掛かり、
前後工程の熱処理の排出枠が無くなってしまったり、引抜き工程の材料が無くなり作業が止まってしまう可能性があるため
早急に解決しなければなりませんでした。●

## Slide 8
テーマの選定
前回の反省点
・テーマに難航し、進行が止まる場面が多々あった。
・役割分担が出来ていなかった為、連携がうまく取れなかった。
・目標達成したが、グラフやデータ取りの内容が薄く、分かりにくかった。
テーマ 高額消耗品見直しによる番線使用量削減
今回
・比較的手順の細分化も出来、原因追及する際も明確である。
・応援等で作業している為、全メンバーで進められる。
・今までの時間などでデータが取りやすく、グラフ化しやすい。
テーマ 薬品容器フレコン化による準備時間30%削減
Notes: また、前回の反省として以下が挙げられますが、今回のテーマで反省を活かして取り組むことが出来ると考えました。●

## Slide 9
No | 実施項目 | 担当者 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計画 | 完了
1 | テーマ選定 | 全員 |  |  |  |  |  |  | 10/20 | 10/7
2 | 活動計画 | 塩澤 |  |  |  |  |  |  | 10/24 | 10/13
3 | 現状把握 | 江葉 |  |  |  |  |  |  | 12/24 | 11/20
4 | 目標設定 | 塩澤 |  |  |  |  |  |  | 12/28 | 12/14
5 | 要因解析 | 全員 |  |  |  |  |  |  | 1/24 | 12/28
6 | 対策立案 | 沖田 |  |  |  |  |  |  | 2/12 | 1/20
7 | 対策実施 | 深谷 |  |  |  |  |  |  | 2/24 | 2/14
8 | 効果確認 | 松浪 |  |  |  |  |  |  | 3/15 | 3/3
9 | 歯止め | 吉川 |  |  |  |  |  |  | 3/27 | 3/10
10 | まとめ | 椎原 |  |  |  |  |  |  | 3/27 | 3/10
計画
実施
資料
活動計画
全体で計画よりも早めに活動が出来た
Notes: 活動計画
赤線が計画で青線が実施、緑線が資料作成になってます。
計画に対して、都度進捗確認を心掛け、計画よりも早く活動を終える事が出来ました。●

## Slide 10
リューベ建浴とは？？
現状把握
Notes: 現状の把握
まず、リューベ建浴について説明します。●

## Slide 11
そもそもリューベ槽とは？？
現状把握
性質 アルカリ性
ここ！
引抜き側に一番近い槽
引抜き時、摩擦を軽減させるための
石鹸を付ける槽
ダイスマークなどの可能性を低くする
重要な場所
Notes: リューベ槽とは、性質はアルカリ性で、引抜き時に摩擦を軽減させる為に材料表面に石鹸を付着させる槽になります。
ダイスマークなどの品質異常発生を軽減させる目的でとても重要な工程になります。●

## Slide 12
現状把握
リューベ建浴はなぜするの？？
約2週間～3週間にかけて、酸化結合によって劣化していき、成分が凝固し浮いてきてしまう
作りたて
1週間後
2～3週間後
濃度が低下するため、被膜が薄くなってしまう
引抜き時に品質異常が発生
２～3週間ごとに品質を保たせるために、新しく液を作りましょう
建浴＝新しい液に張り替える
Notes: 次にリューベ建浴をなぜするかの説明をします。
性能面が作りたての状態から約2週間～3週間にかけて、酸化結合により劣化していきます。
そのため濃度が低くなり、被膜が薄くなってしまい、引抜き時に品質異常が発生する恐れが出てきてしまいます。
そのことから品質を保たせるために定期的に新しく張り替える作業が必要になります。その作業を建浴と言います。●

## Slide 13
現状把握
⑥
リューベ
⑤
湯洗
⑤
湯洗
④
ライト
④
ライト
③
水洗２
②
水洗１
①
硫酸
リューベ建浴はどうやるの？？
廃ライト液
計８缶
①ライト槽建浴時、廃ライト液を８缶採取する
標準作業書を
元に作成
Notes: リューベ建浴作業とは。●
標準作業書を元に①ライト槽建浴時、ライト液を８缶採取します。●

## Slide 14
⑥
リューベ
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？
リューベ
⑥
リューベ
リューベ
②廃ライト液８缶をリューベ槽に入れ中和させる
Notes: ②採取した廃ライト液を８缶●リューベ槽に入れ、中和させます。●

## Slide 15
⑥
リューベ
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？
リューベ
リューベ液を抜くため、温度を低くする必要がある
温度を低くすると固体になってしまう
作業時 80℃
状態 液体
適正温度 60℃以下
状態 個体
性質をアルカリ→中和させると凝固しなくなり液体のままになる
作業時 80℃
状態 液体
適正温度 60℃以下
状態 液体
Notes: 廃ライト液を入れる理由として、バキュームの業者が古い液を吸う際に、ホースが熱に弱いため、一定の温度に下げる必要があるのですが、
そのまま低くしてしまうと、凝固し固体化してしまいます。
そこで性質を中和状態にさせることにより液体のまま水温を下げれるようになることから、廃ライト液を入れています。●

## Slide 16
B工場熱処理横
石鹼薬品25箱
ボンデ出口枠
全て運び込む
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？
③石鹸薬品を25箱リューベ槽横へ移動させる
柵があるからリフトで直接は不可
リューベ槽
石鹸 薬品
製品枠
熱処理炉
熱処理炉
熱処理炉
運搬先
柵
2～3人で運搬
Notes: ③石けん薬品を25箱をB工場熱処理よこから●リューベ槽横へ移動。●
しかし●石けん薬品を運ぶ際に●道中に柵がありリフトで直接の移動は不可●作業者3人で人力で運搬。●

## Slide 17
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？
④石鹼薬品を25箱全て段ボールから出す
写真
写真
写真
隙間が無いため、持ち上げなければ出てこない
作業終了後、段ボール25箱分を廃酸設備横の捨て場へ
Notes: ④石けん薬品を25箱全て段ボールから出します。
しかし●石けん薬品を段ボールから取り出す際に、薬品が固着してしまい隙間がない為、
●段ボールを持ち上げ、上下に振らないとパルーブが出てきません。また作業後に全てのダンボールを廃酸設備横のダンボール置き場へ移動させなければなりません●

## Slide 18
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？
～ 前日の準備が終了 ～
Next 当日の作業
Notes: ここまでが前日の夜勤でやる作業です。次に当日の作業について。●

## Slide 19
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？当日編
⑤バキュームカーを呼び、古いリューベ液を抜く
リューベ
Notes: ⑤朝一バキュームカーの業者が来ているので●槽にある古いリューベ液を回収。●

## Slide 20
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？当日編
⑥水を蒸気管がある位置まで溜める
この位置まで！
Notes: ⑥液が抜けたら水を蒸気管の位置まで溜めます。●

## Slide 21
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？当日編
⑦水温を上げるため、蒸気を作動させる
リューベ槽の蒸気操作盤
ON
60℃以上になるまで
Notes: ⑦水が溜まったら蒸気を入れ、６０℃以上になるまで待ちます。●

## Slide 22
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？当日編
⑧箱出しした石鹼薬品を全て槽へ入れる！ ２５袋の為、重労働
固まっていると水跳ねが起きるため崩しながら入れる
2～３人で作業
Notes: ⑧箱出しした石けん薬品を槽へ投入するのですが、固まっているので●水跳ね防止の為崩してから投入。１５キロあるものが計２５袋もあり２、3人で作業しますが、かなりの重労働です。●

## Slide 23
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？当日編
⑨入れた石けん薬品を攪拌棒を使い溶かす
攪拌棒
Notes: ⑨入れた石けん薬品を攪拌棒を使い溶けるまでかき混ぜます。●

## Slide 24
現状把握
リューベ建浴はどうやるの？？
～ 建浴終了 ～
Notes: これで建浴作業は完了となります。●

## Slide 25
現状把握
時間はどれだけかかるの？？時間で層別
ライト液採取を除く計９項目の時間を計る
Notes: 先程説明した計九つの作業でチェックシートを作成、バラつきを調べるため、作業者毎に計測し、時間で層別します。●

## Slide 26
現状把握
時間はどれだけかかるの？？作業者バラツキ編
ベテランは安定していたが新人とのバラつきがあった
作業者D
作業者C
作業者B
作業者A
作業歴5年
作業歴10年
作業歴半年
作業歴4ヶ月
247分
245分
294分
275分
合計
合計
合計
合計
Notes: ベテランから新人を含めた4名の作業データを取りました。
左のベテラン作業者2名はバラつきが無く安定していたが、慣れていない作業者との差がある程度あることが分かりました。●

## Slide 27
現状把握
悪さの評価
パルーブ関係、液吸い、水温上げに大きく時間が割かれていた
Notes: ベテラン作業者のデータから悪さを評価します。パルーブ関係の作業、液吸い、水温上げに大きく時間が割かれていました。●

## Slide 28
現状把握
悪さの評価
約半分の時間が
パルーブ準備等に割かれていた
Notes: 先程のデータを元にパレート図を作成。パルーブ関係の作業をまとめ、上位５つに絞った所、約半分の時間がパルーブの準備等にさかれていました。●

## Slide 29
現状把握
悪さの評価：何がいけないか
ボンデ作業者
松浪 慎一さん
リフトで直接運べず、25箱全て人が運ばなくてはならない
応援を頼まなくてはいけないのも面倒。
石鹼薬品移動にて
Notes: 次に石けん薬品関係になぜ時間が掛かるのかを作業者に調査しました。
まず移動作業については、安全柵があるので、リフトで直接運べない為、手作業で全て運ばなければならない点
また他工程から応援を頼まなくてはならないのが面倒である点が問題であるとのことでした。●

## Slide 30
現状把握
悪さの評価：何がいけないか
引抜作業者・建浴応援
吉川 友人さん
1箱15kgもあるものを持ち上げなければならず、それが
25箱もあり時間が掛かる為、かなりの重労働
石けん薬品箱出し・
投入にて
Notes: 次に箱出し・投入については、１５キロもあるものを２５箱、持ち上げて出さなければならないことで時間が掛かる上、かなりの重労働であることが問題であるとのことでした。●

## Slide 31
現状把握
熱処理作業者・建浴応援
深谷 智美さん
項目にて
そもそも項目が多くひとつひとつに時間が掛かかっていて2日間もの時間を割いてしまっている。
悪さの評価：何がいけないか
Notes: また項目についても意見があり、作業が多く、時間が掛かる為、
2日間時間を割かなければならないのも問題でした。●

## Slide 32
現状把握
作業効率の悪い点まとめ
柵があり
リフトで直接の移動が
不可
問題点①
問題点②
問題点③
箱から出すために
人力で１５kgもある物を
持ち上げている
準備が多いため
前日から
始めなければならない
Notes: 作業効率の悪い点をまとめました。
①柵がありリフトの移動が不可能
②人力で重量物を持ち上げている
➂作業が多いため、前日から始めている
以下３点を元に進めます。●

## Slide 33
現状把握
工程能力指数の評価
標準偏差＝0.65371
Cp＝
＝
平均時間＝4.9625
掛かった時間４～６時間
６σ
（上限規格値ー下限規格値）
６×0.65371
（6ー4）
＝
0.217903
Cpの工程能力は１以下しかないため、不十分であった
両側規格であるため
項目が多く作業者の慣れなどで時間が変わってきてしまう
Notes: 工程能力指数の評価
実作業の平均時間から工程能力指数を算出した結果、0.217となり
指数からも不十分である事がわかり、項目が多く作業者の慣れなどで時間が変わってきてしまう事もあります。●

## Slide 34
何を リューベ建浴時間を
いつまでに ３月末までに
どうする 30％（約70分）削減する
目標の設定
製造部長方針 【標準作業を見直し徹底した無駄作業の削減】
生産方針の【1直当りの生産性10％向上】に基づいて
生産時間を約1時間伸ばす必要がある。
根拠
Notes: 目標の設定
製造部長方針標準作業を見直し徹底した無駄作業の削減を軸に
リューベ建浴時間を 3月末までに ３０％削減する。
根拠としては以下の通りです。●

## Slide 35
人件費3人分￥6,000×時間
目標の設定
年間予想効果金額
建浴時間 2４７分
74.1分削減
30％削減
3週に1回なので年/17回（ｔ数）
￥6,000 × 21時間 ＝ ￥126,000
74.1分 × 17回 ＝
約21時間
1259.7分 ＝
年間予想効果 約￥126,000
Notes: 予想効果金額
年間で1人当たり作業時間を約21時間削減出来、
三人分の人件費を計算した所、12万6千円の効果が出るとの結果でした。●

## Slide 36
要因解析
リューベ建浴準備に 時間が掛かっている
現状把握の結果からメンバー全員でブレーンストーミング
Notes: 【要因の解析】。現状把握の結果からメンバー全員でブレーンストーミングを行いました。●

## Slide 37
＜特性要因図＞
設備
材料
方法
リューベ建浴準備に時間が掛かっている
人
段ボールに入っている
業者に液抜きを手配している
箱が重い
箱を置く場所が無い
リフトで途中まで移動している
やることが多い
2日かけている
やることが多い
薬品が溶かしずらい
融点が60℃
リフトが入れない
柵がある
投入が面倒
熱い
手で入れている
箱に入っている
粉末が硬い
運搬が必要
リフトを使用している
槽の上から入れる
水が跳ねる
スペースが狭い
リューベを吸う装置が無い
段差がある
槽に高さがある
蒸気が入っているので熱い
温度上昇に時間がかかる
攪拌機が
少ない
薬液の量が多い
薬液投入が大変
経験差がある
作業時間に
個人差がある
腰に負担
箱が多い
投入に時間が掛かる
箱出しが大変
人力に頼るところが多い
個数が多い
薬液が冷めない
薬品が箱の形で固まっている
箱が重い
薬品の袋が破れやすい
要因解析
Notes: 「リューベ建浴準備時間が掛かっている」を大要因として材料、設備、人、方法の４項目から解析していき
赤丸の「やることが多い」を主要因としました。●

## Slide 38
主要因
なぜ①
なぜ②
なぜ③
なぜ④
なぜ⑤
要因解析
やることが多くて大変
蓋開けが大変
数が多い
1箱の量が
決まっている
販売元の都合
運ぶのが大変
重たい
箱が多い
規定ポイント
がある
ポイントを
下回ると
ダイスマーク
要因になる
1箱の量が
決まっている
場所が遠い
リフトが
入れない
箱出しが大変
柵がある
中身が硬い
ダンボールに
詰め込んでいる
ダンボールが
小さい
販売側の都合
＜なぜなぜ分析＞
Notes: その主要因に対してなぜなぜ分析を行い、「販売側の都合」を真因としました。●

## Slide 39
要因解析
販売側の都合
運搬方法で
別のやり方はあるか
真因
真因の事実検証
全てのお客様へ
ダンボールに詰めて
送っている
薬品会社
Notes: 真因の事実確認として業者へ運搬方法にて質問した所、
客先全てに同じ方法で送っているとのことが分かりました。●

## Slide 40
要因解析
全ての問題点の理由が
「石鹼薬品がダンボール積めで大量に届く為」
に当てはまる！
柵がありリフトで
直接の移動が不可
問題点①
問題点②
問題点③
箱から出すために人力で
１５kgもある物を
持ち上げている
準備が多いため前日から
始めなければならない
販売側の都合
真因
真因の事実検証
ダンボールで
大量に届く理由は
事実検証完了！
Notes: 現状把握で出た問題点の理由が「石けん薬品がダンボール積めで大量に届く為」にすべて当てはまるので、
その理由は真因と結びつく為、事実であることが分かりました。●

## Slide 41
対策の立案
対策案の算出
なぜなぜ結果 【販売側の都合】
対策案
フレコン化する
薬液の変更
パルーブ追加装置を作る
発注個数を減らす
リフトが通れる道を作る
軽くてすぐ溶けるもの
機械で運んで一回で投入が終わる
濃度のポイントを精査してその分だけ頼む
リフトだけで運べるようにする
常に追加で出来る装置を作る
変更可能な場合
変更不可能な場合
前工程：熱処理 ボンデ 後工程：引抜きの3工程のメンバーで立案
Notes: 対策の立案
真因から熱処理、ボンデ、引抜きのメンバーで意見を出し合い、以下の意見が出ました。●

## Slide 42
対策の立案
対策案の評価
なぜなぜ結果【販売側の都合】
対策案
効果
経済性
現実性
技術性
安全性
作業性
合計
フレコン化する
薬液の変更
パルーブ追加装置を作る
発注個数を減らす
リフトが通れる道を作る
1
1
1
2
2
4
5
2
1
4
2
1
3
3
3
4
2
5
19
12
15
17
22
2
2
2
4
4
5
2
3
3
4
4
4
採点評価 1～5
Notes: 先程の意見をマトリックス図を用いて、効果、現実性、経済性、技術性、作業性、安全性の6項目で点数付けした結果、
一番点数の高かった『フレコン化する』に決定。変更不可の場合「発注個数を減らす」にシフトして動くことにしました。●

## Slide 43
対策の立案
対策案の安全・品質確認
フレコン化する
薬液濃度
能力に影響はないか
水跳ねによる災害
ヒヤリハットが起きないか
低くなった時の為に、
調整用のパルーブを注文
事前のKY、ゴム手とシールド
松永係長より
小西Sより
安全確認
品質確認
対策
対策
Notes: 対策の安全・品質に関して上長、技術に相談し、それぞれ対策をして実施に移りました。●

## Slide 44
対策の立案
工夫できる点
作業者に負担が
掛からないような治具の作成
水跳ねをしないよう水位を下げる
Notes: 安全には細心の注意を払い、今までより水位を低くする、治具を作製するといった工夫をあらかじめ用意しました。●

## Slide 45
対策の立案
対策案の効果確認
フレコン化する
石鹼薬品の移動と箱出し・投入が
１つにまとまる！
作業が少なくなり
負担軽減＆時間短縮！
単純作業でバラつきが無くなる！
Notes: 対策案の効果としては石けん薬品の移動と箱出し、投入が無くなるので作業が少なくなり、負担軽減と時間短縮、少人数化の効果が見込めます。●

## Slide 46
対策の立案
対策案の効果確認
フレコン化する
全体の４４％を占めていた時間が
大幅に減る為、目標達成が見込める！
リューベ建浴時間を
３月末までに
30％削減する
目標
Notes: また、目標に対しても約40％を占めていた時間が大幅に減らせるので達成できると仮定しました。●

## Slide 47
対策の実施
業者の方と打ち合わせ
実施するための計画
実例が無いが
可能ではある
可能かどうか
フレコン自体はあるの？
やったことが無いので
特注で作る必要がある
(料金は変わらない)
一つにして溶けるのか
そもそも袋内で
固まってしまうかも・・
販売側の都合
真因
Notes: 対策の実施
実際に業者の担当者の方と話し合いをし、フレコン化出来るかを聞いてみた所、可能との回答を頂きました。
ですが、いくつか問題点があることが分かりました。●

## Slide 48
対策の実施
問題点
柵があり
リフトで直接の移動が
不可
問題点①
問題点②
問題点③
H鋼があり
クレーンで超えられるかが
わからない
石鹼薬品を
一袋にまとめるため塊になり
出ない可能性があり
Notes: ①H鋼がありクレーンで超えられるかがわからない。
②柵がありリフトで直接の移動が不可。
➂石けん薬品を一袋にまとめるため塊になり出ない可能性がある。●

## Slide 49
対策の実施
実施計画：テスト実施
問題点①、②、➂を検証するため
予めショット玉のフレコンを使いテスト
Notes: そこでテストとして、同じような状況を作り、余っていたダスト袋に石けん薬品を4箱分入れて1日置いておきました。●

## Slide 50
対策の実施
実施計画：テスト実施
専用の解し棒を作製
問題点③
石鹼薬品を
一袋にまとめるため塊になり
出ない可能性があり
Notes: また石けん薬品が固まって出てこないことを想定し、あらかじめ専用の治具を作成しておきました。●

## Slide 51
対策の実施
A‐1クレーンで通り抜け可能
A‐2クレーンは
ボンデチェーンブロッククレーン
と併用する事で可能
そのまま入れてみたが
固まらずに
投入する事が出来た
CLEAR
CLEAR
実施計画：テスト実施
Notes: テスト結果
クレーンを使っての投入は可能、袋を開けた際も固まらず投入ができました。●

## Slide 52
対策の実施
フレコン到着
ゴム手＆シールド装着
いざ実施！
Notes: 石けん薬品のフレコンが届いたので、事前にKYを行い、作業してみると●

## Slide 53
対策の実施
テスト通り問題無く移動できた！
A‐1クレーンで通り抜け可能
A‐2クレーンは
ボンデチェーンブロッククレーン
と併用する事で可能
事前のテスト結果
Notes: テスト結果と同じようにクレーンでの通り抜けが出来たので、そのまま投入へ●

## Slide 54
対策の実施
テストと違い、量が多く到着後1日は
経過してしまう事から固まってしまった
そのまま入れてみたが
固まらずに
投入する事が出来た
事前のテスト結果
Oh No・・・
Notes: テスト4箱分６０㎏に対してフレコンは３００㎏の為、石けん薬品が出てこないという事態に●

## Slide 55
対策の実施
事前に作製した治具を使い石鹼薬品を出すことが出来た！
対策完了
Notes: しかし、事前に作製していた治具のおかげで安定して出すことが可能に、逆に一気に出てこない為、クレーンを移動しながら出来るので、槽全体に満遍なく入れれる上に安全に作業が出来ました。
これにて対策完了、効果の確認へ。●

## Slide 56
効果の確認
92分の削減
青対策前 赤対策後
対策後パレート図
Notes: 青が対策前で赤が対策後になります、92分の削減に成功しました。●

## Slide 57
効果の確認
92分の削減
37％削減
37％の削減により
目標達成
リューベ建浴時間を3月末までに30％削減する
目標
・製造部長方針による無駄削減に繋げる
取り上げた理由
・生産増加傾向に伴い、建浴回数も増加
◦無駄を削減し、効率を上げる事が出来た
◦かかる時間が減少した為、回数が増加した場合でも生産への影響を少なく出来た
Notes: ３７％の削減により目標達成です。
またテーマを取り上げた理由に関しても解決する事ができました。●

## Slide 58
効果の確認
工程評価の変化
Cp＝
６σ
（上限規格値ー下限規格値）
Cpの工程能力が1＜1.5＜1.67である為、十分であった
作業が楽になった事でバラツキが無くなった
両側規格の式
標準偏差＝0.65371
平均時間＝4.9625
掛かった時間４～６時間
＝
６×0.65371
（6ー4）
＝
0.217903
対策前
標準偏差＝９
平均時間＝ 3.4292
掛かった時間３～４時間
＝
６×９
（4ー3）
＝
1.5
対策後
Notes: 工程能力指数の変化
対策後の作業平均時間から工程能力指数を算出した結果、1.5となりました。
この結果から作業が楽になった事でバラツキが無くなり工程能力が十分になった事がわかりました。●

## Slide 59
人件費2人分￥4,000×時間
効果の確認
有形効果 年間効果金額
建浴時間 2４７分
155分 92分削減
37％削減
3週に1回なので年/17回（ｔ数）
￥4,000 × 26時間 ＝ ￥104,000
92分 × 17回 ＝
約26時間
1564分 ＝
年間効果 約￥244,000
人員が1人減ったので
￥104,000 + ￥140,000 ＝ ￥244,000
Notes: 有形効果では、作業時間が年間26時間削減でき３人作業から２人作業となった事で
年間効果金額は、24万4千円となりました。●

## Slide 60
目標の設定
37％削減
年間効果 約￥244,000
30％削減
年間効果 約￥126,000
予想効果との差
予想効果
実際の効果
◦準備・薬剤投入において
予想より速くすることが出来た
◦薬剤が予想よりも柔らかかった
ので解すのに時間が掛からなかった
Notes: 予想効果金額は12万6000円に対して24万４０００円の削減になりました。
差が出た理由として以下が挙げられます。●

## Slide 61
効果の確認（無形）
①応援不要のため、他工程作業者の負担軽減・生産時間増加
③段ボールを使用しなくなったため、
段ボールの廃却量減少
無形効果
②業者の箱入れ作業が無くなり、
負担軽減したとの回答あり
Notes: 無形の効果として
①応援不要のため、他工程作業者の負担軽減・生産時間増加
②業者の箱入れ作業が無くなり、負担軽減したとの回答
③段ボールを使用しなくなったため、段ボールの廃却量減少
などが挙げられます●

## Slide 62
効果の確認（無形）
①濃度が若干低くなったが、規定値内の為、引抜きに影響なし。
②A１、A２クレーンどちらでも出来る為、酸洗と建浴が被っても問題無し。
③少人数化により、応援による他工程の遅延なし。
他工程へ影響がないか
Notes: 他工程への影響を確認しました。
関わりのある熱処理、引抜き、後工程、酸洗、全てに影響はありませんでした。●

## Slide 63
歯止め
標準書改訂
フレコン置き場の作成
標準書
石鹼薬品25箱分→フレコンバック
安全
シールド、ゴム手袋着用
荷の適正高さを記載
変更内容
5.10.4.2.4_酸洗・ボンデ液建浴補給要領_Rev.22
床面を平面ではなく、
尻つぼみ型にすることによって固まる箇所を小さくした
Notes: 歯止め
標準改訂と作業従事者に教育記録の発行、及び教育を行いました。●

## Slide 64
歯止め 横展開
同一作業場所に資料を確認して貰い、横展開の検討をお願いした。
第一製造 酸洗工程
山口工場 ボンデ工程
Notes: 横展開として、同一作業をしているCH 酸洗工程、山口工場 ボンデ工程に資料の確認をしてもらい、横展開の検討をお願いしました。●

## Slide 65
サークルレベル
項目
レベル掌握内容
現状
レベル
項目
レベル掌握内容
現状
レベル
イ
ＱＣの基本的な考え方と
問題解決ステップ
3.0
イ
人間関係とチームワーク
2.4
ロ
ＱＣサークル活動の運営の仕方
（リーダーシップ）
2.8
ロ
ＱＣサークル会合実施状況
4.2
ハ
ＱＣ手法の使い方と
活動結果のまとめ・発表
2.5
ハ
上司・スタッフ・関連部署との連携
2.7
ニ
多技能の向上・ローテーションなど
3.0
ニ
ＱＣや仕事の知識・技能を
向上させようという意欲
2.8
ホ
改善技能・改善能力
（改善に対するヤル気）
3.2
ホ
職場の５Ｓとルール遵守
3.2
14.5
15.3
2.9
3.1
５項目平均点
X軸：QCサークルの平均的な能力
Ｙ軸：明るく働きがいのある職場
合計
５項目平均点
合計
目標レベル
（3.5,3.5）
目標レベル
（3.5,3.5）
目標 レベルアップ
Ｄ－２ゾーン
C-2ゾーン
Dゾーン
Cゾーン
Aゾーン
Bゾーン
Ｃ－１ゾーン
Ｄ－１ゾーン
サークル能力
Ｘ軸
Ｙ軸
働きがいのある職場
Notes: 活動後はＢゾーンに到達出来ましたが、目標とするレベルまでは届きませんでした。●

## Slide 66
 | ＱＣストーリー | 良かった点 | 悪かった点
Ｐ | ・テーマの選定 ・目標の設定 ・活動計画 | ・多くのテーマを出し合い、スムーズに活動できた。 今まで問題視していたが、中々取り組めなかった難しい課題に挑戦する事ができた。 | ・意見の食い違いから、何のために集まったか分からない会合が数回あった。今後は無い様に事前準備を確実に行い意味のある会合にする。
Ｄ | ・現状の把握 ・要因の解析 | ・現状把握が早く終わったので、対策に時間を掛けることが出来た。 業者・上長・事務所スタッフにも協力して頂き、悪い部分を事細かに見出す事ができた。 | ・他社との話し合いが必要だったので、情報の共有に少し時間が掛かってしまい、計画が少し遅延してしまった。
Ｃ | ・対策の検討 ・対策の実施 ・効果の確認 | ・腰への負担が減り、楽に作業できるようになった。ほぼ０コストで大きな改善をする事ができた。 | ・建浴が土曜日、日曜日にやることが多い為、参加できるメンバーが限定された。がビデオ撮影などを上手く利用し、メンバー全員に作業情報共有ができた。
Ａ | ・標準化と管理の 定着（歯止め） ・活動の反省 ・今後の課題 | ・活動計画に沿って、余裕のある活動が出来た。 | ・建浴の数が限られてるので、建浴作業者への負担が大きかった。
まとめ
・テーマに難航し、進行が止まる場面が多々あった。
⇒進行が止まることなくできた 〇
・目標達成したが、グラフやデータ取りの内容が
薄く、分かりにくかった。
⇒データ取りは出来たが、建浴自体が少なく
ｎ数を増やせなかった。 ▲
前回の反省点
・役割分担が出来ていなかった為、連携が
うまく取れなかった。
⇒役割分担は出来ていたが、負担がボンデ
作業者にいってしまった。 ×
Notes: まとめ。ＰＤＣＡにてまとめました。
良かった点として、ほぼ０コストで大きな改善をすることが出来ました。
悪かった点として、作業者が限定されてしまう場面がありました。ですが様々な道具を用いて全員で情報を共有することができました。●

## Slide 67
御清聴ありがとうございました！
Vengers
Vengers
Notes: ご清聴ありがとうございました。