## Slide 1
問題解決の基本ステップと ＱＣストーリーの関係
< 問題解決の基本ステップ >
（１）ＱＣストーリーは
活動成果を分かりやすく報告し、
発表する際の筋書きとして始まった
（２）ＱＣストーリーの命名は
㈱コマツの方々でデミング賞へ
挑戦した時に活動成果を
よりわかってもらうため、
目玉づくりにしようと工夫して
命名された
（３）ＱＣストーリーといえば
ネーミング以降ＱＣストーリーの
ステップに沿って改善活動が
されるようになった
QCストーリーの手順に従うと
①問題解決が進めやすい
②活動をまとめやすい
③活動成果がわかりやすい
そのため、幅広く活用されている
ＱＣストーリー
１.はじめに
（会社・職場の概要含む）
２.工程の概要
（サークルの紹介含む）
３.目的の明確化(テーマ選定）
４.現状の把握と目標の設定
５.活動計画の作成
６.要因の解析
７.対策の検討と実施
８.効果の確認
９.標準化と管理の定着
１０.反省と今後の進め方
作成 2011. 6.16
改定７ 2023. 9.30
【３つのＱＣストーリー】
1.1 ＱＣストーリーとは
ＱＣストーリーとは
「ＱＣ<品質管理>の問題解決活動をどのようにまとめるかという
発表や報告のための一つの方式」である。
【１．問題解決型】 ・あるべき姿をめざす
・悪さの追究
現状
レベル
現在のあるべき姿（目標）
ギャップ
目に見える
問題
将来のありたい姿（目標）
現状
レベル
ギャップ
【２．課題達成型】
・ありたい姿をめざす
・良さの追究
【３．施策実行型】
・対策が見えている
・対策優先
現状
レベル
ギャップ
目に見える
問題対策
現在のあるべき姿（目標）
見えにくい
新たに課す
問題（課題）

## Slide 2
1.2 基本ステップとＱＣストーリーの比較
目的の
明確化
現状把握と
目標設定
スケジュール
の作成
要因究明
（因果関係
の究明）
対策検討
と実施
効果確認
標準化と
管理の定着
問題解決の
基本ステップ
（手順①）
テーマの選定
（手順②）
現状の把握
と目標設定
（手順③）
活動計画
の作成
（手順④）
要因の解析
（あるべき姿と
現状の差は
なぜ発生？
要因は？）
（手順⑤）
対策の検討
と実施
（手順⑥）
効果の確認
（手順⑦）
標準化と
管理の定着
問題解決型
（手順①）
テーマの選定
（手順②）
現状の把握
と目標設定
（手順③）
活動計画
の作成
（手順⑤）
方策の立案
（手順⑥）
成功シナリオ
の追究
（手順⑦）
成功シナリオ
の実施
（手順⑧）
効果の確認
（手順⑨）
標準化と
管理の定着
（手順①）
テーマの選定
（手順②）
現状把握と
対策の
ねらい所
目標設定
（手順③）
対策の検討
と実施
（手順④）
効果の確認
（手順⑤）
標準化と
管理の定着
施策実行型
（手順④）
攻め所明確化
（ありたい姿と
現状の差は
どこに発生？
攻め所は？）
（手順①）
テーマの選定
（手順②）
攻め所と
目標の設定
（手順⑥）
効果の確認
（手順⑦）
標準化と
管理の定着
課題達成型
（基本ステップ追従表記） （従来表記）
（手順③）
方策の立案
（手順④）
成功シナリオ
の追究（手順⑤）
成功シナリオ
の実施
※１：活動計画作成時期は現状把握前、対策検討後など、
状況に合わせて使い分けられている
（手順④）
攻め所明確化
（ありたい姿と
現状の差は
なぜ発生？
攻め所は？）

## Slide 3
問題解決の手順 |  | 手順のポイント
①テーマの選定 |  | 1.身の回りの問題の中から 2.上司方針の中から 3.次工程や関係部門のニーズの中から 4.今迄の活動で残った問題から
 |  | 1.改善の要求度…重要度、緊急度、経済性、お客様 2.サークルの実力……全員参加、能力、解決期間 3.前回の反省…………やり方、しくみ等
 |  | テーマ名の決定のポイント 1.悪さ加減を具体的に 2.「……の……を……にする」 3.サブテーマで補足 4.対策的なテーマにしない
 |  | 1.職場の悪さ加減（困り具合） 2.前回の反省をどう生かすか 3.どう絞り込んだか
 |  | 1.改善する特性または代用特性を明らかにする
②現状の把握と目標の設定 現象の追及 ……悪さ加減 を浮きぼりに |  | 1.現場・現物・現実・原理・原則（５ゲン主義） 2.定量的把握 3.客観データで
 |  | 1.データの構造に注意 2.層別をする……時間、場所、種類、症状 3.バラツキに注意 4.手法の活用
 |  | 1.目標の３要素…何を、何時までに、どのくらい 2.数値化（定量化）の工夫 3.やや高めの目標
③活動計画の 作成 |  | 1.全体のスケジュール 2.役割分担…運営上の、ステップ上の 3.所属長のアドバイスを受ける
 |  | 1.活動の見える化を図る 2.進度の遅れた項目について応援する 3.各調査項目を共有化する
④要因の解析 原因の追究 ……ホシを あげろ |  | 1.要因の洗い出し…特性要因図で衆知結集 2.絞り込み…主要因選定。因果関係の仮説を作る。
 |  | 1.データで仮説を検証して真因を特定する １）見つけた真の要因で悪さを再現してみる ２）真の原因を取り除き、実験、試行 ３）データがとれない場合は、論理的に 確からしさを検証する
現場の問題点を
洗い出す
絞 り 込 み
テ ー マ の 選 定
テーマ選定まとめ
ね ら いの明確化
目 標 設 定
役 割 分 担
各ステップの進度状況を把握する
仮説の発想
仮説の検証
1.3 問題解決型の手順
※１：活動計画作成時期は、期間が決まっている活動の場合は現状把握前に設定したり、
対策検討後に詳細計画を追加するなど、状況に合わせて使い分けられている
あるべき姿と現状の差（ギャップ）を正しく把握する（問題の明確化）
問題の絞込み、具体化
1.現場・現物・現実（３現主義）

## Slide 4
問題解決の手順 |  | 手順のポイント
⑤対策の 検討と実施 |  | 1.絞り込んだ真の原因と対策の結びつき 2.創意工夫………全員参加、衆知結集 3.応急対策と恒久対策（再発防止対策）明確化 応急対策……現象の除去 恒久対策……原因の除去 4.計画の立案
 |  | 1.先ずは自力で 2.上司、スタッフの援助活用 3.粘り強く 4.対策と効果のからみ…1次対策、2次対策、 実験、試行 5.教育訓練
⑥効果の確認 （活動の結果） |  | 1.効果のとらえ方、示し方 …現状把握と同じものさしで 2.目標と比較 3.効果は対策ごとに把握 4.二次的効果の把握も 5.効果が得られなかったら、解析から見直す
 |  | 1.個人またはサークルレベル 2.職場レベル 3.会社レベル 4.地域レベル
⑦標準化と 管理の定着 |  | 1.５Ｗ１Ｈ 2.関連部門との連携 3.実施時期の明確化
 |  | 1.書類上の手続きを大切に(新設､改訂､廃止の手続き) 2.切替え期日の連絡の徹底（混乱防止） 3.関係者の教育・訓練
 |  | 1.確実に実施する………確実にやる工夫 2.フールプルーフ化、フェイルセーフ化 フェイルソフト化、ポカヨケ
 |  | 1.実施状況のチェック体制の確立 2.日常管理体制への取り組み…グラフ、管理図
反省と 今後の進め方 |  | 1.計画と実績の差 2.問題解決のステップでの活動の反省 3.サークル運営上の反省
 |  | 1.活動の反省をどう今後の活動に生かすか 2.残された問題点を明確に 3.得られた効果を水平展開
 |  | 1.反省を今後に生かす：QC的な考え方 2.サークル成長へ大きく寄与： サークル活動PDCA
無形効果の把握
有形効果の把握
標 準 化
周 知 徹 底
実 施
管 理 の 定 着
対 策 の 立 案
対 策 の 実 施
活 動 の 反 省
今 後 の 計 画
反省を次の活動へ生かす
もとに戻らないための対策
悪くなった事
を良くする

## Slide 5
2. 課題達成型ＱＣストーリー
２.1 開発の背景
２.２ 課題とは
未来
現在
過去
既に発生している 問題
不良品だー！
現在、問題は発生していないが、｢さらに良く｣したくて意識的につくる問題
問
題
もっと良く！
将来､発生しそうな不具合を､先取りして設定する問題と新規事業
将来、問題だぞ！
課題
この２つが課題！
１．新しい業務への対応（未経験）
例）今まで他部署で扱っていた製品を、来月からは、
自分の部署が扱うことになった
２．問題の先取り（もし･･･だったら）
例）３年後、法律の改正で「リサイクル」 「廃棄物処理方法」が変るので、今から
それの対応j準備をしなければならない
過去に関係なく、新たに問題を設定せざるを得ない
１．｢良さ｣を追究！（｢当り前の品質｣から｢魅力的品質｣へ） 例）携帯電話で通話ができるのは｢当り前｣。 これからは、ＴＶ･ラジオ･インターネットも使え、さらに！
車や家の防犯状況も見れるなどの消費者に喜ばれる
｢魅力的な品｣を開発する。 ２．今の業務を抜本的に変える！（現状打破） 例）競合会社に勝つために、現状の倍の早さで製品を
つくれる工場に変える。
※今は問題が発生していないが、意識的に問題を作った
設定する問題
意識的につくる問題
今までの携帯とチョット違う
未
経
験
未経験
近い将来
問題だ！
近い将来
問題だ！
・意識的につくる問題（課する問題）
・先取りして設定する問題（課する問題）
（新規事業（業務）への対応）
▼ＱＣサークルを取り巻く環境の変化 今までに経験したことのない初めての仕事､技術革新､新製品開発へのニーズの増大、 方針から展開された高い目標のテーマ ▼ＱＣサークル関東支部京浜地区の特徴として各企業の本社部門やサービス部門が集中 ・ＱＣサークル大会は事務・販売・サービス部門が（６０～７０％） ・事務・販売・サービス部門は、環境変化をうけやすい ▼事務・販売・サービス部門にはマッチしたアプローチが必要

## Slide 6
今は問題なくても
このように、たとえ今時点に問題が発生していなくても
・「現状を打破」するため
・「新しい業務に対応」するために、
つくり出す問題を『課題』と呼ぶ
（『ありたい姿』を目指し）
現状に甘んじないようにしよう。
問題は探せばいくらでもあるぞ！
競合Ａ社に価格で勝つためには現状の人数でモノを作り続けるのは問題だね。
（現状に甘えず）
海外展開が更に加速し、今の部品の供給体制が、
３年後には問題になるね。
（将来を先取り）
２.3 問題解決型と課題達成型の関係
問題 とは | 問題の原因を取り除く事によって目標を達成できるテーマ （今までのやり方を前提とした改善） | 
課題 とは | ・新規事業、魅力的品質の追究テーマ ・現状打破（やり方を変える）で初めて 目標を達成できるテーマ （発想を転換しアイディアを出し新しい やり方に改善する） | 
現状の姿
これでいいのかな？
ありたい姿（不明確）
（例：魅力的品質、与えられた課題）
（例：不良率が目標未達）
現状の姿
あるべき姿（明確）
これは問題だ！
現状打破
初めての仕事（課題）
繰り返しの仕事（問題）
新規業務への対応
魅力的品質の創出
魅力的
当たり前
品質レベル
課題達成型
問題解決型
業務レベル
現状
レベル
現在のあるべき姿（目標）
ギャップ
問題
目に見える
現状
レベル
ギャップ
課題
見えにくい
将来のありたい姿（目標）

## Slide 7
３００
１００
２００
６月
７月
８月
９月
生産量
４月
５月
（個）
０
個
個
個
個
個
個
200
200
200
200
200
200
問題
を、
解決
する
２.4 問題解決とは
製品､サービス､仕事の「あるべき姿｣と｢現状｣との間に差が生じる
「あるべき姿｣と｢現状｣との間に生じる差を解消する
現 象
問 題
き
姿
る
あ
べ
き
姿
る
あ
べ
あるべき姿が
崩れている
姿
き
べ
る
あ
姿
き
べ
る
あ
あるべき姿に
戻ったよ
生
産
量
４月
５月
６月
７月
８月
９月
（個）
４００
３００
２００
１００
０
180
個
150
個
165
148
130
120
個
148
個
個
120
個
しかし！
あるべき姿
1ヶ月当り
200個
生産する
生
産
量
（個）
２００
個
個
４００
３００
２００
１００
０
この差がなくなった
問題解決は、現在の問題を取り除く
200
個
200
個
200
個
200
個
200
個
200
個
問題
が
解決
された
が
された
＝
本来のあるべき姿に戻す
課題
を、
達成
する
２.５ 課題達成とは
今、問題が発生していなくても、
甘んじず意識的に問題をつくる・設定する
成し遂げる
現 象
課 題
今は、｢あるべき姿｣が維持・継続されており
問題が解決されている状態
あるべき姿
1ヶ月当り
２００個
生産継続中
しかし・・ 来年１月以降は、同じラインで新製品を立ち上げて、売上増をねらいたいので１２月までに、現状の１ヶ月２００個を生産できる能力を倍の４００個にアップしたい
10月
11月
12月
４００
３００
１００
２００
個生産
ありたい姿
６月
７月
８月
９月
生産量
４月
５月
（個）
０
４００
この差が
課題
個
個
個
個
個
個
200
200
200
200
200
200
４月
５月
６月
７月
８月
９月
あるべき姿
１ヶ月当り
２００個
生産する

## Slide 8
【 ここで注意！ 】
課題達成型ＱＣストーリーを安易に使うのはやめましょう！
１．上司にテーマを与えられたから・・・
２．解析ができないから・・・
が、｢課題達成｣ではありません。あくまでテーマの内容が、
≪問題なのか？ 課題なのか？≫で使い分けしてください
問題
問題
真
犯
人
だ
あるべき姿に戻そう
成し遂げるぞ！
問題
問題
問題
課題
ＱＣストーリーの問題解決型と課題達成型の特徴の違いを見てみよう！
問題解決型は | 課題達成型は
既に発生している問題（あるべき姿との差）の原因を探り、真犯人を見つけ対策（あるべき姿に戻す）する | 課題（意図的につくる問題や設定する問題）から、『ありたい姿』を設定し、そこへたどり着く最適策を産み出し成し遂げる
№ | テーマ分類 | 課題達成型は
１ | 大幅に現状を 打破する | ・ ○○商品の売上額の倍増 （前年比２００％） ・新商品のお買い上げクレーム０ ・業務拡大にともなう作業時間の大幅短縮 （５０％減）
２ | 魅力的品質を 創出する | ・販売インストラクター養成研修の新規開発 ・社員に親しまれる社内報の企画 ・お客様に満足いただけるサービスの提供 ・当社ならではのアフターサービスの提供
３ | 新規業務に対応する | ・新システム導入に伴うトラブルの未然防止 ・新商品発売に伴う販売マニュアルの作成 ・競合他社の販売戦略への事前対応
２.6 問題解決型と課題達成型の特徴の違いは？

## Slide 9
問題解決型手順 | 
課題達成型手順 | 
２.７ 問題解決型手順と課題達成型手順の特徴
テーマ選定
現状の把握と
目標の設定
活動計画の作成※１
要因の解析
対策の検討と実施
効果の確認
標準化と
管理の定着
反省と今後の進め方
・問題（『あるべき姿』と『現状の姿』の差）
がどのくらいあるの？・・・・現状把握
・どこまで戻すの？・・・・・・目標設定
・目標との現状の差はなぜある？
・現状を詳細に掘り下げ事実把握・・現状把握
・差の要因を考察・・・・・・・・・要因解析
・要因を絞りこみ、確からしさ確認・・要因検証
・真因特定（真犯人）
テーマ選定
活動計画の作成※１
方策の立案
成功シナリオの追究
成功シナリオの実施
効果の確認
標準化と
管理の定着
反省と今後の進め方
攻め所明確化
（現状把握
攻め所着眼点
攻め所明確化
目標値確定）
現状把握と目標設定
・目標との現状の差はどこにある？
・現状を詳細に掘り下げ事実把握…現状把握
・どこに差が発生するのか考察…攻め所の着眼点
・差を無くすにはどこを攻めればよいの？
・その特性の目標値を達成するために、
手段系項目（例えば４M)ごとに、
現状、めざす姿、差を整理し攻め所を選定する
・・・・・・・・・攻め所明確化
・目標値の再確認・・・・・・・・目標値の確定
（必要に応じて、攻め所ごとに個別目標値を
設定してもよい）
※１：発表はここに入れることが多い。実際の計画作成は状況に合わせて前後させたり、マスタープランと個別詳細プランに分けたりすればよい
真犯人が見つかりこれを退治し解決！ （『あるべき姿』に戻す）
・課題（『ありたい姿』と『現状の姿』との差）
がどれぐらいあるの？・・・・現状把握
・どこまでめざすのか？・・・・目標設定
・未経験のことが多いため、方策（アイデア）を
実現するために、シナリオ（具体的な実施事項、
手順）を追究する
・また、予測される障害も事前に取り除く検討を
しておく
・また、目標達成の見込みも考察しながら
シナリオを描き、実現性も考慮し実施項目を
決める
攻め所に対し達成するためのアイデアを何でも良いから多く出し合う（実現性より効果優先。この段階で実現性を意識しすぎると画期的なアイデアがでない）
攻め所明確化
（現状把握
なぜなぜ考察
攻め所着眼点
攻め所明確化
目標値確定）
・目標との現状の差はなぜある？
・現状を詳細に掘り下げ事実把握・・現状把握
・なぜ差が発生するのか考察・・攻め所の着眼点
・差を無くすにはどこを攻めればよいの？
・その特性の目標値を達成するために、
手段系項目（例えば４M)ごとに、
現状、めざす姿、差を整理し攻め所を選定する
・・・・・・・・・攻め所明確化
・目標値の再確認・・・・・・・・目標値の確定
（必要に応じて、攻め所ごとに個別目標値を
設定してもよい）
２.７ 問題解決型手順と課題達成手順の特徴

## Slide 10
２.８ 適用ＱＣストーリーの判定方法
選定確認手順
不具合が発生
しているか？
問題解決型
新規の業務か？
２
２
３
３
４
４
５
５
いいえ
いいえ
はい
課題の先取りか？
魅力的品質か？
現状の
打破か？
はい
いいえ
はい
はい
はい
いいえ
いいえ
課 題 達 成 型
再検討
課題達成型ＱＣストーリー | 問題解決型ＱＣストーリー
①今まで経験したことのない初めての 仕事をやり遂げたい （新規業務への対応） | ①従来からの仕事の中の問題を 解決したい
②現状レベルを大きく打破したい （現状打破） | ②現状レベルを維持・向上させたい
③魅力的品質・魅力的レベルに挑戦 したい （魅力的品質の創造） | ③当り前品質・当り前レベルを 確保したい
④予測される課題を先取りして対処 したい （課題の先取り） | ④発生している問題を再発防止したい
⑤方策・アイデアの追究と実施で ねらいを達成できそう | ⑤問題の原因追究とその原因を除去することで解決できそう
１

## Slide 11
課題達成の手順 |  | 手順のポイント
①テーマの選定 |  | 1.お客様からの新たな要望から 2.社内外の環境変化をつかまえた課題から 3.今後気になる事、予想される事、将来のありたい姿から 4.現状の水準よりさらに高い水準にもっていきたい事から
 |  | 1.改善の必要性……重要度、緊急度、経済性、お客様 2.サークルの力量向上……全員参加、能力、解決期間 3.上司も含めた合議で決定
 |  | 1.「どんな活動にしたいのか、活動の目的は何か」が わかるように”何を、どうする”で表現 2.サブテーマで補足 3.対策的なテーマにしない
 |  | 1.職場の悪さ加減（困り具合） 2.前回の反省をどう生かすか 3.どう絞り込んだか
 |  | 1.改善する特性または代用特性を明らかにする
②現状把握と 目標設定 |  | 1.現場・現物・現実・原理・原則（5ゲン主義） 2.定量的把握 3.客観データで
 |  | 1.データの構造に注意 2.層別をする……時間、場所、種類、症状 3.バラツキに注意 4.手法の活用
 |  | 設定した特性のありたい姿と現状の差（ギャップ）から目標値を設定する（自分たちの実力も加味して） 1.目標の３要素…何を、何時までに、どのくらい 2.数値化（定量化）の工夫
③活動計画の 作成 |  | 1.全体のスケジュール 2.役割分担・・運営上の、ステップ上の 3.所属長のアドバイスを受ける
 |  | 1.活動の見える化、共有化を図る 2.進度の遅れた項目について応援する
④攻め所明確化 |  | 1.設定した特性の目標（ありたい姿）と現状の姿の差（ギャップ）がどこに発生するのかの考察を行い、差を無くすためにはどこを攻めればよいか攻め所の着眼点を探す 2.4Mの観点で整理するとよい
 |  | 1.上記着眼点を参考に特性のありたい姿 を実現させる（差を埋める）手段系項目を設定する
 |  | 1.その手段系項目のありたい姿、現状の姿、ギャップ、から攻め所候補を設定する 2.その攻め所候補の中から効果の大きさを考慮し採否を決定する ３.攻め所を考慮し目標値の再確認と確定をする （必要に応じ、攻め所ごとに2次目標設定する）
問題点・課題を洗い出す
絞 り 込 み
テ ー マ 名 決 定
テーマ選定まとめ
ねらいの明確化
ありたい姿と現状の差（ギャップ）を正しく把握する
課題の絞込み、
具体化（課題達成方向付け）
目 標 設 定
役 割 分 担
各ステップの進度
状況を把握する
特性を実現させる
手段系項目設定
目標（ありたい姿）と現状の差の
攻め所の着眼点を探す
攻め所設定、
目標値確定
２.９ 課題達成型ＱＣストーリーのステップ内容
目標（ありたい姿）と現状の差の
なぜなぜ解析
※１：活動計画作成時期は、期間が決まっている活動の場合は現状把握前に設定したり、
対策検討後に詳細計画を追加するなど、状況に合わせて使い分けられている

## Slide 12
課題達成の手順 |  | 手順のポイント
⑤方策の立案 ⑥成功シナリオの追究 ⑦成功シナリオの実施 |  | 1.選定した攻め所に対して方策案（アイデア）をできるだけ多く出す 2.効果のありそうなものは期待効果を推定する 3.その中から実現可能性に捉われず、期待効果の大きいものを絞り込む
 |  | 1.絞りこんだ方策案を実現するためにシナリオ （具体的な実施事項、手順）を追究する 2.期待効果を予測し、目標達成見込みを推定する 3.障害・悪影響を予測し、回避処置も事前検討する 4.期待効果、障害回避、実現性等を考慮しどれを採用するかシナリオを選定する
 |  | 1.選定した成功シナリオに従い実施する
⑧効果の確認 |  | 1.効果のとらえ方、示し方 …現状把握と同じものさしで 2.目標と比較 3.効果は方策ごとに把握 4.二次的効果の把握も 5.効果が得られなかったら、解析から見直す
 |  | 1.個人またはサークルレベル 2.職場レベル 3.会社レベル 4.地域レベル
⑨標準化と 管理の定着 |  | 1.５Ｗ１Ｈ 2.関連部門との連携 3.実施時期の明確化
 |  | 1.書類上の手続きを大切に(新設､改訂､廃止手続き) 2.切替え期日の連絡の徹底（混乱防止） 3.関係者の教育・訓練
 |  | 1.確実に実施する………確実にやる工夫 2.フールプルーフ化、フェイルセーフ化 フェイルソフト化、ポカヨケ
 |  | 1.実施状況のチェック体制の確立 2.日常管理体制への取り組み……グラフ、管理図
反省と 今後の進め方 |  | 1.計画と実績の差 2.問題解決のステップでの活動の反省 3.サークル運営上の反省
 |  | 1.活動の反省をどう今後の活動に生かすか 2.残された問題点を明確に 3.得られた効果を水平展開
 |  | 1.反省を今後に生かす：QC的な考え方 2.サークル成長へ大きく寄与：サークル活動PDCA
無形効果の把握
有形効果の把握
標 準 化
周 知 徹 底
実 施
管 理 の 定 着
方策の立案
成功シナリオの
実施
活 動 の 反 省
今 後 の 計 画
反省を次の活動へ生かす
成功シナリオの
追究
もとに戻らないための対策

## Slide 13
２.10 ストーリーの流れ
（１）テーマの選定
適用ＱＣストーリーの判定
必要性、テーマ選定理由の明確化
改善する特性または代用特性を明確にする
「……の……を……にする」
例：あるレジャー施設の自販機の売り上げ高を倍増する
例：売り上げが減少した
ので回復したい
例：大幅に売り上げを
増やしたい
課題達成型
問題解決型
Notes: 13

## Slide 14
お客様の要望・上位方針など、いろいろな条件を調査し理想のレベル「ありたい姿」を把握
課題達成型
問題解決型
理想の
ありたい姿
このレベルよ
､
１
１
｢ありたい姿｣
と同じ項目で
現状の事実を
調査して把握
２
｢ありたい姿｣
と同じ項目で
現状の事実を
調査して把握
２
差（ギャップ）
（課題）
ここが
『目指す姿』
ありたい姿－現状の姿＝差
３
いつまでに？
ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
に
？
（２）現状の把握と目標設定
１）目標設定のための現状把握
①現状把握（層別等）
②課題の絞込み、具体化 （課題達成方向付け検討）※１
③テーマの特性を設定
２）その特性の目標設定
①ありたい姿把握
②現状の姿把握
③差（ギャップ）を認識
④目標を設定
（２）現状の把握と目標設定
１）目標設定のための現状把握
①現状把握（層別等）
②問題の絞込み、具体化
（問題解決方向付け検討）
③テーマの特性を設定
２）その特性の目標設定
①あるべき姿把握
②現状の姿把握
③差（ギャップ）を認識
④目標を設定
※１：課題の絞込みはある意味で攻め所選定とも受け取れるが、この部分は問題解決型と同じとしたほうが理解しやすい
１）現状把握
①層別：全売り上げ：２万円/日。
4台ある自販機のうち自販機Aが５０％の売り上げを締める。
内訳：Ａ：1万円/日、Ｂ：0.5万円/日、Ｃ：0.3万円、Ｄ：0.2万円/日
②課題の絞り込み・具体化（課題達成方向付け検討）：売り上げを２万円/日増加させるためには
（ある意味で攻め所とも言える）
③テーマ特性設定：自販機A売り上げ
２）その特性の目標設定
全売り上げ２万円/日増加のために自販機Aの売り上げを３万円/日を目標する
現状把握と目標設定
テーマの特性 | ありたい姿 | 現状の姿 | ギャップ （差） | 目標（めざす姿）
自販機Ａ売り上げ | ３万円/日 | １万円/日 | ２万円/日 | ３万円/日（3倍）以上
この特性を
この姿にしたい
しかし現状はココ
ギャップはこれだけ
実力を加味しココを目指す
 | 方向付け | 増加倍率 | 増加額 | メリット | デメリット | 採否
１案 | ４台とも売上げ増 | ２倍 | ２万円 | １台あたりの増加倍率は | 対策事項が多くなり、費用、手間増 | 
２案 | Aのみ売上げ増 | ３倍 | ２万円 | 重点指向で対策が集中できる | 増加倍率が大きくなる | ○
理想の
ありたい姿は
このレベル
自分 たち の実力を
加味して目標を決める
4
でも
現状の姿 は
このレベル･･･
<例>
現状把握と目標設定

## Slide 15
（３）活動計画の作成
（３）活動計画の作成
（４）攻め所明確化
（４）要因解析
①着眼点探索
目標（ありたい姿）と現状の姿の差がどこに発生するのか？現状把握に基づいて攻め所の着眼点をさがす
②攻め所の選定
課題の達成（差をなくす）にはなにをどのように攻めればよいか？
１.特性を実現する手段系項目を設定する
２.その項目のありたい姿、現状の姿、
ギャップ、攻め所候補を設定する
３.攻め所を絞りこむ
４.攻め所を考慮し目標値の再確認と確定 （必要に応じ2次目標設定）
①要因解析
目標（あるべき姿）と現状の姿の差（問題）が
なぜ発生するのか？現状把握に基づく『なぜ？なぜ？解析』要因を探す
１.要因の洗い出し
２.掘り下げ
３.要因の絞込み
４.要因検証
◇４M等様々な観点で
手段系項目を整理するとよい
◇攻め所の大きな方向性を設定。
◇具体的アイデアは大切に
記録し次の方策立案で活用する
特性・項目 |  | 目標 （めざす姿） | 現状の姿 | ギャップ | 攻め所候補 （ギャップをなくすための） | 評価項目 | 採否
特性１ | 自販機A売り上げ | ３万円/日（３倍） | １万円/日 | ２万円/日 | － |  | －
特性を実現させる項目 | 人（man） | 人目につきやすい | 人通り少ない | 人目につきにくい | 人目につく工夫 |  | ○
 |  |  | 見えにくい |  |  |  | 
 | 設備 （machine） | 故障なし | 時々故障する | 故障回数 | 故障削減（効果小） |  | ×
 |  | すべての貨幣が使える | 1万円札が使えない | 貨幣の使いやすさ | すべての貨幣が使える工夫 |  | ○
 | モノ （material） | 品切れなし | 品切れ発生 | 品切れ有無 | 品切れを防止 |  | ○
 |  | 魅力ある商品 | 普通の商品 | 商品品揃え | 魅力ある品揃え |  | ○
 | 方法 （method） | 立ち止まりたくなる、買いたくなる | 購買意欲が沸かない | 買う人へのアピールの差 | 立ち止まり、買いたくなる工夫 |  | ○
攻め所選定シート
売り上げの目標と差はどこに発生するか（現状の詳細な掘り下げ把握と考察）
自販機A/B/C/D比較しなぜ売上げに差があるのか、さらに自販機Aの現地観察、売上げ実績データ等からから着眼点を探す。その着眼点を４Mごとに下表のように、攻め所候補を整理した。
攻め所明確化
課題達成型
問題解決型
<例>
（手段系項目）
攻め所明確化
①なぜなぜ考察による着眼点探索
目標（ありたい姿）と現状の姿の差がなぜ発生するのか？現状把握に基づく『なぜなぜ考察』で攻め所の着眼点をさがす
なぜ？
なぜ？
なぜ？
なぜ？
売り上げの目標と差はなぜ発生するか（現状の詳細な掘り下げ把握となぜなぜ考察）
自販機A/B/C/D比較しなぜ売上げに差があるのか、さらに自販機Aの現地観察、売上げ実績データ等からから着眼点を探す。その着眼点を４Mごとに下表のように、攻め所候補を整理した。

## Slide 16
（５）方策の立案
（５）対策の検討と実施
ブレーンストーミング（批判禁止・質より量・自由奔放・結合/便乗）を活用し、対策案を洗い出し、効果の多い実施項目を絞り込む
１.要因に対応した
対策案を展開する
２.効果、実現性、コスト等から対策案を絞り込み
『自由発想』で、目標達成のアイデアを､できる限り多く列挙
１.攻め所を方策に展開する
２.効果の有無を推定する
３.期待効果も可能な範囲で
予測する（情報、試行等で）
４.現実性は問わず、効果優先で絞りこむ
（この段階で実現性を考慮しすぎると画期的なアイデアがでなくなる）
どう？
どう？
どう？
どう？
どう？
どう？
方策案 | 効果有無 | 期待効果 | 採否 | 順位
人通りの多い場所へ変更 | ○ | ＋１万円 | ○ | １
人の流れを変更 | ○ | ＋０．５万円 | ○ | ２
派手なカンバン設置 | △ | （＋0.05万円） | × | 
音楽を鳴らす | △ | （＋0.05万円） | × | 
自動音声で呼びかける | ○ | ＋０．３万円 | ○ | ４
ちらしを配る | × |  | × | 
全ての紙幣使用可能に改造 | △ | （＋0.05万円） | × | 
補充頻度を増やす | △ | （＋0.05万円） | × | 
データ分析で商品入れ替え | ○ | ＋０．３万円 | ○ | ６
台数増設 | ○ | ＋０．３万円 | ○ | ７
屋根、椅子の設置 | ○ | ＋０．３万円 | ○ | ５
植木鉢を設置 | △ | （＋0.05万円） | × | 
ポップ広告を出す | ○ | ＋０．５万円 | ○ | ３
映像広告出す | △ | （＋0.05万円） | × | 
当たりで1本サービス | △ | （＋0.05万円） | × | 
当たりでキーホルダー進呈 | △ | （＋0.05万円） | × | 
【系統図法＋マトリックス図法】
＊アイディアをたくさん出す
商品の良さをＰＲ
品切れを減らす工夫
おまけ工夫
人目に付く工夫をする
すべての貨幣が使える工夫
目立つ工夫
人通り増加
自販機Ａ売り上げを増やす
立ち止まり、買いたくなる工夫をする
（特性）
（攻め所）
品切れを防止する
方策の立案
１万円を使えるようにする
休憩できるようにする
○：効果有 ×：効果なし △：不明
（方策展開）
魅力ある品揃え
品数を増やす
人気のある商品
課題達成型
問題解決型
方策の立案
方策の立案
<例>

## Slide 17
課題達成型
（６）成功シナリオの追究
①シナリオの検討 ・方策案の実現のために、具体的な実施事項、手順を
検討する（新たな情報収集、試行等も実施）
②期待効果の予測 ・シナリオに基づき期待効果予測（個別目標意味合いも） ・採用したシナリオを合算した場合の目標達成の
可能性もチェック
③障害の予測と事前防止策の検討 ・未経験のことが多いため、事前に障害・悪影響を
予測し、回避策を検討しておく
④成功シナリオの選定 ・上記からシナリオの採否を決定した目標達成見込み
を推定する。未達の場合は再度検討する。
No. | 方策案 | シナリオ (具体的な実施手順。 実現性も考慮。） | 期待効果 | 障害･悪影響 | 障害・悪影響回避処置 |  | 採用可否
１ | 人通りの多い場所へ変更 | ①通行量の多い場所調査（候補地を比較し選定） ②場所確保 ③自販機移設 | ＋１ 万円 | ①場所が確保できない | ①候補地を３つ選定して検討 ②現状の場所での可能性も検討（人の流れ変更等） |  | ○
２ | 人の流れ変更 | ①人の流れ調査 ②人の流れ変更方法検討 （障害、看板等） | ＋0.5 万円 | ①他の自販機の売上げ減少 | ①事前にシミュレーション実施 |  | ×場所変更優先で見送り
３ | ポップ広告 | ①広告デザイン検討 ②見積もり ③製作④設置 | ＋0.5 万円 | ①過大広告になり、訴えられる | ①飲料メーカーの広告を引用（飲料メーカーとの調整？） |  | ○
４ | 自動音声で呼びかける | ①音声案１、２、３を作成 ②音声試行による効果確認 ③自販機改造 | ＋0.3 万円 | ①夜の騒音被害 | ①時間帯限定②音量調整 ②指向性スピーカ採用（自販機前だけ聞こえる） |  | ○
５ | 屋根、椅子の設置 | ①仕様検討 ②見積もり ③設置 | ＋0.３ 万円 | ①スペースが増える | ①施設との調整 |  | ○
６ | データ分析で商品入れ替え | ①過去データ調査（特に季節変動も考慮）して設定 ②常時データ把握して変更。 | ＋0.3 万円 | ①新製品の品揃えが難しい | ①新商品の売れ行き情報収集して反映 |  | ○
７ | 台数増設 | ①増設時品揃え検討 ②増設時売上げ予測 ③増設手段検討 ④増設 | ＋0.3 万円 | ①増設自販機購入費必要 | ①現有の他の自販機の移設も検討する |  | ×増設に障害が大きいため見送り
採用したシナリオでの目標達成見込み |  | 特性 | 採用した方策 期待効果合計 | 現状 | 見込み | 倍率 | 
 |  | 自販機A売り上げ | ＋2.4 万円/日 | 1 万円/日 | 3.4 万円/日 | 3.4倍 | 
成功シナリオの追究
◇未経験の
事項が多いため目標達成を意識した
シナリオ（筋書き）
つくりが重要。
◇障害・悪影響
回避策も事前に検討。
成功シナリオの追究
<例>

## Slide 18
（７）成功シナリオの実施
（７）対策の実施
（８）効果の確認
（９）標準化と管理の定着
問題解決型・課題達成型があるけど一番大切なのは標準化と管理の定着です！
ＪＨＳ職場でもみんなで決めたことは守りぬき、それから改善をしよう
No. | 方策案 | 実施事項 | 担当 | 日程 | 留意点 | 実施結果/ 効果確認最終仕様
１ | 人通りの多い場所へ変更 | ①通行量の多い場所調査（候補地を比較し選定） ②場所確保 ③自販機移設 | Aさん | ～○○ ～○○ ～○○ |  | ○候補地Cを採用
２ | ポップ広告を出す | ①広告デザイン検討 ②見積もり ③製作 ④設置 | Bさん | ～○○ ～○○ ～○○ ～○○ | ①飲料メーカーの広告を引用（飲料メーカーとの調整？） | ○広告メーカ調整
３ | 自動音声で呼びかける | ①音声案１、２、３を作成 ②スピーカ仕様検討 ③試行による効果確認 ④自販機改造 | Cさん | ～○○ ～○○ ～○○ ～○○ |  | ○音声案２採用。 指向性スピーカ採用。
４ | 屋根、椅子の設置 | ①仕様検討（屋根、椅子） ②見積もり ③設置 | Dさん | ～○○ ～○○ ～○○ | ①施設との調整 | ○屋根のみ設置
５ | データ分析で商品入れ替え | ①過去データ調査（特に季節変動も考慮）して設定 ②常時データ把握して変更。 | Eさん | ～○○ ～○○ | ①新商品の売れ行き情報収集して反映 | ○データ自動収集、３ヶ月ごとの入れ替え
成功シナリオの実施
課題達成型
問題解決型
成功シナリオの実施
<例>
課題達成型
問題解決型
（６）効果の確認
反省・今後の進め方
（７）標準化と管理の定着

## Slide 19
（１）“事実に基づく”を具体化するためにデータで判断する
事 実
データをとる
データの処理
判 断
対策・行動
・チェックシート
・ＱＣ手法の活用
・技術、経験を加えて
●“事実に基づく”ということを具体化す
るためには、データにより判断するの
がよい。データをとってこれを解析し
てみると、従来の勘だけでは気がつか
なかった状態や原因が発見されたり、
経験的に「そうではなかろうか」と
思っていたことが明らかになったりし
ます。
●職場で問題解決をするためには、 どのような不具合が出ているのか、 その実態をつかむことが 必要になる。 不具合の状況や不良品を徹底的に分析
し、結果を悪く追究している要因系のうち、
真の要因をし、つき止めなければ ならない。ここにおいて必要となる 道具が『ＱＣ手法』です。
品質管理では、事実をデータでつかみ、バラツキのある現象について、これを統計的に処理し、その結果に基づいて、客観的に行動するというアプローチが強調されます。その意味からも数値データが重視されてきました。
しかし、近年は、新製品開発の品質が重視され、製品企画や製品設計の重要性が叫ばれています。また、市場競争の激化などから営業や購買、サービス部門での品質管理の重要性も増してきています。ここにおいて数値データだけでなく、言語情報にもとづく解析も大切になってきています。そして、数値データだけでなく言語データも含め、品質管理活動において有用な手法を『ＱＣ手法』と呼ぶようになってきました。
３.１ ＱＣ手法とは
３．ＱＣ手法
「品質管理活動において問題を発見し、情報を整理し、発想し、要因を解析し、対策し、改善を行なって、管理の定着を図っていくための手法」をいう。
3.２ ＱＣ手法はなぜ使うの
（２）数値データだけでなく言語データも含め、品質管理活動において有用な『ＱＣ手法』

## Slide 20
手 順 １
①現状を把握する ②解析する ③効果を確かめる
④管理する ⑤検査する ⑥調整する
手 順 ２
手 順 ３
①データの数（n）はいくら必要か。
②データをとる期間は、いつからいつまででよいか。
③何についてどのように層別すればよいか。
④サンプリング、測定はどうするか。
⑤誰が、どの工程（場所）で、いつとるか。
〔注〕手順３のデータは、一般に計量値または計数値が用いられる。
しかし、特性要因図や連関図などの場合は言語データを集める。
手 順 ４
手 順 ５
手 順 ６
３.3 ＱＣ手法の使い方手順
目的を明確にする。
データを“とりあえず集めてみる”では、ムダになる。どのような目的でデータをとるのかを明確にする必要がある。データをとる目的には次のようなものがある。
ＱＣ手法を選ぶ。
データをとる。
次に示すように５Ｗ１Ｈを明確にしてデータをとる。
ＱＣ手法を使い、解析する。
考察して結論をまとめる。
処置や行動に移る。
次のような具体的な処置や行動をとる。
■ＱＣ手法を使う基本的な手順
手順２で決めたＱＣ手法により、データを解析する。解析の結果、よい情報 が得られなければ手順２にもどるか、または他の手法で解析し、比較する
得られた解析結果について、技術的な情報や経験をまじえて考察し、 結論を導き出す
①現状がわかった場合 → 改善目標を立てる。
②要因がつかめた場合 → 対策を考える。
③効果が確かめられた場合 → 良ければ標準化する。
④管理状態が把握できた場合 → 異常があればアクション（処置）をとる。
異常がなければ現状を維持。
⑤検査で不良が見つかった場合 → 不良品を取り除いたり、
ロットを不合格と判定する。
⑥調節はずれがあった場合 → 調節して管理幅に入れる。
目的が決まると、その目的や用途に応じてどの手法を使用したら適切かを考えて、使用すべきＱＣ手法を選ぶ
問題解決にＱＣ手法を活かすためには、使い方を間違えないことが大切である。目的や用途に応じてＱＣ手法を適切に使い分けるためにも、基本的な手順を理解しておく必要がある。

## Slide 21
ＱＣ手法を上手に活用するための１０のポイントを紹介します。
１．やるのは仕事（問題解決）である
ＱＣ手法を使うことが目的ではない！ ＱＣ手法は手段として使う。
２．ＱＣ手法は問題解決の道具である
使う人によって、武器にも凶器にもなる。
３．「道具の正しい使い方」を身につける
数理統計学ではない！ 職場の問題解決に使う。
４．すべての基本は「固有技術」である
ＱＣ手法は魔法のランプではない！ すべてをＱＣ手法に託しても無理。
固有技術とＱＣ（管理技術）は車の両輪。
５．ＱＣ手法を使ってかえって時間がかかるのは使い方がまずい証拠
正しい基本をしっかり身に付けてパソコンソフトを有効に使う。
６．ＱＣ手法は説得の武器である
○ 客観的な判断、意思決定。
× 役職、声の大きさ。
７．データはまずグラフ化して目で見ること
いきなり電卓をたたいて数値計算をしない。
８．問題解決は、いかに上手な層別ができるかがポイント。分ければ、分かる
間違っても、難しい（高度な）手法に走らない。 Ｑ７を上手に使う。
９．上手な問題解決は、上手な問題発見から
支援者ならば、推進者ならば何を問題と捉えて、どう解決するだろうか？
10．仕事（問題解決）は計画が勝負
試行錯誤のない、手際のよい仕事をするために！
３.4 ＱＣ手法を上手に活用するために

## Slide 22
【層別の手順】
（１）層別する対象を明確にし，特性及び範囲を明確にする
（２）対象の全体像を把握する
（３）全体を構成していると思われる要素（層別項目）を考える
（４）各要素を把握できるチェックシートを作成し，実態を把握する
（５）要素（層別項目）ごとに，いくつかの小グループに分ける（層別するという）
（６）小グループの姿をつかむ（グラフ，パレート図，散布図などを利用すると良い）
（７）小グループの特徴を言葉で表現する
（８）小グループ同士を比較検討し，全体像を把握する
【注意事項】
（１）できるだけ多くの要素（層別項目）で層別する
（２）データの性格や，履歴を明らかにする
（３）比較しやすい形でまとめる
（４）層別で得られた情報はアクションに結びつける
４.2 層 別
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
●
●
●
★
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
◆
◆
◆
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
◆
◆
◆
（１４）
（１１）
（９）
（４）
（３）
（各手法に共通する考え方）
・層別とは，データをある基準に照らし合わせ，項目別に分類すること。
・層別は，データから有効な情報を得るために行う。
・層別は，データを分析する時の切り口を決めるナイフのようなもの。 どのようにナイフを入れるかで，データは生きも死にもする。
※データの場合：データが得られた特徴やデータのもつ現象によって２つ以上の グループに分けられます
４.１ ＱＣ七つ道具とは
４．ＱＣ七つ道具
QC七つ道具とは，主に， 「数値データ」などの定量データを使って，品質改善する手法のこと。

## Slide 23
４.3 ＱＣ七つ道具（Ｑ７）
手法名 | 基本的な形 | どんな時につかうか | 使用上のポイント
チェックシート |  | データが分類項目のどこに集中しているか知りたい 多くのデータを簡単にとれ，しかも見やすく整理しやすい 不良数，欠点数など計数値を見て分かる様な形に表現できる | 目的を明確にし，目的にあったチェックシートを作る 対象物の姿をしたチェックシートも使いやすい チェックしやすい配列を考える
グラフ |  | 集めたデータを持つ意味を知る データの持つ特質など目でわかるように表示する 時系列的な情報を知る | 作る目的を明確にする 集めたデータの意味を吟味する 棒グラフ，円グラフ，折れ線グラフ，帯グラフなど種類が豊富であり，適切なグラフを選定すること
パレート図 |  | 何が一番重要な問題であるかを知りたい 構成する要因が占める寄与率を知りたい | 分類項目をしっかり決める 多角的なパレート図を作成する（多くの要因で） 重要要因が不明確な場合は層別を再検討する
特性要因図 |  | 問題とする特性をそれに影響を及ぼしている要因との関係を明確にする 原因と結果のストーリーを明確にする 話し合いの道筋を確認する | 様々な角度から，全員で意見を出し合い検討を加える 特性はできるだけ具体的にする 骨の数は多いほど良い 作った特性要因図は，日を置いて要因を追加すると良い
ヒストグラム |  | データが全体として，どんな姿なのか，どんなふうにばらついているのかを確かめる 規格と比較して，工程能力や管理状態を知る | データの数は５０以上，できれば１００ぐらい欲しい タテ軸とヨコ軸の目盛はバランスをとり正方形に近い型が望ましい
管理図 |  | 時系列データを管理限界線によって工程の異常を発見する 管理状態を判断する | 管理目的や管理内容に応じて的確な種類の管理図を選ぶ 郡の大きさは，４～５のデータとし，郡の数は２０～３０程度とる
散布図 |  | ２つのデータ間に関係があるかどうか，あるとしたらどのような関係かを目で確認する ２つのデータ間の関係の強さ（相関関係） | データ数は少なくても３０組，できれば５０組以上にする データの層別に注意する
Ａ
Ｂ
Ｃ
その他
Ｘ
Ｒ
Notes: 23

## Slide 24
4.４ ＱＣ七つ道具とはどんなもの、どんなときに使うもの
４.4.1 チェックシート
ラベル不良チェックシート
○年○月○日 作成 作成者：○○○○
その他
汚れ
シワ
曲り
ズレ
塩川
１６：００～１７：００
渡辺
１５：００～１６：００
根木
１４：００～１５：００
河田
１３：００～１４：００
村野
１１：００～１２：００
堀田
１０：００～１１：００
佐藤
９：００～１０：００
担当者
時 間
不 良 項 目
○○年○月○日
181
70
111
84
33
51
97
37
60
合 計
18
8
10
9
9
その他
33
13
20
17
16
ピント不良
31
9
22
15
16
ストロボ
53
29
24
25
28
巻き上げ作動
11
△△型
△△型
△△型
○○型
○○型
○○型
46
35
18
28
シャッター
合計
中計
小計
Ｂ点
小計
Ａ点
小売店
機種
不良内容
店別・カメラ機種別不適合内容チェックシート
○年○月○日 作成 作成者：○○○○
チェックシートとは，データが簡単にとれ，しかもそのデータが整理しやすいように，また，点検・確認項目がもれなくチェックできるように，あらかじめ設計してあるシート（帳票）のこと。
（1）チェックシートとは
（２）どんな時に使うもの
チェックシートの用途は，調査用と点検用に分かれます。
①調査用
特別に何らかの目的のために，必要な時に調査するためのもの。
（不良項目調査用，不良要因調査用，度数分布調査用，欠点位置調査用） ②点検用
日常の仕事等を管理するために，あらかじめ点検すべき項目を決めておき， これにしたがって点検確認するためのもの。

## Slide 25
人の視覚に訴え，より多くの情報を要約して，より早く伝えるようにデータで図示したもの。
（1）グラフとは
①折れ線グラフ
折れ線グラフは，グラフの上にデータをプロットし，点と点を結んだもので，数量の時間の経過による変化を見るためのグラフである。
②円グラフ
円グラフは，割合を見るためのグラフで，全体を円で表し，円の内訳に相当する割合で扇型に区切ったものである。全体と部分，部分の割合を把握するのに約立つ。
不良率
％
図１．不良率推移グラフ
搬送時の
キズ
図２．作業内容別完成品キズ不良
提案件数
件／年
図３．提案件数年度比較グラフ
100％
図４．動作分類時間グラフ
図５．不良率推移グラフ
対策１実施
対策２実施
コメント
対策を実施するに従って不良は減少し目標達成後もレベルを維持している
積替時のキズ
日
目標１％未満
総件数：６３件
調査日：1999年12月
36件
24件
その他
3件
コメント
重点項目を搬送時のキズとして原因を追究する必要がある
③棒グラフ
棒グラフは，一定の幅の棒を並べ，その棒の長短によって数量の大小を比較するためのグラフである。同一項目内で棒グラフを並べれば，その項目内だけで比較することもできる。また目標ラインを記入すれば，目標達成状況がわかる。
④帯グラフ
帯グラフは，割合の変化を見るためのグラフで全体を０～１００％として細長い長方形の帯で表し，内訳で区切ったものである。帯グラフを並べることで，項目の構成比の変化を把握できる。
⑤レーダーチャート
レーダーチャートは各項目間のバランスを見るのに便利である。
⑥ガントチャート
ガントチャートは日程計画や進度管理をするのに便利である。
98年
99年
コメント
99年は全員の提案件数が増加している。Ｃ君の提案件数が最も増加した。99年の目標未達成者は新人のE君だけである。
計測
準備
４０％減
0％
待機
記録
片付け
コメント
もっとも時間を要した計測時間を対策する事によって半減できた。全体とともに４０％減となった
Ａ：テーマの完成度
Ｂ：ＱＣサークル 会合参加率
Ｃ：提案目標達成度
Ｄ：ＱＣ手法の利用度
Ｅ：上司の満足度
標準化と管理の定着
10 20 30 10 20 30 10 20 30
効果の確認
対策の検討と実施
要因の解析
活動計画の作成
現状の把握と目標の設定
8月 9月 10月
テーマの選定
計画
実績
表１．ＱＣサークル活動計画表
４.4.２ グ ラ フ
（2）グラフの例
新人のE君

## Slide 26
（1）パレート図とは
ブツ
０
２０
４０
６０
８０
１００
カス
ハジキ
タレ
スケ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
件
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図６．塗装不良内訳
02年9月
n=98
上塗りブツ
０
２０
４０
６０
中塗りブツ
ＥＤブツ
鉄ブツ
Ｂブツ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
個
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図７．ブツの内訳
塗装ブツ
０
２０
異色ブツ
糸ブツ
虫ブツ
毛ブツ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図８．上塗りブツの内訳
肌不良
●
分かったこと
※ブツが62％占めている
02年9月
n=61
４０
個
02年9月
n=36
分かったこと
※上塗りブツが59％占めている
分かったこと
※塗装ブツが45％占めている
ズレ
０
４００
曲り
シワ
汚れ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
●
●
●
●
●
ラベル不良枚数
累積比率
図９．上塗りブツの内訳
８００
枚数
02年6月
n=８０５
２００
６００
ズレ
０
４００
曲り
シワ
汚れ
その他
０
４０
６０
８０
１００
％
●
●
●
●
●
累積比率
図１０．上塗りブツの内訳
02年9月
n=４０３
２００
ラベル不良枚数
枚数
２０
効果
４０３枚,５０％減少
仕上げ不良
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
キズ不良
変形不良
塗装不良
ソリ不良
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
件
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図６．不良項目別パレート図
99年2～3月
n=１３４
作成者：すずき
５５
３４
２２
１０
５
８
４.4.３ パレート図
①棒グラフと累積折れ線グラフの組み合わせグラフ。
②層別した項目のうち，どの項目が重要（値が大きい）か，
また，それが全体のどの程度の比率を占めているかを知る。
（2）どんな時に使うもの
①現状把握時に用いる
・全体のデータ数（不良数，得点等）の計がわかり，どの項目が重要なのかがわかる。
・どの項目に重点をしぼればよいのかがハッキリする。 （重点指向）
②目標値設定時に用いる
・不良数削減の場合，上位２項目で８０％を占めていたとする，それを半減すれば全体として４０％減となることが一目でわかる。
③効果の確認時に用いる
・現状把握のパレート図と，効果確認のパレート図を並べれば，各項目の値の変化，
トータル値の増減とその比率がすぐにわかる。
不良項目 | 不良件数 | 累積不良件数 | ％ | 累積％
仕上げ不良 | 55 | 55 | 41.0 | 41.0
キズ不良 | 34 | 89 | 25.4 | 66.4
変形不良 | 22 | 111 | 16.4 | 82.8
塗装不良 | 10 | 121 | 7.5 | 90.3
ソリ不良 | 5 | 126 | 3.7 | 94.0
その他 | 8 | 134 | 6.0 | 100.0
合計 | 134 | 134 | 100.0 | 100.0
棒グラフと累積折れ線グラフの組み合わせグラフのこと。層別した項目のうち，どの項目が重要（値が大きい）か，また，それが全体のどの程度の比率を占めているかを知ることができる。
※上塗りブツが59％占めている

## Slide 27
背骨
（３）特性要因図の使い方
特性 （結果）
要因
要因
要因
要因
中骨
小骨
中骨
中骨
小骨
孫骨
ラベルがズレる
方法
作業者
材料
設備
滑らせて押さえる
押さえ方が悪い
不良が多くなると
間に合わない
間隔がばらつ
いている
容器流し方
が一定でない
向きがズレ
ている
製品により
異なる
目安が
ない
印がつけ
られない
振動がある
回転している
部品が小さい
部品に貼るスペースがない
ライン上で
貼っている
台紙から
剥れ易い
粘着が弱い
厚みがあ
りすぎる
コーティングしてある
光っている
材料
容器とラベルの色が同じ
見ずらい
コンベアー
つなぎ目が
ある
速度が合ってない
現在位置
設備のコンベアーとラベル貼りのタイミングのズレがある
センサーが安定しない
ボスタル
ラベル機を使っている
図１１．特性要因図例
作成：02年2月
担当：○○○○
（1）特性要因図とは
４.4.４ 特性要因図
問題とする仕事の結果（特性）とそれに影響を及ぼしているその原因（要因）との関係を系統的に一つの図に整理したもの。
（2）特性要因図のつくり方
①取り上げる特性を決める。 ②特性と背骨を書く。 ③要因を記入する。 （要因は主語と述語で記載するのが 望ましい）
（４Ｍや職場環境など） ④中骨、小骨を記入する。 （中骨は事実を書く）
・ブレーンストーミング、
なぜなぜを活用する。 ⑤記入もれについてチェックする。 ⑥主要因に○印をつける。 ⑦主要因について検証する。
問題点の原因追及・・・特性と要因の関係の仮説つくり。
大骨
部品が小さい
部品に貼るスペースがない
コンベアーとのタイミングのズレがある
速度が合ってない
差し替え
「特性要因図の参考例」
①取り上げる特性を決める。 ②特性と背骨を書く。 ③要因を記入する。
（４Ｍや職場環境など） ④中骨、小骨を記入する。 ・ブレーンストーミング、
なぜなぜを活用する。 ⑤記入もれについてチェックする。 ⑥主要因に○印をつける。 ⑦主要因について検証する。
①問題点の原因追及・・・特性と要因の関係の仮説つくり。
②技術（技能）レベルの伝承。

## Slide 28
（1）ヒストグラムとは
②度数表からヒストグラムを作成する。
ー
５
４
３
２
１
０
－１
－２
－３
－４
－５
u
－９
５
８
２１
２０
１８
０
－１９
－２２
－１８
－１２
－１０
fu
３９３
２５
３２
６３
４０
１８
０
１９
４４
５４
４８
５０
fu
１
２
７
１０
１８
２１
１９
１１
６
３
２
度数（f）
度数マーク
２２７
２２２
２１７
２１２
２０７
２０２（u0）
１９７
１９２
１８７
１８２
１７７
中心線
合計（Σ）
２２４・５～２２９．５
２１９．５～２２４．５
２１４．５～２１９．５
２０９．５～２１４．５
２０４．５～２０９．５
１９９．５～２０４．５
１９４．５～１９９．５
１８９．５～１９４．５
１８４．５～１８９．５
１７９．５～１８４．５
１７４．５～１７９．５
区間
１１
１０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
№
2
177
０
５
１０
１５
２０
２５
182
187
192
197
202
207
212
217
222
227
規格
185～265
Ｘ＝２０１．６
－
期間：○月○日～○日
n=１００
作成者：○○○
Ｓ＝１０．０
Cp＝１．３３
規格外
図１２．金属材料硬さヒストグラム
４.4.５ ヒストグラム
ヒストグラムとは、データの存在する範囲をいくつかの区間に分け、各区間に入るデータの 出現度数表を作り、これを図にしたもの。
（3）ヒストグラムの作成
①データ（１００個程度集めると良い）から度数表を作成する。
分布の形を調べる。
工程能力（工程の持つ品質特性に関する能力）を調べる。
規格や標準値と比較する。
全体の分布状況を調べる。
（2）どんな時に使うもの

## Slide 29
c
c
（1- )
（1- )
－
－
D3
D3
（1）管理図とは
（3）管理図の例（解析用管理図の例題）
（2）管理図の種類
X
－
－R管理図の実施例
X
￣
R
０
１
２
３
53.0
54.0
52.0
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
n=5
UCL=53.713
CL=52.717
LCL=52.151
UCL=2.85
CL=1.35
5
10
15
20
25
４.4.６ 管理図
管理図とは、工程が安定な状態にあるかどうかを調べたり、工程を安定な状態に継続 するために用いる図のこと。
種類 | 管理図 | 中心線 | 管理限界線 | 
 |  |  | UCL | LCL
計量値 | 平均値と範囲 |  |  | 
 | 個々のデータ |  |  | 
 | メジアンと範囲 |  |  | 
計数値 | 不良率 |  |  | 
 | 不良個数 |  |  | 
 | 単位あたりの欠点数 |  |  | 
 | 欠点数 |  |  | 
✕
R
✕
～
ｐ
u
ｎ
c
✕
～
✕
R
R
✕
～
R
✕
～
R
ｐ
u
c
A2
＋
D4
D3
E2
m3
E2
－
E2
✕
～
m3
✕
～
m3
ｐ
＋
3
ｐ
（1- )
ｎ
ｐ
3
ｐ
（1- )
ｎ
＋
3
3
－
u
＋
3
u
ｎ
u
3
u
ｎ
－
＋
3
3
c
c
R

## Slide 30
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
XとYの関係 | 散布図の種類 | 説明
強い正の相関 |  | 強い正の相関があり、例えば、x を管理することで yを推定することができる
弱い正の相関 |  | 確実に正の相関があるといえないので、x 以外で y に影響する他の要因との関係を調べ、相関のある要因を管理する必要がある
強い負の相関 |  | 強い正の相関と同じ考え方
弱い負の相関 |  | 確実に負の相関があるといえないので、x 以外で y に影響する他の要因との関係を調べ、相関のある要因を管理する必要がある
無相関 |  | x 以外の要因との関係を調べ、 y と相関のある要因を見つけ出す事が必要である
（1）散布図とは
図１３．電磁マグネットの切れ電圧とホールド電圧の散布図
４.4.７ 散布図
散布図とは、人の身長と体重のように、対になった１組のデータをとり、横軸に要因系を 縦軸に結果系（特性値）を目盛り、打点したもの
（４）散布図の見方
（3）散布図の例
（2）どんな時に使うもの
散布図は「対象となる２つの特性値と要因、要因と要因などの関係」を調べるために用いられる。
(V)
(V)
ホールド電圧
(V)
切れ電圧（V）
製 品：ABC-61
測 定：2020.07.21
作 成：2020.07.30
作成者：石川
n = 50
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
№ | 散布図の種類 | 説明
強い正の相関 |  | 強い正の相関があり、例えば、x を管理することで yを推定することができる
弱い正の相関 |  | 確実に正の相関があるといえないので、x 以外で y に影響する他の要因との関係を調べ、相関のある要因を管理する必要がある
強い負の相関 |  | 強い正の相関と同じ考え方
弱い負の相関 |  | 確実に負の相関があるといえないので、x 以外で y に影響する他の要因との関係を調べ、相関のある要因を管理する必要がある
無相関 |  | x 以外の要因との関係を調べ、 y と相関のある要因を見つけ出す事が必要である

## Slide 31
手法名 適用する段階 | 親和図法 | 連関図法 | 系統図法 | マトリックス図法 | アローダイアグラム法 | Ｐ Ｄ Ｐ Ｃ 法
問題の整理、設定段階 | ○ | ○ |  |  |  | 
具体的手段、方策の展開、立案段階 |  |  | ○ |  |  | 
具体的な手段の立案段階 |  |  |  | ○ |  | 
実行計画の立案段階 |  |  |  |  | ○ | ○
５.１ 新ＱＣ七つ道具とは
数値データの解析手法
マトリックスデータ解析法
あまり使われていない手法
言語データの解析手法
連関図法
ＰＤＰＣ法
親和図法
系統図法
マトリックス図法
どの職場でも日頃 よく使用している
特定の職場で時々 使用する手法
アローダイアグラム法
使ってみて欲しい手法
５.２ 新ＱＣ七つ道具の種類と適用する手法
５．新ＱＣ七つ道具（Ｎ７）
「新ＱＣ七つ道具」とは、主に言語データを整理・解析して、問題解決や計画立案を効果的に進めるために開発されたもので、親和図法、連関図法、系統図法、マトリックス図法、マトリックス・データ解析法、ＰＤＰＣ法、アローダイヤグラム法の七つの手法を総称したものをいう。従来から、ＯＲやＶＥや発想法などで活用されていた手法をＱＣ手法として使いやすいようにしたもの。
Notes: 31

## Slide 32
手法名 | 基本的な形 | どんな時につかうか | 使用上のポイント
親和図法 |  | 混沌とした状態の中から言語データをとらえ、まとめることで問題を発見す 現状を打破し新しい考え方を得る 問題の本質を的確に捉え関係者の認識を高める | 多くの言語データを集める 言語データは、主語＋述語で表現する 似ている言語データを集める カード寄せの作業が進むにつれてカード間の親和性を高める
連関図法 |  | 原因と結果、目的と手段などが複雑に絡み合った問題の整理 枠にとらわれず自由な発想の転換、展開 | 幅広く情報を収集する 生の声に近い表現で 中間要因より根本要因をとらえる グループ全員で作成し、何度も書き直す
系統図法 |  | 目的達成のために必要な手 段・方策の具体化 メンバーの意思統一 関係者の説得性を高めるた めに手段を一目でわかるよ うに整理 | 解決したい問題を「～を～するためには」という表現で目的にする 目的に対し、一次手段を決める 一次手段を目的に置き換え、二次手段を決める
マトリックス図法 |  | 対象としている事象の中の対になる要素について関連の有無を把握する ２～４種類の表がもつ問題点の所在を明確にする | 要素は行・列とも簡潔に 要素の順序があればその順序で 交点の表示記号の基準や定義を明確にする 要素は同じようなレベルで
アローダイアグラム法 |  | 日程計画を推進するとき、必要な各作業と実施順序・日程などを明確にするとき 作業の進捗状況のチェックが容易で計画変更に際して迅速な処置 関係者の意志の疎通 | 平行する作業はできるだけ記入 各作業の順序を見極める 作業時間の流れに従い、左から右へ展開する ④直列に並ぶ作業ラベルの最も多い経路を中央にする
ＰＤＰＣ法 |  | 目標達成のために事前に想定できる問題について考え、プロセスの進行を望ましい方向へ導くとき 問題の所在、最重点事項の 確認 経験を生かして先を読み先手をとる | スタートの状態を明確にする 様々な結果を予測し、プロセスの進行をできるだけ望ましい方向に導く 事態の進展とともに何度も書き加え、書き直す
マトリックス データ解析法 |  | 多くの要素から構成される収集した数値データを層別し、分類体系化して明確な結論を得たい | データを数値化する 数値化した多量のデータを相関係数を用いて類似性を求める 相互に相関関係の近いグループを集めて群にし、代表する概念を定める
５.３ 新ＱＣ七つ道具
 | Ａ | Ｂ | C | D | E | F
１ |  |  |  |  |  | 
２ |  |  |  |  |  | 
３ |  |  |  |  |  | 
４ |  |  |  |  |  | 
親和カード
データカード
データカード
データカード
データカード
親和カード
親和カード
やせ型
ぽっちゃり型
若年
熟年
Notes: 32

## Slide 33
５.４ 新ＱＣ七つ道具とはどんなもの、どんなときに使うもの
５.４.１ 親和図法
（１）親和図法とは
（２）どんな時に使うもの
（３）作成の手順と注意点
未来・将来の問題など、もやもやとはっきりしない問題点について、事実、推定、予測 意見、発想の構造を言語データでとらえ、相互の関係を親和性によって、統合した図を つくることで、解決すべき問題の所在・形態を“明確”にする手法のこと。
※ＫＪ法（考案者：川喜多二郎氏）に由来する。
①みんなの意思を統一したい
（例）ＱＣサークルを活発にするにはどうすればよいか？
②問題を見極めたい
（例）職場の問題点は何か？
①テーマを決める。
・問題の本質を明らかにしたいもの ・考えをまとめたいもの ・発想を得たいもの など
②｢見た｣｢聞いた｣｢感じた｣｢考えた｣｢調べた｣ことをカードに書く。
・ズバリとした表現で ・簡潔で短い文にまとめる ・主語＋述語で表現
③親和性（似ている、近い、ほとんど同じ）のあるカードを寄せて集める。
④どのグループにも入らないカードは、そのまま（ひとりぼっち）にしておく。
⑤寄り集まったカードをまとめて表札「親和カード」を作る
⑥レイアウトをよく考えて親和図を完成させる。
親和カード
データカード
データカード
データカード
データカード
親和カード
親和カード
親和カード
データカード
データカード
データカード
親和カード
親和カード
ＱＣサークルを活発にするには
①
⑥
⑤
④
③
②
持ちやすい
軽くて持ちやすい
手にぴったりと合う
持ったとき 安定感がある
握りやすい
持ち運びしやすい
小さくて 持ちやすい
楽に操作できる
思い通りに 調整できる
調整状態を 確認できる
手の動きに合う
動作中に調整 できる
操作しやすいビデオカメラ
（４）作成例 『操作しやすいビデオカメラのお客様ニーズ調査結果』
軽く引くだけで 調整できる
操作がわかりやすい
使用方法が わかりやすい
初心者でも 操作がしやすい
オンラインヘルプ になっている
Notes: 33

## Slide 34
５.４.２ 連関図法
（１）連関図法とは
（２）どんな時に使うもの
原因－結果、目的－手段などが複雑に絡み合う問題について、これらの相互の関係を論理 的につなぎ、明らかにすることによって、不良・不具合の原因を探索したり、問題の構造を 明らかにしたり、目的を達成するための手段を展開する手法のこと。
①問題点の原因探索に使いたい （例）なぜＱＣサークルが盛り上がらないのか？
②問題の構造を明確にしたい （例）凡ミス発生のメカニズムの明確化
問題点
１次原因
１次原因
１次原因
１次原因
２次原因
３次原因
３次原因
２次原因
２次原因
３次原因
２次原因
２次原因
２次原因
結論：
１）○○○に△△△がない
２）□□□の××が悪い
３）
２次原因
３次原因
前提条件：
１）○○○
２）△△△
３）
①
③
④
⑤
⑥
⑦
②
２次原因
（３）作成の手順と注意点
（４）作成例 『備品を探すのに時間がかかる』の連関図
備品を探すのに 時間がかかる
いつも使って いないとわからない
どこに何があるの かわからない
重ね置きがある
備品の表示がない
備品の収納器が ばらばらである
段ボール箱に入れ たままである
暗くてよく 見えない
照度が足りない
備品の奥に備品 を置いてある
開口間口が狭い
入るのに 抵抗がある
日頃あまり 利用しない
工場と事務所に 距離がある
不要品を置いて いる
備品以外を置く 場所がない
在庫のないもの を探す
在庫切れがよく わからない
管理していない ものを探す
管理課の人に 聞きにくい
忙しそう
管理しているもの を整理していない
何を管理している かわからない
結論：
１）暗くてよく見えない
２）二重置きしている
３）在庫の有無がわからない
①問題点を決める
・「○○が△△いない」「なぜ××にならないのか」等と結果がうまくいっていない 状態を簡潔に表現する。
②前提条件を明らかにしておく。
③問題となっている原因を抽出していく。
・主語＋述語で簡潔に書く。 ・１枚のカードには２通り以上の意味をもたせない。
④原因と結果の因果関係を矢線でつなぐ。
・原因カードの中から、問題点に強い関連のあるものを１次原因として、３～４枚選ぶ。 ・１次原因について“なぜ、なぜ”を繰り返し、その原因を矢線で結び因果関係をつける。
⑤重要要因を絞り込む。
・太い枠で囲むか、ハッチングをいれる。
⑥重要要因が問題点に強い因果関係をもっている経路の矢線は太くする。
⑦結論をまとめる。
１）
２）
３）
Notes: 34

## Slide 35
５.４.３ 系統図法
（１）系統図法とは
（２）どんな時に使うもの
達成すべき目的に対する方策を小さい事象に枝分かれさせて展開していくことによって 目的を達成するための実施可能な最適の方策（手段）を見つけていく手法のこと。
①目的を達成するための方策を具体的な手段まで展開したい
（例）ＱＣサークル活動を活発にするには？
②組織や機能の構成要素を判りやすく系統的にまとめたい
（例）会社の職制表、業務系統図、要求品質表
○○を△△するためには
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
手段の展開
⑤ 目的の確認
① 目的
② １次手段
③ ２次手段
④ ３次手段
（３）作成の手順と注意点
目 的
手 段
目 的
手 段
目 的
手 段
第１次
第２次
第３次
（４）作成例 『ムダなコピーを減らすには』 の系統図
①達成したい基本目的・目標を設定する。（制約条件を明記する）
・方策展開型「○○を△△するには」
・要因追究型「○○が△△であるのは」
②１次手段を考える。
③２次手段を考える。
④３次手段、４次手段と、目的と手段の関係をもたせながら、実施可能レベルまで展開する。
⑤念のため、下位の手段からみて上位の手段が妥当なものであるかを確認する。
（４）作成例 『ＱＣサークル活動を活発にするためには』 の系統図
ＱＣサークル活動を 活発にするためには
事務局がサークルの 面倒をよく見る
上司がアドバイス をする
各社のＱＣサークルの 運営方法を調べる
サークルのニーズを 正しくつかむ
ＱＣサークルの運営 方法を理解する
各サークルの実態 を把握する
発表会などで情報を得る
各社の事務局を訪問する
サークルとの話し合いを多くする
データをＱ７で解析する
ＱＣサークルの運営の教育を受ける
管理者ＱＣサークルを行う
自分の担当サークルと懇談会をする
他社を含めサークル活動を観察する
Notes: 35

## Slide 36
５.４.４ マトリックス図法
（１）マトリックス図法とは
（２）どんな時に使うもの
問題としていることがらの中から対になる要素を見つけ出し、これを行と列に配置し、 その交点の各要素の関連の有無や関連の度合いを表示することにより、問題の所在や形態を 探索したり、問題解決への着想を得たりする手法のこと。
①問題点の整理（テーマの選定）に使う （例）いくつかある問題点の中から取り組むべき問題点を選ぶ
②改善方策の絞りこみに使う （例）系統図の改善策の中から、効果・実現性などで最適な方策を選ぶ
（３）作成の手順と注意点
（４）作成例） 『小児科の咳止め処方料』のマトリックス図
 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ
１ | 1A | 1B | 1C |  |  | 
２ |  |  |  |  |  | 
３ | 3A | 3B | 3C |  |  | 
４ |  |  |  |  |  | 
５ |  |  |  |  |  | 
ヨコ軸 行の名称や割り付けた要素を列に記入
タテ軸 列の名称や割り付けた要素を行に記入
交点に着目
タテの並びを列
ヨコの並びを行
マトリックス図の概念図
①取り上げる事項と要素を決める。
・何と何を組み合わせたマトリックス図をつくるのか、それぞれの事項をどのような 要素に分けるのかを決める。
②マトリックス図の軸の割り付けを決める。
③マトリックス図に用いる表現方法を決める。
・タテ軸の要素とヨコ軸の要素の交点で、両者の関係の有無、関係の強さなどをどの ように表現するかを決める。 例）○、△、×や、具体的な数値など。
④マトリックス図を作成する。
⑤マトリックス図を考察し、情報を得る。
・マトリックス図全体から、特徴のある欄を交点とするタテ、ヨコ軸の要素を中心に して考察する。
年数 薬品名 | １～３ケ月 | ～６ケ月 | ～１歳 | ～３歳 | ～７歳 | ～１２歳
ＡＡＡＡＡ液 （ml) | 2.4 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0
ＢＢＢＢＢ液 （ml) | 2.4 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0
ＣＣＣＣＣ液 （ml) | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0
Notes: 36

## Slide 37
５.４.５ アローダイアグラム法
（４）作成例 『営業支店長会議のための』アローダイアグラム法
1
2
5
7
9
10
11
3
4
6
8
0
0
2
2
開催概要
の検討
討論内容
の決定
4
5
1
4
3
6
会議資料作成
会議資料
の印刷
会場探し
会議場契約
5
5
7
7
8
8
6
8
10
10
11
11
開催案内
作成
開催案内
出席者
確認
開催準備
出席者選定
2
3
2
2
1
1
1
2
1
（１）アローダイアグラム法とは
アローダイアグラムとは、PERTやCPMで用いる日程計画のためのネットワーク図のことを
いい、計画を推進していくために必要とする作業を作業時間の順序関係でつなぎ合わせて
構成した図（矢線図）を作成する手法のこと。
（２）どんな時に使うもの
①日程計画を推進するとき、必要な各作業と実施順序・日程などを明確にする時につかう
（例）新製品の開発、施策、量産化計画とその管理
※PERT…新規プロジェクトを合理的に進める為の科学的工程管理方法
※CPM…大型プロジェクトを推進する際、コンピュータで管理する手法の一つ
（３）作成の手順と注意点
①必要な実施事項を列挙する。
・実施事項の漏れ、落ちがないかどうかをチェックする事
②実施事項をカードに書く。
③実施事項カードの相互関係を付ける。
④実施事項カードの位置決めをする。
⑤結合点を書き、矢線を引いて結合点番号を付ける。
⑥各実施事項の所用日数を記入する。
・所用日数が不確定な工程は事前に問題解決しておくこと。
⑦最早結合点日程及び最遅結合点日程を計算する。
⑧クリティカル・パスを表示する。
・納期短縮のために平行作業ができるかどうかの吟味をすること。
・ループ作業を作らないようにする。

## Slide 38
５.４.６ ＰＤＰＣ法
（１）PDPC法とは
PDPD法とは、目的を導きたい結論が決まっている課題に対し、不確定要素までを事前に
予測し、対策を立案することによって、望ましい結果になるプロセスを定める手法のこと。
（２）どんな時に使うもの
①目標達成のために事前に想定できる問題について考え、プロセスの進行を望ましい方向へ
導くときに使います。
※PDPC法の種類
１）逐次展開型：現在の状態と目標とする状態を明確にして、自体の進展仮定で発生する
状態の変化を読み（予測・予見）ながら、その時点で当面の方策を逐次に計画・判断しながら
目標達成する場合に用いる
２）強制連結型：初期の状態と起こりうる最終の事態や望ましくない事態を他方向かつ、
強制的に想定し、望ましい自体に至るケースやプロセスを様々な角度から予測しながら、災害
などの重大事態に至らないように回避するための方策を事前に導きたい場合に用いる
（３）作成の手順と注意点（逐次展開型）
① 出発点と目標（ゴール）を決める
・出発点は、太い楕円の枠で囲んで中央上に、目標（ゴール）は、太い2重の枠で囲んで
中央下に記入する。
② メインルートを決める
・出発点からゴールまでの事態の動きを予測しながら、上手く行く場合を想定し、その実施
事項と結果を目標まで矢線で結んでいく。
③ ルートを展開する
・実施段階で、目標達成できるように、上手く行かない場合の対策を立てながら逐次展開
していく。話し合いを通じて、修正、追加を繰り返し、最適策を展開する。
④ 計画の完了を表示する
・実施済みのところは、その都度太い矢線を引き、ゴールに到達させることで、実施済みの
PDPCであることを表示できる
受講部内へ電話を掛ける
電話に出る
担当者に代わってもらう
社内研修への出欠を電話で確認する
出席する
担当者が出る
案内を御覧になったか
見た
受講者の出欠を確認
電話に出ない
掛けなおす
担当者が席を
はずしている
掛けなおす
見ていない
研修のご案内をする
欠席する
出席したいがはっきりしない
決まったら連絡してもらう
出席する
（４）作成例
社内研修出欠確認PDPC

## Slide 39
改正履歴
No | 改正日 | 改正箇所 | 内容 | 改正者
0 | 2011/6/16 |  | 制定 | 
1 | 2012/5/14 |  |  | 
2 | 2013/5/29 |  |  | 
3 | 2018/6/20 |  |  | 
4 | 2018/7/31 |  |  | 
5 | 2018/10/24 |  |  | 
6 | 2019/2/19 |  |  | 
7 | 2023/9/30 | 1) 改正履歴 2) 全体 3) 課題達成型QC ストーリー全般 | 1) 改正理由の明確化 2) 文章の体裁を整え、図を見直し 3) 「なぜなぜ」→「どこに」へ修正 | WGﾘｰﾀﾞｰ 牧野