## Slide 1
ブロックゲージ測定精度向上
夢を持ち目標を掲げ
積極果敢に挑戦する
菰田 | 田中 | 出来ＧＬ | 山口EX | 倉嶋GL
中村EX | 渡辺 | 下村 | 宮﨑 | 
【テーマ】
ＱＣ手法を通して
フロンティアサークル
＜メンバー＞
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
ＱＣリーダー
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
テーマリーダー
アドバイザー
目標に向かって突き進め！
失敗を恐れずチャレンジ！
目標に向かって突き進め！！
積極果敢にチャレンジ！！
失敗は成功の糧
強い意志を持ち
私たちの大切にするもの
Challenge
【挑戦】
失敗を恐れずチャレンジ
目標に向かって突き進め！
目標に向かって積極果敢に取組む
1/33
コミュニケーション
Notes: ただいまご紹介にあずかりましたトヨタ車体株式会社品質保証部フロンティアサークルの菰田です。●
テーマ、QC手法を通してコミュニーケーション、ブロックゲージ測定精度向上について発表します。
私たちの大切にするものは挑戦、失敗を恐れず目標に向かってチャレンジしていきます。●

## Slide 2
三重
愛知
会社紹介
トヨタ車体株式会社
ﾐﾆﾊﾞﾝ・商用車・SUVの領域で常に時代をﾘｰﾄﾞする完成車両ﾒｰｶｰ
ｳﾞｫｸｼｰ
本社・富士松工場
ｳﾞｪﾙﾌｧｲｱ
いなべ工場
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞｰ
吉原工場
国内:4工場
企画・開発
生産
ｺﾑｽ
刈谷工場
車の企画・開発 生産まで取り組む
2/33
Notes: 私たち、トヨタ車体株式会社は●
ミニバン、商用車、SUVの領域で常に時代をリードする完成車両メーカーです●
愛知県に本社を置く富士松工場を始め、
国内に4工場有り●
車の企画・開発から生産まで会社一丸となって取り組んでいます●

## Slide 3
精度検査の流れ
精度検査
合否判定
＜品質監査室＞
職場紹介①
WR品・育成G
お客様品質G
総括室
車両保証室
品質情報室
部品特性保証室
品質保証部
計測機器G
品質監査室
受入
返却
後工程に正しい精度検査結果を提供する
TOYOTA AUTO BODY
3/33
認証
いなべ
計測機器
吉原
富士松
刈谷
お客様
全ての計測機器の検査を実施
Notes: 私は品質保証部 品質監査室 計測機器グループに所属しており●
認証から生産までに関わる全ての計測機器の精度検査を行っています。●
精度検査の流れですが、●
各使用部署からお預かりした計測機器を精度検査し●
合否判定を行い結果をフィードバック。●
正しい精度検査結果を提供するのが私たちの仕事です。●

## Slide 4
フロンティアサークル
メンバー紹介
メンバー数：8名
平均年齢：43歳
合同サークル
計測管理Gr
WR品・育成Gr
TOYOTA AUTO BODY
菰田
TOYOTA AUTO BODY
中村EX
渡辺
TOYOTA AUTO BODY
田中EX
倉嶋GL
TOYOTA AUTO BODY
下村
TOYOTA AUTO BODY
山口EX
TOYOTA AUTO BODY
宮﨑
計測機器の
精度検査
WR品の
処理・管理
仕事内容が全く異なる組
ベテランが多い
4/33
Notes: 私たちフロンティアサークルは仕事が異なる2つの組の合同サークルです。●
新QCリーダ田中さんの下活動しており、●
メンバー数8人、平均年齢43歳●
ベテランの多いサークルです。●

## Slide 5
＜サークルレベル＞
X軸
Y軸
問題解決ｽﾃｯﾌﾟ
多能工
関連部署と
連携
会合実施状況
向上意欲
5Sと
ルール遵守
Chart: 
| ﾁｰﾑﾜｰｸ | 会合実施状況 | 関連部署との連携 | 向上意欲 | 5Sとﾙｰﾙ遵守 | 問題解決ｽﾃｯﾌﾟ | 運営方法 | QC手法 | ﾛｰﾃｰｼｮﾝ | 改善暴力
X | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.6
改善能力
運営方法
5
4
3
2
1
0
チームワーク
サークルの現状
QC手法
5/33
＜サークル能力＞
＜メンバー能力把握マトリクス＞
若手
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
ﾍﾞﾃﾗﾝ
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
チームワーク
架け橋
QC手法
知識習得の促進
チームワーク向上が必須
Notes: サークルレベルは現状BゾーンでAゾーンを目標に進めています。●
能力別に見てみるとチームワークとＱＣ手法が弱く、
Ａゾーンを目指すにはベテランと僕たち若手が●
今まで以上に助け合えるチームにならなければならない！
そこでQCリーダーより●
若手×ベテランの距離感を縮めコミュニケーションを図る架け橋となりﾁｰﾑﾜｰｸを更に高める事で●
僕たち若手のQC手法の知識習得を促進したい想いがありました。●

## Slide 6
会社への影響
ﾄﾖﾀ車に対する
不信感
自分たちの仕事
方針：精度検査に於いて
「正しい良否判定」を行う
ﾉｷﾞｽ
もし誤った
結果を流してしまうと
精度検査
直近の自動車業界
認証問題
相次いで発覚
品質保証問題
職場を取り巻く環境
会社信用の低下
お客様への影響
お客様の車両
お客様に車両を
お届けできない
ご迷惑を
おかけする恐れ
不満
不平
自分事として捉え「考動」する必要がある
出荷停止
取り組み内容
SDGｓへの
積極的な取り組み
MIRAI
燃料電池自動車
脱炭素社会へ向けた車両開発
電気自動車
ｺﾑｽ
6/33
Notes: 職場を取り巻く環境ですが●
当社はSDGｓへの積極的な取り組みや
脱炭素社会に向けた車両開発を行っている一方で●
直近の自動車業界全体では、品質保証に関わる問題が相次いで発覚。●
自職場は正しい良否判定を行うことを方針としており●
もし誤った結果を流してしまうと、車両の出荷停止になり●
楽しみに待っているお客様へ車両をお届けできず、●
会社の信用がなくなってしまう為●
常に自分事として考動する必要があります。●

## Slide 7
私の思い
先輩達
みたいに
なりたい
頼れる先輩
職場課題
部長コミットメント
成⾧し続ける
人づくり
職場課題
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
挑戦は成⾧の源泉
菰田
宮﨑
渡辺さん
来年退職
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
技能員の減少
ベテランの定年退職
若手の人財育成が課題
Quality
中川部長
Assurance
何事にも
チャレンジしていきたい
7/33
Notes: そんな中、ベテランの定年退職により●
ノウハウを持った技能員が減少、●
若手への人財育成が職場課題となっています●
中川部長の、「挑戦は成長の源泉」を
合言葉に取り組んでおり、●
私も先輩達のような頼れる先輩になりたく●
何事にもチャレンジしたい思いがありました。●

## Slide 8
テーマ選定①
TOYOTA AUTO BODY
テーマリーダー
初挑戦
手を挙げ
立候補！
ブロックゲージとは・・・
100mmまでのセット品
長尺ブロックゲージ
(150mm以上)
＜使われ方＞
長さの基準として用いられる計測器
基点調整で使用
三次元測定機
300㎜
基点：300㎜
ブロックゲージ
8/33
やりづらいよねー
どうにかしたい
やりにくい
若手を育てる
チャンス！
田中
ブロックゲージの
検査がやりづらい
＜精度検査の困りごと＞
Notes: そこで、精度検査に於ける困り事の中から●
精度保証の起点となる●
ブロックゲージ検査のやりにくさに着目。●
他のﾒﾝﾊﾞｰも「やりにくい」と声が上がりテーマとして取り上げることにしました。●
そこでノウハウの吸収とＱＣ手法の勉強の為にテーマリーダーに自ら手をあげ初挑戦●
そんな姿を見ていたQCリーダー田中さんも
「若手を育てるチャンス！」とやる気満々●
まずブロックゲージについてですが、長さの基準として用いられる計測機器であり●
三次元測定機等の基点調整の際にブロックゲージが使われています●

## Slide 9
被検査器
標準器
ブロックゲージ精度検査について
テーマ選定②
寸法差を
検査する
定盤：石定盤
ブロックゲージ：300㎜以上ばらつき大
ヒストグラムで
比較すると
わかりやすいよ！
作ってみます
ベテランは
ばらついて
いるのかな？
9/33
＜100㎜以下＞
＜150㎜以上＞
専用台座上で
測定
定盤上で
測定
定盤
定盤
Notes: 次にブロックゲージ精度検査についてですが●
基準となる標準器と被検査機器との差がどれだけあるかを検査しています。●
ブロックゲージの長さによって測定方法が変わり●
今回定盤上にブロックゲージを接地する方法で発生●
測定値を見てみると●
石定盤で長さ300㎜以上のブロックゲージでばらつきが大きくなっていました●
ベテランはどうなのかなー？と話していると●
QCリーダーからヒストグラムで比較するとわかりやすいよと●
教えてもらい作成してみることに。●

## Slide 10
規格外のﾌﾞﾛｯｸｹﾞｰｼﾞ納入
NG
OK
田中
ばらつき幅が大きいと
誤判定の恐れがある
宮﨑
菰田
なるほど！
ふむ
ふむ
テーマ選定③
TOYOTA AUTO BODY
菰田
ベテラン
渡辺さん
TOYOTA AUTO BODY
中村EX
誤判定
10/33
Notes: 精度検査員の●
測定値をヒストグラムにした結果
私が管理幅ぎりぎりでばらつきが大きい事がわかりました●
手法を使ってデータを視覚化するとこんなに良く分かるんだ！
QCﾘｰﾀﾞｰから管理幅に入っていてもバラつきが大きいと
誤判定の恐れがあると教わりました。●

## Slide 11
被検査器
作業の流れ
準備
外観検査
測定
判定
成績表作成
石定盤
傷
汚れ
欠け
割れ
1㎛=0.001㎜
標準器に比べ被検査器側が
1㎛長い
1㎛短い
＋
－
演算ミューチェッカー
1㎛
1㎛
標準器
作業のﾎﾟｲﾝﾄ
ブロックゲージを「密着」させる
現状把握①-1
11/33
Notes: 作業の流れですが標準器等の準備、●
外観検査を行います。●
次に標準器を定盤に密着させ●
演算ミューチェッカーを0点に調整。●
次に被検査器側を定盤に密着させ●
数値を読み取ります。●
測定値の単位はマイクロメートルで●
1マイクロメートルは0.001㎜となります。●
演算ミューチェッカーがマイナス方向に振れたら標準器に比べ被検査器側が短く●
プラス方向に振れたら長いということになります。●
この差が規格内かを判定し、成績表を作成。●
今回の作業はﾌﾞﾛｯｸｹﾞｰｼﾞを密着させれるかが重要になってきます。●

## Slide 12
現状把握①-2
密着とは・・・
石定盤
石定盤
空気
被検査機器
（ブロックゲージ）
真空状態
空気がはいるだけで
測定値に影響が出てしまう
12/33
密着してないと･･･
空気
ブロックゲージ
Notes: 密着とは、●
ブロックゲージを定盤上でスライドさせ空気を抜く事で
真空になりくっつく状態の事です。●
もし密着してないと空気が入った状態となり
測定値に影響がでてしまいます。●

## Slide 13
密着し難い
密着し難い
110
【手順】
【品質ポイント】
【時間】
作業者：菰田
現状把握②
4大要素を確認･･･作業を構成する4つの要素
13/33
【立ち回り】
Notes: まず4大要素で作業を確認。●
手順●
立ち回り●
品質ポイントについては問題ありませんが、●
定盤にブロックゲージを密着させる手順で
密着させにくく感じており時間にばらつきがありました。●

## Slide 14
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
環境
設備関係
方法
ブロックゲージ
人
現状把握③
QCC会合･･･作業時間と測定値がばらつく関係性を調査
持ち方に違いが
あるのでは？
温度で伸縮
するのでは？
ｽﾗｲﾄﾞさせる速度が
違うのではないか？
ｽﾗｲﾄﾞの動き量が
違うのではないか？
同じ石定盤を
使ってるの？
同じブロックゲージを
使用しているの？
測定器は皆同じのを
使用してる？
石定盤にゴミとか
ついてたりしないの？
他の影響？
温度は？
持ち方？
密着してない？
言語カード化
ｽﾗｲﾄﾞ往復回数に
違いはないか？
精度検査員の
レベルは満足してる？
田中
初めて聞いたなぁー
菰田
宮﨑
数値データではなく
言語データーで
まとめる方法もあるよ
14/33
Notes: QCC会合にて調査内容をみんなで検討。
いろんな切り口からたくさんの意見が出たのですがうまくまとめれず。
そこでQCリーダーに相談、●
数値だけでなく言語ﾃﾞｰﾀを使う親和図というのがあるよ、と教わり●
出た意見を言語カード化し●
特性別にわけて調査していくことにしました。●

## Slide 15
人
設備関係
ブロックゲージ
精度検査員の
レベルは満足してる？
(＊Cランク以上)
(＊検査員3人共
同じ標準器を使用)
同じブロックゲージを
使用しているの？
同じ石定盤を
使ってるの？
測定器は皆同じのを
使用してる？
石定盤にゴミとか
ついてたりしないの？
定盤
紙ウエス
紙ウエスでチリ・埃等を除去後計測
同じ測定器を使用
石定盤を使用
定盤
被検査器
標準器
現状把握④
4M+1E別に確認
人 | 現状
渡辺 | A
中村EX | B
菰田 | B
15/33
Notes: まず、人・ブロックゲージ・設備にて調査した結果、●
大きな違いはありませんでした。

## Slide 16
環境
温度や熱で伸縮
するのでは？
底面
下側
上側
TOYOTA AUTO BODY
下村さん
方法
持ち方に違いが
あるのでは？
ｽﾗｲﾄﾞさせる速度が
違うのではないか？
ｽﾗｲﾄﾞの動き量が
違うのではないか？
違い無し
ｽﾗｲﾄﾞ往復回数に
違いはないか？
違い無し
現状把握⑤
4M+1E別に確認
違い有り
気温：23℃
湿度：48％
影響無し
違い有り
温度変化有り
16/33
Notes: 次に温度変化について調査すると●
持っている時間が長いと温度変化することがわかりました。●
しかし、数値への影響はありませんでした。●
次に方法について調査した結果●
密着させる為のスライド往復回数と持ち方に
違いがありました。

## Slide 17
L方向最大4度
空気
現状把握⑥
調査した違いのまとめ
大
小
＜原因＞
傾きが発生している
現地現物での確認
近い
遠い
重心
力点
揺れ大
揺れ小
17/33
Notes: QCCにて違いのあった項目にて話し合っていたところ
上下で持った方が傾かないから密着させやすいと意見があり、
調べたところ、●上下で持つと力点とブロックゲージの重心が近く●
動かしたときの慣性の影響を受けずらいことがわかりました。●
現地現物で確認した結果、●
下だけで持った場合、L方向に最大4度傾いており●
この傾きによって空気が入り
測定値に影響を与えているとわかりました。●

## Slide 18
＜教育前＞
現状把握⑦
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
渡辺さんと一緒に教育実施
教育結果
＜教育前＞
＜教育後＞
＜教育後＞
＜作業時間＞
最大=3.0㎛のバラつき
＜教育前＞
＜教育後＞
L方向
最大2度
最大2度の傾き
18/33
Notes: そこで渡辺さんと同じようにできないか、教育をしてもらいました。●
結果、持ち方を変えたことにより往復回数と●
作業時間が減りましたが、●
2度の傾きがあり、●
測定値も、3.0㎛のバラつきがあることがわかり教育では限界なので対策することに。●

## Slide 19
目標値の設定
Chart: ＜L方向最大傾き角度＞
| 現状 | 目標
系列 1 | 2 | 0
＜計画と実績＞
19/33
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
チーム一丸となった取り組み
ベテランのノウハウを
若手に学んでほしい
田中
Notes: 目標値ですがブロックゲージ傾き角度2度を0度に設定●
ベテランのノウハウを若手に学んでもらいたい想いから●
若手とベテランでペアを組み活動。●
ベテランから手法・ノウハウを学び●
たくさんの苦労をしながらも●
最後はチーム一丸となって取り組みました。●

## Slide 20
要因解析①
20/33
TOYOTA AUTO BODY
要因の
洗い出し
終わりました
菰田
TOYOTA AUTO BODY
次は要因の
検証をしよう
Notes: 要因解析を行った結果、方法でしっかり密着させるために①下方向に力をかけている事と
定盤で②ブロックゲージが滑ってしまうが要因としてあがり
特性要因図を介してベテランとのコミュニケーションによりノウハウを吸収する事ができました。

## Slide 21
要因解析②-1
①下方向に力をかけている
0.5㎏
0.07㎏
＜ベテラン渡辺さん＞
余分な力が
入らない為
傾きにくい
＜中村・菰田＞
余分な力が指にかかり
傾きやすくなっている
1.8㎏
渡辺さん
まずは下方向に
力をかけない
ように訓練だ
＜訓練後＞
0.07㎏
0.3㎏
1.0㎏
TOYOTA AUTO BODY
どうしても下に力を
かけてしまいます
くせになって
しまっているよね～
菰田
渡辺さん
少しは弱くなったけどまだダメか～
TOYOTA AUTO BODY
21/33
Notes: まず、下方向にかける力を確認すると、●
私が一番強く最大1.8㎏かけていました。渡辺さんは
0.07㎏とほとんど力をかけていませんでした。●
これにより余計な力が指に入る事で傾いてしまう●
そこで渡辺さんに訓練してもらい再度力の確認を行いましたが、●
どうしても下へ力を加えてしまうことがわかりました●

## Slide 22
②ブロックゲージが滑ってしまう
(インターネット+メーカ-へ聞き取り調査)
インターネット
検索
計器メーカーへ
聞き込み
要因解析②-2
鋳鉄定盤
きさげ仕上げ(凹み)
石定盤
極小の穴
きさげ仕上げ
密着
密着が
はがれる
対策案出し
元々密着
しにくいのは
難しいな．．．
渡辺さん
一層のこと、鉄定盤に
変える？
倉嶋GL
要因①
下方向に力を
かけてしまう
要因②
極小の穴
密着が
はがれる
22/33
Notes: 次になぜブロックゲージが滑って密着がはがれるのか？
定盤についてインターネットと計器メーカーへ聞き込みした結果●
鉄定盤は「平滑度を高め、摩擦抵抗を減らす」きさげ仕上げを行っており、●
仕上げをおこなっていない部分ではしっかり密着できますが●
石定盤は目に見えない極小の穴があいており●
空気がはいっているため密着しても、すぐはがれてしまい、その衝動で傾いてしまう●
要因①、②の対策案出しをすることに●

## Slide 23
ベテラン
今の若い者は・・
対策案・検討①-1
23/33
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
QCC会合
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
意見交換が
できない
あのー・・・
なんかないか？
こういうのは？
うーん･･･
ゲーム感覚でコミュニケーションを
深めてみたらどうかな？
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
アドバイザー
出来GLに相談
若手
意見を
聞いてほしい
Notes: いざ対策案出しを行ってみると●
ベテラン同士で話がすすんでしまい●
意見交換できず。●
そこでQCリーダーが双方の意見を集約し●
アドバイザーに相談。●
ゲーム感覚でコミュニケーションを深めてみたらどう？と提案がありました。●

## Slide 24
対策案・検討①-2
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
ゲームを通して
親睦を深める
■■■
▲▲▲
お互いの
意見を尊重。
●●●
会話が活性化
大苦戦中
役割分担
作戦
会議中
24/33
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
意見交換ができるようになった
作 戦
成 功
Notes: そこで以前研修で行った少人数で問題解決する
コミュニケーションゲームを思い出し実施しました。●
役割分担やQC手法を用いながら話し合う事で会話が活発化、●
ベテランとの意見交換ができるようになりました●

## Slide 25
対策案・検討②
構造の検討
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
意見を出し合った中で・・・
TOYOTA AUTO BODY
参考にしてみます
ｽﾗｲｻｰを参考に検討
奥さんが前に野菜をきるスライサー
使ってたんだけど・・・
治具で挟んでｽﾗｲﾄﾞさせる
①下方向にかける力が強いの対策案
25/33
Notes: まず対策要件を洗い出し、要件に合う対策案出しを行った結果、●
ｽﾗｲﾄﾞ式専用冶具を作製することが判定○。●
構造を検討している中で中村EXが
「奥さんが野菜切るとき治具の付いたｽﾗｲｻｰ使ってたなー」と
話していて治具で挟み込んでるから野菜も傾かずしっかり切れてたと話しており●
ｽﾗｲｻｰを参考に検討してみることにしました。●

## Slide 26
対策案・検討③
材料の選定
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
アルミパイプで
作製できないか？
木材で作製する？
樹脂はどう？
鉄は傷つきが怖いね
アルミパイプ
ベテランと一緒に作製実施
加工
組立
26/33
＜完成品＞
高さを
自由に
変えれる
挟み込み
5秒
（N=各50回）
Notes: 次に材料について検討。●
改善で使ってるアルミパイプで作製できないか言ってみたところ●
いいじゃん！と皆から言ってもらえました●
改善はベテランに教わりながらみんなで実施。●
こちらが完成品です。●
新入社員研修の時、工程で使用していた高さを自由に変えれる
電動インパクト置き場の機構を思い出し参考に作製。●
ブロックゲージL方向を挟み込む事で傾きをなくし●
治具を押して目安線間を5秒かけてｽﾗｲﾄﾞさせる事で
誰でも密着できるようになりました●

## Slide 27
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
TOYOTA AUTO BODY
対策案・検討④
QCC会合
②石定盤は無数の極小の穴が空いている為、空気が入ってしまう
100㎜以下で
使っている
台座はどうかな？
TOYOTA AUTO BODY
田中
実際に石定盤上で
やってみよう
薄い鉄板ないかな？
平面なんて
出せるのか？
一緒に動いてしまうね
固定が必要ですね
27/33
Notes: 問題点②について対策案出しを行った結果●
定盤の種類に左右されないものに変えるが判定○。●
なにか良いものはないか？とQCC会合で話したところ●
100㎜以下のブロックゲージ検査で用いてる台座を使えないか？と意見が上がり●
実際に石定盤でやってみた結果●
ブロックゲージをスライドさせると一緒に動いてしまいました。●

## Slide 28
対策案・検討⑤
石定盤
台座 枠
改善能力＆意欲アップ
動かない方法を検討
滑り止めどうしよう
対策案出ししよう
28/33
TOYOTA AUTO BODY
実際に
取り付けて
やってみよう
＜ゴムグリップ＞
Notes: そこで枠を作成。●
次に動かない方法を検討した結果●
ゴムグリップを使うが判定〇。●
実際にやってみると台座が動くことなく問題なし
最後まで諦めずやり遂げ、●
改善能力、意欲アップになりました。●

## Slide 29
２０秒→５秒
対策案・検討⑥
対策1 | 対策2 | ブロックゲージ精度検査専用冶具
29/33
セットしやすい
Notes: 対策1と2の治具を合体。●
一つの専用治具にしました。●
ブロックゲージを挟み込むだけのセットしやすい構造で
対策要件も満足しており問題なし。●
あとはスライドさせることで密着。
密着が容易になり工数も低減。●

## Slide 30
結果の確認
対策 | 対策前 | 対策後 | 結果 | 判定
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
〇
石定盤
極小の穴
密着できる
傾き無し
〇
L方向
最大2度
密着がはがれる
30/33
Notes: 結果の確認ですが対策1でL方向に最大傾き角度2度が●
専用冶具作製により傾きなく判定〇。●
対策2の石定盤で密着がはがれてしまっていたのが●
専用台座を使うことで密着でき判定〇。●

## Slide 31
Chart: ＜ブロックゲージ作業工数＞
| 対策前 | 対策後
菰田 | 20 | 5
中村 | 15 | 5
渡辺 | 8 | 5
評価
Chart: ＜L方向最大傾き角度＞
| 対策前 | 対策後
系列 1 | 2 | 0
目標達成
ありがとう
達 成 感
５秒で
密着可能
4.4㎛
2.4㎛
1.6㎛
最大
1.0㎛
31/33
ベテランも
精度向上
Notes: 評価ですが、L方向最大傾き角度2度が0度になり
目標達成。●
バラつきも
最大1.0㎛になり、私だけでなくベテランも精度向上●
また誰が作業しても５秒で密着させれるようになりました●
アドバイザーから「ありがとう」と言われ挑戦してよかったと達成感を味わうことができました。●

## Slide 32
＜サークルレベル＞
サークルの成長
X軸
Y軸
5
4
3
2
1
0
問題解決ｽﾃｯﾌﾟ
運営方法
多能工
関連部署と
連携
チームワーク
会合実施状況
向上意欲
5Sとﾙｰﾙ遵守
改善能力
QC手法
Chart: 
| ﾁｰﾑﾜｰｸ | 会合実施状況 | 関連部署との連携 | 向上意欲 | 5Sとﾙｰﾙ遵守 | 問題解決ｽﾃｯﾌﾟ | 運営方法 | QC手法 | ﾛｰﾃｰｼｮﾝ | 改善暴力
X | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.6
Chart: 
| ﾁｰﾑﾜｰｸ | 会合実施状況 | 関連部署との連携 | 向上意欲 | 5Sとﾙｰﾙ遵守 | 問題解決ｽﾃｯﾌﾟ | 運営方法 | QC手法 | ﾛｰﾃｰｼｮﾝ | 改善暴力
X | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.7
Aｿﾞｰﾝへ一歩前進
＜メンバー能力把握マトリクス＞
32/33
反省点
問題解決に遅さがあり、
今よりもスピード感のある
QCサークルを目指し
Aゾーン到達を目標に
活動していく
QCリーダー田中
Notes: サークルの成長ですが、●
私菰田のQC手法の向上。ともに学んだ宮﨑くんも向上。
全員参加のコミュニケーションゲーム実施によりチームワーク向上
改善を最後までやり遂げ、改善能力と向上意欲がアップ●
サークルレベルはAゾーンへ一歩前進。●
問題解決に遅さがあるので、
スピード感のあるQCサークルを目指していきます。

## Slide 33
まとめ
NO | 標準化したこと | 誰が | いつ | どこで | どのように
1 | ブロックゲージ精度検査 方法変更 | 出来GL | ～7/末 | 詰所 | 要領書改定
NO | 標準化したこと | 誰が | いつ | どこで | どのように
1 | 冶具使用方法の教育 | 出来GL | ～7/末 | 詰所 | 要領書
2 | 治具使用前点検 | 出来GL | ～7/末 | 詰所 | ﾎﾟｲﾝﾄ追記
＜維持・管理＞
＜標準化＞
33/33
テーマリーダーへ
立候補
菰田さんの
ような先輩に
なりたい
後輩 宮﨑君
振り返り
・QC活動を通して、QC手法を学ぶ
意味がとても良くわかり勉強に
なった
・コミュニケーションゲームにより
言いやすい雰囲気を作る事で
ベテランと若手の意見交換が
できた
人手不足
計測G
俺たちが手伝う
まかせろ！
助け合えるチーム
QC検定3級に挑戦
合格
WR品
育成G
Notes: 標準化と維持・管理はこのようになっており●
振り返りとして、QC手法を学ぶ意味がとても良く理解でき
勉強になった●
今回のQCを通してチームワークが向上しQCの枠を超え●
ピンチの時にも助け合えるチームになりました。●
また手法の勉強をしてQC検定3級にも挑戦し合格しました●
後輩の宮﨑くんからも
「僕も先輩のようになりたい」と
次回テーマリーダーへ立候補
サークル一丸となり、これからも挑戦し続けます！●

## Slide 34
ご清聴いただきまして
ありがとうございました
品質保証部 品質監査室
フロンティアサークル
Notes: 以上で発表をおわります。
ご清聴、ありがとうございました。