## Slide 1
只今準備中…
松尾製作所マスコットキャラクター
マツオちゃん

## Slide 2: 松尾製作所 豊明工場 ス パ ロ ッ ク 超 サ ー ク ル
テーマ
ロックバー
材料矯正時間
の低減!

## Slide 3: ～ 会 社 紹 介 ～
豊明工場
所在地 ： 愛知県大府市北崎町
創 業 ： 1948年 4月
設 立 ： 1959年 5月
代表者 ： 取締役社長 松尾 基
従業員数： 3392名（22年度 松尾ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
売上高 ： 692億円 (22年度 松尾ｸﾞﾙｰﾌﾟ)
知多工場
阿久比工場
東浦工場
本社工場
（大府市北崎）
名古屋工場
愛知県
愛知県を中心に日本国内７拠点
経営理念
人生には満足の境地はない
私共は会社と個人生活にP・B・Pを追求します
可能性の追求 （Possibility Relation）
いかなる人も自己表現の為の可能性を持っている
改善の追求 （Betterment Relation）
日々怠ることなく前向きの努力を継続しなければならない
進歩の追求 （Progress Relation）
昨日よりも今日 今日も明日と進歩しなければならない
世界６拠点のグループ会社
豊明工場

## Slide 4: ～ 職 場 紹 介 ～
3係
豊 明 工 場
(従業員数：83名)
第3製造部
1係
2係
ロックバー
ねじりばね
押しばね＆引きばね
ねじりばね
ロックバー
押し
ばね
全3サークルで活動中！

## Slide 5: ～ サ ー ク ル 紹 介 ～
スパロック超サークル
豊 明 工 場
1係
2係
3係
横井班長
ロックバー班
(9名)
石原
田中
長坂
小野田
李
松田
松尾
福田
山中
藤肥
古賀班長
中村
浦山係長
サークルリーダー
安藤
EXPERT
ベテラン
ROOKIE
初心者
技術班
(5名)
アドバイザー

## Slide 6: ～ サ ー ク ル レ ベ ル ～
Chart: 
| 問題解決 | 運営の仕方 | QC手法 | 多能工化 | 改善力 | 人間関係 | 会合 | 部署連帯 | 向上意欲 | 5S/ルール
 | 2.3846 | 2.5385 | 2.4615 | 2.4615 | 2.3846 | 3.3846 | 2.3077 | 2.6923 | 2.4615 | 3.3077
・ QC7つ道具を理解して問題解決能力を高める！！！
今期の目標
・ QCサークルの運営方法を覚え、一人一人がサークルに積極的参加する！！！
・ QCサークル会合の全員参加によるチームワークの向上！！！
サークル能力
職場の活性化
現状
目標
目指せ！！！
Ｂ評価！！！
4/20 全員

## Slide 7
評価点の高い困りごとで
材料矯正に関係するものが
２つ出てしまいました！
テーマの選定
01
4/25 全員
材料矯正って
なんですか…？
なんで時間が
かかるんですか？
ロックバー製品のことしっかり教えて
あげます！

## Slide 8
ロックバー
シートレール
・シートの前後移動をロックするためのばね
・【安全】 かつ 【快適】 な運転のための重要部品
シート
ロック部
ロックバー製品の機能と役割
02

## Slide 9
巻き工程
熱処理工程
選別/油付け工程
検査工程
出荷工程
材料の交換
段取り作業
ロックバー製品の段取りや生産中の製品の
品質確認/維持をロックバー専用機20台すべて
昼勤夜勤の4名ずつの計8名の2交代制で行う。
生 産
材料通し
材料矯正
(※熱処理作業有)
溝合わせ
＆
歪調整
寸法確認
調整
(※熱処理作業有)
ロックバー製造工程の概要
03
※段取り作業中の
熱処理をHTとする。
同じ熱処理でも
工程が違う
形状づくり

## Slide 10
ばねの基本講座① -ロックバーの加工機-
04
VM-26(加工機)
送り装置
＋
機械正面、成形部での加工の
前段階として材料矯正がある！
矯正機
スピナー爪
スピナー
爪の回転で
曲げを成型
成形部(曲げ加工)
90°
回転
そもそもロックバーはどんな機械で
加工しているのかをお見せしましょう！
機械正面
機械内部
実際の加工映像

## Slide 11
矯正機
矯正ローラーの調整用
イモネジ＆ナット
材料の進む向き
矯正ローラーの調整用
イモネジ＆ナット
ばねの基本講座② -材料矯正機とは、どんな機械？-
05
材料供給部側
上/下向き調整側
左/右向き調整側
矯正ローラー
上/下・左/右向き調整用のローラーで湾曲した材料を
押しつぶし「まっすぐ」にするイメージだよ！
成形部側
材料

## Slide 12
ばねの基本講座③ -材料を真っ直ぐにする原理と理由-
06
材料矯正後材料
材料矯正前材料
NG
OK
材料
固定用
ナット
矯正
ローラー
イモネジ
材料
真っ直ぐ！

## Slide 13
アドバイザー
浦山係長
作業者ごとも差があるはず！
確認してみよう！
材料矯正にかかる月あたりの時間は・・・
設備20(台)×材料替え２(回/月) = 40(回/月)
材料矯正75.8(分/回)×40(回/月) ＝ 3032(分/月)
= 約50.5(時間/月)
標準時間との差・・・
{75.8 – 30}(分/回) × 40(回/月) = 1832(分/月)
＝ 約30.5(時間/月)！！
4/26～5/10 全員
テーマの選定
07
Chart: 全作業者平均の作業時間
材料通し | 0.335
材料矯正 | 1.2633
溝合わせ&歪 | 0.97833
寸法調整 | 0.50167
生産準備 | 0.48833
計214分
=約3.5時間
(単位：H)
時間が足りず、
他の作業や業務改善が
進まない・・・
作業難易度の高い作業で
作業頻度も高いので、
とても時間かかる・・・
材料矯正の標準時間は
30分のはずが約75分で
２倍以上もかかっている！?
75.8分

## Slide 14
Chart: メンバーの経験年数と作業時間の相関
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11
 | 60 | 105 | 58 | 54 | 98 | 110 | 57 | 64
テーマ
【 ロックバー材料矯正時間の低減 】
に決定！！！
初心者マークは経験年数3年以下の担当者だよ！
担当者ごとの作業時間にバラつきはあるけど、
経験を積んでも作業は早くならないみたいだ
標準時間との差はもちろん、担当者ごとにも
差が大きいのは改善したいね！！！
作業時間にもっとも差がある
DさんとFさんの違いは何だろう・・・？
(単位: 分)
(単位: 年)
4/26～5/10 全員
テーマの選定
08
標準時間
（30分）
経験年数と
作業時間に
相関無し！
R² = 0.022

## Slide 15
真直度確認
材料矯正の作業時間比較
材料方向確認
調整
HT
(単位: 分)
早い人(Dさん)・遅い人(Fさん)の差はどこに？
横井班長
ちょっと待って！！！
個人差も大事だけど
標準作業との差も見比べてみようよ！
5/10 全員
材料矯正のプロセスを
【材料方向確認・調整・真直度確認・HT(熱処理)】
の４項目に分けてDさん・Fさんで作業時間を比較！
現状把握
09
Chart: 
| 調整 | HT | 材料方向確認 | そり量確認
24 20 9 3 | 24 | 20 | 9 | 3
 | 0 | 0.42857 | 0.78571 | 0.94643 | 1
(単位: 分)
Dさん・Fさんの差のパレート図
20分
の差
24分
の差
調整とHTで
全体の約8割！
調整24分・HT20分と大幅に
個人差があることが分かった！
あとはこれを調べれば・・・

## Slide 16
Dさんの作業観察
=54.4分
HT前の繰返しは標準通り
だがHT後の繰返し1回で
時間は標準の約1.8倍
1
Fさんの作業観察
=110.0分
6
HT前の繰返し・HT後の
繰返し共に回数大！
時間は標準の約3.7倍
2
5/11 全員
・HT後の繰返しが発生し標準時間を守れなくなっている。
・遅い人はHT前・後ともに繰返しが多い。
まとめ
現状把握
10
STEP数 14
標準時間上はHT前の繰返し１回のみを想定
Dさん・Fさんの実作業をSTEPごとに比較
開始
材料方向確認
(1分)
調整
(2分)
OK
HT
(20分)
終了
真直度
確認
(1分)
NG
NG
OK
真直度
確認
(1分)
全てOKの
１サイクルは
6stepで26分
材料方向確認
(1分)
標準作業工程フロー
標準作業と実作業を比べる！
HT前の②～④を
１回繰返すと+4分
↓
9stepで30分
≒標準時間
(30分)
HT後の②～⑥を
１回繰返すと+25分
↓
11stepで51分
【作業時間の目安】
①
②
③
④
⑤
⑥
step
STEP数 32

## Slide 17
タイムリーな活動が行えるよう
いつも通りの運営方法から
目線を変えてみよう！！！
過去の活動では昼勤・夜勤で
情報共有に時間がかかり、
計画から遅れることが多かったね・・・
横井班長
5/12 全員
現状把握
11
HT前・後の繰返しでそれぞれ
時間がかかっているようですが
両方調べていて間に合うでしょうか？
アドバイザー
浦山係長
サークルリーダー
技術班がチームの
橋渡しをします！！！
チーム長坂
HT前の
繰返しに
ついて活動
チーム安藤
HT後の
繰返しに
ついて活動

## Slide 18
調整中の作業を深掘観察！
レンチでイモネジが回らないように支える
スパナで固定ナットを緩める
レンチでイモネジを回し微調整をする
レンチでイモネジが回らないように支える
スパナで固定用ナットを締める
固定用ナットを締めるときに差がでると推測
HT前の繰返しはなぜ発生するのか？
12
現状把握 -HT前の繰返しはなぜ発生するのか-
ナット締付時にイモネジはどれだけズレるのか？
ナットの締付作業を繰返し、
【イモネジ＝材料真直度】がどれだけズレるか確認
Fさん ⇒ σ=0.033
Dさん ⇒ σ=0.025
真直度の[狙い値]±0.1に対し、
ズレる量自体もバラつきも大きく
作業難易度が上がる！？
・ナット締付でイモネジが移動してしまう
・イモネジの移動には個人差がある
わかったこと
作業観察の結果…
2名の調整作業は要領書に則っているが
繰返し回数に差がある。
人によってズレ・ばらつきが大きいので
調整作業の難易度が上がる
わかったこと
5/12
チーム長坂
締付の力に負け
イモネジが移動し
個人差が発生
Point!

## Slide 19
単位：分
Dさんの作業イメージ
Fさんの作業イメージ
締める力が弱
⇒イモネジ移動：小
⇒真直度のズレ：少
締める力が強
⇒イモネジ移動：大
⇒真直度のズレ：多
強めだと女性担当者が
緩められない！
仮想イモネジ
仮想イモネジ
弱めだと運転中に
緩まないか不安・・・
現状把握 -HT前の繰返しはなぜ発生するのか-
13
材料矯正機のイモネジとナットの関係性を簡易的に再現
ナット締付の強さに個人差があり
繰返し精度もなく、予想ができない
5/19
チーム長坂
調整量の想定が困難になり
繰返し作業が発生！
まとめ

## Slide 20
現状把握 -HT前の繰返しはなぜ発生するのか-
14
①
②
③
④
⑤
⑥
開始
材料方向確認
(1分)
調整
(2分)
OK
HT
(20分)
終了
真直度確認
(1分)
NG
NG
OK
真直度確認
(1分)
材料方向確認
(1分)
例）前回使用材料でのHT前狙い値＝0.9mmだった場合
(真直度がHT前0.9mm=HT後0mmになると仮定)
Step①～④で
HT前の真直度を
0.9mmに調整
OK ⇒ HT実施へ
NG ⇒ Step②へ
使用する材料での
正確な狙い値に
向けて
再調整が必須
～HT後に材料真直度0.15mmを狙うには？～
熱処理での変化量が未知のため、
HTが平均２～３回も繰返し発生している。
わかったこと
HT後に真直度0.15mmを
出すやり方を工程フローを基に
説明すると左図のようになるよ！
そうです！
なのでHT後にも調整の
繰返し作業が発生してしまうんだよ！
なるほど！
一度HTをしないと正確な狙いが
わからないんですね！
チーム安藤
5/15
一度Step⑥にきて
HT前の真の狙いが
初めて判明！
Point!

## Slide 21
現状把握 –HT前の繰返しはなぜ発生するのか-
15
Chart: HT前後での材料真直度の相関関係
| 0.7 | 1.1000000000000001 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1000000000000001 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1
 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.1
材料ごとにHT前の狙いが異なり
調整とHTが繰返し発生している
まとめ
HT前後の変化量が1.2mm～0.6mmと
かなりバラついているね。
～HT前材料真直度の狙いは統一出来ないのか？～
(mm)
(mm)
チーム安藤
5/16
相関無し！
R² = 0.00007

## Slide 22
目標の設定
16
5/22 全員
いつまでに
何を
どうする
８月末までに
材料矯正時間
平均約75分/回を
平均54分以下/回にする
（作業が一番早いDさんの平均時間）
Chart: (月)
| 4 | 8
作業時間 | 75 | 54
材料矯正の作業時間(全作業者平均)

## Slide 23
5/22 全員
活動日程計画
17
若年層への教育風景
会合風景

## Slide 24
1. 振動で緩まないように力強く締めすぎなのでは？
推定
要因
要因解析・調査
18
6/27
チーム長坂
ナットが緩み
やすい
ナットを締める強さに個人差や
繰返しのバラつきがある
Method(方法)
Man(人)
Material(材料)
Machine(機械)
作業者の
握力
強い
浅い
作業の経験
位置決めの
マーキング
ない
おおまかな手順
しかない
作業方法の
手順書
回転部の
振動がある
締付位置の
作業性
高い位置で
作業しづらい
手が入りづらい
材料癖による変化
材料の初・中・終で
変化する
材料方向が変わる
ロットによる変化
弱い
カンコツが
再現できない
作れない
大きい
力強く
締めすぎ
心理的な要因
緩まないか不安
ブレインストーミングをして
要因を洗い出そう！

## Slide 25
2. 材料の元の寸法（コイル径・材料幅・跳ね上り）
によって狙いが違うのでは？
推定
要因
材料ごとに真直度の狙いが
大幅に違う
Method(方法)
Man(人)
Material(材料)
治具での
狙い方
人によって
違う
浅い
作業の経験
間違えている
矯正ローラの
当て方
材料のくせ
初・中・終で
変化する
材料の寸法
ロットごと
の変化
当てすぎている
コイル径
繰返し精度がない
材料の向き
間違えている
油煙で
温度が下がる
熱処理炉
分布が悪い
Machine(機械)
材料幅
跳ね上り
加工の振動で
変わる
要因解析・調査
19
チーム安藤
6/29
みんなの意見から材料ごとの
寸法を調査していきます！

## Slide 26
調査①
振動で緩まないように力強く締めすぎなのでは？
振動で緩まないか不安で、
とりあえず強く締めています！
要因解析・調査
20
全作業者が緩まないか不安で
必要以上に締めている
わかったこと
・ナットの締付トルクごとに緩むまでの加工数を調べる
・１ロット50,000ケまでしか加工できない
⇒加工数の上限とする
検証
作業者ごとの締付トルクをトルクレンチで調べる
検証
必要トルク
平均トルク
作業者ごとの締付トルク
ナットの緩みが発生する加工数
6/29
チーム長坂
平均９.1N・mで
全員が必要トルク
より強い！
5N・m以上なら
実質緩みなし！
必要トルク！！

## Slide 27
結果①
平均トルク付近では真直度のズレと
そのバラつきが大きくなっている。
Chart: 締付トルクと材料真直度のズレの相関関係
| 3 | 6 | 9 | 12
1回目 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.24
2回目 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.27
3回目 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.25
AVE. | 0.026667 | 0.06 | 0.1 | 0.25333
締付トルクとズレの関係性は？
二次曲線
に近い！
必要
トルク
平均
トルク
0.04
0.12
調査①
振動で緩まないように力強く締めすぎなのでは？
要因解析・調査
21
約3倍
普段作業している締付トルクは
必要トルクからすると締めすぎ！
締付トルクと真直度のズレの関係は
2次曲線に近い形になっている
↓
強く締めれば締めるほど
真直度への影響は大きい
＋
7/3
チーム長坂

## Slide 28
調査②
材料の元の寸法（コイル径・材料幅・跳ね上り）によって狙いが違うのでは？
材料の各寸法について
材料の元の寸法⇔真直度には
【上下】コイル径
【左右】材料幅・跳ね上り
の関係があるのではないか？
仮説
・材料幅・・・材料１巻きを抜取り
吊り下げたときの幅
材料投入時に
左右の向き
・跳ね上り・・・材料１巻きを抜取り地面に
置いたときの端末の高さ
材料投入時に
左右の向き
・コイル径・・・材料巻きの径
材料投入時に
上下の向き
材料の設備への
投入向きから各寸法が
真直度で上下・左右の
どちらの要素に
影響するか推測可能！
各寸法⇔材料の真直度で
どれぐらい相関があるかを判定する
39ロットで
各寸法を調査
要因解析・調査
22
チーム安藤
7/4

## Slide 29
Chart: 材料幅とHT前の真直度の関係
| 10 | 20 | 60 | 50 | 40 | 55 | 45 | 40 | 35 | 20 | -10 | 10 | 50 | -7 | -20 | 10 | -12 | 30 | 40 | -25 | 5 | 30 | 73 | 40 | 20 | 50 | 50 | 20 | -50 | 15 | 30 | -15 | 5 | 5 | 15 | 20 | -25 | -5 | 5
材料幅 | 1.15 | 1.15 | 0.95 | 1.07 | 0.95 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0.65 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.95 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.15 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 1
Chart: コイル径とHT前の真直度の関係
| 710 | 700 | 690 | 720 | 740 | 660 | 700 | 710 | 690 | 700 | 700 | 690 | 750 | 710 | 660 | 670 | 670 | 710 | 700 | 720 | 710 | 660 | 690 | 700 | 700 | 690 | 710 | 680 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | 720 | 700 | 680 | 700 | 710 | 700
材料幅 | 1.15 | 1.15 | 0.95 | 1.07 | 0.95 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0.65 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.95 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.15 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 1
Chart: コイル径とHT前の真直度の関係
| 710 | 700 | 690 | 720 | 740 | 660 | 700 | 710 | 690 | 700 | 700 | 690 | 750 | 710 | 660 | 670 | 670 | 710 | 700 | 720 | 710 | 660 | 690 | 700 | 700 | 690 | 710 | 680 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | 720 | 700 | 680 | 700 | 710 | 700
材料幅 | 1.15 | 1.15 | 0.95 | 1.07 | 0.95 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0.65 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.95 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.15 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 1
Chart: 跳ね上りとHT前の真直度の関係
| 4.5 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2
材料幅 | 1.15 | 1.15 | 0.95 | 1.07 | 0.95 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0.65 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.95 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.15 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 1
Chart: 材料幅とHT前の真直度の関係
| 10 | 20 | 60 | 50 | 40 | 55 | 45 | 40 | 35 | 20 | -10 | 10 | 50 | -7 | -20 | 10 | -12 | 30 | 40 | -25 | 5 | 30 | 73 | 40 | 20 | 50 | 50 | 20 | -50 | 15 | 30 | -15 | 5 | 5 | 15 | 20 | -25 | -5 | 5
材料幅 | 1.15 | 1.15 | 0.95 | 1.07 | 0.95 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.05 | 0.95 | 1.1 | 0.95 | 0.65 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.95 | 0.65 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.15 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 1
(単位: mm)
(単位: mm)
(単位: mm)
(単位: mm)
(単位: mm)
HT前の真直度
HT前の真直度
HT前の真直度
跳ね上り
材料幅
コイル径
無相関
無相関
結果②
・材料の元の寸法から変化量の推測はできない。
・HT後の繰返しがない想定をしている
⇒標準時間の設定が間違っていた。
調査②
材料の元の寸法（コイル径・材料幅・跳ね上り）によって変化量が違うのでは？
規格内の
イメージ
規格内の
イメージ
規格内の
イメージ
要因解析・調査
23
仮説は否定されてしまいました。やはり
HT後の値からフィードバックがないと
正確な狙いはできません
チーム安藤
7/10
(単位: mm)
(単位: mm)
(単位: mm)
(単位: mm)
HT前の真直度
HT前の真直度
材料幅
コイル径
規格内の
イメージ
規格内の
イメージ
規格内の
イメージ
無相関

## Slide 30
追加調査
HT時間が過少/過大なのでは？
作業者にヒアリングするも、20分/回の根拠を知らない！？
HT時の真直度の変化量を調査！
追加調査-1
5分～20分まで5分刻みの4水準
変化が
大きい
(mm)
(分)
要因解析・調査
24
10分～20分では変化なし/
～10分で変化が起きている
・ナットの締めすぎにより真直度のズレやバラつきが大きいので、調整時に繰り返し作業が発生しやすい。
⇒ 適正なトルクでの作業によりズレやバラつきを抑え、繰り返し作業を減らしたい！
・HTの変化量を推測することができないが、熱処理時間には変化量からすると無駄があった。
⇒ HT時の無駄をなくしたい！
(分)
(mm)
6分～10分では変化なし/
～6分で変化が起きている
結果③
HT時の真直度の変化量だけでみると、
HT時間20分は無駄がある
調査のまとめ
追加調査-2
5分～10分まで1分刻みの6水準
変化が
大きい
変化量
変化量
5分～20分までの5分刻み4水準
5分～10分の変化量の推移
チーム安藤
7/14

## Slide 31
適正なトルクで
作業する
ＨＴ時間の
無駄をなくす
作業方法の
見直し
処理方法の
見直し
評価点の高かった3項目を実施することに決定！！！
締付トルクの適正化
トルクレンチで作業する
〇
◎
◎
◎
13
13
〇
◎
評価
コスト
実現性
効果
【評価点】◎：5 〇：3 △：1
対策①
温度は変えずに処理時間を変更
温度をあげて処理を効率化
◎
◎
評価
◎
◎
〇
コスト
11
15
〇
実現性
効果
【評価点】◎：5 〇：3 △：1
対策②
方策展開型系統図の使い方や、
親和図法との使い分けも理解できました！
系統図法について
新入・若手社員に
教育できました。
締付の安定化
ＨＴ効率化
対策の立案・検討
25
7/19 全員

## Slide 32
対策の実施① -締付トルクの適正化/トルクレンチで作業する-
26
7/26 全員
・締付トルクの適正化
・トルクレンチで作業する
⇒作業を統一化することができた。
結果
Chart: 材料真直度と締付トルクの関係
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0
1回目 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.24
2回目 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.27
3回目 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.25
AVE. | 0.026667 | 0.06 | 0.1 | 0.25333
左図の検証から、
約8.5N・m以下だと
ズレが0.1mm以下になる！
要因解析・調査から緩み防止で
5.0N・m以上は必須で、
ある程度の余裕も欲しい！
女性担当者など誰もが扱いやすいよう
締付トルク約7.5N・ｍの
トルクレンチで統一しよう！
8.5
＋

## Slide 33
対策の実施② -温度を変えずに処理時間変更-
27
8/2 全員
変化は6分から
始まり、10分には
収束する
処理時間を10分に再設定し、
従来の半分になった。
結果
Chart: ロット①
| 5 | 6 | 10 | 20
 | 0.36 | 0.6 | 0.66 | 0.65
Chart: ロット②
| 5 | 6 | 10 | 20
 | 0.46 | 0.61 | 0.63 | 0.62
Chart: ロット③
| 5 | 6 | 10 | 20
 | 0.31 | 0.55 | 0.62 | 0.62
・全ロットで６分から大きく変化している
・全ロットで10分～20分での変化はほぼない
・6～10分で多少変化するロットもある
材料３ロットを使用し、HT時間に対しての変化量を検証
考察

## Slide 34
効果の確認① -締付トルクの適正化/トルクレンチで作業する-
28
8/16 全員
トルクレンチ使用により
約5分低減！！
Chart: 
| 4 | 8
 | 75.8 | 70.5
目標ラインまで
あと16.5分！！！
活動月
時間(分)
全員の締付トルクが一定になることでナット締付後の
真直度のズレは毎回ほぼ0.05mmに！
HT前の繰返し回数が減って約５分の作業時間を低減！
目標ライン
（54分）
緩められないことがなくなったよ！！！
作業のやりにくさなどの無駄も減らせました！
改善効果時間の推移
σ=0.033
σ=0.025
改善前
σ=0.008
σ=0.009
改善後
ナットの締付作業を繰返し、材料真直度がどれだけズレるか再確認

## Slide 35
Chart: 改善効果時間の推移(人別)
| Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | Eさん | Fさん | Gさん | Hさん
改善前 | 60 | 105 | 58 | 54 | 98 | 110 | 57 | 64
改善後 | 40 | 71 | 38 | 34 | 68 | 72 | 37 | 44
HT1回当たり10分の低減により
平均40分のHT時間が
平均20分に低減！
手順書改定！！
効果の確認② -温度を変えずに処理時間変更-
29
8/16 全員
対策①・②を実施することで
材料矯正時間平均約75分を平均50.5分へ！
月16時間の低減となり副効果として、
・製品のタクトアップによる
生産効率の向上という改善ができた。
・また、創意工夫提案2件提出！
Chart: 改善効果時間の推移(平均)
| 4 | 8
目標 | 54 | 54 | 54
実績 | 75.8 | 70.5 | 50.5
あくまでも段取時の作業のため
完成品の品質には影響なし!
品質保証課の方にも相談し
問題ないという見解も頂いた！
時間(分)
目標達成！
対策①
対策①+②
HT時間
の
再設定

## Slide 36
・QCサークルを通じてQC手法や7つ道具のなどを教育することで
新入社員や若手社員の知識・技能の向上
・QCの考え方と問題解決について活動を通じて教育することでサークル員の理解度・技能の向上
Chart: 
| 問題解決 | 運営の仕方 | QC手法 | 多能工化 | 改善力 | 人間関係 | 会合 | 部署連帯 | 向上意欲 | 5S/ルール
 | 2.3846 | 2.5385 | 2.4615 | 2.4615 | 2.3846 | 3.3846 | 2.3077 | 2.6923 | 2.4615 | 3.3077
 | 2.8462 | 3.1538 | 2.8462 | 2.4615 | 2.3846 | 3.4615 | 3.3077 | 3.0769 | 3 | 3.8462
サークル能力
職場の活性化
活動前
活動後
目標の
B評価
達成！！
サークルレベル
30
8/16 福田リーダー

## Slide 37
～ トルクレンチの使用手順書作成 ～
～ 作業要領書の改定と回覧 ～
だれが
チーム長坂のメンバーが
いつ
9月中に
なにを
トルクレンチの使用方法/管理方法
＆
使用方法の作業手順書
どうする
トルクレンチの使用に関する手順書作成
だれが
チーム安藤のメンバーが
いつ
9月中に
なにを
ロックバー作業要領書内の
HT条件
どうする
対策後のHT条件へ要領書を改定と回覧
～ 標準時間の見直し ～
だれが
チーム技術班のメンバーが
いつ
9月中に
なにを
ロックバー材料矯正の標準時間
＆
標準時間の設定方法
どうする
適正時間へと改定
正確な時間設定にできる仕組み改善
標準化と管理の定着
31
8/16
福田・長坂・安藤

## Slide 38
反省と今後の進め方
32
8/24
福田・長坂・安藤
・経験の浅いサークル員の教育だけではなく
ベテランサークル員も手法などの再確認になり
チーム全体でレベルアップができました。
・チームでの活動のおかげで普段より
積極的に取り組めました。
・問題に対しての深掘りや様々な目線で
アプローチしていく中で大きな成果を
あげることができました。
・今後の実作業の中でもその体験を忘れず、
継続して改善を進めていきます。
・運営方法として本サークルで初の試みとなる二交代制でのチーム分けにより
様々な角度から問題に取り組み、問題解決への橋渡しができました。
・結果として目標を達成することができましたが、【作業難易度の高さ】という課題を
解消することができなかったため次年度以降の取り組みで改善していきます。
技術班
チーム長坂
チーム安藤

## Slide 39: ご清聴ありがとうございました！
株式会社 松尾製作所 豊明工場
【スパロック超】サークル