## Slide 1: テーマ コンセンター5Ｒ 粉塗布改善による ムダ工数の低減
三ツ星ベルトコンベヤ（株）
搬送生産部 生産2課
ダルマサークル 鬼頭 大介
Notes: それでは、事例発表をさせていただきます。
発表は 私 ダルマサークル 鬼頭 大介 です。
よろしくお願いします。
テーマは、 「コンセンター5Ｒ 粉塗布改善による ムダ工数の低減」 です。▼

## Slide 2
創業 ：1919年（大正8年）10月10日
従業員数 ：4,317名
三ツ星ベルトコンベヤ（株）会社概要
愛知県小牧市
名古屋工場
神戸事業所
搬送ベルト及び関連製品の製造
防水・遮水材及び関連用品の製造
Notes: まず、会社概要として、
三ツ星ベルトコンベヤは、2000年 4月に分社化し、三ツ星ベルト（株）100％出資の小会社となります。
▼工場は神戸事業所と▼名古屋地区の2工場からなり、名古屋工場の所在地は愛知県の小牧市内、
名神高速道路の小牧インターを下りて5分の所にあります。▼
仕事内容は、搬送ベルト及び関連製品の製造。防水・遮水材及び関連用品の製造です。▼

## Slide 3
コンベヤ製品の紹介
搬送用樹脂ベルト
同期搬送用ベルト
フリースパン
ゴムコンベヤベルト
ふるい分け用ウレタン網 スクリーン
建築用防水材
Notes: 名古屋工場内にある、三ツ星ベルトコンベヤで製造している製品は、
▼搬送用樹脂ベルト。▼同期搬送用ベルトフリースパン。▼ゴムコンベヤベルト。
▼ふるい分け用ウレタン網 スクリーン。▼建築用防水材 等が製造されています。▼

## Slide 4: 三ツ星ベルトコンベヤ㈱ 組織図
三ツ星ベルトコンベヤ㈱
代表取締役社長
搬送生産統括部
管理部
神戸事業所
建材生産部
PF
サークル
ダルマ
サークル
ホワイト
サークル
テーラー
サークル
ゴムコンベヤベルトの加硫・仕上げを担当
名古屋工場
Notes: 三ツ星ベルトコンベヤのＱＣサークル活動状況ですが、▼
神戸事業所と名古屋地区を併せて 現在、７サークルが活動しています。▼
我々が所属する、搬送生産部は、4サークルが活動を行っており、▼
ダルマサークルは、ゴムコンベヤベルトの加硫・仕上げを担当しています。▼

## Slide 5
ダルマサークルの紹介
A班とB班でテーマ解決
6件に挑戦！
ダルマB
私の挑戦
坪井重直
裁断機の品質向上に努め納期遵守で進めます。
私の挑戦
岩田尚也
選果ベルト加工を
マスターします。
私の挑戦
吉村道人
エンドレス材料出荷作業を
マスターします。
私の挑戦
金光成基
仕上げ工程での外観、品質
不具合を０件で維持！
私の挑戦
運乗浩二
工程を常に監視して、ロスのない工程進捗管理をします。
ダルマA
私の挑戦
持田隆太
R/Cの作業を早く覚え、ミスを
しないようにします。
私の挑戦
舟橋璃音
標準遵守とスピードアップで
品質、能率向上を目指します。
私の挑戦
澤田泰成
更なるスキルアップで生産性
の向上に貢献します。
私の挑戦
6S活動とQCサークルで品質
向上を目指します。
鬼頭大介
Notes: では、ダルマサークルの紹介をさせていただきます。▼
現在9名のメンバーでQCサークル活動をしており、▼
「ダルマAサークル」、▼「ダルマBサークル」の 2サークルに分け、▼
年6テーマの解決件数を目標に努力しています。▼

## Slide 6
サークルレベルの状況
X軸：QCサークルの平均的な能力 |  | 現状レベル
イ | QCの基本的な考え方と問題解決ステップ | 2
ロ | QCサークル活動の運営方法（リーダーシップ） | 1
ハ | QC手法の使い方と活動結果まとめ発表 | 2
ニ | 多技能の向上、ローテーションなど | 2
ホ | 改善技能・改善能力（改善に対するヤル気） | 2
平均点 |  | 1.8
Y軸：明るく働きがいのある職場 |  | 現状レベル
イ | 人間関係とチームワーク | 2
ロ | QCサークル会合実施状況 | 2
ハ | 上司・スタッフ・関連部署との連携 | 2
ニ | QCや仕事の知識・技能を向上させようという意識 | 2
ホ | 職場の5Sとルール遵守 | 3
平均点 |  | 2.2
Chart: 
| イ | ロ | ハ | ニ | ホ
列1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
Chart: 
| イ | ロ | ハ | ニ | ホ
列1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3

レベル
Y軸
X軸
高い
良い
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Ｄ-1ゾーン
C-1ゾーン
C-2ゾーン
D-2ゾーン
Ｄゾーン
Cゾーン
Bゾーン
Ａゾーン
Notes: そして、現在のサークルレベルについては、▼
Ｘ軸の平均点は、1.8。 ▼Ｙ軸の平均点は、2.2。▼
レベルゾーンはギリギリCゾーンです。
ここ数年は、▼Cゾーン、Dゾーンを行ったり来たりで、
まずはCゾーンに定着できるよう努力しています。▼

## Slide 7
① 2024年度の方針として、型物ベルト欠点数
5.0％低減を目指し実現させたい！
1 テーマ選定理由
Chart: 
| 2023 | 2024
列1 | 19.83 | 18.84
下がれー！
② 2021年度にスタートした、1年に1テーマずつ
の型物ベルト改善シリーズとして、サークル
メンバーより今年度も改善したいとの意見が
上がった。
今年も型物改善
シリーズだ！
Notes: 次に、テーマ選定理由として、▼
・2024年度の方針として、型物ベルト欠点数 5％低減を
目指し実現させたい！▼
・2021年度にスタートした、型物ベルト改善シリーズとして、
サークルメンバーより今年度も改善したいと意見が上がった。▼

## Slide 8
①ラフトップベルト （以降ラフトップと呼称）
使用用途
壊れ易いもの
包装品等の傾斜搬送
②エスカレータ ラピスタン （以降ラピスタンと呼称）
使用用途
袋物、箱物の
傾斜搬送
2 型物ベルト(3品種）とは
Notes: 次に、型物ベルトについて説明します。▼
ラフトップベルトは、壊れ易いもの、包装品の傾斜搬送に適しています。▼
ラピスタンは、袋物、箱物の傾斜搬送に適しています。▼

## Slide 9
③コンセンター5Rベルト（以降5Rと呼称）
使用用途
・傾斜角度18°～28°でのバラ物
袋物の傾斜搬送
・表面の桟は積載物を中央に寄せる働き及び
滑り止めの効果がある
Notes: そして、今回、活動を進めた、▼コンセンター5Rは、
傾斜角度18～28度で バラ物、袋物の傾斜搬送に適しています。
また、表面の桟は、積載物を中央に寄せ、滑り止めの
効果もあります。▼

## Slide 10
3 型物ベルト改善シリーズとは
Chart: 
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度
列1 | 119.27 | 25.12 | 24.95 | 19.83
3-1,QC活動実績 欠点低減活動
個/月
ﾊﾟｰﾄ③
異物入り低減
スポンジ 低減
ﾊﾟｰﾄ①
ベヤー 低減
5R
ﾊﾟｰﾄ②
巻ジワ 低減
ラピスタン
ラフトップ
Notes: 型物ベルト改善シリーズとは。▼
2021年度からスタートした、▼型物ベルトの欠点を低減させる
QC活動です。5R欠点低減から始まり、ラフトップ欠点低減へと
展開していきました。▼

## Slide 11
3-2,QC活動実績 シリーズ活動前後比較
Chart: 
| 5R | ラフトップ | ラピスタン
系列 1 | 112.9 | 6.2 | 0.17
2020年度
シリーズ活動前 欠点個数/月
2021年度
シリーズ活動後 欠点個数/月
Chart: 
| 5R | ラフトップ | ラピスタン
系列 1 | 18.75 | 1.08 | 0
100%
0
N＝119.27
N＝19.83
84.3％
低減
6.2 個
0.17 個
112.9
個
94.7 ％
18.75
個
1.08 個
0 個
5Rの欠点は、2021年の活動で84.3％低減することが出来た。
2024年度も方針目標達成を目指し、型物ベルト改善シリーズとして、
5Rの欠点をさらに低減させる！
0
20%
40%
60%
80%
100%
個/月
Notes: 次に、シリーズ活動前後比較として、▼
活動前の2020年は、5Rの欠点 112.9個で、
型物ベルト全体は119.27個 発生していました。▼
これを、2021年～2023年の改善により、
19.83個 の 84.3％低減できました。
これまでの型物ベルト改善シリーズを今年度も続け、
5Rの欠点をさらに低減することに決めました。▼

## Slide 12
型付
ロール
メイン
ロール
4 工程の概要
4-1, 5R用 型付きメインロールに交換
ロートキュアー（加硫）工程
5Rは、3号機と7号機で加硫可能
成形工程
未加硫ベルト
フラット
メインロール
加硫完了 5R
型付
メインロール
Notes: 次に、ダルマサークルが担当する工程を説明します。
まず、▼5Rを加硫する時は、金型である型付きメインロールに
交換します。▼
そして、前工程より 未加硫ベルト を受け取り、このベルトを
ロートキュアマシンで加硫すると、5Rの完成となります。▼
ベルトは加硫されることで強度が増し、製品として完成します。
尚、5Rは 3号機と7号機の2台で加硫できます。▼

## Slide 13
4-2, 5R 加硫の標準条件として
ビニルテープ
40㎜
40㎜
加硫前の5Rに 粉（タルク）の塗布でゴムの流れが良くなる
①アクリルロールの
中に粉を入れる
③アクリルロールの
穴から粉が出る
②アクリルロールが
回転する
④未加硫ベルト両耳
に粉が塗布される
アクリルロールには、横一列に8個の穴が空いている。
5Rの欠点発生は両耳40㎜の範囲なので、この範囲以外
の穴をビニルテープで塞ぐ。
Notes: また、5Rを加硫時に必要不可欠となるのがタルクの粉です。
粉の塗布により、ゴムの流れが良くなります。
まず、▼アクリルロールの中に粉を入れて、▼未加硫ベルトの上に乗せ、
回転させます。▼アクリルロールには横1列に8個の穴が空いており、
その穴から粉が出て、塗布されていきます。▼
欠点は両耳40㎜の範囲に発生するので、そこに塗布されるように
不要な穴をビニルテープで塞ぎます。▼

## Slide 14
5 現状把握
5-1, 5R欠点調査
品質チェックシート
50m
100m
150m
200m
※120ｍ～160ｍまで粉残り有り
ベヤー
ベヤー
ベヤー
2023年5月からの品質チェックシートで、5Rの欠点を調べた結果
ベヤー発生の記入と、その横にコメントで「120ｍ～160ｍまで粉残り有り」
との記入があった。
粉残り？
長さ表示なので全部で何ｍか
調査しよう。
ベヤーはまだ
発生するなぁ。
個数をカウント
しよう。
Notes: 現状把握として、
5Rの品質チェックシートで欠点を調査した結果、▼
「ベヤー発生」とその横にコメントで▼「120～160ｍまで粉残り有り」
との記入がありました。▼そこで、ベヤー個数と粉残り長さを、
調査しました。▼

## Slide 15: ベヤーとは 粉塗布が少ないと、耳部 桟の 上に穴が空いてしまう欠点。 修理が必要になり、ムダな工数が 発生してしまう。
Chart: 
| ベヤー
列1 | 17.75
個/月
17.75 個
ベヤー個数を減らして年度方針目標を
達成するぞ！
5-2, ベヤー発生個数調査 （個/月）
2021年7月～2023年6月
Notes: 5Rの▼ベヤー個数を調査した結果、
17.75個 発生していました。▼
ベヤーとは、
粉塗布が少ないと、耳部の桟の上に、穴が空いてしまう欠点です。
修理は可能ですが、ムダな修理工数が発生します。▼

## Slide 16: 粉残りとは 未加硫ベルトの粉塗布が多く ムラになると、耳部に白く残って しまいこの現象が起きるのは 7号機だけ。
Chart: 
| 正常
列1 | 1476 | 595
正常
1476ｍ
595ｍ
28.7％
71.3％
粉残り拭取り作業
白くなった部分をゴム糊と
ハケで拭取る作業
5-3, 粉残り発生長さ調査 （ｍ/月）
加硫長さ 2,071ｍ/月
5Rが加硫できる3号機と7号機のうち
粉残りの発生は、7号機だけだな。
49.56H/月
Notes: 次に、粉残りの長さを調査した結果、▼
5Rの加硫長さ 2,071ｍのうち、595ｍに粉残りが
発生していました。▼
粉残りとは、
未加硫ベルトに、粉塗布が多くムラになると、
耳部に白く残ってしまい、この現象が起きるのは7号機だけでした。▼
この場合、白い部分をゴム糊とハケで拭取る作業が、
49.56時間掛かっていました。▼

## Slide 17: 6 目標設定
① 年度方針 （個/月）
Chart: 
| 2016年 | 2017年
系列 1 | 17.75
2021年
月当りベヤー個数
17.75
個
2024年
15.67個
月当り型物ベルト欠点
19.83個 5％低減→
18.84個≧を達成するには
5Rのベヤー17.75個を
15.67個≧にすればよいが
高い目標値を狙い、
50％低減の8.87個≧に
挑戦する！
8.87個≧
② ムダ工数排除（H/月）
粉残りによる、
ムダな拭取り工数
49.56 Hを０Hにする。
Chart: 
列1 | 1476 | 595
正常
1476ｍ
595ｍ
28.7％
71.3％
Chart: 
列1 | 10
正常
2071ｍ
100％
Notes: 次に、目標設定として、▼
・年度方針である、型物ベルト欠点 月当り 19.83個の5％低減、
18.84個以下を達成するには、▼5Rのベヤーを、
15.67個以下にすればよいが、▼高い目標値を狙い50％低減の
8.87個以下に挑戦する。▼
・粉残りによる、ムダな拭取り作業工数 月当り49.56時間を
0時間にする。▼

## Slide 18
活動ステップ | 2024年 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 担当者
計画
実績
テーマ選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鬼頭 | 
現状把握 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 運乗・舟橋 | 
目標設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鬼頭 | 
要因解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 澤田・坪井 | 
対策実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鬼頭・運乗 | 
効果の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 澤田・舟橋 | 
まとめ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鬼頭 | 
7 活動計画
Notes: 次に活動計画は、2024年4月から7月までの活動期間とし、
計画に対して実績は、▼対策実施と効果の確認で少し遅れましたが、
なんとか計画通りに完了しました。▼

## Slide 19
粉が出ない
8 要因解析
湿度高い時
ベヤーと粉残りが発生する
粉吸引力が
安定しない
粉の充填に
手間がかかる
ホースつなぎ目が弱い
知識不足
個人スキル
不足
注意力低下
夜勤で連絡不足
連絡忘れ
引き継ぎ時
連絡不足
集塵機の
パワー小さい
粉塗布量
少ない
粉が出口で詰まる
人
作業方法
材 料
設 備
間違い
でのミス
粉が入れ
づらい
粉量が安定
しない
不慣れ
でのミス
経験不足
粉残量が
不明確
粉塗布ロールの
出口穴が小さい
水分量が多いと
出ない
粉の
種類
タルクが
固まる
肉厚が
厚過ぎる
粉振りロール
材質
粉塗布量
が多い
能力不十分
フタが
空かない
粉を押し出す
力不足
粉出口の
調整不可
②最適な粉残量
が判らない
①吸引力が
低い
③粉塗布量の
調整が出来ない
Notes: 次に、要因解析として、
ベヤーと粉残りが発生する。 を 特性として、
要因の抽出をしました。▼
その結果、重点要因として、
・▼吸引力が低い。
・▼最適な粉残量が判らない。
・▼粉塗布量の調整が出来ない。
以上を重点要因としました。▼

## Slide 20
要因の検証
要因① 吸引力が低い
集塵機から吸引口につながる
ホースを観察した結果
ホースの割れ発見
「材質」を調べたら
3ヶ月しかもたない。
このホースじゃ
ダメだ・・
Notes: 次に、要因の検証として、▼
「吸引力が低い」では、▼
ホースはバンドで固定されていたが、その部分が割れて、
吸引力が弱いことが判りました。▼
このホースの材質では約3ヶ月しかもたないことも
わかりました。▼

## Slide 21
要因② 最適な粉残量が判らない
粉の量を外側から
見ても多いか少ないか
わからないなぁ～
要因の検証
Notes: ▼「最適な粉残量が判らない」では、
アクリルロールの中の粉残量を外側から見ていましたが、▼
作業担当者は、粉残量が多いか少ないかの判断に迷うことが
ありました。▼

## Slide 22
要因③ 粉塗布量の調整が出来ない
6φ
ビニルテープ
不要な穴を塞ぐ
方法は？
粘着でないカバーはないか？
今回の活動は、粉塗布不具合を
改善していくことで決まりだな。。
要因の検証
Notes: ▼「粉塗布量の調整が出来ない」では、▼
粉を塗布する位置に合せて、▼不要な穴をビニルテープで
塞いでましたが、テープの粘着が穴に残ってしまい、
出なくなることが判りました。▼

## Slide 23
9 対策案の検討
粉塗布不具合での
ムダをなくすには
粉塗布量を
調整可能にする
アクリルロール出口穴
を改良する
アクリルロールを
改良する
アクリルロール
粉残量の最適化
集塵機ホース
の見直し
粉塗布量を数値化
最適残量の
表示をする
ホースを新品に
変える
出口穴をカバーして
開閉可能にする
アクリルロールを駆動式
にして回転速度を設定
アクリルロールに
目盛を入れる
残量下限値の
印を入れる
ロール構造ではなく
縦型にする
材質を変える
一次対策
二次対策
三次対策
評価点：◎3点 ○2点 △1点
実現性
作業性
効果
コスト
評価
◎
○
○
◎
10
△
◎
◎
△
8
○
◎
△
◎
9
◎
◎
○
◎
11
△
◎
◎
○
9
◎
◎
○
◎
11
粘着無のカバーで出口穴を塞ぐ
残量下限値を設定
材質を変える
Notes: ▼次に、対策案の検討を行いました。
その結果、▼ホースの材質を変える。
▼粉残量下限値を設定する。
▼粘着無しのカバーで出口穴を塞ぐ。
以上を、対策実施と決めました。▼

## Slide 24: 対策実施①
対策前
対策後
ホースの割れ
耐圧性硬質樹脂
吸引力アップ！
評価：○
10 対策実施
よし！
Notes: 対策 ①として、▼
対策前は、ホースが割れてしまいました。▼
対策後は、オレフィン系の耐圧性硬質樹脂に取替えて、▼
割れることがなくなりました。▼

## Slide 25: 対策実施②
対策前
対策後
透明ルミラー
スライド可能
評価：×
6φ
ビニルテープ
加硫中にルミラーがズレてしまう。
穴を塞ぐことが維持できない・・
Notes: 対策②として、▼
対策前は、▼不要な穴をビニルテープで塞いで、粘着材が
穴に残り、粉が出なくなりました。▼
対策後は、粘着無しのルミラーを輪にして、▼スライド可能にし、
不要な穴を塞ぎました。▼
しかし、加硫中にルミラーがズレてしまい完全に塞ぐことが
出来ませんでした。▼

## Slide 26
対策前
対策後
対策実施 ③
評価：×
下限値がない
受け台から糸を貼り
下限値を表示
しかし・・
粉残量が位置によって
バラバラだ。
下限値のゲージに
ならないなぁ～
Notes: 対策③として、▼
対策前は、アクリルロールに、残量下限値がないため、
作業担当者は、判断できませんでした。▼
対策後は、残量下限値のゲージとして、糸を貼り、表示しました。▼
しかし、粉残量をよく見ると、位置によってバラバラで、
下限値ゲージにはなりませんでした。▼

## Slide 27
対策②③の見直し
穴全開で白く残る
穴を少し塞ぐとベヤーが出る
粉残量バラバラ
粉塗布の調整不可
粉入れ容器自体が回転
単純な出口穴
アクリルロール
構造に問題
なぜ？
粉残量確認不可
なぜ？
なぜ？
なぜ？
なぜ？
なぜ？
なぜ？
なぜ？
我々だけでは無理だ。
上司と生産技術に相談しよう。。。
Notes: そこで、▼対策②と③の見直しとして、
もう1度、なぜなぜ分析を行ってみました。
しかしながら、▼アクリルロールの構造に問題ありとの結論から、
上司と、生産技術に相談することに決めました。▼

## Slide 28
粉塗布量を
調整可能にする
粉振りロール出口穴
を改良する
粉振りロールを
改良する
粉振りロール
粉残量の最適化
集塵機ホース
の見直し
粉塗布量を数値化
最適残量の
表示をする
ホースを新品に
変える
ホースのつなぎ目
をなくす
出口穴をカバーして
開閉可能にする
粉振りロールを駆動式して回転速度を設定
粉振りロールに
目盛を入れる
残量下限値の
印を入れる
ロール構造ではなく
縦型にする
材質を変える
長いホース1本
にする
一次対策
二次対策
三次対策
評価点：◎3点 ○2点 △1点
実現性
作業性
効果
コスト
評価
◎
○
○
◎
10
△
◎
◎
△
8
○
◎
△
◎
9
◎
◎
○
◎
11
△
◎
◎
○
9
◎
◎
○
○
10
◎
◎
○
◎
11
粉塗布装置不具合でのムダをなくすには
対策②③の見直し
アクリルロール
構造に問題
上司・生産技術を交えて、系統図の見直し
3号機の粉塗布装置を
参考にして、僕達が
協力します！
粉塗布量を
調整可能にする
アクリルロール
粉残量の最適化
粉塗布量を数値化
アクリルロールを
改良する
粉振りロールを駆動式
にして回転速度を設定
ロール構造ではなく
縦型にする
粉塗布装置不具合での
ムダをなくすには
生・技
メンバー
僕たちも
頑張ります！
3号機にも粉塗布装置があるが、今活動中の
7号機は設備が小さくて3号機と同じものは
セットできない。
省スペース型で特注すると150万円だ。
ならば、内製でなんとかならないか？
Notes: ▼上司、生産技術を交えて、話合ったところ、
サークルメンバーの、アクリルロールを縦型にするとの意見と、
上司から ▼3号機の粉塗布装置サイズは大きく
7号機ではスペースがない。省スペース型で
特注すると、150万だ。内製はできないか？
とアドバイスを受けました。▼
すると、生・技メンバーが、僕達も協力します！と
言ってくれました。▼

## Slide 29
粉残りの発生なし。
しかし、ベヤー発生！
粉塗布量が少ないことが判明しました。
下限値
20㎜
見える化
7号機 粉塗布装置の製作と評価
Notes: ▼7号機 粉塗布装置の製作
アクリルロールは、縦型になりました。
▼粉残量下限値も見える化しました。
粉塗布方法も、▼ブラシが回転し、
速度調整可能になりました。
さっそく、テスト使用した結果、▼粉残りの発生なし。
しかし、ベヤー発生！ 粉塗布量が少ないことが判りました。▼

## Slide 30
7号機 粉塗布装置の再評価
粉塗布が少ない原因は
目詰まりが起きていた！
0.32㎜
継続的な
粉塗布実現！
評価：◎
粉出口の網目は0.47㎜を採用だ！
これで完成したぞ！
ベヤーなし
粉残りなし
0.47㎜
今度は3号機の粉塗布量に合せ網目を再選定
3号機
粉塗布量に着目
Notes: 再評価の実施です。▼
なぜ、粉塗布が少ないのか全員で観察しました。▼
すると、粉出口の網目に目詰まりが起きていました。▼
今度は、3号機の粉塗布量に着目。
網目サイズを 0.47㎜ にアップして、さっそくテストしました。▼
結果、継続的は粉塗布実現。ベヤーも 粉残りも
発生しませんでした。これで、対策完了です。▼

## Slide 31
11 効果の確認
11－1、対策前・後 5R 月当りベヤー個数比較
Chart: 
| 対策前ベヤー | 対策後ベヤー
系列 1 | 17.75 | 5.4
個/月
17.75
個/月
欠点
対策前ベヤー
5.40
対策後ベヤー
目標 8.87 個/月≧
目標対比
164％達成
12.35個/月
低減
Notes: 効果の確認。▼
対策前、対策後、5R ベヤー個数比較として、
対策前は、 17.75 個発生していました。▼
対策後は、2024年8月までの実績が出ていますので、
5.4個となり、達成率 164％となりました。▼

## Slide 32
対策前
Chart: 
列1 | 1476 | 595
正常
1476ｍ
595ｍ
28.7％
71.3％
拭取りムダ工数
49.56 Ｈ
Chart: 
列1 | 10
正常
2071ｍ
100％
目標 粉残り拭取り工数 ０Ｈ ≧
目 標 達 成！
11－2、粉残りによるムダな拭取り工数比較
対策後
加硫長さ 2,071ｍ/月
Notes: また、5R 加硫長さ 2071ｍのうち、▼
対策前は、595ｍに粉が白く残ってしまい、ゴム糊とハケで、
拭取るムダ工数は、 49.56時間でした。▼
対策後には、粉残りは完全になくなり、ムダな拭取り工数は、
0 時間となりました。▼

## Slide 33
年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
欠点/月 | 119.27 | 25.12 | 24.95 | 19.83 | 6.48
Chart: 
| 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度
系列 1 | 119.27 | 25.12 | 24.95 | 19.83 | 6.48
11-3、型物ベルト改善シリーズ欠点発生推移
年度方針 2024年度型物ベルト 目標：18.84個/月≧ 目標達成！
個/月
パート③
異物入り
低減
スポンジ
低減
パート①
ベヤー 低減
パート②
巻ジワ 低減
パート④
ベヤー
低減
粉残り
防止
Notes: 次に、▼型物ベルト改善シリーズ欠点推移では、
年度方針 型物ベルト目標 18.84個以下に対して、
2024年度は 6.48個となり、目標達成しました。▼

## Slide 34: 11-4、金額効果
項目 | 対策前 | 対策後 （2017、9月～2018, 1月） | 効果金額
コンセンター5R ベヤー個数/月 | ・修理工数：0.17H/個 ・発生個数：17.75個/月 | ・修理工数：0.17H/個 ・発生個数：5.40個/月 ・（17.75－5.40） ×0.17×2,000 円 ＝4,199 円 | 
粉残り 拭取り工数 | ・拭取り長さ：595ｍ/月 ・拭取り工数：0.0833H/ｍ ・595×0.0833＝49.56 H ・49.5635×2,000円＝99,127 円 | 白い粉残り 拭取り工数 ０ H | 
4,199 円
99,127 円
合計 103,326 円/月
7号機 粉塗布装置の内製による設備費用削減
業者特注 1,500千円
内製 労務費2千円×100H＋材料費153千円＝353千円
1,500千円－353千円＝1,147千円
1,147千円
設備改善費
削減
3ヶ月半で
償却できた！
Notes: 金額効果として、
5R ベヤー個数低減では、
4,199円となりました。
また、粉残りの対策では、99,127円となり、▼
合計で、103,326円となりました。▼
7号機 粉塗布装置の内製による設備費用削減では、
業者に特注で依頼すると、150万円になりますが、内製により、35万3千円▼
で製作でき、114万7千円の削減が出来ました。▼

## Slide 35
活動後のサークルレベル状況
X軸：QCサークルの平均的な能力 |  | 活動 前 | 活動 後
イ | QCの基本的な考え方と問題解決ステップ | 2 | 3
ロ | QCサークル活動の運営方法（リーダーシップ） | 1 | 2
ハ | QC手法の使い方と活動結果まとめ発表 | 2 | 3
ニ | 多技能の向上、ローテーションなど | 2 | 3
ホ | 改善技能・改善能力（改善に対するヤル気） | 2 | 4
平均点 |  | 1.8 | 3.0
Chart: 
| イ | ロ | ハ | ニ | ホ
列1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4
Y軸：明るく働きがいのある職場 |  | 活動 前 | 活動 後
イ | 人間関係とチームワーク | 2 | 2
ロ | QCサークル会合実施状況 | 2 | 2
ハ | 上司・スタッフ・関連部署との連携 | 2 | 4
ニ | QCや仕事の知識・技能を向上 させようという意識 | 2 | 2
ホ | 職場の5Sとルール遵守 | 3 | 4
平均点 |  | 2.2 | 2.8
Chart: 
| イ | ロ | ハ | ニ | ホ
列1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4
レベル
Y軸
X軸
高い
良い
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Ｄ-1ゾーン
C-1ゾーン
C-2ゾーン
D-2ゾーン
Ｄゾーン
Cゾーン
Bゾーン
Ａゾーン
Notes: 活動後のサークルレベルについては、▼
Ｘ軸の平均点は、 3.0。▼
Ｙ軸の平均点は、 2.8 となり、▼
CゾーンとDゾーンを行ったり来たりしていた状況から
Bゾーンに近い、Cゾーンへと成長しました。▼

## Slide 36
「7号機 機械操作要領」
作業標準 改訂（OP-1541）
10月末 ・・・鬼頭（大）
鬼頭（正）
対策内容の周知徹底と遵守状況確認
1回/週（1ヶ月間）チェック ・・・鬼頭（大）
12 標準化と管理の定着
Notes: 標準化と管理の定着として、▼
作業標準「7号機 機械操作要領」を改訂しました。▼
また、これら対策をメンバー全員に周知徹底し、
対策内容が定着するまでの間、遵守状況チェックを
行いました。▼

## Slide 37
13 反省と今後の進め方
サークルメンバーが行き詰まった時、
上司と生・技 メンバーの協力により、新しいタイプの
粉塗布装置が完成し、設備費用削減も出来た。
また、粉残りの発生による汚れ作業が無くなった。
良かった点
対策案検討で、低コスト、実現性に、こだわり過ぎて
しまい、再対策になってしまった。
反省点
型物ベルト改善シリーズで得た、継続的改善意識を
失わず、他の問題点もシリーズ化してQC活動を
進めていく。
今後の進め方
Notes: 反省と今後の進め方
良かった点として、▼
上司と生・技メンバーの協力により、新しいタイプの
粉塗布装置が完成し、設備費用削減も出来た。
また、粉残りの発生による汚れ作用が無くなった。
反省点として、▼
対策案検討で、低コスト、実現性にこだわり過ぎてしまい、
再対策になってしまった。
今後の進め方として、▼
型物ベルト改善シリーズで得た、
継続的改善意識を失わず、他の問題点もシリーズ化して
QC活動を進めていく。▼

## Slide 38
ご清聴、
ありがとうございました。
Notes: 以上で、ダルマサークルの発表を終わらせていただきます。▼
ご清聴、ありがとうございました。