## Slide 1
しばらくお待ちください
しばらくお待ちください
チームで参加する
踊りやコンテストが行われ
チームワークが大切なイベントが
行われる

## Slide 2
裁断工程における
ホットメルト汚れ不良の低減
裁断工程における
ホットメルト汚れ不良の低減
～チームで取り組んだ不良との闘い～
～チームで取り組んだ不良との闘い～
豊橋工場
豊橋工場
カッテイングサークル
カッテイングサークル
発表者：河邊 慶多
発表者：河邊 慶多
Notes: テーマ『裁断工程におけるホットメルト汚れ不良の低減
～チームで取り組んだ不良との戦い～』と題しまして
トヨタ紡織株式会社豊橋工場製造部 カバー製造課
カッティングサークルの河邊が発表させていただきます。

## Slide 3
本社 ：愛知県刈谷市
資本金：84億円
従業員：44,581人(連結)
創業 ：1918年(大正7年)
海外
海外70拠点
海外70拠点
【生産拠点】
【生産拠点】
愛知県
本社
本社
国内20工場
国内20工場
国内
グローバルに事業展開
グローバルに事業展開
世界中のお客様へ最高のモビリティーライフを提供！
世界中のお客様へ最高のモビリティーライフを提供！
世界中のお客様へ最高のモビリティーライフを提供！
【会社紹介】
Notes: 弊社は愛知県刈谷市に本社を置き、国内20拠点･海外70拠点を持ち、
自動車の総合内装システムサプライヤーとして自動車の内装部品を開発・製造し、
世界中のお客様へ最高のモビリティーライフを提供しています。

## Slide 4
内装システム
シート
天井
内装品
フロアカーペット
シート骨格
ドアトリム
フィルター・パワートレーン機器部品
エアフィルター
エアクリーナー
キャビンフィルター
オイルフィルター
バンパー
ストラップベルト
シートベルトウェビング
繊維・外装品
フェンダーライナー
シートファブリック
自動車内装部品メーカー
自動車内装部品メーカー
自動車内装部品メーカー
【当社生産品目】
グランクラス用シート
グランクラス用シート
北陸新幹線
北陸新幹線
航空機用シート
航空機用シート
全日空(ANA)
全日空(ANA)
シートファブリック
Notes: 弊社の生産品目としまして、フィルター、バンパー、シート、ドアトリムなど生産しています。
近年では、北陸新幹線のグランクラスシート、
全日空機の航空機用シートも手掛けています。

## Slide 5
【工場の紹介】
愛知県
豊橋東工場
豊橋南工場
豊橋北工場
信念を持ってチャレンジ！安全と品質でTBグループNo.1の工場を目指す！
信念を持ってチャレンジ！安全と品質でTBグループNo.1の工場を目指す！
信念を持ってチャレンジ！安全と品質でTBグループNo.1の工場を目指す！
豊橋市
豊橋市
対象車種
対象車種
プラド
４ランナー
ランドクルーザー
LS
IS
RC
RCF
NX
センチュリー
LM
北工場 主な生産品目
北工場 主な生産品目
シート
一体発泡カバー
シート骨格
シート
Notes: 豊橋工場は３工場あり、私は豊橋北工場に勤務しております。
北工場としてはシート関連の製品を主に手作業中心で生産しています。
信念を持ってチャレンジ、安全と品質でTBグループNO1の工場づくりを目指し日々活動を行っています。

## Slide 6
完成品カバー
【私たちの職場】
<主要設備> 自動裁断機 ２基
表皮裁断工程
<主要設備> ホットメルト塗布機 ２基 裁断プレス機 ２基
接着工程
<主要設備> 注入ロボット ２基
一体発泡工程
<主要設備> ミシン 86基 自動ミシン 3基
縫製工程
フレーム製造課
レクサス製造課
シート製造課
工務部
豊橋北工場
豊橋北工場
豊橋北工場
品質管理部
Notes: 私たちは、トヨタ自動車、最高級でもあるレクサス車系の、製造部カバー製造課に所属しています。
作業工程の流れとしまして、表皮裁断工程、接着工程、縫製工程、最後に一体発泡工程にて完成します。
一体発泡はトヨタ紡織オリジナル工法でもあり豊橋工場が初になります。
私は、表皮裁断工程と接着工程を担当しています。

## Slide 7
【サークル紹介】
勤続年数
(年)
５
10
15
20
25
40
45
50
55
60
30
年齢
勤続年数
(年)
５
10
15
20
25
20
40
45
50
55
30
年齢
TOYOTA BOSHOKU
畠山
TOYOTA BOSHOKU
山口
TOYOTA BOSHOKU
磯貝
TOYOTA BOSHOKU
石崎
TOYOTA BOSHOKU
鈴木
TOYOTA BOSHOKU
鈴木
TOYOTA BOSHOKU
恵木
TOYOTA BOSHOKU
三宅
TOYOTA BOSHOKU
伊藤
（A直）
（B直）
TOYOTA BOSHOKU
八木
TOYOTA BOSHOKU
鈴木
ベテラン
TOYOTA BOSHOKU
前迫
リーダー
リーダー
リーダー
TOYOTA BOSHOKU
河邊
TOYOTA BOSHOKU
瀧石
メンバー 8名
平均年齢：50.3歳 男性 5名 女性 3名
メンバー 6名
平均年齢：36.8歳 男性 5名 女性 1名
カッティングサークル
ベテラン
中堅
若手
中堅
Notes: 私の所属するカッティングサークルは
Ａ直は男性５名、女性３名で、ベテランが多くＢ直は男性５名、女性１名で、若手中堅が多いサークルとなっています。
リーダー１名でAB直２つのメンバーに分かれてテーマ別に活動しています。

## Slide 8
【現状のサークルレベル】
【サークルとしての課題】
改善能力・チームワーク
他部署連携の能力が低い
【サークルの能力】
【サークル評価】
【サークルレベル表】
【個人レベル評価】
Ｙ軸
【明るく働きがいのある職場】
Ｘ軸
2.7点
2.7点
2.7点
3.0点
3.0点
3.0点
①改善能力が低い
①改善能力が低い
①改善能力が低い
②ﾁｰﾑﾜｰｸが低い
②ﾁｰﾑﾜｰｸが低い
②ﾁｰﾑﾜｰｸが低い
③他部署連携が低い
③他部署連携が低い
③他部署連携が低い
弱点項目のスキルの
底上げをしよう
A・B直合同で活動実施!
Notes: 私達のサークル評価は現在Ｃｿﾞｰﾝで、サークルレベル表と個人別スキル表を見ると
改善能力、チームワーク、他部署との連携が低いことが弱点となっています。
『弱点項目のスキルを底上げしよう！』とアドバイザーの助言からAB直合同で
【こだわった改善にチャレンジ】をスローガンに、Bゾーンへレベルアップを目標に活動しました。

## Slide 9
2001年4月 入社
2001年4月 シート製造課配属
私の経歴
私の経歴
【私の紹介】
小学４年生 野球はじめる
中学・高校 野球部
草野球チーム結成（キャプテン）
少年野球 コーチ・監督
野球経歴
2021年1月 カバー製造課配属
2023年1月 裁断工程（現在）
入社２４年！
入社２４年！
豊橋出身
2021年 QCリーダー
2021年 QCリーダー
負けず嫌い
チャレンジ精神
諦めない心
チームワーク
Notes: 私は2001年に入社、シート製造課に配属、2021年から現在の裁断工程を担当しています。
愛知県豊橋市出身で、学生時代野球部の経験から、少年野球のコーチ・監督を
勤め、教える楽しさや難しさを学びました。
野球での経験をQC活動でも生かしていこうと２０２１年にリーダーに立候補。
負けず嫌いとチャレンジ精神な性格を強みとし、仲間同士切磋琢磨し、
諦めない心とチームワークを大切にしています。

## Slide 10
［評価点数］
◎＝５ ○＝３ △＝1
メンバー困り事マトリックス
作成日：’23.1.15
作成者：河邊
不具合が多くて大変です💦
１回目の会合
ワイ！
ワイ！
ガヤ！
ガヤ！
【テーマ選定①】
不具合内容の視える化実施
不具合内容の視える化実施
不具合内容の視える化実施
どんな不具合が多くて
何件でてるのかな？
集計していないので
よくわかりません！！
困り事
まずは、どのような
不具合があるか
調べてみよう！
データ化してみないと
傾向がみえないよ！！
Notes: テーマ選定としまして、会合の中で、『品質不良が多くて大変です』との意見が。
どんな内容か確認すると、『集計していないのでわかりません』と、
チェックシートもなく前日に発生した不具合が把握できていない状態でした。
野球ではスコアブックをつけて相手を研究し傾向や対策したのを思い出し、
まずは、どのような不具合があるかデータをまとめ現状を視える化しました。

## Slide 11
スコアブックとは
スコアブックとは
試合の経過を記録するもの
試合の記録の集計、分析などに使用する
【テーマ選定②】
チェックシートを
作成したから、これを使って集計してみて
くれないかな？
わかりました。
集計してみます！！
チェックシート
チェックシート
ホットメルト汚れが最も多く発生していることが判明した
ホットメルト汚れが最も多く発生していることが判明した
ホットメルト汚れが最も多く発生していることが判明した
作成者：河邊
（件）
N=370
データ調査期間 12月1日～12月28日
65％
ホットメルト汚れ不良
ホットメルト汚れがこんなに!!
Notes: スコアブックとは試合の経過、個人成績などを記録、集計し
チームの戦術、打者や投手の長所・弱点分析などに使用するものです。
スコアブックの考え方でチエックシートを作成し不具合の調査。
集計データをパレート図でみると、ホットメルト汚れが
２４１件と最も多く、全体の６５％占めていました。

## Slide 12
ホットメルト汚れはNX仕様で多く傾向なく発生している
ホットメルト汚れはNX仕様で多く傾向なく発生している
ホットメルト汚れはNX仕様で多く傾向なく発生している
【現状調査①】
現地現物で発生原因を調査！
諦めない心とチームワークを
大切に進めていこう！！
【仕様別パレート図】
期間 12月1日～12月28日
作成者 山口
作成日 2月6日
（件）
N=241
【直別パレート図】
A・B直で発生
してます！！
涼馬
涼馬
期間 12月1日～12月28日
作成者 鈴木
作成日 2月6日
【NX部位別パレート図】
期間 12月1日～12月28日
作成者 磯貝
作成日 2月6日
（件）
N=199
全ての部位で
発生しているよ！
N=241
ホットメルト汚れ不良
（件）
NXが85％も
発生しているよ！
Notes: ブレイクダウンすると仕様別ではNXが最も多く85%をしめており、
部位別では全ての部位で発生していました。
野球の事を振り返り、試合に負けそうになって諦めかけていてもメンバーを鼓舞し、
声を掛け続け逆転して勝てたあの時の諦めない心とチームワークの大切さを思い出しながら、
同じように現地現物で発生要因をメンバー全員で調査しました。

## Slide 13
加工不良金額も多くなっている！
加工不良金額も多くなっている！
加工不良金額も多くなっている！
ホットメルト汚れとは…
【現状調査②】
表皮
表皮にホットメルトが付着した不良
Seat Sub Assy
（円）
１２月分加工不良金額
期間 12月1日～12月28日
作成者 前迫
作成日 2月20日
表皮 ７４枚
８８,８５４円
Notes: ホットメルト汚れとは
パットに塗布されたホットメルトが表皮に付着した不良の事です。
リスクとして、汚れがとれにくいため手直しに時間がかかってしまう。
また取れない物もあり、加工不良金額もホットメルト汚れが最も多く、
約８８,０００円もありました。

## Slide 14
ホットメルトについて理解する事ができた
ホットメルトについて理解する事ができた
ホットメルトについて理解する事ができた
ホットメルト
について勉強
しよう！！
ホットメルトとは？
常温では固体、加熱すると液体になり
引火の心配のある有機溶剤は
一切含まない不燃性の接着剤！！
ホットメルトを使用する重要な
ポイントを教えてください！！
ホットメルトを固めるために
養生が必要で、温度と湿度の
管理が大切になるよ！！
【現状調査③】
接着材料を選ばず、接着強度
耐熱性に優れ、人と環境に安全だよ！
勉強会
Notes: 次にサブアドバイザーに、ホットメルトについて勉強会を開催してもらいました。 ホットメルトは常温では固体、加熱すると液体になり不燃性で、かつ材料を選ばず、
接着強度、耐熱性に優れた、人と環境にやさしい接着剤で、
使用する上で重要なポイントととして、温度と湿度管理がとても大切だと、理解する事ができました。

## Slide 15
台車へ置く
⑨
圧着機起動
⑧
ラップ
取り付け
⑦
圧着機
セット
⑥
表皮
貼り付け
⑤
パッド
取り出し
④
パッド投入
③
【現状調査④】
２つの作業工程からホットメルト汚れが発見できた
２つの作業工程からホットメルト汚れが発見できた
２つの作業工程からホットメルト汚れが発見できた
パッドを
置く
②
表皮を
置く
①
Notes: 次に、工程調査としてロールコーター工程では１～９の工順で物が流れ、どの工程で
ホットメルト汚れが発生しているか調べると
７のラップ取り付けと８の圧着機起動の２つの作業工程から発生している事が判明。

## Slide 16
【目標設定】
目標をどのように
設定したらいいですか？
課方針を１度みてみよう！！
よしっ！！
目標達成にむけて
チーム一丸となって
がんばるぞ！！
評価
評価
評価
課の目標を達成するために
５０％低減を目標にすれば
達成できるよ！！
Notes: 次に目標値をアドバイザーに相談すると、
裁断工程不良率の評価は×で、
『今年度課の工程内不良目標を達成するには５０％低減が必要』と
アドバイスをもらいました。

## Slide 17
99件以内
(件)
発生件数
199件
2022年12月
2023年12月
設定日 ４月6日
作成者 河邊
何を：NXホットメルト汚れを
いつまでに：12月末までに
どうする：99件以内にする
【目標設定と活動計画】
NXホットメルト汚れ活動計画
実績
計画
作成者 河邊
作成日 4月13日
ホットメルト汚れ不良を99件以内にすることを目標に活動!!
ホットメルト汚れ不良を99件以内にすることを目標に活動!!
ホットメルト汚れ不良を99件以内にすることを目標に活動!!
99件以内にすれば
課の目標を達成できるよ!!
課目標 ▲５０％低減
課目標 ▲５０％低減
Notes: 目標設定として、NXホットメルト汚れ不良１９９件を
１２月末までに、９９件以内にする！と掲げ
活動計画では、他部署との連携とチームワーク、改善力向上を目指し
ＡＢ直の分担をこのようにわけて合同で活動を進める事にしました。

## Slide 18
「ホットメルト汚れ不良」特性主要因図
作成日 ５月１６日
作成者 全員
訓練不足
なぜＮＸホットメルト汚れが 件もでるのか？
習熟不足
作業遅れが発生する
物
方法
設備
手順不順守
清掃のやり方が雑
慌てて作業をする
正規作業者が遅れる
リリーフ
メンテナンスが
出来ていない
ローラーが破損している
手順不順守
体調不良
やり方を知らない
習熟不足
訓練不足
【要因解析】
②着時の染み出し
②圧着時の染み出し
ラップが破れる
ラップが引っ掛かる
パッドの持ち方がバラバラ
持つ位置が決まっていない
パッドと表皮が同じ大きさ
芯と軸の隙間が大きい
圧締力がバラバラ
カバーが破れている
ラップセット時戻る
ホットメルトがパッドの
側面に付着する
シリンダーが位置している
圧着機中央の圧が強い
パット塗布面のホットメルト
が表皮に転写する
199
ラップに付着したホットメルト
が転写する
ラップが張り付かない
塗布量が多い
指に付着したホットメルトが転写する
ホットメルトの粘度が高い
親指に付着する
①ラップがズレる
①ラップがズレる
ラップがズレる
人
Notes: 特性要因図を用いて、なぜNXホットメルト汚れが発生するのか要因の解析を行い、
【物】のラップがズレると、【方法】の圧着時の染み出しの２つの主要因が分かり、
それぞれの要因を調査する事にしました。

## Slide 19
【主要因の検証①-1】ラップ
３回目の会合
リーダー
リーダー
リーダー
要因検証①
ラップ取り付け作業でなにか
気づいたことはないかなぁ！？
NXでラップがズレた時に
ホットメルトが表皮に
転写していました！！
なんでラップを置いた後に
ラップがズレるのかな！？
ラップを表皮に
貼り付けた後にズレる
原因を調査しよう！！
ラップがズレる原因を調査！！
ラップがズレる原因を調査！！
ラップがズレる原因を調査！！
Notes: まずは１つ目の主要因【ラップがズレる】をテーマの会合で
『NXでラップがズレた時にホットメルトが表皮に転写していました』と意見があり
ラップがズレる原因を調査する事に。

## Slide 20
【主要因の検証①-2】ラップ
ラップ取付け作業で車種ごとに違いがあるか調査
ラップ取付け作業で車種ごとに違いがあるか調査
ラップ取付け作業で車種ごとに違いがあるか調査
ラップがズレる要因を
考えてみよう！！
ラップがズレる
ラップを引き出して置いた後で
ラップがズレている
要因１ ラップがズレる
塗布された面が
少ない為ラップを
置いたときに
貼り付きにくく
ズレてしまうね！！
車種ごとに
見ると違いは
あるのかな！？
ラップがズレる要因
ラップが貼り付かない
パッド
表皮
食材に貼り付かず
皿の部分に貼り付く
サランラップ
Notes: ラップがズレる現象を現地現物で確認すると、ラップを引き出して置いた後に
ズレることがあると分かり、更に調査すると
パッドに表皮を貼り付けた時に、ホットメルトが塗布された面が少ないとラップを
置いたときに保持力が弱くズレてしまう事が分かりました。
サランラップは食材には貼り付かず、皿の面に貼り付きズレなくなるのと同じ原理で
皿の面が大きくなればズレないかもと意見があり
車種ごとにラップの貼り付き方に違いがあるのか調査。

## Slide 21
【主要因の検証①-3】ラップ
NX仕様はラップが塗布面に貼り付く面が少ない為ズレる
NX仕様はラップが塗布面に貼り付く面が少ない為ズレる
NX仕様はラップが塗布面に貼り付く面が少ない為ズレる
IS,RC,RC-Fとの
違いをみて
みよう！！
ラップ取り付け調査
塗布面が小さく
ラップの貼り付く面が
少なくズレやすい！！
NX
塗布面が大きく
ラップの貼り付く面が
多くズレにくい
ラップが貼り付く面
IS.RC.RC-F
NX仕様で多く
発生しているよ！！
Notes: 車種ごとで比較してみるとほぼNXで発生していました。
そこで各車種ごとの違いを、表皮とパッドの関係性から調査。
IS・RC・RC-Fでは、表皮よりもパッドの方が大きい。
NXでは、表皮とパッドが、ほぼ同じ大きさのため、
塗布面が小さくラップの貼り付く面が少なくズレやすくなっていました。

## Slide 22
【主要因の検証①-4】ラップ
ホットメルトが表皮に転写するメカニズム
ホットメルト塗布された面
ラップにホットメルトが付着した面
表皮
パッド
パットに塗布された
ホットメルトがラップに
付着するね！！
1度セットしたラップが
ズレると表皮に転写
するよ！！
ラップを置いたときに
ホットメルト塗布面に
ラップがかかる
ラップに付着した
ホットメルトが表皮に
転写する
Notes: 次にラップがズレた時にホットメルトが表皮に転写するメカニズムについて調査。
ラップを置いたときにホットメルトがラップに付着し
１度セットしたラップがズレた時に、ラップに付着したホットメルトが
表皮に転写してしまう事がわかりました。

## Slide 23
【主要因の検証②-1】染み出し
４回目の会合
リーダー
リーダー
リーダー
要因検証②
塗布量と粘度は染み出しに
影響しているのかな！？
ホットメルトの性質や条件に
ついて調べてみよう！！
ホットメルトの性質について調査しよう
ホットメルトの性質について調査しよう
ホットメルトの性質について調査しよう
ロールコーター工程での
染み出し不良とは？
圧着時にパッドに塗布した
ホットメルトが表面に
でてくる現象のこと！！
パーフォの孔がない物は
染み出してないね！！
パーフォ孔はふさげないからどうすればいいん
だろう？？
表皮
染み出しによるホットメルト汚れ不良件数
表皮別件数を見てみよう！！
Notes: 次に主要因②の圧着時の染み出しについて調査。
染み出し不良とは圧着時にパッドに塗布したホットメルトが
表面にでてくる現象。
表皮別で違いがあるか染み出し件数を見ると
パーフォの孔がある物にだけ染み出している事がわかり
パーフォの孔をふさぐことはできないから、どうすればいいのか悩んでいると
アドバイザーから『塗布量や粘度が染み出しに影響しているかもしれない』と
アドバイスがありホットメルトの性質について調査することに。

## Slide 24
【主要因の検証②-2】染み出し
ホットメルトの性質について
ホットメルト温度を高くし
粘度を低くすればパッドに
染み込みパーフォ孔からの
染み出しがなくなるね！！
粘度は温度によって変化する
温度が低い＝粘度が高い 染み込みにくい
温度が高い＝粘度が低い 染み込みやすい
ホットメルト
ホットメルト
パッドに染み込みにくいから
染み出しやすいのかな！？
ホットメルトの温度を高くすると
パッドに染み込みやすく
染み出しがなくなるかも！？
今が１１４℃で評価×
１２０℃以上がいい感じ！！
Notes: サブアドバイザーからホットメルトの性質についての勉強を受け、
粘度が低いとホットメルトがパッドに染み込みやすいから染み出しにくくなることがわかり。
ホットメルトの温度を高くすると染み出しがなくなるのかも？と調査しました。
結果、温度が高いほど染み出しがなくなり１２０℃で染み出さず評価は〇。
温度を高くすれば染み出しがなくなることが分かりました。

## Slide 25
【対策立案①】ラップ
パッドを大きくして
ラップのズレをなくす
対策を実施しよう！！
物の変更は品質管理部署と
連携して対策を進めて
いきましょう！！
作成日 ８月２５日
作成者 全員
Notes: 検証結果をもとに系統マトリックス図法で対策案を検討。
ラップがズレないようにするに対して
表皮とパッドが同じ大きさの為ラップの貼り付く面が少なく、
作業中にズレて表皮に転写してしまう。
対策案としてコスト・効果・実現性の評価が高い、パッドを大きくするに決定。
アドバイザーから
『品質管理部に依頼し対策を進めよう』とアドバイスをもらい、連携し対策をする事に。

## Slide 26
【対策立案②】染み出し
ホットメルトの粘度を
低くして染み出さない様に
しよう！！
カバー生技室と
条件を見直し
調整するといいよ！！
作成日 ９月１５日
作成者 全員
Notes: もう１つの主要因の圧着機の染み出しの原因に対して
ホットメルトの粘度が高いとパーフォの穴から染み出てくる。
対策案として評価の高い粘度を低くするに決定。
アドバイザーから
『カバー生技室に依頼し対策を進めよう』とアドバイスをもらい、連携し対策をする事に。

## Slide 27
【対策実施①】ラップ
改善前
ラップがズレる事がなくなり表皮への転写を無くすことができた
ラップがズレる事がなくなり表皮への転写を無くすことができた
ラップがズレる事がなくなり表皮への転写を無くすことができた
パットと表皮がほぼ同じ大きさ
接着パッドを
表皮よりも
大きくしたことで
ラップが
ズレる事が
なくなったね！！
パッドの塗布面を
増やすために形状を
変更したい！！
パッドを変更させても
単価は変わらないので
パッドを大きく
変更しましょう！！
改善後
パッドの塗布面にラップが
貼り付く面を多くする
表皮
パッド
Notes: 主要因１のラップがズレる対策として
改善前は表皮とパッドがほぼ同じ大きさで
作業中にズレて表皮に転写してしまう。
表皮よりもパッドを大きくし、ラップの接着面を多くすれば、ラップの
ズレがなくなるのではと品質管理部に依頼。
メーカーに問い合わせると、単価も形状で裁断するより、四角で
裁断する方が安くなると、お互いに効果があり、パッドを大きくすることにしました。
改善後はパッドを大きくしたことでラップ貼り付け時に、ホットメルトが付着しているパッドに、
ラップが貼り付き、ズレる事がなくなり、表皮への転写をなくすことができました。

## Slide 28
【対策実施②-1】染み出し
ロールの温度を高くし粘度を低くし
ホットメルトの染み出し防止！！
塗布量測定実施
メインロールとタッチロールの
温度を上げて塗布量を測定し
規格内に塗布されるか
確認してみよう！！
もう１度対策案を検討しよう
もう１度対策案を検討しよう
もう１度対策案を検討しよう
温度を上げることが
できない！！
粘度が低過ぎると粘着力が弱く
ホットメルトが付きにくい
塗布量が規格外でＮＧ！！
ロールの温度を１２４℃まで上げると
染み出さない しかし・・・
Notes: 次に主要因２の圧着時の染み出しの対策として
ホットメルトの温度を高くするため、ロールの温度設定を生技に依頼。
タッチロールとメインロールの温度を上げて塗布量を測定し、
染み出し状況と塗布量の数値が規格内を満たしているか確認。
結果、ロール温度を１２４℃まで上げてしまうと粘度が低くなりすぎてしまい粘着力が
下がり、パッドにホットメルトが付きくく塗布量が少なくなり規格外になってしまいました。
野球ではエラーや失敗した時でも次にエラーやミスしないように
何がだめだったのか考え、練習を繰り返しうまくなっていくじゃないか。
もう１度メンバーみんなで対策案を考え、失敗しても何度も対策していこうと
次の対策案を検討する事に。

## Slide 29
圧着力が強いから
パーフォ孔から染み出す
んじゃないかな！？
面圧測定器があるから
１度生技に確認してみる
といいよ！！
測定器を使用し圧着力を測定しよう
測定器を使用し圧着力を測定しよう
測定器を使用し圧着力を測定しよう
他にデータや現地現物を見て
気づいたことはないかな？
圧着機中央に集中して
ホットメルトが染み出して
いました！！
中央にはシリンダーが
あるけどなにか関係が
あるのかな！？
【対策実施②-2】染み出し
Notes: 再度対策案を検討するための会合で、
『圧着機の中央に置いた表皮でホットメルトが染み出している』と意見が。
中央にはシリンダーがあるけど、なにか関係があるかもと検討していると
アドバイザーから
『圧着力が強いかもしれないから
圧力を測る面圧測定器を１度生技に確認してみて』と
アドバイスがあり、測定する事に。

## Slide 30
要因２ 圧着時の染み出し
圧着機圧力調査
置き方の工夫をして
圧力の高い部分を
使わない表皮の配置を
トライしよう！！
【対策実施②-3】染み出し
中央分部分の圧力が
かなり高いよ！！
圧力の低い部位で圧着する様に対策実施
圧力の低い部位で圧着する様に対策実施
圧力の低い部位で圧着する様に対策実施
圧力と染み出しには
因果関係がありそう
だね！！
Notes: 生技に依頼し圧着機の圧力を各部位で測定。
結果、圧力要求値は全ての測定部位で満たしているが中央部分は規格
よりもかなり高くなっており、
シリンダーがある中央でパーフォの孔から染み出していました。
圧力の高い部分を使わないで、効率の下がらない表皮の置き方をを検討。

## Slide 31
【対策実施②-4】染み出し
改善前
中央部で圧着すると
パーフォ孔から
染み出しするよ！！
圧力が低い
圧力0.05
圧力0.03
改善後
圧力の高い部分を視える化！！
圧力の低い箇所で圧着して
染み出しする事がなくなったね！！
NG
圧力の高い箇所に
圧着NG表示貼り付け
圧力の低い箇所で圧着する事で染み出しによる汚れをなくすことができた
圧力の低い箇所で圧着する事で染み出しによる汚れをなくすことができた
圧力の低い箇所で圧着する事で染み出しによる汚れをなくすことができた
Notes: 再度、圧着時の染み出し対策として、
改善前は、中央に表皮を置いていたため、高い圧力がかかり染み出していた。
改善後は、パーフォ孔があるものは、圧力の高い中央部分を使わない
置き方を標準化し、ホットメルトの染み出しを低減させることができました。

## Slide 32
【効果の確認】
122件低減
(件)
発生件数
199件
2022年12月
2023年12月
設定日 11月7日
作成者 河邊
何を：NXホットメルト汚れを
いつまでに：12月末までに
どうする：99件以内にする
77件
目標を達成し、課の品質状況にも貢献する事が出来た！
目標を達成し、課の品質状況にも貢献する事が出来た！
目標を達成し、課の品質状況にも貢献する事が出来た！
工程内不具合推移表
▲７０%減
工程内不具合件数
Notes: 効果としまして
NXホットメルト汚れ件数が７７件となり目標の９９件以内にすることができ
１２月度の工程内不良も７０％低減し評価が〇になり
課の目標を達成する事ができました。
副効果としまして、加不金額も約５４,０００円低減できました。

## Slide 33
【標準化と管理の定着】
５Ｗ１Ｈ
５Ｗ１Ｈ
５Ｗ１Ｈ
５Ｗ１Ｈ
チェックシートを使い、漏れの無い様に管理する
チェックシートを使い、漏れの無い様に管理する
チェックシートを使い、漏れの無い様に管理する
日常点検チェックシート
日常点検チェックシート
日常点検改訂
日常点検改訂
日常点検改訂
日常点検チェックシート
日常点検チェックシート
日常点検改訂
日常点検改訂
日常点検改訂
会合にて展開
会合にて展開
会合にて展開
Notes: 標準化と管理の定着は、この様に決め
再発の無い様に５Ｗ１Ｈで日常点検チェックシートにて維持管理していくことにしました。

## Slide 34
【現状のサークルレベル】
【サークルの能力】
【サークル評価】
【サークルレベル表】
【個人レベル評価】
Ｙ軸
【明るく働きがいのある職場】
Ｘ軸
Bゾーンへ目標達成!!
Bゾーンへ目標達成!!
Bゾーンへ目標達成!!
Notes: 今回の活動を通してサークルレベルがBゾーンに到達。
今回の活動で弱点だった改善能力と、他部署連携も向上。
また粘り強く改善する事で得られた達成感で、チームワークも強まりました。

## Slide 35
【反省と今後の取り組み】
ホットメルト汚れゼロを目指して！
ホットメルト汚れゼロを目指して！
【工程内不良件数】
チームワーク
他部署連携
改善知識向上
・口頭のみでフィードバック
・本人が理解しているか確認をしていない
・全体での取り組みになっていない
・他人事
・日々の工程内不良件数が管理も把握もできていない状態
（視える化されていない）
カバー製造課の取り組み
社内No1サークルを目指す！！
社内No1サークルを目指す！！
社内No1サークルを目指す！！
ホットメルトに対する
原理・原則が向上
ホットメルトに対する
原理・原則が向上
・ID野球→チェックシートでの不具合日常管理
→水平展開①縫製②発泡にも
・メンバー全員が集まりリアルPMRにて情報共有
・メンバー全員でなんとかしようという意識改革
・他人事から自分事へ
・工程内不良件数のデジタル可視化による情報共有
DX化
DX化
DX化
データ管理 １クリックで見れる
すぐ見れてわかりやすくなる
Notes: 反省として
この活動を通じてサークルメンバーだけではなく他部署と力を合わせて、
改善がｽﾑｰｽﾞに進んだ結果目標を達成出来ました！
今後の取り組みでは、ホットメルト汚れ不良は、まだ０件になっていない為、
これからも０件を目指し活動を続けていきます！
又カバー製造課の取り組みとして
改善前は日々の工程内不良が管理も把握もできていない状態で、
アナログでの視える化もされていなかった。
改善後はメンバー全員が集まりリDX化したリアルPMRにて、
１クリックでその日の集計がグラフなどで様々な傾向をすぐ見れて
情報共有できるようになりました。
今後も、更にメンバーと切磋琢磨し、社内Ｎｏ1を目指します！

## Slide 36
カッティングサークル（A直）
カッティングサークル（B直）
【メンバー全員で】
鈴木
鈴木
ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました
Notes: ご清聴ありがとうございました。