## Slide 1: しばらく お待ちください。

## Slide 2
トヨタ自動車㈱ 元町工場 保全課 松山 綾乃
TOYOTA
TOYOTA
はじめの一歩サークル
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
ＧＲラインにおける
艤装AGV異常の撲滅
Notes: 【2枚目】-【ﾃｰﾏ】
みなさんこんにちは｡
トヨタ自動車株式会社 元町工場 組立部保全課 はじめの一歩サークルの松山です｡
ただいまから私たちのｻｰｸﾙが取り組みました｢GRラインにおける艤装AGV異常の撲滅」について発表します｡●

## Slide 3
豊田スタジアム
香嵐渓
1、トヨタ自動車（株）元町工場の紹介
おいでん祭
元町工場
所在地：愛知県豊田市
操業開始：１９５９年８月
従業員：約８７００人
名古屋市
豊田市
Notes: 【3枚目】-【工場紹介】
私たちが働くトヨタ自動車元町工場は名古屋市の東にある豊田市にあります｡
●１９５９年８月に創業開始し約８７００人が働いています｡●

## Slide 4
4
生産車種一覧・中量
専用・極少量
元町工場 組立車種
生産車種一覧・量産（主な車種）
1、トヨタ自動車（株）元町工場の紹介
スローガン
BEV、FCEV、
HEVなど
多種類、多車種を生産
1959年 アジア初
乗用車専門工場
MOBILITY FOR ALL
すべての人に移動の自由を
これからも、町いちばんの工場を目指して 元町工場
生産車種一覧・中量
BEV:電気自動車
FCEV:燃料電池自動車
HEV:ハイブリッド自動車
Notes: 【4枚目】-【工場紹介】
元町工場は●アジア初の乗用車専門工場として建てられ
現在では●電気自動車や燃料電池自動車､ハイブリッド自動車､スポーツカーなど､多種多様な車を生産しています｡●

## Slide 5
2、職場の紹介
元町工場
品管部
機械部
車体部
塗装成形部
車品部
組製部
保全課
組立部
4係
2係
3係
●設備保全
●改善
（製作物など）
総勢 55名
2係 3交替
3係、4係 ２交替
体勢で生産支援
●設備保全（組立ライン）
生産車種一覧・中量
・高品質な足廻りに特化した車づくり
Notes: 【5枚目】-【職場紹介】
職場の紹介をします。
私は●元町工場の組立保全に所属しており主な業務は
●「足廻りに特化したGRﾔﾘｽとGRｶﾛｰﾗを生産する｣組立ﾗｲﾝ設備の保守保全をしています。
以降GRﾔﾘｽとGRｶﾛｰﾗの名称をﾔﾘｽとｶﾛｰﾗへ省略して発表させていただきます｡●

## Slide 6
3、職場の目指す姿
【目指す姿】
・ライン停止 ０分・設備故障件数 ０件
③壊れても生産できる
バックアップ
技能向上（異常処置）など
②壊れたら早く直す
PM活動（予防保全）など
①壊れない設備管理
④壊れない設備づくり
設備改善など
『幸せの量産』品質の良い車をお客様に早く届けたい！
Notes: 【6枚目】-【職場の目指す姿】
私たち保全課は
●①壊れない設備管理
●②壊れたら早く直す
●③壊れても生産出来る
●④壊れない設備づくり
この４つを軸に｢幸せの量産｣品質の良い車をお客様に早く届けたい！をモットーに日々生産支援を行っています｡●

## Slide 7
TOYOTA
ベテラン、中堅、若年層とバランスが取れたサークル
1
0
2
3
4
10年
20年
30年
〔レベル〕
【 年齢構成 】
5
40年
中堅層
空白
男性社員
TOYOTA
TOYOTA
4、サークルの紹介
はじめの一歩サークル
TOYOTA
TOYOTA
女性
社員
Notes: 【7枚目】-【ｻｰｸﾙの紹介】
私たちのｻｰｸﾙは、年齢構成がベテラン、中堅、若年層に分かれたバランスの取れたｻｰｸﾙです。
●近年ではダイバシティも進み、女性社員も増加しました。●

## Slide 8
Ｄ
Ｄ-1
Ｄ-2
Ｃ
Ｃ-2
Ｃ-1
Ｂ
Ａ
Ｘ軸
1
2
3
4
5
Ｙ軸
明るく働きがいのある職場
サークルの能力
1
2
3
4
5
現状レベル Ｃ
サークルの強み
サークルの弱み
サークルの特徴
ベテラン、中堅、若年層
と均等におり
中堅、若手主体で
活動している
日々の故障対応を通して
中堅層に問題解決ﾟステップが
染みついている
中堅層、若手のX軸全体が低く
特に特殊な設備が多い為
知識や技能が身についていない傾向
5、サークルレベル
X軸の中堅、若手レベルが全体的に低い
はじめの一歩サークル
Notes: 【8枚目】-【ｻｰｸﾙﾚﾍﾞﾙ】
ｻｰｸﾙﾚﾍﾞﾙですが現状レベルがCとなっています。
●｢ｻｰｸﾙの特徴｣は中堅、若手主体で活動している
●｢ｻｰｸﾙの強み｣は日々の故障対応を通して中堅層に問題解決ｽﾃｯﾌﾟが染みついている
●｢ｻｰｸﾙの弱み｣は中堅層、若手のX軸全体が低く特に特殊な設備が多い為知識や技能が身についていない●

## Slide 9
6、取り組むテーマの選定
総合展：◎・・・3点 ○・・・2点 △・・・1点
設備別異常件数
【重要度】
艤装AGV異常 80件（24％）
艤装AGV停止 24分
設備別ライン停止時間
【緊急度】
拡大傾向（カローラ導入後）
【拡大傾向】
艤装AGV異常件数推移
４０件
２４件
１６件
TOYOTA
松山
Notes: 【9枚目】-【取り組むﾃｰﾏ選定】
●ﾒﾝﾊﾞｰに困りごとを挙げてもらうとこのようになりました。
10月～12月の艤装AGVの●異常件数、ﾗｲﾝ停止時間が最も多く、拡大傾向もｶﾛｰﾗ導入ﾀｲﾐﾝｸﾞで増加しています。
その為、今回私たちのｻｰｸﾙでは｢艤装AGV異常撲滅｣について取り組むことにしました。●

## Slide 10
艤装ライン
足回り1
足回り2
艤装検査
機能検査
【搬送設備説明図】
ボデー
台車
AGV
艤装AGV異常
８０件
誘導線
AGVとは
自動誘導車 Automatic Guided Vehicle
誘導線上を無人で走行
艤装ラインのボデーを搬送するAGV
7、問題の明確化｢艤装AGVとは｣
・艤装ラインでは室内やE/G回り部品を組付
プレ艤装
Notes: 【10枚目】-【問題の明確化】｢艤装AGVとは｣
●AGVとは「オートマチック・ガイデッド・ビークル｣の頭文字を取った略称であり
●誘導線の磁気を読み取って無人で走行する車のことを指します。
●艤装AGVとは内装部品やEG廻りの部品を組み付ける艤装ﾗｲﾝでﾎﾞﾃﾞｰを搬送しているAGVです。●

## Slide 11
Ｍ
一般的なライン (スラットコンベア)
艤装ライン (ＡＧＶ+統合制御)
モーター
8、問題の明確化｢ライン構成の違い｣
艤装ラインは車両ごとにAGVが1台づつボデーを搬送
Notes: 【11枚目】-【問題の明確化】｢ﾗｲﾝ構成の違い｣
一般的なﾗｲﾝですと●板状のｺﾝﾍﾞｱに車両が一定間隔で乗っておりﾓｰﾀｰが回転することにより車両が搬送されます。
一方艤装ﾗｲﾝでは●車両1台につきAGV1台で車両を搬送しており、
AGV同士がぶつからないよう等間隔で走行させるのは統合制御という制御方式で行っています。●

## Slide 12
仮想車両作成
9、問題の明確化｢統合制御とは｣
カメラ
ARマーカー
誘導線
ＡＧＶ
ボデー
統合制御PC
車幅
車両全長
統合制御PCモニタ
カメラにてARマーカーを認識し、仮想車両を作成
基準
（ARマーカー）
・統合制御とは
Notes: 【12枚目】-【問題の明確化】｢統合制御説明1｣
統合制御とは●ﾗｲﾝ上部に設置されたｶﾒﾗでﾎﾞﾃﾞｰの上に載っている●ARﾏｰｶｰを認識して仮想車両を作成します。
●仮想車両とはｶﾒﾗが●ﾏｰｶｰを認識した際にﾊﾟｿｺﾝに設定されている車両情報を読み出し、
●ﾏｰｶｰの位置を基準にして車両と同じ大きさの現実には存在しない車両を画面上に映し出したものです。●

## Slide 13
【PC画面】AR(仮想車両)表示なし
【PC画面】AR(仮想車両)表示あり
ＡＲマーカー
？？？
ＡＲマーカー
動いてる！
ARマーカー無しは車両認識せず
ARマーカー有時は車両認識する
＝仮想車両の動きは判断できる
ＰＣ画面
一定速度で車両搬送
車両間隔が狭いと停止
9、問題の明確化｢統合制御とは｣
カメラ
Notes: 【13枚目】-【問題の明確化】｢統合制御説明2｣
ｶﾒﾗは●車両のみの動きは判断できませんがARﾏｰｶｰが動いていることは判断できます｡つまり仮想車両の動きは判断できる為、
●仮想車両が一定の速さ、等間隔で動いていたら問題なし、近ければ
●車両同士がぶつかる危険がある為止めるということを行っています。
●また、ARとは日本語で「拡張現実」と訳され、今回でいうと車両映像に現実には存在しない●ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ(仮想車両)を、＋αとして表示させることを指しています。●

## Slide 14
10、問題の明確化｢身近なAR紹介｣
Augmented Realityの略称
・デジタル情報を重ね合わせ現実を拡張する技術
AR（拡張現実）
ＡＲとは？
スマホ
ゴーグル
現実
AR（拡張現実）
スマホ：ARアプリ代表例
ポケモンＧＯ
現実
AR（拡張現実）
TOYOTA
Notes: 【14枚目】-【問題の明確化】｢身近なAR紹介｣
拡張現実、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂと言われても想像しにくいかも知れませんが、●私たちの身近にもARは溢れています。
代表例ですと●ﾎﾟｹﾓﾝGOなどのｽﾏﾎｱﾌﾟﾘがその一例です。
現実には存在しないﾎﾟｹﾓﾝがｽﾏﾎ画面を通すとまるでそこにいるように見える。
これがAR、｢拡張現実｣です。●

## Slide 15
11、問題の明確化｢バーコード、QR、ARの違い｣
バーコード
ＱＲコード
ＡＲ マーカー
認識機器
デザイン
読取り方向
表示
コンテンツ
バーコード
リーダー
QRコードリーダー
スマートフォン
ＡＲカメラ
指定あり
全方向可能
テキスト情報のみ（数字・文字）
数字のみ
数字、文字、画像、動画、3DCGなど
バーコード
AR
QR
太さ・間隔が異なる白黒棒線組み合わせ
・正方形・三隅四角マーク
・白黒ドットパターン（条件）
・自由（イラスト、写真など）
（一部条件あり）
全方向可能
他と比べARは表示させられる情報が多種類あり
Notes: 【15枚目】-【問題の明確化】｢ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ、QR、ARの違い｣
また読み取ることで情報を表示するということで近しいものにﾊﾞｰｺｰﾄﾞやQRｺｰﾄﾞがあります。
3つの違いは多々ありますが一番大きな違いは読み取った際に表示させられる情報です。
●ﾊﾞｰｺｰﾄﾞやQRｺｰﾄﾞは数字や文字だけに対して●ARﾏｰｶｰは画像や動画を表示させることができます。●

## Slide 16
作業者組付け作業開始
カメラ
艤装ﾗｲﾝ
定位置
定位置
定位置
定位置
定位置
中間位置
中間位置
中間位置
中間位置
中間位置
ライン起動
定位置→中間位置へ1分かけて移動
中間位置で11分53秒停止
中間位置→定位置へ1分かけて移動
AGV移動
AGV移動
統合制御盤
統合制御
PC
Wi-Fi
AGV前進指令
12、問題の明確化｢艤装ラインのサイクル｣
このサイクル中で不具合が発生
Notes: 【16枚目】-【問題の明確化】
艤装ﾗｲﾝのｻｲｸﾙは●ﾗｲﾝが起動するとAGVが定位置から中間位置に向かって発進します。
中間位置にAGVが到着するとその場で停止し作業者が作業を開始します。
●全工程の作業が完了するとAGVが中間位置から定位置に向かって発進するまでが艤装ﾗｲﾝの1ｻｲｸﾙとなっています。
このｻｲｸﾙの中で多くの不具合が発生していました。●

## Slide 17
13.現状の把握
車種別
異常別
GRカローラでID検知不良が15件、発生
艤装AGV異常件数 80件
GRカローラ
１５件
通信異常
１４件
サイクル異常
１２件
車間異常
１０件
脱線異常
８件
ID位置ズレ
６件
その他
９件
ID検知不良
２１件
GRヤリス
６件
10月～12月件数
Notes: 【17枚目】-【現状把握】
艤装AGVの80件の異常を｢異常別｣、｢車種別｣に絞っていくと、ｶﾛｰﾗでID検知不良が15件発生していることが分かりました。●

## Slide 18
14、現状把握｢ID検知不良説明｣
・ID検知不良とは
カメラがＡＲマーカーを10秒間検知できないと発生する異常
マーカーが認識できないとライン停止となる
視力検査
イメージ
何処で切れて
いるか見えない
車両が動いているか判断が付かない！
ARマーカー
カメラ
マーカーの形を認識できない
ID検知不良
10秒
異常
？？？
Notes: 【18枚目】-【現状把握】｢ID検知不良説明｣
ID検知不良とは●ｶﾒﾗがARﾏｰｶｰを10秒間検知できないと発生する異常です。
●ｲﾒｰｼﾞとしては視力検査でCの欠けている部分が分からない状態です。
ﾏｰｶｰを検知できないと●車両が動いているか動いていないのか設備側は判断が付かずﾗｲﾝを停止させます。●

## Slide 19
15、目標設定
作成日 2023年１月１７日
作成者 松山
〔何を〕
ＩＤ検知不良を
(GRカローラ)
〔いつまでに〕
3月末までに
〔どのようにする〕
0件にする!!
計画に沿って全員で
異常を撲滅しよう！！
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
【サークル活動計画と実績】 計画 実績
松山
濱田
本江
Notes: 【19枚目】-【目標設定】
｢ｶﾛｰﾗで発生しているID検知不良を3月末までに0件にする｣という目標を設定しました。●

## Slide 20
GRカローラにてＩＤ検知不良が
１５件発生している
設備
ﾗｽﾞﾊﾟｲ通信
能力低下
通信ｹｰﾌﾞﾙ
不良
ｶﾒﾗ認識率
低下
劣化
ﾚﾝｽﾞ汚れ
大気中の
汚れ付着
ﾋﾟﾝﾄずれ
容量ｵｰﾊﾞｰ
ﾗｽﾞﾊﾟｲ破損
熱
ﾌｧﾝ不良
清掃不良
寿命
ﾋｰﾄｼﾝｸ不良
寿命
ﾉｲｽﾞ
車両
ﾏｰｶｰｹｰｽの素材が
ｺﾞﾑの為曲がる
ﾏｰｶｰｹｰｽ
形状不良
ﾎﾞﾃﾞｰｶﾗｰに
よって外乱光の
影響が出る
ﾙｰﾌの種類に
よって外乱光の
影響が出る
環境
照度光度不足
照明位置不良
照明不良
外乱光
手直し作業者の
手持ちﾗｲﾄ
照明不良
人
焦り、慌て
車種ごとに
ﾙｰﾌ形状が違う
実績が少ない
ﾏｰｶｰ使用可否の
基準なし
知識不足
車種毎にﾙｰﾌ
形状が違う
要因①
選定方法が
正しくない
要因③
要因②
ﾏｰｶｰを触る
作業者の
軍手が汚い
走行時の
振動が大きい
ARﾏｰｶｰ
載せ位置不良
空返送時に
ARﾏｰｶｰ落下
ﾏｰｶｰを触る作業者の
軍手が汚い
ARﾏｰｶｰ未固定
作業者の載せる
位置不良
走行中にARﾏｰｶｰがｽﾞﾚる
走行時の振動が大きい
台車車輪不良
ﾏｰｶｰｹｰｽ
形状不良
技能、経験不足
作業の際ARﾏｰｶｰと
ｶﾒﾗの間を遮る
ARﾏｰｶｰを載せた際に
ﾏｰｶｰがｶﾒﾗに対して
垂直にならない
ﾏｰｶｰ汚れ
ﾏｰｶｰ汚れ
ｶﾒﾗに対して
ARﾏｰｶｰを垂直に
置いていない
認識しにくい
ARﾏｰｶｰを
使用している
ARﾏｰｶｰ選定不良
16、要因解析
Notes: 【20枚目】-【要因解析】
●｢車両｣、｢設備｣、｢人｣、｢環境｣の4つの項目で要因を絞り込むと
●3つの要因にたどり着きました。●

## Slide 21
17、要因解析｢要因調査内容と計画｣
GRカローラ
GRヤリス
手袋
ARマーカー（各種）
Notes: 【21枚目】-【要因解析】
①●｢車種毎にﾙｰﾌ形状が違う為ARﾏｰｶｰの角度が変わりｶﾒﾗの認識が下がる｣
②●｢ARﾏｰｶｰを載せる作業者の手が触れることでﾏｰｶｰ表面が汚れてｶﾒﾗの認識が下がる｣
③●｢ARﾏｰｶｰの選定方法が正しくない為認識しにくいﾏｰｶｰを使用している｣
この3つが不具合に影響しているか調査を行っていくことにしました。●

## Slide 22
ＧＲヤリスとＧＲカローラの認識の違いを調査
GRヤリス
GRカローラ
18、要因調査①-1｢GRヤリスとＧＲカローラの認識確認｣
TOYOTA
GRヤリスとの違いを確認しよう
GRカローラの方が認識しにくい
ですかね？
TOYOTA
濱田
松山
認識の違いを調査することに
ID検知不良件数
GRカローラ
１５件
GRヤリス
６件
Notes: 【22枚目】-【要因調査①-1】
1つ目の｢ARﾏｰｶｰの角度による影響｣ですが、要因を洗い出す際に
新入社員の濱田君より
●｢ｶﾛｰﾗの異常が多いということはｶﾛｰﾗの方が認識しにくいんですかね？｣
と言う疑問に対し私は、
●｢ﾔﾘｽとｶﾛｰﾗの認識の違いを確認してみよう!｣と答え、調査を行っていくことにしました。●

## Slide 23
カメラ制御部
ＰＣ
ＡＲマーカー全１～５０測定
現物カメラで認識の違いを比較（ＧＲヤリスとＧＲカローラ）
ＡＲマーカー
【ＰＣで認識確認】
18、要因調査①-1｢ＧＲヤリスとGRカローラの認識確認｣
カメラ
11工程
（車種）
GRカローラ
GRヤリス
〔結果〕
GRヤリスで検知できたARマーカーでも
GRカローラだと検知できないタイミング有（全数）
GRカローラだけ
検知できない
ときが・・・
濱田
松山
Notes: 【23枚目】-【要因調査①-1】
ｶﾒﾗにPCを接続し、同じ工程、同じARﾏｰｶｰでﾔﾘｽとｶﾛｰﾗの認識の違いを比較したところ、
●ﾔﾘｽで問題がなくてもｶﾛｰﾗに載せると検知できない現象がARﾏｰｶｰ全数で発生しました。●

## Slide 24
【GRカローラルーフ形状】
GRヤリス
【GRヤリスルーフ形状】
【GRカローラ】
TOYOTA
ＧＲヤリスとＧＲカローラの認識比較結果を受けて次の会合にて…
19、要因調査①-2｢ARマーカー角度調査｣
TOYOTA
車形の違いで異常が発生してる…？
ルーフ形状の違いで
マーカーの角度が違いそう！
GRヤリスとGRカローラのＡＲマーカーの傾きを調査することに
本江
濱田
Notes: 【24枚目】-【要因調査①-2】
ﾔﾘｽとｶﾛｰﾗの認識比較後、濵田君が
●｢何か車形の違いで異常が発生してそうですが…｣という意見に対して
本江さんが
●｢ﾙｰﾌ形状の違いでARﾏｰｶｰの角度が違いそうだね!●ﾔﾘｽとｶﾛｰﾗの違いを確認してみよう!｣と閃きました｡●

## Slide 25
【左右の角度】
【拡大図】
TOYOTA
左
右
艤装ライン⇒
カメラ
19、要因調査①-2｢ARマーカー角度調査｣
床面
平行
レンズ
ＡＲマーカー
・デジタル角度計でのＡＲマーカー角度調査
車両
カメラ
TOYOTA
これで
進めましょう
前
後
【前後の角度】
【拡大図】
デジタル角度計
TOYOTA
Notes: 【25枚目】-【要因調査①-2】
ｶﾒﾗのﾚﾝｽﾞが●床面に対して並行であるという前提でﾚﾝｽﾞに対するARﾏｰｶｰの角度を
●車両前後方向､左右方向それぞれﾃﾞｼﾞﾀﾙ角度計にて調査を行っていくことにしました。●

## Slide 26
GRヤリス
前後
4.89°
GRカローラ
前後方向
0.73°
GRヤリス
左右
4.21°
GRカローラ
左右
9.82°
比較
比較
19、要因調査①-2｢ARマーカー角度調査｣
【角度調査結果】前後左右の角度測定（GRカローラ・GRヤリス）
【結果】
GRカローラとGRヤリスのARマーカー
角度に違いがあることが判明。
ARマーカー
デジタル角度計
Notes: 【26枚目】-【要因調査①-2】
結果、●車種によってARﾏｰｶｰの角度が違うことが判明!
角度の違いが認識に影響しているのか再度調査を行うことにしました。●

## Slide 27
約4°に調整
GRカローラ
カメラ
９．８２°
ルーフ
ARマーカー
GRカローラ
カメラ
20、要因調査①-3｢ARマーカー角度調整で認識が上がるか｣
角度調整治具
Notes: 【27枚目】-【要因調査①-3】
ARﾏｰｶｰとﾙｰﾌの間に●角度調整治具を入れてｶﾛｰﾗ上のARﾏｰｶｰの角度をﾔﾘｽと同じになるよう調整し認識を確認。●

## Slide 28
20、要因調査①-3｢ARマーカー角度調整で認識が上がるか｣
要因①のルーフ形状に影響があり、特に左右方向の角度が影響。
9.82°
左右
前後
左右のみ調整
前後のみ調整
全調整
0.73°
9.82°
0.73°
問題なし
4°
認識向上
5°
認識不安定
4.21°
4.86°
5°
4°
認識向上
Notes: 【28枚目】-【要因調査①-3】
結果、●前後左右方向の角度を調整した際は認識向上、
●左右方向のみの場合も認識が向上、
●前後方向のみの場合は不安定のまま。
このことにより●要因①のルーフ形状に影響があり、不具合の影響を与えていることが分かりました。●

## Slide 29
新品ＡＲマーカー
(汚れ無し)
異常が頻発しているＡＲマーカーを確認すると黒ずんでいることを発見
21、要因調査②｢ARマーカー汚れ有無の認識比較｣
異常が多い
ARマーカー
ＡＲマーカー
(汚れあり)
TOYOTA
Notes: 【29枚目】-【要因調査②】
2つ目の｢ARﾏｰｶｰ表面汚れによる影響｣ですが異常が多いARﾏｰｶｰを確認してみると
●ﾏｰｶｰが黒ずんでいることを発見したので汚れの発生原因を現地現物で確認することにしました。●

## Slide 30
ＡＲマーカーが汚れる原因を調査してみると…
ＡＲマーカーを載せ卸しする際に手袋でＡＲマーカーに触れる為発生していた!
TOYOTA
あっ！
汚れの有無で認識が違うか調査しよう！
21、要因調査②｢ARマーカー汚れ有無の認識比較｣
【汚れ発生原因】
本江
松山
TOYOTA
TOYOTA
Notes: 【30枚目】-【要因調査②】
●艤装ﾗｲﾝ作業者の方がARﾏｰｶｰを持つ際に手袋がﾏｰｸの部分に触れて汚れていることを発見!
同じ番号の汚れ有り無しのARﾏｰｶｰを準備し認識に違いが出るのか調査を行うことにしました。●

## Slide 31
ラインと同じ条件で認識率が確認出来る環境を整備し比較実施
ＡＲマーカー
21、要因調査②｢ARマーカー汚れ有無の認識比較｣
艤装ライン⇒
カメラ
ＡＲマーカー
車両
2400ｍｍ
床面
カメラ
2400ｍｍ
ライン内
ライン外
ライン内と同環境を整備してライン外で調査。
これでライン外でも調査できる。
TOYOTA
TOYOTA
本江
Notes: 【31枚目】-【要因調査②】
調査方法は､ﾗｲﾝ外にﾗｲﾝと同じ条件でARﾏｰｶｰの認識を行う為
ｶﾒﾗとﾏｰｶｰの距離が●2400mmになるような環境を整備し調査を行いました。●

## Slide 32
PC画面拡大 (認識確認ソフト)
出力値
ＡＲマーカー
(汚れあり)
認識動画出力値(汚れあり)
↑
出力値(数字)に注目！
21、要因調査②｢ARマーカー汚れ有無の認識比較｣
ＰＣ
カメラ
【ARマーカー認識調査説明図】
出力値：0＝カメラがARマーカーを 認識できていない状態
汚れ無し：出力値が０にならず安定
汚れ有り：出力値０になることがあり不安定
【結果】
要因②⇒不具合の影響有り
ライン外
Notes: 【32枚目】-【要因調査②】
こちらは汚れ有り､無しの認識を調査した動画になります。
画面中央●赤枠内の数値はARﾏｰｶｰの出力値、認識しやすさを表しています。
汚れ無しは数値が安定しているのに対して●汚れ有りは出力値が0になることがあり不安定だったことから●
要因②は不具合の影響を与えていることが分かりました。●

## Slide 33
ＡＲマーカーの選定をライン外で評価をしていた為、ライン内で認識を確認
Ｎｏ．１
Ｎｏ．７
Ｎｏ．１０
Ｎｏ．１６
22、要因調査③｢各工程で全ARマーカー認識確認｣
艤装ライン⇒
カメラ
ＡＲマーカー
車両
ライン内
●…使用中 〇…未使用（使用可） ×…使用禁止（未検出）
使用ARマーカー№（全15種類）
ARマーカー選定表一覧
予備ARマーカー（10種類）
【主なARマーカーのデザイン】
TOYOTA
ライン外とライン内では環境が違う
各工程で認識状況を
確認しましょう！
TOYOTA
Notes: 【33枚目】-【要因調査③】
3つ目の｢認識しにくいARﾏｰｶｰを使用している｣ですが、ARﾏｰｶｰは任意でﾃﾞｻﾞｲﾝを決めており､ﾃﾞｻﾞｲﾝによっては認識しにくいものがあります。
過去にARﾏｰｶｰ全1～50をﾗｲﾝ外にて使用可否の優先順位を決めていましたが、
●｢ﾗｲﾝ内とﾗｲﾝ外では環境が違う為、●実際のﾗｲﾝ各停止位置で全ARﾏｰｶｰの認識を確認してみよう!｣と、ﾒﾝﾊﾞｰに声を掛け、調査を行うことにしました。●

## Slide 34
５～１１工程(統合制御エリア)にてＡＲマーカーの認識を全数(１～５０)確認
22、要因調査③｢各工程で全ARマーカー認識確認｣
各工程10秒で
出力値『0』回数確認
艤装ライン⇒
カメラ
№1～50
車両
工程5～11
ＡＲマーカー
ライン内
TOYOTA
緑色…出力値『０』なし
黄色…出力値『０』1～2回
赤色…出力値『０』３回以上
要因③⇒不具合影響あり
【結果】
①8/25枚が全工程で認識不安定
…全工程不安定
②他に安定したマーカーあり
【ARマーカー別認識出力値『０』調査結果】
Notes: 【34枚目】-【要因調査③】
車両上のARﾏｰｶｰを入れ替えて10秒間で出力値が｢0｣になるﾀｲﾐﾝｸﾞが何回あるかを各ﾗｲﾝ停止位置、全ﾏｰｶｰで確認しました。
結果、●ﾗｲﾝ投入可能としていたﾏｰｶｰ25枚の内8枚が全行程の停止位置で出力値が0になることがありました。
より認識が安定しているﾏｰｶｰがあることから
●要因③は不具合の影響を与えていることが分かりました。●

## Slide 35
例、認識しやすいARマーカー
例、認識しにくいARマーカー
22、要因調査③｢各工程で全ARマーカー認識確認｣
認識しやすいＡＲマーカーはコントラストの差が強くメリハリがある。
（コントラスト⇒明暗）
艤装ライン⇒
カメラ
車両
ＡＲマーカー
2400ｍｍ
カメラ
カメラの距離が遠い環境
スペック不足カメラの要因
2400ｍｍ以下に調整
カメラの距離を近づけるとなると・・・
高性能
カメラ
カメラのスペック
変更となると・・・
莫大な工数とコストが
掛かるうえ効果が不透明。
Notes: 【35枚目】-【要因調査③】
●ARﾏｰｶｰのﾃﾞｻﾞｲﾝを比較してみるとｺﾝﾄﾗｽﾄがはっきりしているものが認識しやすいことがわかりました。●
また､ｶﾒﾗとﾏｰｶｰの距離を近づけるとｺﾝﾄﾗｽﾄの強弱に関わらず全ARﾏｰｶｰの認識が安定していましたが､
距離を遠くすると認識が不安定になるﾏｰｶｰがありました｡
その為ｶﾒﾗとﾏｰｶｰ間の距離が遠い、使用環境に対してｶﾒﾗのｽﾍﾟｯｸが足りていない等も要因となりえます｡
●しかし、ｶﾒﾗとﾏｰｶｰ間の距離を近づけるのはﾊﾟｿｺﾝの設定変更が必要な為莫大な工数が必要となる、
ｶﾒﾗのｽﾍﾟｯｸ変更はｺｽﾄがかかるだけでなく効果が出るかも不透明な為、対策立案ではそれ以外の対策案を出す必要があります。●

## Slide 36
23、要因調査結果
9.82°
4.21°
すべての要因が不具合の影響ありと判明。
影響あり
影響あり
影響あり
認識しにくいマーカーあり
Notes: 【36枚目】-【要因調査結果】
調査した結果、●要因3つは全て不具合の影響を与えていることが判明しました。●

## Slide 37
TOYOTA
TOYOTA
24、対策立案
◎…3点 〇…2点 △…1点
9.82°
【対策実施計画と実績】
これらの対策を
みんなで進め
ましょう。
TOYOTA
対策は
計画的に進めよう。
車種毎に
ルーフ形状が違う
汚れた手袋でARマーカーに触っている
ARマーカーの選定が正しくない
対策案
評価項目
Notes: 【37枚目】-【対策立案】
｢対策立案｣です。●今回、3つの対策を行うことにしました。●

## Slide 38
｢ARマーカーの角度による影響｣に関する対策立案時…
25、対策実施①｢マーカーケース変更(ゴムマット→プラスチックダンボール)｣
約4°に調整
ＧＲカローラ
角度調整品
作業者
【側面図】
【上部図】
車種毎に角度調整するのは大変ですよね。
TOYOTA
対策案
評価項目
◎…3点 〇…2点 △…1点
【マーカーケース材質検討】
材質や形状変更で
全車種角度が一定のマーカーケースを
作ろう。
TOYOTA
TOYOTA
Notes: 【38枚目】-【対策実施】｢ARﾏｰｶｰの角度による影響｣
｢ARﾏｰｶｰの角度による影響｣の対策立案は…
車種毎にﾏｰｶｰの角度を調整するのは、作業者の負担になる為､避けたい｡
そこで私から●｢現状のﾏｰｶｰｹｰｽはﾔﾘｽ専用品の為、材質や形状を変更して全車種角度が一定になるｹｰｽを作成しよう!｣と意見を出し､実施することに!●

## Slide 39
車種が変わってもＡＲマーカーの角度が一定になるよう変更
ゴムマット製 ARマーカー
ダンプラ ARマーカー
GRカローラ
GRカローラ
4.60°
プラスチックダンボール
ゴムマット製サイズ：309×313×15
プラスチックダンボール
サイズ：383×385×5
９．８２°
ゴムマット製
ゴムマット製
25、対策実施①｢マーカーケース変更(ゴムマット→プラスチックダンボール)｣
（プラスチックダンボール）
（ゴムマット）
（プラスチック
ダンボール）
【選定理由】
安価、軽い、加工しやすい
Notes: 【39枚目】-【対策実施】対策①ﾏｰｶｰｹｰｽ変更
現状のﾏｰｶｰｹｰｽは●ｺﾞﾑﾏｯﾄを使用していましたが、ｺﾞﾑﾏｯﾄだとﾙｰﾌ形状に沿ってたわんでしまう為､
●材質をﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙに変更することにしました。
この対策でたわむことが無くなり●ﾙｰﾌ形状による角度の影響を減少させることが出来ました。●

## Slide 40
マーカーケース(表)
(ＧＲヤリスの認識は現状維持、ＧＲカローラの認識は向上)
マーカーケース(裏)
対策① 効果○
25、対策実施①｢マーカーケース変更(ゴムマット→プラスチックダンボール)｣
ケース変更後、GRヤリス、GRカローラ共に認識、問題なし。
マーカーケース裏面に
傷防止テープを張り付け
①車両の傷防止
②ARマーカーズレ防止
（滑り止め）
ＡＲマーカー
【側面図】
【上部図】
Notes: 【40枚目】-【対策実施】対策①ﾏｰｶｰｹｰｽ変更
また、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙそのままの状態だと車両への傷やﾙｰﾌ上でﾏｰｶｰが動いて落下する恐れがある為、傷防止ﾃｰﾌﾟを巻いて防止しています。
変更後ﾔﾘｽ、ｶﾛｰﾗ共に認識を確認し、ﾔﾘｽは現状維持、ｶﾛｰﾗは向上させることが出来た為、
●効果は〇です。●

## Slide 41
濱田
上畑サークルリーダー
TOYOTA
｢ＡＲマーカー表面汚れ｣に関する対策立案時…
26、対策実施②｢マーカーケースサイズアップ｣
ＡＲマーカー
(汚れあり)
定期清掃や交換をすれば異常の未然防止に
なりそう。
マーカー交換
清掃
汚れの原因
汚れないようにする為にはどうすればいい？
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
マーカーケースを
大きくして触れないように
するのは…
濱田君のアイデアからマーカーケースを拡大
Notes: 【41枚目】-【対策実施】｢ARﾏｰｶｰ表面汚れ｣
｢ARﾏｰｶｰ表面汚れ｣の対策立案は…
新入社員の濱田君が自分なりに考え
｢定期清掃や交換を行っていけば異常を未然防止できそうですね!｣と案を出し
上畑ｻｰｸﾙﾘｰﾀﾞｰがﾌｫﾛｰに入ります。
●｢ちょっと待って! 汚れの発生原因が分かっているんだから汚れないようにする対策は出来ないかな?｣すると濱田君が
●｢ﾏｰｶｰｹｰｽを大きくしてﾏｰｸの部分に触れないようにするのはどうでしょうか？｣
●と良い案を出し、実施することに。●

## Slide 42
マーカーケース
(変更後)
マーカーケース
(変更前)
マーク部分に触れて汚れることを防ぐ為、マーカーケースサイズアップ
(変更前)
310mm×310mm
(変更後)
380mm×380mm
26、対策実施②｢マーカーケースサイズアップ｣
対策② 効果○
指がマーク部分に
かからないようになり
汚れの防止につながった。
Notes: 【42枚目】-【対策実施】対策②:ﾏｰｶｰｹｰｽｻｲｽﾞｱｯﾌﾟ
ﾏｰｶｰｹｰｽのｻｲｽﾞを大きくすることによりﾏｰｸ部分の汚れが防げるようになった為、
●効果は〇です。●

## Slide 43
TOYOTA
設備導入担当者
｢認識しにくいＡＲマーカーを使用している｣の対策で再選定を行う際…
【認識率が安定しているARマーカー】
27、対策実施③｢ARマーカー再選定｣
認識が安定している
ARマーカーが少ない…
マーカーの種類を増やすことは可能でしょうか？
解りました。
やります。
安定ARマーカーデザイン6枚
新ARマーカーを作成し、認識確認することに
TOYOTA
Notes: 【43枚目】-【対策実施】｢ARﾏｰｶｰ選定不良｣
｢認識しにくいARﾏｰｶｰを使用している｣の対策は…
全工程で安定して認識するARﾏｰｶｰが現状50枚の内6枚しかない為、
●設備導入担当者の方にARﾏｰｶｰの種類を●No.51～100まで新たに作成、設定していただき、早速認識を確認することに!●

## Slide 44
再選定前
Ｎｏ．１～１００までのマーカーを新マーカーケースに載せて
ライン内の各工程にて認識を確認し再選定
27、対策実施③｢ARマーカー再選定｣
●…使用中 〇…未使用（使用可） ×…使用禁止（未検出）
使用ARマーカー№（全15種類）
ARマーカー選定表一覧
予備ARマーカー（10種類）
艤装ライン
カメラ
№1～100
工程５～11
ＡＲマーカー
ライン内
カメラ制御部
ＰＣ
認識してるよ
ＡＲマーカー再選定後、入替実施 異常無し
対策③ 効果○
変更
再選定後
№51以降のマーカーを使用
７２
８２
８４
８７
９４
７３
７６
７７
８６
９８
（デザイン）⇒
TOYOTA
入れ替えても
問題なし！！
Notes: 【44枚目】-【対策実施】対策③:ARﾏｰｶｰ再選定
調査結果をもとに使用可否の優先順位をつけ
●ﾗｲﾝで使用しているARﾏｰｶｰと入れ替えを行いました。
●ﾏｰｶｰ入れ替え後検知不良の発生が無くなった為、●効果は〇です。●

## Slide 45
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
対策②:マーカーケースサイズ変更
28、効果確認
対策③:ＡＲマーカー再選定
１５
１４
１３
３
０
対策①:マーカーケース材質、形状変更
ＩＤ検知不良対策効果確認
３月末まで異常件数０件の目標達成
難しい問題をみんなで協力して達成できたね。
Notes: 【45枚目】-【効果確認】
｢効果の確認｣ですがこのようになっています。
3月末までに目標を達成することが出来ました。●

## Slide 46
29、標準化
マーカー交換
Notes: 【46枚目】-【標準化】
｢標準化｣です。
｢新車種導入時ARﾏｰｶｰの角度と認識率を設備導入担当者が確認する｣●等の4つの標準化を設定しました●
そして新車種のLBX導入ﾀｲﾐﾝｸﾞでこの標準化を基に調査を実施し､現在も異常0件を継続しています｡

## Slide 47
Ｄ
Ｄ-1
Ｄ-2
Ｃ
Ｃ-2
Ｃ-1
Ｂ
Ａ
Ｘ軸
1
2
3
4
5
Ｙ軸
明るく働きがいのある職場
サークルの能力
1
2
3
4
5
現状レベル Ｃ⇒Ｂ
30、活動後のサークルレベル
中堅、若手が成長し、サークルレベルアップ
【取組み前】
【取組み後】
はじめの一歩サークル
Notes: 【47枚目】-【ｻｰｸﾙﾚﾍﾞﾙ】
活動後のｻｰｸﾙﾚﾍﾞﾙですがこのようになっています。
今回の活動を通して中堅、若手のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟや技能が身に付き、●ｻｰｸﾙﾚﾍﾞﾙがCからBに向上しました。●

## Slide 48
ＡＲマーカーの再選定や異常の原因追求等、現地現物で物事を見て考え、
行動することの大切さを改めて感じた。
今回の内容を関係部署と共有し、新車種生産開始前から不具合を未然に防止します。
31、反省と今後の進め方
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
TOYOTA
『幸せの量産』品質の良い車をお客様に早く届けるために！
Notes: 【48枚目】-【反省と今後の進め方】
今回のQC活動を通して現地現物で物事を見て考え、行動することの大切さを改めて感じました。
この経験を生かして今後のQC活動でもﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮し､問題解決に取り組んでいきます｡●

## Slide 49: ご清聴 ありがとうございました。
Notes: 以上で発表を終わります｡ご清聴ありがとうございました｡