## Slide 1
発表までしばらくお待ちください

## Slide 2
【テーマ】
新規ラインにおける
AGVバッテリー交換
重筋作業撲滅への挑戦!!
～構想段階からの取り組み～
バッテリー低下
SOS！
会 社 | (株)三五 八和田山工場
部 署 | 管理部 物流課 部品供給係
サークル名 | ツェルマット
発表者 | 有金 直葵
補助者 | 尾野 健太

## Slide 3
1. 会社紹介
《国内・海外拠点》
株式会社 三五 1928年創業
・本社 愛知県名古屋市熱田区
・総従業員数 8,129名
・国内生産拠点：13拠点
・海外生産拠点：10社（8か国）
《会社概要》
▶豊田技術センター
+R＆Dセンター
▶三好工場
▶とよはし工場
▶福田工場
▶八和田山工場
+R＆Dセンター
▶三好第３工場
▶いなべ工場
▶米野工場
《中部地方に８工場》
《製品紹介》
～長年培った三五の技術を活かして 環境を意識した製品の開発へ～
ボディ・シャシー系製品
駆動系製品
精鋼製品
排気システム
『マフラーの三五』から
『環境の三五』へ
2/43

## Slide 4
第１製造部
第２製造部
工務課
製造技術課
品質管理課
保全課
集出荷係
部品供給係
物流課
管理部
㈱三五 八和田山工場
所在地：愛知県みよし市
設立 ：1990年
愛知県内7拠点(5工場)
愛知県
とよはし工場
三好工場
三好第3工場
福田工場
2. 職場紹介
■エキゾーストマニホールド■触媒コンバータ
■ルーフサイドインナー■ダッシュパネル
■フロアクロスメンバー…など
【主要製品】
無人搬送機
手押し台車
材料仕立て場
手押し台車や無人搬送機を使い部品の供給を行っています
【主な仕事内容】
【八和田山工場レイアウト】
第２工場
第１工場
3/43

## Slide 5
ツェルマットサークルメンバー | 黄直メンバー |  |  | 
3. サークル紹介
サークル名 | ツェルマット
メンバー | ５名
平均年齢 | 39歳
会合時間 | 毎週水曜日(30分)
サークルスローガン
ONE Soul 「気持ちをひとつに結束して 職場改善に取り組もう！」
改善能力
QC知識
多技能
QC手法
運営方法
Y軸
チームワーク
会合状況
向上意欲
ルール遵守
連携力
X軸
改善能力
QC知識
多技能
QC手法
運営方法
Y軸
チームワーク
会合状況
向上意欲
ルール遵守
連携力
X軸
改善能力
QC知識
多技能
QC手法
運営方法
Y軸
チームワーク
会合状況
向上意欲
ルール遵守
連携力
X軸
改善能力
QC知識
多技能
QC手法
運営方法
Y軸
チームワーク
会合状況
向上意欲
ルール遵守
連携力
X軸
《メンバーの経験と年齢》
若 手:1名
中 堅:2名
ベテラン:2名
リーダー
尾野班長
飯田
上原
奥山
改善能力
QC知識
多技能
QC手法
運営方法
Y軸
チームワーク
会合状況
向上意欲
ルール遵守
連携力
X軸
有金
わたし
勤続年数
4/43

## Slide 6
4. 人材育成
❶
独創性
➌
自主性
➋
チーム
ワーク
❹
自己実現
頑張ろう!!
【私の紹介】
有金直葵(22才:現在)
★2020年入社
とよはし工場 製造部配属
★2022年
八和田山工場 部品供給係
へ異動
奥山
上原
飯田
尾野班長
私の成長:QC活動から学ぶ
有金
有金
【木村工長の思い】
会社・上司から「言われたことだけを行えばよい」と言う
仕事のやり方ではなくテーマリーダーを務める事で
「働きがい」 「やりがい」 「働く喜び」 を感じ成長して欲しい！
アドバイザー
木村工長
❶独創性 | アイディアを生み出す力 | 
➋チーム ワーク | 相手の立場に立って ものごとを考える（話し合い） | 
➌自主性 | 仕事の中に自分らしさを 発揮する | 
❹自己実現 | 固有技術(腕)と管理技術(頭)を 磨き自分自身を向上させる | 
先輩方の力を借りながら！
全力で取り組みます！
5/43

## Slide 7
Chart: 
| QC知識 | 運営方法 | QC手法 | 多技能 | 改善能力 | チームワーク | 会合状況 | 連携力 | 向上意欲 | ルール遵守



目標
現在
5. サークルレベル評価 《現在》
QC知識
運営方法
QC手法
改善能力
多技能
チームワーク
会合状況
向上意欲
連携力
ルール遵守
現在
X軸
平均 2.4
Y軸
平均 2.4
Ｃゾーン下段から
上段を目指す！
有金
奥山
上原
飯田
尾野班長
有金
製造部での知見を活かし
私自身が成長する事でサークル全体の
底上げに繋げます！
レベルアップ！
6/43

## Slide 8
6-1. テーマ選定背景
2023年1月【新規プロジェクト】が立ち上がる！
八和田山工場レイアウト
神塚工場長
木村工長
第２工場
第１工場
新規S4.S5ライン
新規プロジェクト
立ち上げ
オペレーター全員が笑顔になる
ラインづくりを目指す！
製造と物流でタッグを組んで
プロジェクトを進めて欲しい！
部品の運びは自動化で行う！
7/43

## Slide 9
6-1. テーマ選定背景
2023年1月【新規プロジェクト】が立ち上がる！
神塚工場長
オペレーター全員が笑顔になる
ラインづくりを目指す！
製造と物流でタッグを組んで
プロジェクトを進めて欲しい！
部品の運びは自動化で行う！
木村工長
AGV台車による自動搬送
AGV台車による自動供給
部品シュート
AGV台車
【運びの自動化について】
※無人搬送機は
AGV台車と呼びます
8/43

## Slide 10
6-2. テーマ選定背景
ツェルマットサークル担当エリア
リフトエリア
2014年
５台
エレカエリア
2014年
10台
2014年…八和田山工場 第2工場の部品の運び方
2014年
第２工場
9/43

## Slide 11
6-2. テーマ選定背景
AGVエリア | 
2014年 | 2022年
０台 | 6台
2022年
リフトエリア | 
2014年 | 2022年
５台 | ０台
エレカエリア | 
2014年 | 2022年
10台 | ０台
AGVエリア |  | 
2014年 | 2022年 | 2023年
０台 | 6台 | 10台
新規S4.S5
ライン予定地
2022年…八和田山工場 第2工場の部品の運び方
新規S4.S5ライン立ち上げで
AGVは4台追加になります
有金
2023年には
ツェルマットサークル担当エリア
第２工場
10/43

## Slide 12
奥山
上原
飯田
尾野班長
6-3. テーマ選定背景
2023年1月【新規プロジェクト】が立ち上がる！
【部品供給係のチャレンジ項目】
有金
木村工長
八和田山工場レイアウト
第２工場
第１工場
新規プロジェクトエリア
S4.S5ライン
現在稼動中の
S1.S2.S3ライン
新規プロジェクトは
同じラインを計画！
S1.2.3ラインの自動搬送・自動供給で
苦労している事を無くし
新規S4.S5ラインに活かす！
11/43

## Slide 13
危険な作業!!
有金
*問題の洗い出し*
1. AGVのバッテリー交換作業 2. AGV台車脱線による停止 3. 自動供給時のポリ引っ掛かり 4. センサー位置ズレによる異常停止
6-4. テーマ選定
*メンバーの困りごと*
✋バッテリーが重い！ ✋作業姿勢が低い！ ✋腰、腕に負担がかかり、辛い！ ✋手を滑らせてバッテリーを 落下させる危険！
1. AGVのバッテリー交換作業
【社内安全リスクレベル評価】
リスクレベル
Ⅲ
現在苦労している問題の洗い出し
【ツェルマットサークルQCサークル会合】
奥山
上原
飯田
尾野班長
有金
『全員一致！』
12/43

## Slide 14
新規S4.S5ライン
S1.S2.S3ライン
S1
S3
S2
6-4. テーマ選定
重筋作業にならない（3台）
今後重筋作業になる（4台）
（新規S4.S5ライン)
2023年新規プロジェクト
立ち上がり時
現在苦労している問題【AGVのバッテリー交換重筋作業とは】
第２工場
重筋作業になる（3台）
(S1.S2.S3ライン)
2022年現在
バッテリー交換時に
重いバッテリーを出し入れする為
腰・腕に負担がかかり
重筋作業が発生！
重い⤵つらい⤵
飯田
13/43

## Slide 15
第２工場
S1
S3
S2
6-4. テーマ選定
*今後起こり得る問題*
『AGVバッテリー交換による重筋作業回数/直！』 3回/直 + 4回/直 ＝７回/直！
新規ライン立ち上がりにより
*テーマ選定*
新規ラインにおける AGVバッテリー交換 重筋作業撲滅への挑戦!!
新規S4.S5ライン
S1.S2.S3ライン
Chart: AGVバッテリー交換による重筋作業回数/直
| 現状 | 2023年
S1.2.3 | 3 | 3
S4.5 | 4
(回)
3
7
３回
３回
4回
S1.2.3
S1.2.3
新規S4.5
(S1.2.3ライン)
(新規S4.5ライン)
未然に防ぐ！
14/43

## Slide 16
【AGV】
合体！
【AGV台車枠】
AGV
220㎜
1600㎜
500㎜
7-1. 現状把握
現在S1.2.3で稼動中のAGV・バッテリーとAGV台車の概要
【AGV】
【バッテリー】
200㎜
170㎜
350㎜
重量 35㎏
2ℓのペットボトル
約18本分!!
1720㎜
1800㎜
750㎜
バッテリーセット位置
足首あたりでとても低い！
自動搬送します！
15/43

## Slide 17
手順 | 作業内容
１ | 充電器の電源を切りプラグを抜く
２ | 交換対象のAGVまで充電台車で運ぶ
３ | AGVの電源がOFFか確認する
４ | AGVのピンを下げAGVから枠を外す
５ | AGVからバッテリープラグを抜く
６ | AGVからバッテリーを取り出す
７ | AGV本体に仮置きする
８ | 充電済みバッテリーをAGVにセットする
９ | 仮置きしているバッテリーを台車に置く
10 | バッテリープラグを差し電源を入れる
11 | 外した枠をAGVにセットする
12 | バッテリーを充電場に持っていく
13 | プラグを差し充電器の電源を入れる
９ | 仮置きしているバッテリーを台車に置く
８ | 充電済みバッテリーをAGVにセットする
７ | AGV本体に仮置きする
６ | AGVからバッテリーを取り出す
7-2. 現状把握
バッテリー重量
35㎏
現在S1.2.3で稼動中のAGVバッテリー交換作業の概要【重筋作業】
16/43

## Slide 18
AGVバッテリーの動きと作業動作
0
400
200
600
800
1000
ＡＧＶバッテリー位置（㎜）
1200
1400
1600
1800
手順6 | 手順７ | 手順８ |  |  | 手順９
7-3. 現状把握
空バッテリー
ＡＧＶから取り出す
空バッテリー
ＡＧＶへ仮置き
満タンバッテリー
充電台車から取る
満タンバッテリー
ＡＧＶへセット
空バッテリー
仮置きから
待ち上げる
空バッテリー
充電台車へ置く
400㎜
50㎜
バッテリーの位置
350㎜
重筋作業の【動作別高低表】
有金
低い位置で作業!!
最大高低差350㎜!!
17/43

## Slide 19
奥山
上原
飯田
尾野班長
7-4. 現状把握
姿勢重量点とは聞きなれない言葉ですが、T社さんをはじめ
他社では筋肉痛対策や作業性向上で活用されています。
①姿勢素点 | ②移動係数 | ⓷姿勢保持 | ④モノの重量 | 評価点 | レベル
4 | 5 | 0 | 3 | 12 | Ⅲ
QC全社大会で紀の川サークルさんの
『作業姿勢改善』をテーマにした優秀事例があった！
今回の活動の参考にしよう！
ヒントになるかも☝
データで見ると
分かりやすい！
❶独創性 | アイディアを生み出す力 | 
優秀事例を参考にヒントを得る☝
有金
18/43

## Slide 20
8. 攻め所の明確化 《ありたい姿決定》
【攻め所】 | 【攻め所】
A | バッテリー(35㎏)の持ち上げ下げ作業を無くす
B | 地上から50㎜の低い位置での作業を無くす
C | 動作別高低差を無くす
姿勢重量 評価点 | レベル
9～16点 | Ⅲ
7～8点 | Ⅱ
5～6点 | Ⅰ
5点未満 | 判定外
9. 目標設定
【ありたい姿】
楽な姿勢で安全にバッテリー交換を行う!!
何を | AGVバッテリー交換作業姿勢の
どうする | 姿勢重量評価レベル Ⅲ を Ⅰ にする！
いつまでに | 新規プロジェクトS4.S5ラインが立ち上がる 2022年12月末までに
 | 現状
 | ありたい姿
新規S4.S5ラインで
同じ苦労をしない為に!!
19/43

## Slide 21
No. | ステップ | 担当 | 2022年８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | テーマ選定 | 全員 |  |  |  |  | 
2 | 現状把握 攻め所 | 全員 |  |  |  |  | 
3 | 目標設定 活動計画 | 全員 |  |  |  |  | 
4 | 方策の立案 | 全員 |  |  |  |  | 
5 | 成功シナリオの 追求(検討) | 全員 木村工長 |  |  |  |  | 
6 | 成功シナリオの 実施 | 尾野班長 有金 |  |  |  |  | 
7 | 効果確認 | 全員 |  |  |  |  | 
8 | 標準化と 管理の定着 | 尾野班長 |  |  |  |  | 
9 | 活動の振り返りと 今後の課題 | 全員 |  |  |  |  | 
10. 活動計画
2023年1月
新規S4.S5ライン
立ち上げに間に合わせる！
他部署を巻き込み
構想段階からの
取り組みに挑戦！
有金！スライド式バッテリー
運搬台車製作に挑戦！
優秀事例を参考に
スピーディーに対策を進めた
計画
実績
20/43

## Slide 22
11. 方策の立案
楽な姿勢でバッテリー交換を行うには
AGVからバッテリーを
取り出さずに充電する
かがまずにバッテリー
交換をする
充電式バッテリー
以外の充電方法にする
AGVごと充電場へ運び
充電する
充電用の配線を伸ばし
直接AGVバッテリーに繋ぐ
効果 | 実現性 | チャレンジ | 総合 | 採否
目 的
方策案
バッテリーをスライドさせて
交換する
バッテリー搭載位置を
AGVから台車枠に
変更する
バッテリーを持たずに
交換する
【ありたい姿】：楽な姿勢で安全にバッテリー交換を行う！！
攻め所
現在稼動中のAGV台車から方策案を決める
バッテリー(35㎏)の
持ち上げ下げ作業を無くす
A
地上から50㎜
低い位置での作業を無くす
B
動作別高低差を無くし
0㎜にする
C
評価点：◎…3点 〇…2点 △…1点 ✕…0点
評 価
21/43

## Slide 23
❶独創性 | アイディアを生み出す力 | 
エレカバッテリー交換作業を横から見た図
バッテリー
セット位置
エレカ
充電済み
バッテリー交換台車
充電済みバッテリー
交換台車
スルスル～
259㎏
充電がなくなった
バッテリー交換台車
バッテリー
セット位置
方策案❶バッテリーをスライドさせて交換する
12-1. 成功シナリオの追求
エレカバッテリー重量259㎏
セット位置と交換台車の高さが揃っている！
ローラーコンで安全で楽に交換出来る！
交換方法の検討
奥山
22/43

## Slide 24
12-2. 成功シナリオの追求
方策案➋AGVバッテリーの位置を変更する(AGV台車枠に搭載)
作業姿勢のベストポジションを検討しよう！
作業姿勢の検討
有金
尾野班長
奥山
上原
飯田
23/43
現状
ありたい姿
バッテリーの位置
900㎜から1000㎜
全員のベストポジション

## Slide 25
➌自主性 | 仕事の中に 自分らしさを発揮する | 
12-2. 成功シナリオの追求
空き
空き
空き
現在稼動中のAGV台車から検討
ポリがありますね💦
方策案➋AGVバッテリーの位置を変更する
(AGV台車枠に搭載)
現
場
現
物
現
実
所々に空きスペースがある！
作業姿勢の検討
有金
なぜ空きスペースが
出来るんですか⁇
地上から
900㎜～
1000㎜
24/43

## Slide 26
12-2. 成功シナリオの追求
方策案➋AGVバッテリーの位置を変更する(AGV台車枠に搭載)
❶製造部メイン
オペレーターの部品の取りやすさなど 考慮され部品シュートは作られる
➋製造部メイン
部品シュートの高さがバラバラで 空きスペースが出来る
➌製造部メイン
AGV台車にも空きスペースが 出来てしまう！
作業姿勢の検討
空き
空き
空き
空き
空き
なるほど!!
現在稼動中の部品シュートから検討
そのため…
だから…
空き
空き
空き
奥山
上原
飯田
有金
尾野班長
25/43

## Slide 27
12-2. 成功シナリオの追求
方策案➋AGVバッテリーの位置を変更する(AGV台車枠に搭載)
作業姿勢の検討
空き
空き
空き
空き
空き
製造部メイン
❶オペレーターの部品の取りやすさなど 考慮され部品シュートは作られます
➋部品シュートの高さがバラバラで 空きスペースが出来てしまう
➌AGV台車にも空きスペースが 出来てしまう！
➌自主性 | 仕事の中に 自分らしさを発揮する | 
製造メインでシュートはつくられるんだから
そんな簡単な事ではないよ…(-_-)
尾野班長
奥山
上原
飯田
なら☝シュートの高さをと
変更すればいいですね！
有金
有金
このまま当たり前に
重筋作業を続けるんですか!!🔥
尾野班長
奥山
上原
飯田
尾野班長
奥山
上原
飯田
木村工長に相談しよう！
現在稼動中の部品シュートから検討
26/43
部品供給係にはやっぱり
無理な課題だったか…(-_-)

## Slide 28
12-3. 成功シナリオの追求
交換方法と作業姿勢の検討
いいね！👍
空き
空き
空き
現在稼動中のAGV台車
尾野班長
奥山
上原
飯田
有金
ありたい姿
理想の新AGV台車
サークルの想いⅠ
・台車枠にAGVバッテリー搭載
サークルの想いⅡ
・地上から
900㎜～1000㎜に設置
木村工長
【ありたい姿】
楽な姿勢で安全にバッテリー交換を行う!!
台車の間口を整頓して空きスペースを活用し
バッテリーを台車枠に搭載したいです！
27/43
部品シュートの高さを
変更しなければいけない！
諦めたくない!!

## Slide 29
12-3. 成功シナリオの追求
仕事の進め方の見直し
新AGV台車
実現の予感！
今までのプロジェクト立ち上げの進め方
製造部メイン
（つくり）
部品シュート製作
部品供給係
（はこび）
部品シュートに合わせて
AGV台車製作
その後
空きスペースが出来る!!
新規S4.S5ライン立ち上げから！
部品シュートとAGV台車を同時に製作
製造部
（つくり）
部品供給係
（はこび）
構想段階から一緒に取り組む！
木村工長
有金
飯田
上原
奥山
尾野班長
ならば!
空き
空き
空き
理想の新AGV台車
現在稼動中のAGV台車
サークルの想いⅠ
・台車枠にAGVバッテリー搭載
サークルの想いⅡ
・地上から
900㎜～1000㎜に設置
ありたい姿
28/43

## Slide 30
12-4. 成功シナリオの追求
課題達成《重筋作業撲滅》の為に
ここから先は他部署の協力が必要！
重筋作業撲滅に向け構想段階からの取り組み！
他部署とも
ONE Soul！
いいね！👍
29/43

## Slide 31
12-4. 成功シナリオの追求
サークルの想いⅠ
台車枠にAGVバッテリー搭載
サークルの想いⅡ
地上から900㎜～1000㎜に設置
理想の
新AGV台車
ありたい姿
外部給電で
対応可能！👍
部品供給係
木村工長
尾野班長
保全課
石川工長
ありがとうございます❤
製造部
前澤工長
製造技術課
髙橋担当
重筋作業撲滅に向け構想段階からの取り組み！
STEP❶
CLEAR
保全課
石川工長
30/43
外部給電イメージ

## Slide 32
12-4. 成功シナリオの追求
重筋作業撲滅に向け構想段階からの取り組み！
STEP➋
31/43
保全課
石川工長
部品供給係
木村工長
尾野班長
とても前向きなご意見！
製造部
前澤工長
製造技術課
髙橋担当
部品をストライクゾーンで取れる高さにしたい！
空ポリ返却口の高さを
なるべく低く揃えたいな！
高さが揃ってキレイになるなら
挑戦する価値はあるね！
CLEAR

## Slide 33
12-4. 成功シナリオの追求
ライン配列イメージ
製造部・部品供給係一丸となって意見交換し知恵を出し合いました！
重筋作業撲滅に向け構想段階からの取り組み！
STEP➌
AGV台車枠イメージ
AGV台車枠の高さも
考慮して欲しい!
AGV台車枠の高さイメージ
32/43
シュートの高さ・長さイメージ
製造オペレーターのストライクゾーンを
守ってもらえたら問題ない！
部品
部品
部品
空箱
製造
オペレーター

## Slide 34
数日後…
12-4. 成功シナリオの追求
➋チームワーク | 相手の立場に立って ものごとを考える（話し合い） | 
重筋作業撲滅に向け構想段階からの取り組み！
WinWinの交渉成立
～双方(製造部・部品供給係)にとって満足の結果～
❤
製造部
保全課
製造技術課
部品供給係
石川工長
前澤工長
髙橋担当
木村工長
尾野班長
構想段階からお互いに話し合う事で
より良い結果を得られる事を学びました☆
有金
33/43

## Slide 35
13-1. 成功シナリオの実施①
WinWin
❤
製造部
前澤工長
製造技術課
髙橋担当
部品供給係
木村工長
尾野班長
高さを揃えた新部品シュート
新部品シュート完成👍
サイコ～❤
スバラシイ～❤
スッキリ
34/43

## Slide 36
バッテリーセット位置
高さ900㎜！
外部給電ソケット
13-1. 成功シナリオの実施②
保全課
石川工長
新AGV台車完成👍
イイですネッ!!♥
尾野班長
奥山
上原
飯田
有金
楽な姿勢で安全にバッテリー交換が行える新AGV台車
35/43

## Slide 37
13-1. 成功シナリオの実施③
スライド式バッテリー運搬台車製作！
❹自己実現 | 固有技術(腕)と管理技術(頭)を 磨き自分自身を向上させる | 
落下防止ストッパーを
取り付けよう！
《アドバイス➋》
会社規定の
・持ち手 ・挟まれ防止ガイド
・巻き込まれ防止カバーは必ず取付けよう！
《アドバイス➌》
❶独創性 | アイディアを生み出す力 | 
尾野班長
奥山
上原
飯田
有金
３レーン化で
２台分のAGVバッテリーを
1台の台車で集約できる！
《アドバイス❶》
※３レーン化で２台分のAGVバッテリーを
1台の台車で集約！
スライド式バッテリー運搬台車
製作に向けて
簡単なポンチ絵(略図)を
描いてみよう！
設計中
36/43

## Slide 38
13-2. 成功シナリオの実施③
有金
尾野班長
工程❶ 充電が無くなったバッテリー抜く
工程➋ 充電済みバッテリー入れる
バッテリー交換作業動画
外部給電プラグを外す
外部給電プラグをさす
台車作製に必要な技能 |  |  |  | 
ポンチ絵 | ホットソー | アーク溶接 | ボール盤 | タップ切り
スライド式バッテリー台車完成
有金
尾野班長
スライド式バッテリー運搬台車製作！
バッテリーをスライドさせ
楽な姿勢で安全に交換！
❹自己実現 | 固有技術(腕)と管理技術(頭)を 磨き自分自身を向上させる | 
安全対策
【バッテリー落下防止ストッパー】
・手元で解除できるレバー式！
落下防止ストッパー
落下防止ストッパー
37/43
スライド式バッテリー運搬台車製作！

## Slide 39
攻め所 (作業内容) | 作業内容 | 対策前 | 対策後
A | バッテリーの持ち 上げ下げ作業 | 持ち上げ下げ 重量35㎏ | 0㎏
B | 低い位置での作業 | 地上から50㎜ | 900㎜
C | 動作別高低差 | 最大高低差350㎜ | 0㎜
14-1. 効果の確認
【サークル目標】
姿勢重量 評価点 | レベル
9～16点 | Ⅲ
7～8点 | Ⅱ
5～6点 | Ⅰ
5点未満 | 判定外
【AGVバッテリー交換作業の対策前後の比較】
何を | 姿勢重量評価レベル Ⅲを
いつまでに | 2022年12月末までに
どうする | 姿勢重量評価レベル Ⅰにする！
判定外
対策後
【姿勢重量点】
対策前
AGVバッテリー
交換作業姿勢
目標以上の達成!!
Chart: AGVバッテリー交換による重筋作業回数/直
| 現状 | 2023年
S1.2.3 | 3 | 3
S4.5 | 4
(回)
3
3
３回
３回
S1.2.3ライン
新規S4.5ライン
対策後
対策前
作業がとても
楽になった～♪
飯田
４回
7
新規S4.S5ライン
重筋作業撲滅!
 | 対策前
判定外
 | 対策後
38/43

## Slide 40
14-2. 効果の確認
AGVバッテリー交換
腰痛防止優秀提案賞
【副産物】
【人材育成 私の成長:QC活動から学んだ事】
❶独創性 | アイディアを生み出す力 | 
➋チーム ワーク | 相手の立場に立って ものごとを考える（話し合い） | 
➌自主性 | 仕事の中に自分らしさを 発揮する | 
❹自己実現 | 固有技術(腕)と管理技術(頭)を 磨き自分自身を向上させる | 
❶
独創性
➌
自主性
➋
チームワーク
❹
自己実現
PERFECT!
QC全社大会
★最優秀賞★
39/43

## Slide 41
15. 標準化と管理の定着
 | 項目 | いつ | どこで | 誰が | 何を | なぜ | どのように
① | AGVバッテリー | 1回/日 | 待機場 | オペレーター | バッテリーの配線 | AGV停止防止 | 配線摩耗点検
② | 充電台車バッテリー 落下防止ストッパー | １回/週 PMカレンダー | 充電場 | オペレーター | ストッパー動作確認 | バッテリー落下防止 | 動作確認
③ | AGV台車外部給電ケーブル | １回/週 PMカレンダー | 待機場 | オペレーター | ケーブル摩耗 | AGV停止防止 | 配線摩耗点検
★何の為に【AGVを計画外停止させない為に】
・ 作業要領書作成 → 教育を実施
・ 5W1Hで管理 → 日々の点検項目へ追加
・ 次期新規ラインへの横展
有金
尾野班長
40/43

## Slide 42
16. 個人レベルとサークルレベル評価 《結果》
Cゾーン上段へ
レベルアップ★
有金
活動前
結果
X軸：平均 2.4 ➞ 3.0
Y軸：平均 2.4 ➞ 3.2
QC知識
運営方法
QC手法
改善能力
多技能
チームワーク
会合状況
向上意欲
連携力
ルール遵守
リーダー
尾野班長
飯田
上原
奥山
有金
わたし
5
4
3
2
1
活動後
41/43

## Slide 43
17. 活動の振り返りと今後の進め方
活動の振り返り
◆構想段階からの取り組みにより、仕事の進め方の発想を変え新規S4.S5ラインの重筋作業を
未然に防ぐ事が出来ました。他部署ともONE Soul！し、問題を解決出来た事は、
メンバーにとって 大きな成長と自信に繋がりました！
今後の進め方と課題
◆活動で学んだ事を活かし、次期 第１工場の新規プロジェクトへ横展していきます！
18. 活動後のサークル(2024年春🌸)
タイへ赴任
尾野班長
木村工長の思いを
受け継ぎ勉強中！
ツェルマットサークルは気持ちをひとつに結束し
『ONE Soul』で更に成長していきます！
◆今回 第２工場全ての重筋作業を撲滅する事が出来ませんでした。
既存のS1.S2.S3ラインのAGV台車は、構造上改善のハードルがとても高くコストと時間もかかりますが、
知恵を入れ込み『楽な姿勢で安全にバッテリー交換』を行えるよう活動を進めていきます！
42/43
神塚工場長
オペレーター全員が
笑顔になる
期待以上のラインが
出来上がった！
有金

## Slide 44
43/43