## Slide 1
ＱＣサークル東海支部 愛知地区
ＱＣ入門基本コース研修会
主催 QCサークル東海支部 愛知地区
テキスト
≪研修のポイント≫
●本研修は自社自職場において、QCサークル活動のねらい・すすめ方を 理解し QC手法、問題解決のステップ演習を通じ、 ＱＣサークル改善活動が できるように、学んでいただきます。
（対象：これから活動を開始しようとしている企業/始めて間もない企業の方）

## Slide 2
スケジュール
項目（内容） | 時間 | 備考
挨拶 | ９：３０〜９：３５ | 渡辺幹事長
ＱＣサークルとは、 品質管理とは ＱＣ的ものの見方・考え方 ＱＣストーリー（問題解決） | ９：３５〜１１：００ | 講義
ＱＣ手法（演習含む） | １１：００〜１２：３０ | 講義・個人演習
休憩 | １２：３０〜１３：３０ | 
問題解決演習 | １３：３０〜１５：３０ | グループ演習
発表 | １５：３０〜１５：４５ | グループ発表
講評 | １５：４５〜１５：５０ | 遠藤世話人
アンケート記入 | １５：５０〜１５：５５ | 参加者様
閉会挨拶 | １５：５５〜１６：００ | 尾崎副幹事長
1/51

## Slide 3
１）ＱＣサークルとは(定義)
２）ＱＣサークル活動のめざすもの
３）ＱＣサークル活動の必要性
４）ＱＣサークル活動の基本理念
５）品質管理とは
６）品質とは
７）ＱＣ的なものの見方・考え方
８）ＱＣストーリーとは
１０）問題解決の手順
1１) ＱＣ手法
1２） ＱＣで使用する手法
1３） QCステップとQC手法の活用例
1４） 新ＱＣ七つ道具の概要
１５）QC手法演習
９）改善の基本ステップ
プログラム
※演習（問題解決）別プログラムにて
2/51

## Slide 4
ＱＣサークルとは、
第一線の職場で働く人々が
継続的に製品・サービス・仕事などの
質の管理・改善 を行う小グループである。
１）ＱＣサークルとは(定義)
この小グループは 運営を自主的に行い
ＱＣの考え方・手法などを活用し、 創造性を 発揮し自己啓発・相互啓発 をはかり活動を進める
※ 小グループの活動やり方は
みんなで決める 知恵を出す（相互啓発）
3/51

## Slide 5
※人づくり（人材育成）明るい職場造り
結果として、会社に貢献（儲ける・稼ぐ）
２）ＱＣサークル活動のめざすもの
この活動は，
ＱＣサークルメンバーの能力向上・自己実現
明るく活力に満ちた生きがいのある 職場づくり お客様満足の向上および 社会への貢献をめざす
4/51

## Slide 6
ＱＣサークル活動は、 誰のために、どんな活動を、なぜ行うのか
誰のために
（１）会社・上司の命令で「言われたことだけを行えばよい」 という仕事のやり方では、働きがい、やりがいはなく、 働く喜びを感じることはできません
これを満たしてくれるのがＱＣサークル活動です
①仕事の中の自分らしさを発揮したい（自主性、創造性）
②上司・仲間と仲よく働きたい（人間関係、チームワーク）
③自分自身を向上させたい(自己実現）
等を求めて仕事をしている
３）ＱＣサークル活動の必要性
5/51

## Slide 7
・人間の能力を発揮し，無限の可能性を引き出す
・人間性を尊重して，生きがいのある明るい職場をつくる
・企業の体質改善・発展に寄与する
自分のため
仲間のため
会社のため
４）ＱＣサークル活動の基本理念（目的）
この活動は，会合と改善を繰り返しながら， (データをとって 現状調査・維持改善） ･今まで知らなかった事柄に気づいたり， お互いに磨き合うことで成長し，
･みんなの意見を尊重することでチームワークを高め
･それを仕事に結びつけるための｢手段｣
ＱＣサークル活動の基本理念
6/51
Notes: この活動は，会合と日常業務を繰り返すことで，●
自分の知らなかったことに気づき，磨くことで成長し，●
お互いの意見を尊重することで，チームワークを高め，●
それを仕事に結びつけるための「手段」なんです。
あくまでも手段です。ちょっと難しい言葉ですが，QCサークル本部ではQCサークル活動の基本理念をこのように定義しています。●
・人間の能力を発揮し，無限の可能性を引き出す
・人間性を尊重して，生きがいのある明るい職場をつくる
・企業の体質改善・発展に寄与する●
簡単な言葉でいえば，自分のため，●
仲間のため，●
会社のために，
QCサークル活動をやるのです。●

## Slide 8
・一人ひとりが職場の問題を解決できる力を身につける
自分のために
・相手を認めてチーム ワークを高める
仲間のために
・自分たちの仕事に活かし認められる
会社のために
そのためにＱＣサークル活動を行う
自信が持てる・発言も出来る
報告・連絡・相談がしやすい困ったときはお互い様
自分たちで改善、達成感を味わいや嬉しさ
４）ＱＣサークル活動の基本理念（目的）
7/51
Notes: このQCサークル活動の３つの基本理念をわかりやすく説明すると，●
まずは自分のために，一人ひとりが職場の問題を解決できる力を身につける。●
仲間のために，相手を認めることでチームワークを高め，●
会社のために，活動を自分たちの仕事に活かし，会社から認められる。●
そのためにQCサークル活動をやるのです。この活動のねらい・目指すものが基本理念と呼ばれるものなのです。●

## Slide 9: ５）品質管理とは
Ｑ Ｃ と は
ＱＣ(ＱｕａｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌ＝品質管理）
「お客様の要求に合った品質の品物またはサービス
を経済的につくり出すための手段の体系」
（ＱualityＣontrol）
8/51

## Slide 10
製品品質
社会的な質
企画・設計品質
（ねらいの品質）
製造の品質
（できばえの品質）
商品の生産・使用・廃却の過程で第三者に 迷惑を与えない品質
（地球環境汚染、一般廃却物の削減等）
品
質
製品の質
価格、納期、アフターサービス等の品質
（お客様に満足して頂く品質）
仕事の質
仕事のプロセスの品質
（結果として「できばえ」を良くするため、
それを生み出す仕事の仕方の品質）
ｻｰﾋﾞｽの質
６）品質とは
事務、販売、サービスの品質（含む医療・福祉）
（お客様の立場に立って、的確、スピード、 親切さ等のお客様満足度の品質）
9/51

## Slide 11
B社：修理費の水増し
D社：衝突試験の認証申請 不正
H社：エンジンの検査 不正
K社：コロナ関連事業 業務委託費過大請求
会社の質（最近の出来事）
補足：《テキストにはありません》

## Slide 12
品質優先
・「品質第一」「お客様優先」で製品をつくり、サービスを提供する
後工程はお客様
・一人ひとりが後工程は、お客様（マーケットイン、ユーザー指向）という
考え方で仕事をまわす
管理のサイクル
・目的を達成するために、計画・実施・結果の確認・処置の４つの ステップを１つ１つ確実に行い、目的を達成するまで繰り返し回す
事実に基づいた管理
・思い込みや先入観による判断でなく、事実（三現主義）を把握し、 判断、検討して 行動する
７）ＱＣ的なものの見方・考え方
品質第一
10/51

## Slide 13
重点指向
・限られた人と資源で効率的に解決し、 成果を上げて行くために活動の重点を絞る
プロセス管理
・より結果が得られるように、仕事のやり方（プロセス）を管理し、仕事のやり方、 しくみを改善して行く
源流（上流）管理
・仕事の仕組み上の源流にさかのぼって、機能や要因を堀り下げて 源流を管理して行く
標準化
・管理のために、目的、目標を達成するための
しくみ、 方法を決める
７）ＱＣ的なものの見方・考え方
11/51

## Slide 14
「ＱＣ（品質管理）の問題解決活動をどのように まとめるかという発表や報告のための１つの方式」である。
はじめに
１．会社・職場の概要 ＱＣサークル紹介
２．工程の概要・サークルの紹介
３．テーマの選定（理由）
４．現状の把握と目標の設定
５．活動計画の作成
６．要因の解析
７．対策の検討と実施
８．効果の確認
９．標準化と管理の定着
１０．反省と今後の進め方（課題）
①問題解決を進める手順
②活動をまとめる手順
③活動プロセスと 成果を 示す手順
ＱＣサークル活動に欠かせない 「定石」として幅広く定着
ポイント
問題解決の基本ステップ
ＱＣストーリー
８）ＱＣストーリーとは
12/51
Notes: ３．QCストーリーについて、説明します。
「QCストーリー」と「問題解決の基本ステップ」の違いは、記載の通りです。
「QCストーリー」というのは、問題解決の基本ステップの前後に、いくつかの説明を付け加えたものです。
最初に、会社・職場・工程などの概要の説明があります。
その中でサークルの紹介があり、サークルの特徴、サークルのレベル把握などの説明がされます。
ここで、サークルの強いところ・弱いところの説明があり、強みを生かして改善する説明と、弱みをテーマ解決を通して強くしていったという説明があるのが、一般的です。
QCサークル活動というのは、人材育成と明るい職場作りのための活動であり、職場の方針管理と同じようにPDCAサイクルを回す必要があるので、覚えておいてください。

## Slide 15
・ＱＣストーリーの手順に従うと
①問題解決が進めやすい
②活動をまとめやすい
③活動成果がわかりやすい
そのため、幅広く活用されている
【３つのＱＣストーリー】
【１．問題解決型】 ・あるべき姿をめざす
・悪さの追究
現状
レベル
現在のあるべき姿（目標）
ギャップ
目に見える
問題
将来のありたい姿（目標）
現状
レベル
ギャップ
【２．課題達成型】
・ありたい姿をめざす
・良さの追究
【３．施策実行型】
・対策が見えている
・対策優先
現状
レベル
ギャップ
目に見える
問題対策
現在のあるべき姿（目標）
見えにくい
新たに課す
問題（課題）
13/51

## Slide 16
９）改善の基本ステップ
目的の明確化
成功シナリオ
の追究
問題解決の基本 ステップ
問題解決型
課題達成型
施策実行型
テーマ名
テーマの選定
現状の把握と
目標の設定
活動計画の作成
要因の解析
対策の検討と
実施
効果の確認
標準化と管理
の定着
効果の確認
効果の確認
標準化と管理
の定着
標準化と管理
の定着
テーマ名
テーマの選定
テーマ名
テーマの選定
攻め所・目標
の設定
成功シナリオ
の実施
方策の立案
現状の把握と
対策のねらい所
目標の設定
対策の検討と
実施
現状レベルの設定
目標レベルの設定
要因の明確化
対策の検討と実施
効果の確認
標 準 化
14/51

## Slide 17: １０）問題解決の手順
要因の解析
ができる？
対策が 見えているか？
従来から行っ
て来た仕事
テーマ
要因や対策が見えている
問題解決型 課題達成型
施策実行型
要因解析が出来ない
要因解析が出来る
取組むテーマ の対象は？
今までに経験のない仕事
要因も対策も 見通しがつかない
15/51

## Slide 18
どんな問題をテーマにするか？決める
その問題の現状がどれくらい悪いのか？
を調べ、目標を決める （いつまでに、どこまで解決するか？）
誰が、いつ、何をするか？決める
なぜこんな状態になったのか？
原因をつきとめ、対策項目を決める
具体的にどんな対策をうつのか？
を検討して決め、実施する
対策結果を確認し、目標値と比べる
テーマ選定
現状の把握と
目標の設定
活動計画の
作成
要因の解析
対策の
検討と実施
効果の確認
標準化と
管理の定着
解決した内容を、どのように守り維持して
いくのか？を決め、関係者へ徹底する
10)問題解決型手順（ＱＣストーリー）の内容
効果的に解決！
16/51

## Slide 19
問題解決の手順 |  | 手順のポイント
ＱＣストーリーの顔 |  | 1.身の回りの問題の中から 2.上司方針の中から 3.次工程や関係部門のニーズの中から 4.今迄の活動で残った問題から
 |  | 1.改善の要求度………重要度、緊急度、経済性 2.サークルの実力……全員参加、能力、解決期間 3.前回の反省…………やり方のしくみ
 |  | 1.悪さ加減を具体的に 2.「……の……を……にする」 3.サブテーマで補足 4.対策的なテーマにしない
①テーマの 選定理由 |  | 1.職場の悪さ加減（困り具合） 2.前回の反省をどう生かすか 3.どう絞り込んだか
 |  | 1.改善する特性または代用特性を明らかにする
②現状の把握と 目標の設定 現象の追及 ……悪さ加減 を浮きぼりに |  | 1.現場・現物・現実（３現主義） 2.定量的把握 3.客観データで
 |  | 1.データの構造に注意 2.層別をする 3.バラツキに注意……時間、場所、種類、症状 4.手法の活用
 |  | 1.目標の３要素…何を、何時までに、どのくらい 2.数値化（定量化）の工夫 3.やや高めの目標
問題解決型の手順（ポイント）
現場の問題点を
洗い出す
絞 り 込 み
テーマ名の決定
選定テーマの
まとめ
ねらいの明確化
現状を正しく
把握する
問題点の悪さ
加減の掘り起し
目 標 設 定
テーマ選定の 背景
17/51

## Slide 20: ばらつく原因はおもに４つのＭ！
品質はばらつく→その原因はおもに４つのＭ
ばらつき
（仕事の結果）
人（Ｍａｎ）
機械（Ｍａｃｈｉｎｅ）
材料（Ｍａｔｅｒｉａｌ）
方法（Ｍｅｔｈｏｄ）
（注）事務・販売・サービス部門などでは，機械をＯＡ機器に，
材料を情報に置き換えると理解しやすい 環境等
補足：《テキストにはありません》 知っ徳基本 本より
Notes: ○ばらつきを生じさせる原因としては，何があるでしょう？
一般的には，４つのＭ（Man，Machine，Material，Method）に起因します。この４つのＭ（通称４Ｍ＝ヨンエム）のいずれか，あるいは複数のどこかに，普段とは異なる変化が生じ，結果として部品などによくないばらつきを引き起こすことになります。
○仕事の結果として生じるばらつきに注目すると同時に，ばらつきの原因である4Ｍに注目し，望ましい状態にコントロールすることが求められます。
実は，品質管理の実務は，4Ｍを望ましい状態に維持すること，問題が生じたら速やかに元に戻す処置を行うことがかなりのウエイトを占めるともいえます。

## Slide 21
問題解決の手順 |  | 手順のポイント
③活動計画の 作成 |  | 1.全体のスケジュール 2.役割分担・・運営上の、ステップ上の 3.所属長のアドバイスを受ける
 |  | 1.活動の見える化を図る 2.進度の遅れた項目について応援する 3.各調査項目を共有化する
④要因の解析 原因の追求 ……ホシを あげろ |  | 1.要因の洗い出し…特性要因図で衆知結集 2.絞り込み…………原因系と結果系の関係のない ものをまず外す
 |  | 1.データで仮説を検証する 2.現状の把握と違うデータを使用する
 |  | 1.見つけた真の要因で悪さを再現してみる 2.真の原因を取り除き、実験、試行
悪くなった事 を良くする |  | 1.絞り込んだ真の原因と対策の結びつき 2.創意工夫………全員参加、衆知結集 3.応急対策と恒久対策（再発防止対策）の明確化 応急対策……現象の除去 恒久対策……原因の除去 4.計画の立案
 |  | 1.先ずは自力で 2.上司、スタッフの援助活用 3.粘り強く 4.対策と効果のからみ………1次対策、2次対策 実験、試行 5.教育訓練
役 割 分 担
各ステップの進度状況を把握する
仮説の発想
仮説の検証
悪さの再現
対策の立案
対策の実施
⑤対策の
検討と実施
問題解決型の手順（ポイント）
18/51

## Slide 22
問題解決の手順 |  | 手順のポイント
⑥効果の確認 （活動の結果） |  | 1.効果のとらえ方、示し方現状把握と同じものさしで 2.目標と比較 3.効果は対策ごとに把握 4.二次的効果の把握も 5.効果が得られなかったら、解析から見直す
 |  | 1.個人またはサークルレベル 2.職場レベル 3.会社レベル 4.地域レベル
もとに戻らない ための対策 |  | 1.５Ｗ１Ｈ 2.関連部門との連携 3.実施時期の明確化
 |  | 1.書類上の手続きを大切に(新設､改訂､廃止の手続き) 2.切替え期日の連絡の徹底（混乱防止） 3.関係者の教育・訓練
 |  | 1.確実に実施する………確実にやる工夫 2.フールプルーフ化、フェイルセーフ化 フェイルソフト化、ポカヨケ
 |  | 1.実施状況のチェック体制の確立 2.日常管理体制への取り組み……グラフ、管理図
反省と 今後の進め方 |  | 1.計画と実績の差 2.問題解決のステップでの活動の反省 3.サークル運営上の反省
 |  | 1.活動の反省をどう今後の活動に生かすか 2.残された問題点を明確に 3.得られた効果を水平展開
 |  | 1.反省を今後に生かす：QC的な考え方 2.サークル成長へ大きく寄与：サークル活動PDCA
無形効果の把握
有形効果の把握
標 準 化
周知徹底
実 施
管理の定着
活動の反省
今後の計画
反省を次の活動へ生かす
⑦標準化と
管理の定着
⑦標準化と
管理の定着
問題解決型の手順（ポイント）
19/51

## Slide 23
５Ｗ１Ｈで表す 情報を正確に伝えるため、あるいは現象を確認する時に見落としのないようにするための表現方法。 ・Ｗｈｅｎ（いつ） ・Ｗｈｅｒｅ（どこで） ・Ｗｈｏ（だれが） ・Ｗｈａｔ（何を） ・Ｗｈｙ（なぜ） ・Ｈｏｗ（どのように） （例）ＱＣサークル活動で、現状把握のためのデータをとった時は下記のように表現する。 Ｗｈｅｎ・・・データをとった月日、時間 Ｗｈｅｒｅ・・データをとった場所、工程 Ｗｈｏ ・・・データをとった人 Ｗｈａｔ・・・データをとったもの（対象） Ｗｈｙ ・・・データをとった理由、目的 Ｈｏｗ ・・・データをとった方法、測定器
項目対策№ | なぜ | いつ （頻度） | 誰が （実施者） | 何を （管理項目） | どこで （場所） | どうする | 標準化 | 担当 | 実施日
 | why | when | who | What | where | how |  |  | 
対 策 | ○○の為に××を△△する | １／Ｍ 等の決めた時間 | 担当作業者・ＨＬ等職制 | ○○の圧力 ・○○の値を | 管理項目を実施する場所 | ○○である事を確認 ・測定する | ○○の標準書作成、 改訂 ・チェックシート作成、追記 | 作成実施者 | 実施完了日
標準化と管理の定着
補足：《テキストにはありません》

## Slide 24
事 実
データをとる
データの処理
判 断
対策・行動
・チェックシート
・ＱＣ手法の 活用
・技術、経験を加えて
ＱＣ手法とは
■“事実に基づく”ということを具体化するためには、 データにより判断するのがよい。データをとってこれを 解析してみると、従来の勘だけでは気がつかなかった状態や 原因が発見されたり、経験的に「そうではなかろうか」と 思っていたことが明らかになったりします。
職場で問題解決をするためには、どのような不具合 が出ているのか、その実態をつかむことが 必要になる。 不具合の状況や不良品を徹底的に分析し、 結果を悪くしている要因系のうち、真の要因を追求し、 つき止めなければならない。 ここにおいて必要となる道具が『ＱＣ手法』です。
「品質管理活動において問題を発見し、情報を整理し、発想し、要因を解析し、対策し、改善を行なって、管理の定着を図っていくための手法」をいう。
“事実に基づく”を具体化するためにデータで判断する
データの活用
1１) ＱＣ手法
20/51

## Slide 25: 1２） ＱＣで使用する手法
Ｑ Ｃ七つ道具
新Q Ｃ七つ道具
①チェックシート
②グラフ
③パレート図
④特性要因図
⑤ヒストグラム
⑥管理図
⑦散布図
①親和図法
②連関図法
③系統図法
④マトリックス図法
⑤マトリックス、データ解析法
⑥アロー、ダイヤグラム法
⑦ＰＤＰＣ法
統計的方法
その他のＱＣ手法
①検定・推定 ②相関分析 ③回帰分析 ④実験計画法
⑤二項確率紙 ⑥簡易分析法 ⑦多変量解析法など
①サンプリング法 ②抜取検査法 ③官能検査法
④信頼性工学（ＦＴＡ・ＦＭＥＡ・ワイブル確率紙）など
問題を解決するために用いられる「ＱＣ手法」には次のようなものがある
21/51

## Slide 26
管理のサイクル |  | ＱＣ７つ道具（Ｑ7） |  |  |  |  |  |  | 新ＱＣ７つ道具（Ｎ7） |  |  |  |  |  | 
手法 問題解決 ステップ |  | パレート図 | 特性要因図 | グラフ | 管理図 | チェックシート | ヒストグラム | 散布図 | 親和図 | 連関図 | 系統図 | マトリックス図 | データ解析 マトリックス | アローダイヤグラム | ＰＤＰＣ
Ｐ | テーマの選定 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ◎ | ○ |  | ◎ |  |  | 
 | 現状の把握 | ◎ |  | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |  |  | ○ |  |  |  |  | 
 | 目標の設定 |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ | 
Ｄ | 要因の解析 |  | ◎ | ○ | ○ | ○ |  | ◎ |  | ◎ | ○ | ○ | ○ |  | 
 | 対策の 検討と実施 |  | ○ |  |  |  |  |  | ◎ |  | ◎ | ◎ |  | ○ | ○
Ｃ | 効果の確認 | ◎ |  | ◎ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | 
Ａ | 標準化と 管理の定着 |  |  | ○ | ◎ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
◎よく使う ○たまに使う
1３） QCステップとQC手法の活用例
22/51
Notes: 説明のポイント
■ 『特性要因図』は、ＱＣストーリーの「要因の解析」・「対策の検討」で活用出来る手法。

## Slide 27
■ 層 別
・層別とは，データをある基準に照らし合わせ，項目別に分類すること。
■層別の活用方法
・層別は，データから有効な情報を得るために行う。
・層別は，データを分析する時の切り口を決めるナイフのようなもの。
どのようにナイフを入れるかで，データは生きも死にもする。
※データの場合：データが得られた特徴やデータの持つ現象によって２つ以上のグループに分けられます
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
●
●
●
★
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
◆
◆
◆
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
◆
◆
◆
（１４）
（１１）
（９）
（４）
（３）
【層別の手順】
１）層別する対象を明確にし、特性及び範囲を明確にする
２）対象の全体像を把握する
３）全体を構成していると思われる要素（層別項目）を考える
４）各要素を把握できるチェックシートを作成し、実態を把握する
５）要素（層別項目）ごとに、いくつかの小グループに分ける（層別するという）
６）小グループの姿をつかむ（グラフ、パレート図、散布図などを利用すると良い）
７）小グループの特徴を言葉で表現する
８）小グループ同士を比較検討し、全体像を把握する
【注意事項】
（１）できるだけ多くの要素 （層別項目）で層別する
（２）データの性格や、履歴を明らかにする
（３）比較しやすい形でまとめる
（４）層別で得られた情報はアクションに結びつける
23/51

## Slide 28: 層別はデータ解析の第一歩
《層 別 の 例》
○ 時 間 別 ：時間，日，昼・夜，週，月，季節など
○ 作業者別 ：年齢，勤続，班，熟練度・身長など
○ 機 械 別 ：機械，型式，装置，構造，治具など
○ 材 料 別 ：供給者，成分，ロット，メーカーなど
○ 測 定 別 ：試験機，計測器，測定者，検査具など
○ そ の 他 ：現象別，症状別，箇所別，条件別など
しっかりと層別を行うことにより， 問題点（ばらつき）をしっかりと把握できる。
24/51
Notes: ＜前ページからのつづき＞
しっかりと層別を行ってデータをとることにより，問題点，言い換えるとばらつきをしっかりと把握できることにつながります。
・時系列で分ける ・種類別で分ける
・現象や症状別で分ける ・場所や箇所別で分ける
実際に層別を検討する際には，少なくても上記の４種類を必ず含めることをお薦めします。
（参考）付録のCD─ROM内に「付録4. おまけに『層別って何？』」の演習が入っていますので，実施し，理解を深めてください。
③ データの種類
数値データには，大きく２種類があります。
寸法や時間などを示す計量値，台数や個数などを示す計数値に分けられ，その性質が異なるため，活用するQC手法も異なってきますので，注意が必要です。

## Slide 29
（１）チェックシート
チェックシートとは，
データが簡単にとれ，しかもそのデータが整理しやすいように，または，点検・確認項目がもれなく チェックできるように，あらかじめ設計してあるシート（帳票）のことです。
■チェックシートの用途は，調査用と点検用に分かれます。
ａ 調査用：（不良項目調査用、不良要因調査用、度数分布調査用、欠点位置調査用） ｂ 点検用：日常の仕事等を管理するために，あらかじめ点検すべき項目を決めておき， これに従って点検確認するためのものです。
その他
汚れ
シワ
曲り
ズレ
塩川
１６：００～１７：００
渡辺
１５：００～１６：００
根木
１４：００～１５：００
河田
１３：００～１４：００
村野
１１：００～１２：００
堀田
１０：００～１１：００
佐藤
９：００～１０：００
担当者
時 間
不 良 項 目
○○年○月○日
182
６９
１１３
84
３３
５１
98
３６
６２
合 計
19
７
１２
9
10
その他
33
１３
２０
17
16
ピント不良
31
９
２２
15
16
ストロボ
53
２９
２４
25
28
巻き上げ作動
１１
△△型
△△型
△△型
○○型
○○型
○○型
46
３５
18
28
シャッター
合計
中計
小計
Ｂ点
小計
Ａ点
小売店
機種
不良内容
店別・カメラ機種別不適合内容チェックシート
○年○月○日 作成 作成者：○○○○
ラベル不良チェックシート
○年○月○日 作成 作成者：○○○○
25/51

## Slide 30
（２）グ ラ フ
グラフとは、人の視覚に訴えより多くのことを要約して、より早く伝えるようにしたもの。
データを目で眺められるようにする
■ 折れ線グラフ
折れ線グラフは、グラフの上にデータをプロットし、点と点を結んだもので、数量の時間の経過による変化を見るためのグラフである。
■ 円グラフ
円グラフは、割合を見るためのグラフで、全体を円で表し、円の内訳に相当する割合で扇型に区切ったものである。全体と部分、部分の割合を把握するのに役立つ。
不良率
％
図１．不良率推移グラフ
不良率
図２．作業内容別完成品キズ不良
対策１実施
対策２実施
コメント
対策を実施するに従って不良は減少し目標達成後もレベルを維持している
積替時のキズ
日
目標１％未満
総件数：６３件
調査日：1999年12月
36件
24件
その他
3件
コメント
重点項目を搬送時のキズとして原因を追究する必要がある
26/51
推移
目的に合ったものを選ぶ
構成比（比率）

## Slide 31
Chart: 
| A君 | Ｂ君 | Ｃ君 | Ｄ君 | Ｅ君
東京 | 30 | 12 | 15 | 32 | 0
 | 35 | 30 | 40 | 34 | 15
提案件数
（件／年）
図３．提案件数年度比較グラフ
100％
図４．動作分類時間グラフ
■ 棒グラフ
棒グラフは、一定の幅の棒を並べ、その棒の長短によって数量の大小を比較するためのグラフである。同一項目内で棒グラフを並べれば、その項目内だけで比較することも出来る。また目標ラインを記入すれば、目標達成状況がわかる。
■ 帯グラフ
帯グラフとは、割合の変化を見るためのグラフで全体を０～１００％として細長い長方形の帯で表し、内訳で区切ったものである。帯グラフを並べて表現する事で、時間による数量の変化を把握できる。
98年
99年
〈コメント〉
99年は全員の提案件数が増加している。Ｃ君の提案件数が最も増加した。
99年の目標未達成者は新人だけである。
計測
準備
４０％減
0％
待機
記録
片付け
＜コメント＞
もっとも時間を要した計測時間を対策する事によって半減できた。全体とともに４０％減となった
27/51
大･小（多･少）
構成比（比率）

## Slide 32
図５．Ａサークルのバランスシート
■ レーダーチャート
レーダーチャートは、各項目間のバランスを見るのに便利である
■ ガントチャート
ガントチャートは、日程計画や進度管理をするのに便利である
Ａ：テーマの完成度
Ｂ：ＱＣサークル 会合参加率
Ｃ：提案目標達成度
Ｄ：ＱＣ手法の利用度
Ｅ：上司の満足度
標準化と管理の定着
10 20 30 10 20 30 10 20 30
効果の確認
対策案検討と実施対策
要因解析
活動計画
現状把握と目標
8月 9月 10月
テーマ選定
計画
実績
表１．ＱＣサークル活動計画表
＜コメント＞
Ａサークルのバランスは、上司の満足度は低いですが、会合への参加率が良いサークルであることがわかります。
<コメント>
８月初旬にテーマを決め、現状把握目標設定を８月中旬までに終えます。９月には対策を完了し、１０月に効果を確認するとともに、活動内容のまとめを行ないます。全部で約９０日間の活動を行ないます。
B
A
E
C
D
５
４
３
２
１０
28/51

## Slide 33
（３）パレート図
①棒グラフと累積折れ線グラフの組み合わせグラフ
②層別した項目のうち、どの項目が重要（値が大きい）か、また、それが全体の
どの程度の比率を占めているかを知る
不良項目 | 不良件数 | 累積不良件数 | ％ | 累積％
仕上げ不良 | ５５ | ５５ | ４１．０ | ４１．０
キズ不良 | ３４ | ８９ | ２５．４ | ６６．４
変形不良 | ２２ | １１１ | １６．４ | ８２．８
塗装不良 | １０ | １２１ | ７．５ | ９０．３
ソリ不良 | ５ | １２６ | ３．７ | ９４．０
その他 | ８ | １３４ | ６．０ | 100.0
合計 | １３４ | １３４ | 100.0 | 100.0
表２．不良件数調査表
仕上げ不良
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
キズ不良
変形不良
塗装不良
ソリ不良
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
件
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図６．不良項目別パレート図
99年2～3月
n=１３４
作成者：すずき
５５
３４
２２
１０
５
８
29/51

## Slide 34
不良項目 | 不良件数 | 累積不良件数 | 比率（％） | 累積率（％）
仕上げ不良 | ５５ | ５５ | ４１.０ | ４１.０
キズ不良 | ３４ | ８９ | ２５.４ | ６６.４
変形不良 | ２２ | １１１ | １６.４ | ８２.８
塗装不良 | １０ | １２１ | ７.５ | ９０.３
ソリ不良 | ５ | １２６ | ３.７ | ９４.０
その他 | ８ | １３４ | ６.０ | １００.０
合計 | １３４ | １３４ | １００.０ | １００.０
■ パレート図の作成方法
手順①：調査の目的を明確にする（何を調べたいのか） 手順②：分類項目を決める（項目数は５～10程度がよい）
手順③：データを収集し、表のように「数量」「比率」「累積数」をまとめる
手順④：縦軸・横軸を記入し。データ数の多い順に名前をいれ、柱（棒）を立てる
手順⑤：累積比率の折れ線グラフを記入し、１００％の位置から縦軸を真下に引く
A
←B
C
C=A+B
D
E
（E/D)×100
①
②
③
■ 表作成方法： ①分類項目別に多い順に上から整列させる ②累積数 C=A+B の繰返しで計算 ③累積比率（累積数／合計数）×100
E=(A/D)×100
30/51

## Slide 35
■ パレート図の利用方法
a : 現状把握時に用いる
・全体のデータ数（不良数、得点等）の計がわかり、どの項目が重要なのかがわかる。
・どの項目に重点をしぼればよいのかがハッキリする （重点指向）
ブツ
０
２０
４０
６０
８０
１００
カス
ハジキ
タレ
スケ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
件
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図６．塗装不良内訳
02年9月
n=98
上塗りブツ
０
２０
４０
６０
中塗りブツ
EDブツ
鉄ブツ
Bブツ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
個
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図７．ブツの内訳
塗装ブツ
０
２０
異色ブツ
糸ブツ
虫ブツ
毛ブツ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図８．上塗りブツの内訳
肌不良
●
分かったこと
※ブツが６１％占めている
02年9月
n=61
４０
個
02年9月
n=36
分かったこと
※上塗りブツが５６％占めている
分かったこと
※塗装ブツが４５％占めている
b：目標値設定時に用いる
・不良数削減の場合、上位２項目で８０％を占めていたとする、それを半減すれば
全体として４０％減となることが一目でわかる c：効果の確認時に用いる ・現状把握のパレート図と、効果確認のパレート図を並べれば、各項目の値の変化、
トータル値の増減とその比率がすぐにわかる
ズレ
０
４００
曲り
シワ
汚れ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
●
●
●
●
●
ラベル不良枚数
累積比率
図９．上塗りブツの内訳
８００
枚数
02年6月
n=８０５
２００
６００
ズレ
０
４００
曲り
シワ
汚れ
その他
０
４０
６０
８０
１００
％
●
●
●
●
●
累積比率
図１０．上塗りブツの内訳
02年9月
n=４０３
２００
ラベル不良枚数
枚数
２０
効果
４０３枚,５０％減少
31/51

## Slide 36
（４） 特性要因図
■ 特性要因図とは
特性要因図は、問題とする特性（仕事の結果）とそれに影響を及ぼしている要因
（結果に結びつく原因）との関係を系統的に整理した図のことをいいます
■ 特性要因図のつくり方
(a) 取り上げる特性を決める。 (b)特性と背骨を書く。 (c)大骨を記入する。（４Ｍや職場環境など） (d)中骨、小骨を記入する。
・ブレーンストーミング、なぜなぜを活用する (e)記入もれについてチェックする (f)重要な要因に○印をつける (g)重要な要因について検証する
背骨
特性 （結果）
大骨
大骨
大骨
大骨
中骨
小骨
中骨
中骨
小骨
孫骨
要因
（原因）
※特性の表記は次項を例にすると
「何故ラベルがズレるのか？」と表現する事を見かける事があるがこれは間違い。
この場合は『ラベルがズレる（結果）』を
特性として表記する
32/51

## Slide 37
ラベルがズレる
方法
作業者
材料
設備
しべらせて押さえる
押さえ方が悪い
不良が多くなると
間に合わない
間隔がばらつ
いている
容器流し方
が一定でない
向きがズレ
ている
製品により
異なる
目安が
ない
印がつけ
られない
振動がある
回転している
短い
スペース
がない
ライン上で
貼っている
台紙から
剥れ易い
粘着が弱い
厚みがあ
りすぎる
コーティングしてある
光っている
材料
容器とラベルの色が同じ
見ずらい
コンベアー
つなぎ目が
ある
速度
現在位置
コンベアーとのタイミングのズレ
センサーが安定しない
ボスタル
ラベル
図１１．特性要因図例
作成：02年2月
担当：○○○○
■ 特性要因図の使い方
(a) 問題点の原因追及。・・・特性と要因の関係の仮説つくり
(b) 技術（技能）レベルの伝承
(c) 話し合いの道しるべとして
特性要因図の「特性」は『仕事の結果』であり、「要因」は『仕事の結果を発生させる 原因』である。そのために『なぜ・なぜ』を繰り返し要因を洗い出す。
洗い出された要因から重要要因を絞り込み、『検証』を行う
33/51

## Slide 38
（５） ヒストグラム
■ ヒストグラムとは
ヒストグラムとは、データの存在する範囲をいくつかの区間に分け、各区間に入る
データの出現度数表を作り、これを図にしたものである。その目的には
次に示すようなことがある。
(a)分布の形を調べる
(b)工程能力（工程の持つ品質特性に関する能力）を調べる
(c)規格や標準値と比較する
(d)全体の分布状況を調べる ■ ヒストグラムの作成
(a)データ（１００個程度集めると良い）から度数表を作成する
ー
５
４
３
２
１
０
－１
－２
－３
－４
－５
u
－９
５
８
２１
２０
１８
０
－１９
－２２
－１８
－１２
－１０
fu
３９３
２５
３２
６３
４０
１８
０
１９
４４
５４
４８
５０
fu
１
２
７
１０
１８
２１
１９
１１
６
３
２
度数（f）
度数マーク
２２７
２２２
２１７
２１２
２０７
２０２（u0）
１９７
１９２
１８７
１８２
１７７
中心線
合計（Σ）
２２４・５～２２９．５
２１９．５～２２４．５
２１４．５～２１９．５
２０９．５～２１４．５
２０４．５～２０９．５
１９９．５～２０４．５
１９４．５～１９９．５
１８９．５～１９４．５
１８４．５～１８９．５
１７９．５～１８４．５
１７４．５～１７９．５
区間
１１
１０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
№
2
34/51

## Slide 39
（ｂ）度数表からヒストグラムを作成する
177
０
５
１０
１５
２０
２５
182
187
192
197
202
207
212
217
222
227
規格
185～265
Ｘ＝２０１．６
－
期間：○月○日～○日
n=１００
作成者：○○○
Ｓ＝１０．０
Cp＝１．３３
規格外
金属材料硬さヒストグラム
35/51

## Slide 40
（６） 管理図
■ 管理図とは
管理図とは、工程が安定な状態にあるかどうかを調べたり、 工程を安定な状態に継続するために用いる図のことをいう
■ 管理図の種類
■ 管理図の例（解析用管理図の例題）
X
－
－R管理図の実施例
X
ー
R
０
１
２
３
53.0
54.0
52.0
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
n=5
UCL=53.713
CL=52.717
LCL=52.151
UCL=2.85
CL=1.35
5
10
15
20
25
36/51

## Slide 41
（７） 散布図
■ 散布図とは
散布図とは、溶接系と強度のように、対になった１組のデータをとり、横軸に要因系を縦軸に結果系（特性値）を目盛り、打点したものである。散布図は「対象となる２つの特性値と要因、要因と要因などの関係」を調べるために用いられます。
Chart: （ｍｍ）
| 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2000000000000002 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4000000000000004 | 4.5999999999999996 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7
強度 | 12.22 | 13 | 12.66 | 12.5 | 14 | 13.1 | 14.5 | 13.9 | 15 | 14.1 | 15.5 | 14.5 | 15.7 | 15.15 | 16 | 15.4 | 16.7 | 16.05 | 17 | 16.4 | 17 | 16.84 | 18 | 17.28 | 18.3 | 17.72 | 18 | 18.5 | 18.38 | 19 | 18.7
「溶接径と強度」の散布図
強度
37/51

## Slide 42
■ 散布図の見方
強い正の相関があり、例えば、x を管理することで yを推定することができる
確実に正の相関があるといえないので、x 以外で y に影響する他の要因との関係を調べ、相関のある要因を管理する必要がある
強い正の相関と同じ考え方
確実に負の相関があるといえないので、x 以外で y に影響する他の要因との関係を調べ、相関のある要因を管理する必要がある
x 以外の要因との関係を調べ、 y と相関のある要因を見つけ出す事が必要である
無相関
弱い負の相関
強い負の相関
弱い正の相関
強い正の相関
説明
散布図の種類
№
38/51

## Slide 43
手法名 | 基本的な形 | どんな時につかうか | 使用上のポイント
親和図法 |  | ①混沌とした状態の中から言語 データをとらえ、まとめるこ とで問題を発見する。 ②現状を打破し新しい考え方を 得る ③問題の本質を的確に捉え関係 者の認識を高める | ①多くの言語データを集める ②言語データは、主語＋述語で表 現する ③似ている言語データを集める ④カード寄せの作業が進むにつれ てカード間の親和性を高める
連関図法 |  | ①原因と結果、目的と手段など が複雑に絡み合った問題の 整理 ②枠にとらわれず自由な発想の 転換、展開 | ①幅広く情報を収集する ②生の声に近い表現で ③中間要因より根本要因を捉える ④グループ全員で作成し、何度も 書き直す
系統図法 |  | ①目的達成のために必要な手 段・方策の具体化 ②メンバーの意思統一 ③関係者の説得性を高めるた めに手段を一目でわかるよ うに整理 | ①解決したい問題を「～を～する ためには」という表現で目的に する ②目的に対し、一次手段を決める ③一次手段を目的に置き換え、 二次手段を決める
マトリックス 図法 |  | ①対象としている事象の中の対 になる要素について関連の有 無を把握する ②２～４種類の表がもつ問題点 の所在を明確にする | ①要素は行・列とも簡潔に ②要素の順序があればその順序で ③交点の表示記号の基準や定義を 明確にする ④要素は同じようなレベルで
親和カード
データカード
データカード
データカード
データカード
親和カード
親和カード
 | Ａ | Ｂ | C | D | E | F
１ |  |  |  |  |  | 
２ |  |  |  |  |  | 
３ |  |  |  |  |  | 
４ |  |  |  |  |  | 
1４） 新ＱＣ七つ道具の概要
39/51

## Slide 44
手法名 | 基本的な形 | どんな時につかうか | 使用上のポイント
アローダイヤグラム法 |  | ①日程計画を推進するとき、 必要な各作業と実施順序・ 日程などを明確にするとき ②作業の進捗状況のチェックが 容易で計画変更に際して迅速 な処置 ③関係者の意志の疎通 | ①平行する作業はできるだけ記入 ②各作業の順序を見極める ③作業時間の流れに従い、 左から右へ展開する ④直列に並ぶ作業ラベルの最も 多い経路を中央にする
ＰＤＰＣ法 |  | ①目標達成のために事前に想定 できる問題について考え、プ ロセスの進行を望ましい方向 へ導くとき ②問題の所在、最重点事項の確 認 ③経験を生かして先を読み先手 をとる | ①スタートの状態を明確にする ②様々な結果を予測し、プロセス の進行をできるだけ望ましい 方向に導く ③事態の進展とともに何度も 書き加え、書き直す
マトリックスデータ 解析法 |  | ①多くの要素から構成される収 集した数値データを層別し、 分類体系化して明確な結論を 得たい | ①データを数値化する ②数値化した多量のデータを 相関係数を用い類似性を求める ③相互に相関関係の近いグループ を集めて群にし、代表する概念 を定める
やせ型
ぽっちゃり型
若年
熟年
1４） 新ＱＣ七つ道具の概要
40/51

## Slide 45: ■ 親和図法
（b）どんな時に使うもの
（c）作成の手順と注意点
未来・将来の問題など、もやもやとはっきりしない問題点について、事実、 推定、予測 意見、発想の構造を言語データでとらえ、相互の関係を親和性によって、統合した
図をつくることで、解決すべき問題の所在・形態を“明確”にする手法です。
※ＫＪ法（考案者：川喜多二郎氏）に由来する
①みんなの意思を統一したい
（例）ＱＣサークルを活発にするにはどうすればよいか？
②問題を見極めたい
（例）職場の問題点は何か？
①テーマを決める。
・問題の本質を明らかにしたいもの ・考えをまとめたいもの ・発想を得たいもの など
②｢見た｣｢聞いた｣｢感じた｣｢考えた｣｢調べた｣ことをカードに書く
・ズバリとした表現で ・簡潔で短い文にまとめる ・主語＋述語で表現
③親和性（似ている、近い、ほとんど同じ）のあるカードを寄せて集める
④どのグループにも入らないカードは、そのまま（ひとりぼっち）にしておく
⑤寄り集まったカードをまとめて表札「親和カード」を作る
⑥レイアウトをよく考えて親和図を完成させる
（a）親和図法とは
41/51
事実を整理、問題を浮かび上らせる
意見を付箋で似たものを集め題目をあとで作る

## Slide 46
親和カード
データカード
データカード
データカード
データカード
親和カード
親和カード
親和カード
データカード
データカード
データカード
親和カード
親和カード
ＱＣサークルを活発にするには
①
⑥
⑤
④
③
②
操作しやすいビデオカメラ
作成例 『操作しやすいビデオカメラのお客様ニーズ調査結果』
持ちやすい
軽くて持ちやすい
手にぴったりと合う
持ったとき 安定感がある
握りやすい
持ち運びしやすい
小さくて 持ちやすい
楽に操作できる
思い通りに 調整できる
調整状態を 確認できる
手の動きに合う
動作中に調整 できる
軽く引くだけで 調整できる
操作がわかりやすい
使用方法が わかりやすい
初心者でも 操作がしやすい
オンラインヘルプ になっている
■ 親和図法
42/51

## Slide 47: （a）連関図法とは
（b）どんな時に使うもの
①問題点の原因探索に使いたい （例）なぜＱＣサークルが盛り上がらないのか？
②問題の構造を明確にしたい （例）凡ミス発生のメカニズムの明確化
（c）作成の手順と注意点
①問題点を決める
・「○○が△△いない」「なぜ××にならないのか」等と結果がうまくいっていない 状態を簡潔に表現する
②前提条件を明らかにしておく
③問題となっている原因を抽出していく
・主語＋述語で簡潔に書く。 ・１枚のカードには２通り以上の意味をもたせない
④原因と結果の因果関係を矢線でつなぐ
・原因カードの中から、問題点に強い関連のあるものを１次原因として、３～４枚選ぶ ・１次原因について“なぜ、なぜ”を繰り返し、その原因を矢線で結び因果関係をつける
⑤重要要因を絞り込む
・太い枠で囲むか、ハッチングをいれる
⑥重要要因が問題点に強い因果関係をもっている経路の矢線は太くする
⑦結論をまとめる
■ 連関図法
原因－結果、目的－手段などが複雑に絡み合う問題について、これらの相互の
関係を論理的につなぎ、明らかにすることによって、不良・不具合の原因を探索したり、問題の構造を明らかにしたり、目的を達成するための手段を展開する
手法です
43/51
絡み合った問題を論理的につないでいって解明する

## Slide 48
問題点
１次原因
１次原因
１次原因
１次原因
２次原因
３次原因
３次原因
２次原因
２次原因
３次原因
２次原因
２次原因
２次原因
結論：
１）○○○に△△△がない
２）□□□の××が悪い
３）
２次原因
３次原因
前提条件：
１）○○○
２）△△△
３）
①
③
④
⑤
⑥
⑦
②
２次原因
作成例） 『備品を探すのに時間がかかる』の連関図
備品を探すのに 時間がかかる
いつも使って いないとわからない
どこに何があるの かわからない
重ね置きがある
備品の表示がない
備品の収納器が ばらばらである
段ボール箱に入れ たままである
暗くてよく 見えない
照度が足りない
備品の奥に備品 を置いてある
開口間口が狭い
入るのに 抵抗がある
日頃あまり 利用しない
工場と事務所に 距離がある
不要品を置いて いる
備品以外を置く 場所がない
在庫のないもの を探す
在庫切れがよく わからない
管理していない ものを探す
管理課の人に 聞きにくい
忙しそう
管理しているもの を整理していない
何を管理している かわからない
結論：
１）暗くてよく見えない
２）二重置きしている
３）在庫の有無がわからない
44/51

## Slide 49: ■ 系統図法
（a）系統図法とは
（b）どんな時に使うもの
達成すべき目的に対する方策を小さい事象に枝分かれさせて展開していくことによって 目的を達成するための実施可能な最適の方策（手段）を見つけていく手法です
①目的を達成するための方策を具体的な手段まで展開したい！
（例）ＱＣサークル活動を活発にするには？
②組織や機能の構成要素を判りやすく系統的にまとめたい！
（例）会社の職制表、業務系統図、要求品質表
（c）作成の手順と注意点
①達成したい基本目的・目標を設定する
・方策展開型「○○を△△するには」
・要因追求型「○○が△△であるのは」
②１次手段を考える
③２次手段を考える（１次手段を目的にして、手段を考える）
④３次手段、４次手段と、目的と手段の関係をもたせながら、実施可能レベルまで展開する
⑤念のため、下位の手段からみて上位の手段が妥当なものであるかを確認する
45/51
目的を果たす最適手段を系統的に追求する

## Slide 50
○○を△△するためには
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
手段の展開
⑤ 目的の確認
① 目的
② １次手段
③ ２次手段
④ ３次手段
ＱＣサークル活動を 活発にするためには
事務局がサークルの 面倒をよく見る
上司がアドバイス をする
各社のＱＣサークルの 運営方法を調べる
サークルのニーズを 正しくつかむ
ＱＣサークルの運営 方法を理解する
各サークルの実態 を把握する
発表会などで情報を得る
各社の事務局を訪問する
サークルとの話し合いを多くする
データをＱ７で解析する
ＱＣサークルの運営の教育を受ける
管理者ＱＣサークルを行う
自分の担当サークルと懇談会をする
他社を含めサークル活動を観察する
作成例） 『ＱＣサークル活動を活発にするためには』 の系統図
46/51

## Slide 51
要因調査型 系統図
花びら部にバリが発生する
パンチの位置が
ずれている 50
ダイの位置が
ずれている 45
パンチ、ダイとのクリ
アランスが悪い 5
パンチが回転している 40
パンチホルダーの位置決め
がダレている 38
パンチの位置決め部が
ダレている 2
パンチが傾いている 5
打ち抜く時パンチが
逃げる 5
パンチの径が小さい 1
入る穴が拡大している 1
パンチ受け皿が座屈
している 2
逃がし穴が大きい 2
パンチ径が小さい 1
パンチの入る穴が拡大
している 1
ダイホルダーの位置決めが
ダレている 38
ダイの位置決め部が
ダレている 2
初期設定が悪い 5
初期設定が悪い 5
パンチホルダーの位置決め
がダレている 38
ダイが回転している 5
ダイの芯がズレている 5
クリアランスが大きい 5
ダイを組付ける時ツバが
当りダレる 38
真因
真因
花びら部にバリが発生する」の要因調査型系統図
補足：《テキストにはありません》

## Slide 52: ■ マトリックス図法
（a）マトリックス図法とは
（b）どんな時に使うもの
問題としていることがらの中から対になる要素を見つけ出し、これを行と列に配置し、 その交点の各要素の関連の有無や関連の度合いを表示することにより、
問題の所在や形態を探索したり、問題解決への着想を得たりする手法です。
①問題点の整理（テーマの選定）に使う （例）いくつかある問題点の中から取り組むべき問題点を選ぶ
②改善方策の絞りこみに使う （例）系統図の改善策の中から、効果・実現性などで最適な方策を選ぶ
（c）作成の手順と注意点
①取り上げる事項と要素を決める
・何と何を組み合わせたマトリックス図をつくるのか、それぞれの事項をどのような 要素に分けるのかを決める
②マトリックス図の軸の割り付けを決める
③マトリックス図に用いる表現方法を決める
・タテ軸の要素とヨコ軸の要素の交点で、両者の関係の有無、関係の強さなどをどの ように表現するかを決める。 例）○、△、×や、具体的な数値など
④マトリックス図を作成する
⑤マトリックス図を考察し、情報を得る
・マトリックス図全体から、特徴のある欄を交点とするタテ、ヨコ軸の要素を中心に して考察する
47/51
多元的（物事の要素等）思考により問題点を明確にする

## Slide 53
◎：５点 ○：３点 △：１点 ×：０点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
評価項目 No 候補テーマ |  | 必 要 性 |  |  |  |  | サークルの実力 |  |  | 総合評価
 |  | 効果 | 緊急性 | 困り具合 | 将来性 | 上司方針 | 全員参加 | 活動期間 | 実力発揮 | 
１ | テーマ１ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ２８
２ | テーマ２ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ３８
３ | テーマ３ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | × | ○ | ２４
４ | テーマ４ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | ２４
（d）作成例） 『ﾃｰﾏ選定』のマトリックス図
 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ
１ | 1A | 1B | 1C |  |  | 
２ |  |  |  |  |  | 
３ | 3A | 3B | 3C |  |  | 
４ |  |  |  |  |  | 
５ |  |  |  |  |  | 
＜ヨコ軸＞ 行の名称や割り付けた 要素を列に記入
＜タテ軸＞ 列の名称や割り付けた要素を行に記入
交点に着目
タテの並びを列
ヨコの並びを行
マトリックス図の概念図
48/51

## Slide 54
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜
【1週間のフードロス品 （2024/7/1～7/8)】
フードロスについてある一週間のデータを取ってみたら 以下の通りであったのでパレート展開をすることにした。
１５）QC手法演習
データの採取と分析を実践
49/51

## Slide 55
品物 | おにぎり | 弁当 | サンドウィッチ | バナナ | あんぱん | ヨーグルト | クリームパン | フランクフルト
仕入れ単価 | ￥70 | ￥300 | ￥100 | ￥150 | ￥70 | ￥60 | ￥60 | ￥50
品物 | チェック欄 | 個数 | 単価 | 損失金額
パレート展開の前に一週間のフードロス品を層別してみましょう。
仕入れ単価については以下の通り。
演習問題①：チェックシート
50/51
スライド25を参照

## Slide 56
品物 | チェック欄 | 個数 | 単価 | 損失金額
おにぎり |  | 26 | 70 | 1,820
弁当 |  | 13 | 300 | 3,900
サンドウィッチ |  | 5 | 100 | 500
バナナ |  | 6 | 150 | 900
あんぱん |  | 4 | 70 | 280
フランクフルト |  | 2 | 50 | 100
ヨーグルト |  | 2 | 60 | 120
クリームパン |  | 2 | 60 | 120
パレート展開の前に一週間のフードロス品を層別してみましょう。
仕入れ値については以下の通り。
品物 | おにぎり | 弁当 | サンドウィッチ | バナナ | あんぱん | ヨーグルト | クリームパン | フランクフルト
仕入れ単価 | ￥70 | ￥300 | ￥100 | ￥150 | ￥70 | ￥60 | ￥60 | ￥50
演習問題①：チェックシート
（解答例）

## Slide 57
フードロスによる損失金額
層別した項目のうち、どの項目が重要（値が大きい）か、 全体のどの程度の比率を占めているかをパレート図を作成しましょう。
演習問題②：パレート図
（円）
（％）
1週間のフードロス金額
Chart: 金額
| おにぎり | 弁当 | バナナ | サンドウィッチ | あんぱん | その他
おにぎり 弁当 バナナ サンドウィッチ あんぱん その他
累積比率
51/51
スライド29,30を参照

## Slide 58
層別した項目のうち、どの項目が重要（値が大きい）か、 全体のどの程度の比率を占めているかをパレート図を作成しましょう。
２）‐１現状の把握
（解答例）
Chart: 1週間のフードロス金額
| 弁当 | おにぎり | バナナ | サンドウィッチ | あんぱん | その他
3,900 1,820 900 500 280 340 | 3900 | 1820 | 900 | 500 | 280 | 340
累積比率 | 0 | 0.50388 | 0.73902 | 0.8553 | 0.9199 | 0.95607 | 1
調査期間：◯○年◯月◯◯日～◯◯日 Ｎ＝00(単位) 作成日：○月○日 作成者：◯◯
（円）
弁当のフードロスが全体の約50％を 占めている
パレート図から考察する