## Slide 1
ＱＣストーリー
「問題解決型」と「課題達成型」との違い
ＱＣ手法の解説
QC７つ道具・新QC７つ道具
13：30～ 14：10 (40分)

## Slide 2
１．ＱＣストーリーとは
ＱＣストーリーとは
「ＱＣ<品質管理>の問題解決活動をどのようにまとめるかという
発表や報告のための一つの方式」である。
「問題解決型のステップ」と ＱＣストーリーの関係
<問題解決の基本ステップ>
ＱＣストーリー
１.はじめに
（会社・職場の概要含む）
２.工程の概要
（サークルの紹介含む）
３.目的の明確化
４.現状の把握と目標の設定
５.スケジュールの作成
６.要因の究明
７.対策の検討と実施
８.効果の確認
９.標準化と管理の定着
１０.反省と今後の進め方
（１）ＱＣストーリーは
ＱＣサークルなど、職場のグループが
改善活動を実施した後でその活動成果を
報告し、発表する際の筋書き、要領として
使われている
（２）ＱＣストーリーの命名は
㈱コマツのスタッフの方々である。
デミング賞へ挑戦した時に活動成果を
よりわかってもらう、目玉づくりにしようと
智恵を出し、工夫して命名された
（３）ＱＣストーリーといえば
ネーミング以降ＱＣストーリーのステップに
沿って改善活動がされるようになった
テキスト Ｐ24

## Slide 3
・ＱＣストーリーの手順に従うと
①問題解決が進めやすい
②活動をまとめやすい
③活動成果がわかりやすい
そのため、幅広く活用されている
【３つのＱＣストーリー】
【１．問題解決型】 ・あるべき姿をめざす
・悪さの追究
現状
レベル
現在のあるべき姿（目標）
ギャップ
目に見える
問題
将来のありたい姿（目標）
現状
レベル
ギャップ
【２．課題達成型】
・ありたい姿をめざす
・良さの追究
【３．施策実行型】
・対策が見えている
・対策優先
現状
レベル
ギャップ
目に見える
問題対策
現在のあるべき姿（目標）
見えにくい
新たに課す
問題（課題）
テキスト Ｐ24

## Slide 4
（手順②）
現状の把握と目標設定
（手順② ）
攻め所と目標設定 （ありたい姿と現在の差のから
攻め所を明確化し、目標を設定する）
問題解決の基本ステップとＱＣストーリーの比較
目的の明確化
現状把握と
目標設定
スケジュールの作成
要因の究明
（因果関係の究明）
対策検討と実施
効果確認
標準化と管理の定着
問題解決の
基本ステップ
（手順①）
テーマの選定
（手順③）
活動計画の作成
（手順④）
要因の解析
（あるべき姿と現在の差は なぜ発生？悪さの要因は？）
（手順⑤）
対策の検討と実施
（手順⑥）
効果の確認
（手順⑦）
標準化と管理の定着
問題解決型
（手順①）
テーマの選定
（手順②）
現状把握と
対策のねらい所
目標設定
（手順③）
対策の検討と実施
（手順④）
効果の確認
（手順⑤）
標準化と管理の定着
施策実行型
（手順①）
テーマの選定
（絞り込んだテーマに取り組む必要性を事実 やデータで調査(現状把握)し、明確化する）
（手順⑥ ）
効果の確認
（手順⑦）
標準化と管理の定着
（手順⑤ ）
成功シナリオの追究と実施
（シナリオの具体策と障害予測と回避策を
検討し総合的に選定の上、実施する）
（手順④ ）
方策の立案 （攻め所に焦点を当てた期待効果の大きい
方策案(アイデア)はどれ？）
課題達成型
（手順③ ）
活動計画の作成
注）活動計画の作成時期は、問題によって手順①②③が入れ替わる場合もある
取り組む必要性を現状把握で確認
解決の糸口に なるのが攻め所
実現性を考えずに
アイデアを多く出す
成功に至る道筋！
テキスト Ｐ43

## Slide 5
ＪＨＳ部門の活動の主な特徴は、以下の３点がある ① 繰り返しのある作業よりも、初めての仕事の方が多い
② 仕事の悪さがハッキリ見えない
③ 仕事の良さの追求に関するテーマが多い
この課題達成型の手順は、事務・販売・サービス（以下、ＪＨＳと表す）部門のＱＣサークル活動で「従来の問題解決型では、活動しにくい」という声に応えるため考案されました。
環境の変化とともに、従来経験したことのない新規業務への対応や現状のデータが取りにくく、要因の解析が困難な問題・課題への対応が増えてきている。そのような問題・課題に取り組むため、提唱されたのが課題達成型の手順です。
Ⅰ．課題達成型の誕生の経緯
テキスト Ｐ43

## Slide 6
（高）
（低）
経 費
実績
予算
目標
ムダ経費の削減 （ギャップの解消）
経費を更に削減 （ギャップの解消）
経費削減の考え方
問題解決型
課題達成型
「問題」と「課題」の考え方（概念図）
（個）
0
生 産 量
目標
計画
実績
生産未達の増加 （ギャップの解消）
生産増加の考え方
課題達成型
問題解決型
400
300
200
100
400個
生産を更に増産 （ギャップの解消）
200個
100個
（多）
（少）
将来めざす目標“ありたい姿”
現状の目標(正常値)
“あるべき姿”
現状の水準
現状の目標(正常値)
“あるべき姿”
現状の水準
将来めざす目標“ありたい姿”
テキスト Ｐ44

## Slide 7
職場の問題点をつかみ、テーマを決める
･問題点の現状を調査し、解決すべきことを決める
･改善したい目標を決める
いつまでにどうするか計画し、役割分担を決める
問題を発生させている原因を探す
原因をつぶすための対策を検討し、実施する
対策実施後の結果を調べ、効果の有無を確認する
同じ問題が２度と発生しないようにルールを決め、 標準書を作り、標準作業にする
①テーマの選定
②現状把握と目標設定
③活動計画の作成
④要因の解析
⑤対策の立案と実施
⑥効果の確認
⑦標準化と管理の定着
･今回の活動を反省し残された問題を整理する
･反省や残された問題点を今後の活動に活かす
⑧反省と今後の対応
問題解決型の手順（要点）
「悪さ」の原因を追究してそれを取り除く活動(原因究明型)
テキスト Ｐ44

## Slide 8
職場の問題点をつかみ、テーマを決める
ありたい姿と現在の姿(現状把握)のギャップを明確にして、 どこを重点にして方策案を検討していくのか ”攻め所” を決め、達成したい目標を決める
いつまでにどうするか計画し、役割分担を決める
攻め所に焦点を当て、目標達成可能と思われる 方策案（アイデア）をたくさん出す
方策を実現させるシナリオを具体的に検討して、 障害・悪影響を排除の上、成功シナリオを実施する
シナリオ実施後の結果を調べ、効果の有無を確認する
効果が元に戻らないように、効果のあったシナリオの維持・ 管理する方法を検討・実施し、効果の維持を確認する
①テーマの選定
②攻め所と目標設定
③活動計画の作成
④方策の立案
⑤成功シナリオの追究と実施
⑥効果の確認
⑦標準化と管理の定着
･今回の活動を反省し残された問題を整理する
･反省や残された問題点を今後の活動に活かす
⑧反省と今後の対応
「良さ」を追求して、ありたい姿を実現する活動 (方策追究型)
課題達成型の手順（要点）
テキスト Ｐ45

## Slide 9
課題達成型は、問題解決型と違い、「良さ（アイデア）」を追求する
という考え方であり、２つのケースがある
このような課題を達成するには（現状に必ずしも悪さがあるのでは
なく） 、そのための手順も当然変わってくる。
この進め方を課題達成型の手順という
①現状の水準を大幅に向上したい場合
（既存業務における現状打破）
Ⅱ．課題達成型ＱＣストーリーでいう「課題」とは
②今まで経験したことのない新しい仕事をスムーズに
スタートさせたい場合
（新規業務への対応）
テキスト Ｐ45

## Slide 10
方策･手段を追求
既存のやり方を前提としないで解決
新たなやり方を創り出す
課題達成型
やり方の中での原因を究明
既存(現状)のやり方を前提として解決
現状のやり方の一部を変更
新たな(初めての)仕事
従来からの仕事
ＨＯＷ
ＷＨＹ
問題解決型
仕事の状況とその問題解決、課題達成への使い分け
新たなねらいが発生
現状の水準とねらいにギャップが発生
現状打破
テキスト Ｐ46

## Slide 11
問題解決型
悪さの排除
犯人探し
原因究明型
ＷＨＹ
課題達成型
良さの追求
恋人探し
方策追究型
ＨＯＷ
課題達成型と問題解決型の比較
テキスト Ｐ46

## Slide 12
過去 | 現在 | 未来
すでに発生している不具合をなくす | 競合会社に勝つために、現状の倍の 早さでつくれる工場に変える | 新商品販売に伴う、販売マニュアルを作成する
「悪さ」の再発防止 | ①新しい業務への取り組みが求められる新規業務への対応 (新しい魅力的な製品やサービスを提供するといった仕事も含まれる) ②現状を大幅に改革する現状打破 | 
この中で、課題はどれ？
不良品だー！
この２つが課題！
未経験
より早く
お届けしよう
テキスト Ｐ47

## Slide 13
 | 課題達成型ＱＣストーリー が目指していない事例 | ：思い付きのアイデアだけでできるから
 |  | ：数値データを取らなくてもできる
 |  | ：原因究明が面倒だから
 |  | ：上司から与えられたテーマだから
課題達成型ＱＣストーリーを安易に使うと想定した効果が得られなかったり、真因にたどりつけず的外れな対策を講じてしまうなど、メリットを活かすことができません。また、これまでの活用事例を見ますと、以下の理由などから「課題達成で取り組みました」という事例も多く見られます。
Ⅲ．適用手順の使い分けの注意
課題達成型ＱＣストーリーの目指していることは、現状の水準に比べて、
大幅な水準の向上であり、新しい仕事における目標の達成です。
課題達成型ＱＣストーリーは、十分に固有技術を駆使し、問題解決型ＱＣストーリーで実績をもっているＱＣサークルが活用することで、より成果を上げることができると思います。
課題達成型ＱＣストーリーは、問題解決型ＱＣストーリーにとって変わるものではありません。問題解決に適した手順を選択しましょう。
テキスト Ｐ47

## Slide 14
問題解決型 ＱＣストーリー
現状の把握と目標の設定
要因の解析
対策の立案
攻め所と目標の設定
成功シナリオの追究
標準化と管理の定着
反省と今後の対応
方策の立案
課題達成型 ＱＣストーリー
テーマの選定
ＱＣストーリーの選定
対策の実施
成功シナリオの実施
効果の確認
Ⅳ．課題達成型ＱＣストーリーの手順とポイント
※問題解決型と対比して 大きく違う手順
※
※
※
テキスト Ｐ48

## Slide 15
①攻め所をいかに明確化できるかで活動の成否が決まる
課題を分解し、ポイントとなる要素をいろいろ分析して、攻め所を明確にできるかどうかが課題達成全体の成否を左右する。
「攻め所と目標の設定」は、最重要ステップである。
②発想の転換や創造的なアイデアが大きな成果を生み出す
新規の創造や現状打破が目的なだけに、攻め所に焦点を当てて、どれだけ発想豊かなアイデアが出せるかで、成功シナリオに到達できるかが決まる。
③粘り強い取り組みこそが成功シナリオを実現できる
効果の大きな方策の障害・副作用を粘り強く排除しないと、成功シナリオに到達できなくなる。
課題達成型の手順の特徴
課題達成が問題解決と大きく異なる３つのステップに焦点を絞って、 その特徴を見てみる
攻め所と目標の設定
成功シナリオの追究
方策の立案
テキスト Ｐ48

## Slide 16
（1）ブレーンストーミング法（ＢＳ法）
ブレーンストーミングとは、あるテーマに対して参加者が自由に発言した内容をそのまま記録し、幅広くたくさんのアイデアを出す手法です
①参加者・準備品・場所
◆ 司会
リーダーシップのある人
全員から発言を引き出せる人
◆ 準備品
ホワイトボードとボードマーカー
模造紙とフェルトペン
（全員から記録がよく見えること）
◆ 書記
内容をまとめられる人
記録できる人
◆ 場所
全員の顔が見える
記録したものが見える
車座に座ることができる
◆ 参加者
４～10名程度
経験、知識、専門分野が違う方が良い
参考．「方策の立案」に役立つアイデア発想法
テキスト Ｐ49

## Slide 17
③ブレーンストーミングの４原則
・批判禁止 ：出されたアイデアに対して良し悪しの批判をしない
・自由奔放 ：何でも自由に言い、あらゆる視点からアイデアを出す
・質より量 ：アイデアの数が多いほど良いアイデアが出る
・結合・改善 ：他の人のアイデアをヒントにして、新しいアイデアを出す
②ブレーンストーミングのポイント ・テーマを絞って具体的にする（目的の明確化と共有化）
・参加者は事前準備をしておく
・リーダーは会議を計画的に運営する
・時間を決めて時間内に終わらせる（通常は１時間以内）
④ブレーンストーミングの進め方
・全員が参加し、考え、刺激しあう
・新しいアイデアを求めるステップでは、良し悪しを評価せずに、とにかく量を多く出す
・多くのアイデアを集めた後に、１つずつ評価して、質を高める
・評価は「効果性」と「実現可能性」で決めるが、新しいアイデアを求める。時には「独自性」、
「独創性」、「新奇性」なども考慮する
参考．「方策の立案」に役立つアイデア発想法
テキスト Ｐ49

## Slide 18
（２）連想の法則
アイデアが出てくるには、一定の法則がある
③近接連想の法則： 猫 → コタツ、 机 → 椅子
②反対連想の法則： 猫 → 犬、 右 → 左
④因果関係の法則： 猫 → 三味線、 めがね → 秀才
①類似連想の法則： 猫 → 虎、 コーヒー → ココア
類似連想の鏡
反対連想の鏡
参考．「方策の立案」に役立つアイデア発想法
テキスト Ｐ50

## Slide 19
事 実
データをとる
データの処理
判 断
対策・行動
・チェックシート
・ＱＣ手法の
活用
・技術、経験を加えて
（１） ＱＣ手法とは
■“事実に基づく”ということを具体化するためには、データにより判断するのがよい。データをとってこれを解析してみると、従来の勘だけでは気がつかなかった状態や原因が発見されたり、経験的に「そうではなかろうか」と思っていたことが明らかになったりします。
職場で問題解決をするためには、どのような不具合 が出ているのか、その実態をつかむことが 必要になる。 不具合の状況や不良品を徹底的に分析し、結果を悪くして いる要因系のうち、真の要因を追求し、つき止めなければ ならない。ここにおいて必要となる道具が『ＱＣ手法』です。
２．ＱＣ手法
“ＱＣ手法”とは、「品質管理活動において問題を発見し、情報を整理し、発想し、要因を
解析し、対策し、改善を行なって、管理の定着を図っていくための手法」をいう。
“事実に基づく”を具体化するためにデータで判断する
【１】問題解決とＱＣ手法
データの活用
テキスト Ｐ27

## Slide 20
■ 数値データだけでなく言語データも含め、品質管理活動において有用な『ＱＣ手法』
品質管理では、事実をデータでつかみ、バラツキのある現象について、これを統計的に処理し、 その結果に基づいて、客観的に行動するというアプローチが強調されます。 その意味からも数値データが重視されてきました。
しかし、近年は、新製品開発の品質が重視され、製品企画や製品設計の重要性が叫ばれています。 また、市場競争の激化などから営業や購買、ｻｰﾋﾞｽ部門での品質管理の重要性も増してきています。 ここにおいて数値データだけでなく、言語情報にもとづく解析も大切になってきています。 そして、数値データだけでなく言語データも含め、品質管理活動において有用な手法を『ＱＣ手法』 と呼ぶようになってきました。
ＱＣ手法
ＱＣ７つ道具
新ＱＣ７つ道具
統計的方法
その他のＱＣ手法
（層別）
①チェックシート ②グラフ ③パレート図 ④特性要因図 ⑤ヒストグラム ⑥管理図 ⑦散布図
①親和図法 ②連関図法 ③系統図法
④マトリックス図法 ⑤ＰＤＰＣ法
⑥アロー・ダイヤグラム法 ⑦マトリックスデータ解析法
①検定・推定 ②相関分析 ③回帰分析 ④実験計画法
⑤二項確率紙 ⑥簡易分析法 ⑦多変量解析法など
①サンプリング法 ②抜取検査法 ③官能検査法
④信頼性工学（ＦＴＡ・ＦＭＥＡ・ワイブル確率紙）など
問題を解決するために用いられる「ＱＣ手法」には次のようなものがある
（２） ＱＣ手法の種類
テキスト Ｐ27

## Slide 21
（３）ＱＣ手法の使い方の手順
問題解決において用いるＱＣ手法には、グラフ化するだけのやさしい手法から、
パソコンやコンピュータを使わないと解けない高度な手法まである。
１つの手法を使うだけで十分な問題もあれば複数を組み合わせて取り組む問題もある。
問題解決にＱＣ手法を活かすためには、使い方を間違えないことが大切です。
目的や用途に応じてＱＣ手法を適切に使い分けるためにも、
基本的な手順を理解しておく必要があります。
テキスト Ｐ28

## Slide 22
手 順 １
①現状を把握する ②解析する ③効果を確かめる ④管理する ⑤検査する ⑥調整する
手 順 ２
手 順 ３
①データの数（n）はいくら必要か。
②データをとる期間は、いつからいつまででよいか。
③何についてどのように層別すればよいか。
④サンプリング、測定はどうするか。
⑤誰が、どの工程（場所）で、いつとるか。
〔注〕手順３のデータは、一般に計量値または計数値が用いられる。しかし、特性要因図や連関図などの場合は言語データを集める。
手 順 ４
手 順 ５
手 順 ６
■目的を明確にする
データを“とりあえず集めてみる”では、ムダになる。
どのような目的でデータをとるのかを明確にする必要がある。
データをとる目的には次のようなものがある。
■ＱＣ手法を選ぶ
■データをとる
次に示すように５Ｗ１Ｈを明確にしてデータをとる
■ＱＣ手法を使い、解析する
■考察して結論をまとめる
■処置や行動に移る
次のような具体的な処置や行動をとる
（４）ＱＣ手法を使う場合の基本的な手順
手順２で決めたＱＣ手法により、データを解析する。解析の結果、よい情報が得られなければ 手順２にもどるか、または他の手法で解析し、比較する
得られた解析結果について、技術的な情報や経験をまじえて考察し、結論を導き出す
①現状がわかった場合 → 改善目標を立てる。
②要因がつかめた場合 → 対策を考える。
③効果が確かめられた場合 → 良ければ標準化する。
④管理状態が把握できた場合→ 異常があればアクションをとる。異常がなければ現状を維持。
⑤検査で不良が見つかった場合→ 不良品を取り除いたり、ロットを不合格と判定する。
⑥調節はずれがあった場合 → 調節して管理幅に入れる。
目的を決めたら目的や用途に合わせて、どの手法を使用したら適切かを考えて、使用すべきＱＣ手法を選ぶ
テキスト Ｐ28

## Slide 23
（５）ＱＣ手法を上手に活用するために
ＱＣ手法を上手に活用するための１０のポイントを紹介します
１）やるのは仕事（問題解決）である
⇒ＱＣ手法を使うことが目的ではない！ ＱＣ手法は手段として使う
２）ＱＣ手法は問題解決の道具である ⇒ 使う人によって、武器にも凶器にもなる
３）「道具の正しい使い方」を身につける
⇒ 数理統計学ではない！ 職場の問題解決に使う
４）すべての基本は「固有技術」である
⇒ＱＣ手法は魔法のランプではない！ すべてをＱＣ手法に託しても無理
固有技術とＱＣ（管理技術）は車の両輪
５）ＱＣ手法を使ってかえって時間がかかるのは使い方がまずい証拠
⇒正しい基本をしっかり身に付けてパソコンソフトを有効に使う
６）ＱＣ手法は説得の武器である ⇒ ○ 客観的な判断、意思決定 × 役職、声の大きさ
７）データはまずグラフ化して目で見ること ⇒ いきなり電卓をたたいて数値計算をしない
８）問題解決は、いかに上手な層別ができるかがポイント。分ければ、分かる
⇒ 間違っても、難しい（高度な）手法に走らない。 Ｑ７を上手に使う
９）上手な問題解決は、上手な問題発見から
⇒ 支援者ならば、推進者ならば何を問題と捉えて、どう解決するだろうか？
10）仕事（問題解決）は計画が勝負 ⇒ 試行錯誤のない、手際のよい仕事をするために！
テキスト Ｐ29

## Slide 24
ここでは，ＱＣ７つ道具の説明をしますが、それぞれの手法を使うときに共通して必要な考え方の「層別」について説明して、その後ＱＣ７つ道具の説明をしていきます。
【２】ＱＣ七つ道具
手法名 適用する段階 | 親和図法 | 連関図法 | 系統図法 | マトリックス図法 | アローダイヤグラム法 | Ｐ Ｄ Ｐ Ｃ 法
問題の整理、設定段階 | ○ | ○ |  |  |  | 
具体的手段、方策の展開、立案段階 |  |  | ○ |  |  | 
具体的な手段の立案段階 |  |  |  | ○ |  | 
実行計画の立案段階 |  |  |  |  | ○ | ○
（０）層別
テキスト Ｐ29

## Slide 25
■ 層 別
・層別とは，データをある基準に照らし合わせ，項目別に分類すること。
■層別の活用方法
・層別は，データから有効な情報を得るために行う。
・層別は，データを分析する時の切り口を決めるナイフのようなもの。
どのようにナイフを入れるかで，データは生きも死にもする。
※データの場合：データが得られた特徴やデータの持つ現象によって２つ以上のグループに分けられます
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
●
●
●
★
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
◆
◆
◆
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■
■
■
◆
◆
◆
（１４）
（１１）
（９）
（４）
（３）
【層別の手順】
１）層別する対象を明確にし、特性及び範囲を明確にする
２）対象の全体像を把握する
３）全体を構成していると思われる要素（層別項目）を考える
４）各要素を把握できるチェックシートを作成し、実態を把握する
５）要素（層別項目）ごとに、いくつかの小グループに分ける（層別するという）
６）小グループの姿をつかむ（グラフ、パレート図、散布図などを利用すると良い）
７）小グループの特徴を言葉で表現する
８）小グループ同士を比較検討し、全体像を把握する
【注意事項】
（１）できるだけ多くの要素 （層別項目）で層別する
（２）データの性格や、履歴を明らかにする
（３）比較しやすい形でまとめる
（４）層別で得られた情報はアクションに結びつける
テキスト Ｐ30

## Slide 26
（１）チェックシート
チェックシートとは，
データが簡単にとれ，しかもそのデータが整理しやすいように，または，点検・確認項目がもれなくチェックできるように，あらかじめ設計してあるシート（帳票）のことです。
■チェックシートの用途は，調査用と点検用に分かれます。
ａ 調査用：（不良項目調査用、不良要因調査用、度数分布調査用、欠点位置調査用） ｂ 点検用：日常の仕事等を管理するために，あらかじめ点検すべき項目を決めておき，これに従って点検確認するためのものです。
その他
汚れ
シワ
曲り
ズレ
塩川
１６：００～１７：００
渡辺
１５：００～１６：００
根木
１４：００～１５：００
河田
１３：００～１４：００
村野
１１：００～１２：００
堀田
１０：００～１１：００
佐藤
９：００～１０：００
担当者
時 間
不 良 項 目
○○年○月○日
182
６９
１１３
84
３３
５１
98
３６
６２
合 計
19
７
１２
9
10
その他
33
１３
２０
17
16
ピント不良
31
９
２２
15
16
ストロボ
53
２９
２４
25
28
巻き上げ作動
１１
△△型
△△型
△△型
○○型
○○型
○○型
46
３５
18
28
シャッター
合計
中計
小計
Ｂ点
小計
Ａ点
小売店
機種
不良内容
店別・カメラ機種別不適合内容チェックシート
○年○月○日 作成 作成者：○○○○
ラベル不良チェックシート
○年○月○日 作成 作成者：○○○○
テキスト Ｐ30

## Slide 27
（２）グ ラ フ
グラフとは、人の視覚に訴えより多くのことを要約して、より早く伝えるようにしたもの。
データを目で眺められるようにする
■折れ線グラフ
折れ線グラフは、グラフの上にデータをプロットし、点と点を結んだもので、数量の時間の経過による変化を見るためのグラフである。
■円グラフ
円グラフは、割合を見るためのグラフで、全体を円で表し、円の内訳に相当する割合で扇型に区切ったものである。全体と部分、部分の割合を把握するのに役立つ。
不良率
％
図１．不良率推移グラフ
不良率
図２．作業内容別完成品キズ不良
対策１実施
対策２実施
コメント
対策を実施するに従って不良は減少し目標達成後もレベルを維持している
積替時のキズ
日
目標１％未満
総件数：６３件
調査日：1999年12月
36件
24件
その他
3件
コメント
重点項目を搬送時のキズとして原因を追究する必要がある
テキスト Ｐ31

## Slide 28
提案件数
件／年
図３．提案件数年度比較グラフ
100％
図４．動作分類時間グラフ
■棒グラフ
棒グラフは、一定の幅の棒を並べ、その棒の長短によって数量の大小を比較するためのグラフである。同一項目内で棒グラフを並べれば、その項目内だけで比較することも出来る。また目標ラインを記入すれば、目標達成状況がわかる。
■帯グラフ
帯グラフとは、割合の変化を見るためのグラフで全体を０～１００％として細長い長方形の帯で表し、内訳で区切ったものである。帯グラフを並べて表現する事で、時間による数量の変化を把握できる。
98年
99年
コメント
99年は全員の提案件数が増加している。Ｃ君の提案件数が最も増加した。
99年の目標未達成者は新人だけである。
計測
準備
４０％減
0％
待機
記録
片付け
コメント
もっとも時間を要した計測時間を対策する事によって半減できた。全体とともに４０％減となった
テキスト Ｐ31

## Slide 29
図５．Ａサークルのバランスシート
■レーダーチャート
レーダーチャートは、各項目間のバランスを見るのに便利である
■ガントチャート
ガントチャートは、日程計画や進度管理をするのに便利である
Ａ：テーマの完成度
Ｂ：ＱＣサークル 会合参加率
Ｃ：提案目標達成度
Ｄ：ＱＣ手法の利用度
Ｅ：上司の満足度
標準化と管理の定着
10 20 30 10 20 30 10 20 30
効果の確認
対策案検討と実施対策
要因解析
活動計画
現状把握と目標
8月 9月 10月
テーマ選定
計画
実績
表１．ＱＣサークル活動計画表
＜コメント＞
Ａサークルのバランスは、上司の満足度は低いですが、会合への参加率が良いサークルであることがわかります。
<コメント>
８月初旬にテーマを決め、現状把握目標設定を８月中旬までに終えます。９月には対策を完了し、１０月に効果を確認するとともに、活動内容のまとめを行ないます。全部で約９０日間の活動を行ないます。
テキスト Ｐ32

## Slide 30
（３）パレート図
①棒グラフと累積折れ線グラフの組み合わせグラフ
②層別した項目のうち、どの項目が重要（値が大きい）か、また、それが全体の
どの程度の比率を占めているかを知る
不良項目 | 不良件数 | 累積不良件数 | ％ | 累積％
仕上げ不良 | ５５ | ５５ | ４１．０ | ４１．０
キズ不良 | ３４ | ８９ | ２５．４ | ６６．４
変形不良 | ２２ | １１１ | １６．４ | ８２．８
塗装不良 | １０ | １２１ | ７．５ | ９０．３
ソリ不良 | ５ | １２６ | ３．７ | ９４．０
その他 | ８ | １３４ | ６．０ | 100.0
合計 | １３４ | １３４ | 100.0 | 100.0
表２．ＱＣサークル活動計画表
仕上げ不良
０
２０
４０
６０
８０
１００
１２０
キズ不良
変形不良
塗装不良
ソリ不良
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
件
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図６．不良項目別パレート図
99年2～3月
n=１３４
作成者：すずき
５５
３４
２２
１０
５
８
テキスト Ｐ32

## Slide 31
■パレート図の利用方法
a : 現状把握時に用いる
・全体のデータ数（不良数、得点等）の計がわかり、どの項目が重要なのかがわかる。
・どの項目に重点をしぼればよいのかがハッキリする （重点指向）
ブツ
０
２０
４０
６０
８０
１００
カス
ハジキ
タレ
スケ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
件
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図６．塗装不良内訳
02年9月
n=98
上塗りブツ
０
２０
４０
６０
中塗りブツ
EDブツ
鉄ブツ
Bブツ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
個
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図７．ブツの内訳
塗装ブツ
０
２０
異色ブツ
糸ブツ
虫ブツ
毛ブツ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
●
●
●
●
●
●
不良件数
累積比率
図８．上塗りブツの内訳
肌不良
●
分かったこと
※ブツが６１％占めている
02年9月
n=61
４０
個
02年9月
n=36
分かったこと
※上塗りブツが５６％占めている
分かったこと
※塗装ブツが４５％占めている
b：目標値設定時に用いる
・不良数削減の場合、上位２項目で８０％を占めていたとする、それを半減すれば
全体として４０％減となることが一目でわかる c：効果の確認時に用いる ・現状把握のパレート図と、効果確認のパレート図を並べれば、各項目の値の変化、
トータル値の増減とその比率がすぐにわかる
ズレ
０
４００
曲り
シワ
汚れ
その他
０
２０
４０
６０
８０
１００
％
●
●
●
●
●
ラベル不良枚数
累積比率
図９．上塗りブツの内訳
８００
枚数
02年6月
n=８０５
２００
６００
ズレ
０
４００
曲り
シワ
汚れ
その他
０
４０
６０
８０
１００
％
●
●
●
●
●
累積比率
図１０．上塗りブツの内訳
02年9月
n=４０３
２００
ラベル不良枚数
枚数
２０
効果
４０３枚,５０％減少
テキスト Ｐ33

## Slide 32
（４） 特性要因図
■ 特性要因図とは
特性要因図は、問題とする特性（仕事の結果）とそれに影響を及ぼしている要因
（結果に結びつく原因）との関係を系統的に整理した図のことをいいます
■ 特性要因図のつくり方
(a) 取り上げる特性を決める。 (b)特性と背骨を書く。 (c)大骨を記入する。（４Ｍや職場環境など） (d)中骨、小骨を記入する。
・ブレーンストーミング、なぜなぜを活用する (e)記入もれについてチェックする (f)重要な要因に○印をつける (g)重要な要因について検証する
背骨
特性 （結果）
大骨
大骨
大骨
大骨
中骨
小骨
中骨
中骨
小骨
孫骨
要因
（原因）
※特性の表記は次項を例にすると
「何故ラベルがズレるのか？」と表現する事を見かける事があるがこれは間違い。
この場合は『ラベルがズレる（結果）』を
特性として表記する
テキスト Ｐ33

## Slide 33
ラベルがズレる
方法
作業者
材料
設備
しべらせて押さえる
押さえ方が悪い
不良が多くなると
間に合わない
間隔がばらつ
いている
容器流し方
が一定でない
向きがズレ
ている
製品により
異なる
目安が
ない
印がつけ
られない
振動がある
回転している
短い
スペース
がない
ライン上で
貼っている
台紙から
剥れ易い
粘着が弱い
厚みがあ
りすぎる
コーティングしてある
光っている
材料
容器とラベルの色が同じ
見ずらい
コンベアー
つなぎ目が
ある
速度
現在位置
コンベアーとのタイミングのズレ
センサーが安定しない
ボスタル
ラベル
図１１．特性要因図例
作成：02年2月
担当：○○○○
■特性要因図の使い方
(a) 問題点の原因追及。・・・特性と要因の関係の仮説つくり
(b) 技術（技能）レベルの伝承
(c) 話し合いの道しるべとして
特性要因図の「特性」は『仕事の結果』であり、「要因」は『仕事の結果を発生させる原因』である。そのために『なぜ・なぜ』を繰り返し要因を洗い出す。
洗い出された要因から重要要因を絞り込み、『検証』を行う
テキスト Ｐ34

## Slide 34
（５） ヒストグラム
■ ヒストグラムとは
ヒストグラムとは、データの存在する範囲をいくつかの区間に分け、各区間に入る
データの出現度数表を作り、これを図にしたものである。その目的には
次に示すようなことがある。
(a)分布の形を調べる
(b)工程能力（工程の持つ品質特性に関する能力）を調べる
(c)規格や標準値と比較する
(d)全体の分布状況を調べる ■ ヒストグラムの作成
(a)データ（１００個程度集めると良い）から度数表を作成する
ー
５
４
３
２
１
０
－１
－２
－３
－４
－５
u
－９
５
８
２１
２０
１８
０
－１９
－２２
－１８
－１２
－１０
fu
３９３
２５
３２
６３
４０
１８
０
１９
４４
５４
４８
５０
fu
１
２
７
１０
１８
２１
１９
１１
６
３
２
度数（f）
度数マーク
２２７
２２２
２１７
２１２
２０７
２０２（u0）
１９７
１９２
１８７
１８２
１７７
中心線
合計（Σ）
２２４・５～２２９．５
２１９．５～２２４．５
２１４．５～２１９．５
２０９．５～２１４．５
２０４．５～２０９．５
１９９．５～２０４．５
１９４．５～１９９．５
１８９．５～１９４．５
１８４．５～１８９．５
１７９．５～１８４．５
１７４．５～１７９．５
区間
１１
１０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
№
2
テキスト Ｐ34

## Slide 35
（ｂ）度数表からヒストグラムを作成する
177
０
５
１０
１５
２０
２５
182
187
192
197
202
207
212
217
222
227
規格
185～265
Ｘ＝２０１．６
－
期間：○月○日～○日
n=１００
作成者：○○○
Ｓ＝１０．０
Cp＝１．３３
規格外
図１２．金属材料硬さヒストグラム
テキスト Ｐ35

## Slide 36
（６） 管理図
■ 管理図とは
管理図とは、工程が安定な状態にあるかどうかを調べたり、工程を安定な状態に継続するために用いる図のことをいう
■ 管理図の種類
■ 管理図の例（解析用管理図の例題）
X
－
－R管理図の実施例
X
ー
R
０
１
２
３
53.0
54.0
52.0
●
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
n=5
UCL=53.713
CL=52.717
LCL=52.151
UCL=2.85
CL=1.35
5
10
15
20
25
テキスト Ｐ35

## Slide 37
（７） 散布図
■ 散布図とは
散布図とは、焼入温度と硬さのように、対になった１組のデータをとり、横軸に要因系を縦軸に結果系（特性値）を目盛り、打点したものである。散布図は「対象となる２つの特性値と要因、要因と要因などの関係」を調べるために用いられます。
（硬さ）
（焼入温度）
焼入温度と硬さの散布図
■ 散布図の例
テキスト Ｐ36

## Slide 38
■ 散布図の見方
強い正の相関があり、例えば、x を管理することで yを推定することができる
確実に正の相関があるといえないので、x 以外で y に影響する他の要因との関係を調べ、相関のある要因を管理する必要がある
強い正の相関と同じ考え方
確実に負の相関があるといえないので、x 以外で y に影響する他の要因との関係を調べ、相関のある要因を管理する必要がある
x 以外の要因との関係を調べ、 y と相関のある要因を見つけ出す事が必要である
無相関
弱い負の相関
強い負の相関
弱い正の相関
強い正の相関
説明
散布図の種類
№
テキスト Ｐ36

## Slide 39: ３．新ＱＣ七つ道具
（１）新ＱＣ七つ道具とは
数値データの解析手法
・マトリックスデータ解析法
ほとんど使用していない手法
言語データの解析手法
・連関図法
・ＰＤＰＣ法
・親和図法
・系統図法
・マトリックス図法
・アローダイヤグラム法
どの職場でも日頃よく使用している
使ってみて欲しい手法
特定の職場で時々使用する手法
「新ＱＣ七つ道具」とは、主に言語データを整理・解析して、問題解決や計画立案を
効果的に進めるために開発されたもので、親和図法、連関図法、系統図法、マトリックス
図法、マトリックス・データ解析法、ＰＤＰＣ法、アローダイヤグラム法の七つの手法を
総称したものです。従来から、ＯＲやＶＥや発想法などで活用されていた手法をＱＣ手法
として使いやすいようにしたものです。
テキスト Ｐ37

## Slide 40
手法名 適用する段階 | 親和図法 | 連関図法 | 系統図法 | マトリックス図法 | アローダイヤグラム法 | Ｐ Ｄ Ｐ Ｃ 法
問題の整理、設定段階 | ○ | ○ |  |  |  | 
具体的手段、方策の展開、立案段階 |  |  | ○ |  |  | 
具体的な手段の立案段階 |  |  |  | ○ |  | 
実行計画の立案段階 |  |  |  |  | ○ | ○
（２）新ＱＣ七つ道具の種類と適用する手法
テキスト Ｐ37

## Slide 41: （３）新ＱＣ七つ道具の概要
手法名 | 基本的な形 | どんな時につかうか | 使用上のポイント
親和図法 |  | ①混沌とした状態の中から言語 データをとらえ、まとめるこ とで問題を発見する。 ②現状を打破し新しい考え方を 得る ③問題の本質を的確に捉え関係 者の認識を高める | ①多くの言語データを集める ②言語データは、主語＋述語で表 現する ③似ている言語データを集める ④カード寄せの作業が進むにつれ てカード間の親和性を高める
連関図法 |  | ①原因と結果、目的と手段など が複雑に絡み合った問題の 整理 ②枠にとらわれず自由な発想の 転換、展開 | ①幅広く情報を収集する ②生の声に近い表現で ③中間要因より根本要因を捉える ④グループ全員で作成し、何度も 書き直す
系統図法 |  | ①目的達成のために必要な手 段・方策の具体化 ②メンバーの意思統一 ③関係者の説得性を高めるた めに手段を一目でわかるよ うに整理 | ①解決したい問題を「～を～する ためには」という表現で目的に する ②目的に対し、一次手段を決める ③一次手段を目的に置き換え、 二次手段を決める
マトリックス 図法 |  | ①対象としている事象の中の対 になる要素について関連の有 無を把握する ②２～４種類の表がもつ問題点 の所在を明確にする | ①要素は行・列とも簡潔に ②要素の順序があればその順序で ③交点の表示記号の基準や定義を 明確にする ④要素は同じようなレベルで
親和カード
データカード
データカード
データカード
データカード
親和カード
親和カード
 | Ａ | Ｂ | C | D | E | F
１ |  |  |  |  |  | 
２ |  |  |  |  |  | 
３ |  |  |  |  |  | 
４ |  |  |  |  |  | 
テキスト Ｐ38

## Slide 42
手法名 | 基本的な形 | どんな時につかうか | 使用上のポイント
アローダイヤグラム法 |  | ①日程計画を推進するとき、 必要な各作業と実施順序・ 日程などを明確にするとき ②作業の進捗状況のチェックが 容易で計画変更に際して迅速 な処置 ③関係者の意志の疎通 | ①平行する作業はできるだけ記入 ②各作業の順序を見極める ③作業時間の流れに従い、 左から右へ展開する ④直列に並ぶ作業ラベルの最も 多い経路を中央にする
ＰＤＰＣ法 |  | ①目標達成のために事前に想定 できる問題について考え、プ ロセスの進行を望ましい方向 へ導くとき ②問題の所在、最重点事項の確 認 ③経験を生かして先を読み先手 をとる | ①スタートの状態を明確にする ②様々な結果を予測し、プロセス の進行をできるだけ望ましい 方向に導く ③事態の進展とともに何度も 書き加え、書き直す
マトリックスデータ解析法 |  | ①多くの要素から構成される収 集した数値データを層別し、 分類体系化して明確な結論を 得たい | ①データを数値化する ②数値化した多量のデータを 相関係数を用い類似性を求める ③相互に相関関係の近いグループ を集めて群にし、代表する概念 を定める
やせ型
ぽっちゃり型
若年
熟年
テキスト Ｐ38

## Slide 43: ■ 親和図法
（b）どんな時に使うもの
（c）作成の手順と注意点
未来・将来の問題など、もやもやとはっきりしない問題点について、事実、推定、予測 意見、発想の構造を言語データでとらえ、相互の関係を親和性によって、統合した
図をつくることで、解決すべき問題の所在・形態を“明確”にする手法です。
※ＫＪ法（考案者：川喜多二郎氏）に由来する
①みんなの意思を統一したい
（例）ＱＣサークルを活発にするにはどうすればよいか？
②問題を見極めたい
（例）職場の問題点は何か？
①テーマを決める。
・問題の本質を明らかにしたいもの ・考えをまとめたいもの ・発想を得たいもの など
②｢見た｣｢聞いた｣｢感じた｣｢考えた｣｢調べた｣ことをカードに書く
・ズバリとした表現で ・簡潔で短い文にまとめる ・主語＋述語で表現
③親和性（似ている、近い、ほとんど同じ）のあるカードを寄せて集める
④どのグループにも入らないカードは、そのまま（ひとりぼっち）にしておく
⑤寄り集まったカードをまとめて表札「親和カード」を作る
⑥レイアウトをよく考えて親和図を完成させる
（a）親和図法とは
（４）新ＱＣ七つ道具はどんなもの、どんなときに使うもの
テキスト Ｐ39

## Slide 44
親和カード
データカード
データカード
データカード
データカード
親和カード
親和カード
親和カード
データカード
データカード
データカード
親和カード
親和カード
ＱＣサークルを活発にするには
①
⑥
⑤
④
③
②
操作しやすいビデオカメラ
（d）作成例 『操作しやすいビデオカメラのお客様ニーズ調査結果』
持ちやすい
軽くて持ちやすい
手にぴったりと合う
持ったとき 安定感がある
握りやすい
持ち運びしやすい
小さくて 持ちやすい
楽に操作できる
思い通りに 調整できる
調整状態を 確認できる
手の動きに合う
動作中に調整 できる
軽く引くだけで 調整できる
操作がわかりやすい
使用方法が わかりやすい
初心者でも 操作がしやすい
オンラインヘルプ になっている
テキスト Ｐ39

## Slide 45: （a）連関図法とは
（b）どんな時に使うもの
①問題点の原因探索に使いたい （例）なぜＱＣサークルが盛り上がらないのか？
②問題の構造を明確にしたい （例）凡ミス発生のメカニズムの明確化
（c）作成の手順と注意点
①問題点を決める
・「○○が△△いない」「なぜ××にならないのか」等と結果がうまくいっていない 状態を簡潔に表現する
②前提条件を明らかにしておく
③問題となっている原因を抽出していく
・主語＋述語で簡潔に書く。 ・１枚のカードには２通り以上の意味をもたせない
④原因と結果の因果関係を矢線でつなぐ
・原因カードの中から、問題点に強い関連のあるものを１次原因として、３～４枚選ぶ ・１次原因について“なぜ、なぜ”を繰り返し、その原因を矢線で結び因果関係をつける
⑤重要要因を絞り込む
・太い枠で囲むか、ハッチングをいれる
⑥重要要因が問題点に強い因果関係をもっている経路の矢線は太くする
⑦結論をまとめる
■ 連関図法
原因－結果、目的－手段などが複雑に絡み合う問題について、これらの相互の
関係を論理的につなぎ、明らかにすることによって、不良・不具合の原因を探索したり、問題の構造を明らかにしたり、目的を達成するための手段を展開する
手法です
テキスト Ｐ40

## Slide 46
問題点
１次原因
１次原因
１次原因
１次原因
２次原因
３次原因
３次原因
２次原因
２次原因
３次原因
２次原因
２次原因
２次原因
結論：
１）○○○に△△△がない
２）□□□の××が悪い
３）
２次原因
３次原因
前提条件：
１）○○○
２）△△△
３）
①
③
④
⑤
⑥
⑦
②
２次原因
（d）作成例 『備品を探すのに時間がかかる』の連関図
備品を探すのに 時間がかかる
いつも使って いないとわからない
どこに何があるの かわからない
重ね置きがある
備品の表示がない
備品の収納器が ばらばらである
段ボール箱に入れ たままである
暗くてよく 見えない
照度が足りない
備品の奥に備品 を置いてある
開口間口が狭い
入るのに 抵抗がある
日頃あまり 利用しない
工場と事務所に 距離がある
不要品を置いて いる
備品以外を置く 場所がない
在庫のないもの を探す
在庫切れがよく わからない
管理していない ものを探す
管理課の人に 聞きにくい
忙しそう
管理しているもの を整理していない
何を管理している かわからない
結論：
１）暗くてよく見えない
２）二重置きしている
３）在庫の有無がわからない
テキスト Ｐ40

## Slide 47: ■ 系統図法
（a）系統図法とは
（b）どんな時に使うもの
達成すべき目的に対する方策を小さい事象に枝分かれさせて展開していくことによって 目的を達成するための実施可能な最適の方策（手段）を見つけていく手法です
①目的を達成するための方策を具体的な手段まで展開したい！
（例）ＱＣサークル活動を活発にするには？
②組織や機能の構成要素を判りやすく系統的にまとめたい！
（例）会社の職制表、業務系統図、要求品質表
（c）作成の手順と注意点
①達成したい基本目的・目標を設定する
・方策展開型「○○を△△するには」
・要因追求型「○○が△△であるのは」
②１次手段を考える
③２次手段を考える（１次手段を目的にして、手段を考える）
④３次手段、４次手段と、目的と手段の関係をもたせながら、実施可能レベルまで展開する
⑤念のため、下位の手段からみて上位の手段が妥当なものであるかを確認する
テキスト Ｐ41

## Slide 48
○○を△△するためには
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
～を～する
手段の展開
⑤ 目的の確認
① 目的
② １次手段
③ ２次手段
④ ３次手段
ＱＣサークル活動を 活発にするためには
事務局がサークルの 面倒をよく見る
上司がアドバイス をする
各社のＱＣサークルの 運営方法を調べる
サークルのニーズを 正しくつかむ
ＱＣサークルの運営 方法を理解する
各サークルの実態 を把握する
発表会などで情報を得る
各社の事務局を訪問する
サークルとの話し合いを多くする
データをＱ７で解析する
ＱＣサークルの運営の教育を受ける
管理者ＱＣサークルを行う
自分の担当サークルと懇談会をする
他社を含めサークル活動を観察する
（d）作成例 『ＱＣサークル活動を活発にするためには』 の系統図
テキスト Ｐ42

## Slide 49: ■ マトリックス図法
（a）マトリックス図法とは
（b）どんな時に使うもの
問題としていることがらの中から対になる要素を見つけ出し、これを行と列に配置し、 その交点の各要素の関連の有無や関連の度合いを表示することにより、
問題の所在や形態を探索したり、問題解決への着想を得たりする手法です。
①問題点の整理（テーマの選定）に使う （例）いくつかある問題点の中から取り組むべき問題点を選ぶ
②改善方策の絞りこみに使う （例）系統図の改善策の中から、効果・実現性などで最適な方策を選ぶ
（c）作成の手順と注意点
①取り上げる事項と要素を決める
・何と何を組み合わせたマトリックス図をつくるのか、それぞれの事項をどのような 要素に分けるのかを決める
②マトリックス図の軸の割り付けを決める
③マトリックス図に用いる表現方法を決める
・タテ軸の要素とヨコ軸の要素の交点で、両者の関係の有無、関係の強さなどをどの ように表現するかを決める。 例）○、△、×や、具体的な数値など
④マトリックス図を作成する
⑤マトリックス図を考察し、情報を得る
・マトリックス図全体から、特徴のある欄を交点とするタテ、ヨコ軸の要素を中心に して考察する
テキスト Ｐ42

## Slide 50
（d）作成例） 『小児科の咳止め処方料』のマトリックス図
 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ
１ | 1A | 1B | 1C |  |  | 
２ |  |  |  |  |  | 
３ | 3A | 3B | 3C |  |  | 
４ |  |  |  |  |  | 
５ |  |  |  |  |  | 
ヨコ軸 行の名称や割り付けた要素を列に記入
タテ軸 列の名称や割り付けた要素を行に記入
交点に着目
タテの並びを列
ヨコの並びを行
マトリックス図の概念図
年数 薬品名 | １～３ケ月 | ～６ケ月 | ～１歳 | ～３歳 | ～７歳 | ～１２歳
ＡＡＡＡＡ液 （ml) | 2.4 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0
ＢＢＢＢＢ液 （ml) | 2.4 | 4.8 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0
ＣＣＣＣＣ液 （ml) | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0
合 計 | 6.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 45.0
テキスト Ｐ42

## Slide 52
（参考）問題解決ステップとＱＣ手法を使うタイミング
 |  |  | ＱＣ七つ道具 |  |  |  |  |  |  | 新ＱＣ七つ道具 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | チェックシート | パレート図 | 特性要因図 | 散布図 | グラフ | ヒストグラム | 管理図 | 親和図法 | 系統図法 | 連関図法 | マトリックス 図法 | ＰＤＰＣ法 | アローダイヤ グラム法 | マトリックス データ解析
１ | テーマの 選定理由 | 問題を集める | ○ | ○ |  |  | ◎ |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | 
 |  | テーマを解決する |  | ◎ |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ◎ |  |  | 
２ | 現状把握と 目標の設定 | 現状を把握する | ○ | ◎ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 目標を設定する |  | ○ |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
３ | 活動計画の作成 |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  | ○ | 
４ | 要因の解析 | 特性の現状を調べる | ○ | ○ |  |  | ○ | ◎ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 要因を挙げる |  |  | ◎ |  |  |  |  | ○ | ○ | ◎ |  |  |  | 
 |  | 要因を解析（検証）する |  |  |  | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  |  |  |  | 〇
 |  | 対策項目を決める |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
５ | 対策の検討 と実施 | 対策を検討する |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ◎ |  | ◎ | ○ |  | 
 |  | 対策を実施する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
６ | 効果の確認 | 対策結果を確認する | ○ | ◎ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 目標値と比較する |  | ○ |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
７ | 標準化と 管理の定着 | 対策内容を標準化する |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  | 
 |  | 管理内容を定着させる | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  |  |  |