## Slide 1
課題達成型
ＱＣストーリーの説明
【QC読本 第3章】

## Slide 2
（手順②）
現状の把握と目標設定
（手順② ）
攻め所と目標設定 （ありたい姿と現在の差のから
攻め所を明確化し、目標を設定する）
問題解決の基本ステップとＱＣストーリーの比較
目的の明確化
現状把握と
目標設定
スケジュールの作成
要因の究明
（因果関係の究明）
対策検討と実施
効果確認
標準化と管理の定着
問題解決の
基本ステップ
（手順①）
テーマの選定
（手順③）
活動計画の作成
（手順④）
要因の解析
（あるべき姿と現在の差は なぜ発生？悪さの要因は？）
（手順⑤）
対策の検討と実施
（手順⑥）
効果の確認
（手順⑦）
標準化と管理の定着
問題解決型
（手順①）
テーマの選定
（手順②）
現状把握と
対策のねらい所
目標設定
（手順③）
対策の検討と実施
（手順④）
効果の確認
（手順⑤）
標準化と管理の定着
施策実行型
（手順①）
テーマの選定
（絞り込んだテーマに取り組む必要性を事実 やデータで調査(現状把握)し、明確化する）
（手順⑥ ）
効果の確認
（手順⑦）
標準化と管理の定着
（手順⑤ ）
成功シナリオの追究と実施
（シナリオの具体策と障害予測と回避策を
検討し総合的に選定の上、実施する）
（手順④ ）
方策の立案 （攻め所に焦点を当てた期待効果の大きい
方策案(アイデア)はどれ？）
課題達成型
（手順③ ）
活動計画の作成
注）活動計画の作成時期は、問題によって手順①②③が入れ替わる場合もある
取り組む必要性を現状把握で確認
解決の糸口に なるのが攻め所
実現性を考えずに
アイデアを多く出す
成功に至る道筋！

## Slide 3
ＪＨＳ部門の活動の主な特徴は、以下の３点がある ① 繰り返しのある作業よりも、初めての仕事の方が多い
② 仕事の悪さがハッキリ見えない
③ 仕事の良さの追求に関するテーマが多い
この課題達成型の手順は、事務・販売・サービス（以下、ＪＨＳと表す）部門のＱＣサークル活動で「従来の問題解決型では、活動しにくい」という声に応えるため考案されました。
環境の変化とともに、従来経験したことのない新規業務への対応や現状のデータが取りにくく、要因の解析が困難な問題・課題への対応が増えてきている。そのような問題・課題に取り組むため、提唱されたのが課題達成型の手順です。
Ⅰ．課題達成型の誕生の経緯

## Slide 4
（高）
（低）
経 費
実績
予算
目標
ムダ経費の削減 （ギャップの解消）
経費を更に削減 （ギャップの解消）
経費削減の考え方
問題解決型
課題達成型
「問題」と「課題」の考え方（概念図）
（個）
0
生 産 量
目標
計画
実績
生産未達の増加 （ギャップの解消）
生産増加の考え方
課題達成型
問題解決型
400
300
200
100
400個
生産を更に増産 （ギャップの解消）
200個
100個
（多）
（少）
将来めざす目標“ありたい姿”
現状の目標(正常値)
“あるべき姿”
現状の水準
現状の目標(正常値)
“あるべき姿”
現状の水準
将来めざす目標“ありたい姿”

## Slide 5
職場の問題点をつかみ、テーマを決める
･問題点の現状を調査し、解決すべきことを決める
･改善したい目標を決める
いつまでにどうするか計画し、役割分担を決める
問題を発生させている原因を探す
原因をつぶすための対策を検討し、実施する
対策実施後の結果を調べ、効果の有無を確認する
同じ問題が２度と発生しないようにルールを決め、 標準書を作り、標準作業にする
①テーマの選定
②現状把握と目標設定
③活動計画の作成
④要因の解析
⑤対策の立案と実施
⑥効果の確認
⑦標準化と管理の定着
･今回の活動を反省し残された問題を整理する
･反省や残された問題点を今後の活動に活かす
⑧反省と今後の対応
問題解決型の手順（要点）
「悪さ」の原因を追究してそれを取り除く活動(原因究明型)

## Slide 6
職場の問題点をつかみ、テーマを決める
ありたい姿と現在の姿(現状把握)のギャップを明確にして、 どこを重点にして方策案を検討していくのか ”攻め所” を決め、達成したい目標を決める
いつまでにどうするか計画し、役割分担を決める
攻め所に焦点を当て、目標達成可能と思われる 方策案（アイデア）をたくさん出す
方策を実現させるシナリオを具体的に検討して、 障害・悪影響を排除の上、成功シナリオを実施する
シナリオ実施後の結果を調べ、効果の有無を確認する
効果が元に戻らないように、効果のあったシナリオの維持・ 管理する方法を検討・実施し、効果の維持を確認する
①テーマの選定
②攻め所と目標設定
③活動計画の作成
④方策の立案
⑤成功シナリオの追究と実施
⑥効果の確認
⑦標準化と管理の定着
･今回の活動を反省し残された問題を整理する
･反省や残された問題点を今後の活動に活かす
⑧反省と今後の対応
「良さ」を追求して、ありたい姿を実現する活動 (方策追究型)
課題達成型の手順（要点）

## Slide 7
課題達成型は、問題解決型と違い、「良さ（アイデア）」を追求する
という考え方であり、２つのケースがある
このような課題を達成するには（現状に必ずしも悪さがあるのでは
なく） 、そのための手順も当然変わってくる。
この進め方を課題達成型の手順という
①現状の水準を大幅に向上したい場合
（既存業務における現状打破）
Ⅱ．課題達成型ＱＣストーリーでいう「課題」とは
②今まで経験したことのない新しい仕事をスムーズに
スタートさせたい場合
（新規業務への対応）

## Slide 8
方策･手段を追求
既存のやり方を前提としないで解決
新たなやり方を創り出す
課題達成型
やり方の中での原因を究明
既存(現状)のやり方を前提として解決
現状のやり方の一部を変更
新たな(初めての)仕事
従来からの仕事
ＨＯＷ
ＷＨＹ
問題解決型
仕事の状況とその問題解決、課題達成への使い分け
新たなねらいが発生
現状の水準とねらいにギャップが発生
現状打破

## Slide 9
問題解決型
悪さの排除
犯人探し
原因究明型
ＷＨＹ
課題達成型
良さの追求
恋人探し
方策追究型
ＨＯＷ
課題達成型と問題解決型の比較

## Slide 10
過去 | 現在 | 未来
すでに発生している不具合をなくす | 競合会社に勝つために、現状の倍の 早さでつくれる工場に変える | 新商品販売に伴う、販売マニュアルを作成する
「悪さ」の再発防止 | ①新しい業務への取り組みが求められる新規業務への対応 (新しい魅力的な製品やサービスを提供するといった仕事も含まれる) ②現状を大幅に改革する現状打破 | 
この中で、課題はどれ？
不良品だー！
この２つが課題！
未経験
より早く
お届けしよう

## Slide 11
 | 課題達成型ＱＣストーリー が目指していない事例 | ：思い付きのアイデアだけでできるから
 |  | ：数値データを取らなくてもできる
 |  | ：原因究明が面倒だから
 |  | ：上司から与えられたテーマだから
課題達成型ＱＣストーリーを安易に使うと想定した効果が得られなかったり、真因にたどりつけず的外れな対策を講じてしまうなど、メリットを活かすことができません。また、これまでの活用事例を見ますと、以下の理由などから「課題達成で取り組みました」という事例も多く見られます。
Ⅲ．適用手順の使い分けの注意
課題達成型ＱＣストーリーの目指していることは、現状の水準に比べて、
大幅な水準の向上であり、新しい仕事における目標の達成です。
課題達成型ＱＣストーリーは、十分に固有技術を駆使し、問題解決型ＱＣストーリーで実績をもっているＱＣサークルが活用することで、より成果を上げることができると思います。
課題達成型ＱＣストーリーは、問題解決型ＱＣストーリーにとって変わるものではありません。問題解決に適した手順を選択しましょう。

## Slide 12
問題解決型 ＱＣストーリー
現状の把握と目標の設定
要因の解析
対策の立案
攻め所と目標の設定
成功シナリオの追究
標準化と管理の定着
反省と今後の対応
方策の立案
課題達成型 ＱＣストーリー
テーマの選定
ＱＣストーリーの選定
対策の実施
成功シナリオの実施
効果の確認
Ⅳ．課題達成型ＱＣストーリーの手順とポイント
※問題解決型と対比して 大きく違う手順
※
※
※

## Slide 13
①攻め所をいかに明確化できるかで活動の成否が決まる
課題を分解し、ポイントとなる要素をいろいろ分析して、攻め所を明確にできるかどうかが課題達成全体の成否を左右する。
「攻め所と目標の設定」は、最重要ステップである。
②発想の転換や創造的なアイデアが大きな成果を生み出す
新規の創造や現状打破が目的なだけに、攻め所に焦点を当てて、どれだけ発想豊かなアイデアが出せるかで、成功シナリオに到達できるかが決まる。
③粘り強い取り組みこそが成功シナリオを実現できる
効果の大きな方策の障害・副作用を粘り強く排除しないと、成功シナリオに到達できなくなる。
課題達成型の手順の特徴
課題達成が問題解決と大きく異なる３つのステップに焦点を絞って、 その特徴を見てみる
攻め所と目標の設定
成功シナリオの追究
方策の立案

## Slide 14
（1）ブレーンストーミング法（ＢＳ法）
ブレーンストーミングとは、あるテーマに対して参加者が自由に発言した内容をそのまま記録し、幅広くたくさんのアイデアを出す手法です
①参加者・準備品・場所
◆ 司会
リーダーシップのある人
全員から発言を引き出せる人
◆ 準備品
ホワイトボードとボードマーカー
模造紙とフェルトペン
（全員から記録がよく見えること）
◆ 書記
内容をまとめられる人
記録できる人
◆ 場所
全員の顔が見える
記録したものが見える
車座に座ることができる
◆ 参加者
４～10名程度
経験、知識、専門分野が違う方が良い
参考．「方策の立案」に役立つアイデア発想法

## Slide 15
③ブレーンストーミングの４原則
・批判禁止 ：出されたアイデアに対して良し悪しの批判をしない
・自由奔放 ：何でも自由に言い、あらゆる視点からアイデアを出す
・質より量 ：アイデアの数が多いほど良いアイデアが出る
・結合・改善 ：他の人のアイデアをヒントにして、新しいアイデアを出す
②ブレーンストーミングのポイント ・テーマを絞って具体的にする（目的の明確化と共有化）
・参加者は事前準備をしておく
・リーダーは会議を計画的に運営する
・時間を決めて時間内に終わらせる（通常は１時間以内）
④ブレーンストーミングの進め方
・全員が参加し、考え、刺激しあう
・新しいアイデアを求めるステップでは、良し悪しを評価せずに、とにかく量を多く出す
・多くのアイデアを集めた後に、１つずつ評価して、質を高める
・評価は「効果性」と「実現可能性」で決めるが、新しいアイデアを求める。時には「独自性」、
「独創性」、「新奇性」なども考慮する
参考．「方策の立案」に役立つアイデア発想法

## Slide 16
（２）連想の法則
アイデアが出てくるには、一定の法則がある
③近接連想の法則： 猫 → コタツ、 机 → 椅子
②反対連想の法則： 猫 → 犬、 右 → 左
④因果関係の法則： 猫 → 三味線、 めがね → 秀才
①類似連想の法則： 猫 → 虎、 コーヒー → ココア
類似連想の鏡
反対連想の鏡
参考．「方策の立案」に役立つアイデア発想法