## Slide 1
ヒストグラム

## Slide 2
ヒストグラムとはある条件の元で採られたデータが、数多く（50～200個くらい）
ある時、データがどんな値を中心に、どんなバラツキ方をしているかを調べるのに
用いられる図です。柱を立てたような図であるので柱状図とも言われます。
表-１のデータは、薬品の入れ目（充填量）の数値データです。入れ目の平均値は
どれくらいで、どんなバラツキ方をしているか調べたい時、表-１のデータを見た
だけではわかりませんが、ヒストグラムを作成すると一目でわかるようになります。
ヒストグラム
（1）ヒストグラムとは

## Slide 3
（２） ヒストグラム用語説明
（表-１）のデータをヒストグラムで作成すると下図（図-１）のようになります。
書き方を述べる前に、書き方の手順の中に出てくる言葉について説明をします。
用語については右図を参照
上記データ（表-1）を元にヒストグラムを
作成すると右図のようになります。
（図-1）

## Slide 4
（３） ヒストグラムの作成手順
ここからヒストグラム（図-1）に至るまでの過程を順序立てて説明いたします。
手順 1
データの数（n）を数えます（今回はn=120）
手順 2
最大値（L）と最小値（S）を求めます。総数（n）をいくつかに区分し、区分毎の最大･最小を求めてから、全体の最大値と最小値を見つけ出せば簡単に まとめることができます。
表-1の薬品入れ目量のデータを縦に区割りし、最大値に○印を最小値に△印を記入し、その合計の中から最大値（●） 及び最小値（▲）を求める。
最大値（L） = 11.8g
最小値（S） = 8.0g となります。

## Slide 5
手順 3
（３） ヒストグラムの作成手順
級の数を求めます。
級の数＝√データ数を目安とします。
（右表のように区間数を決めてもよい）
手順 4
級の幅（h）を決めます。
次式のように求めます。
最大値－最小値
級の数
級の幅 ＝
手順 5
級の中心値と境界値を決めます。級の境界値の一方の端、例えば最小値を含む級から決めていきます。
・第１の級の下側境界値=
最小値（S）-測定単位の1/2
・第１の級の上側境界値=
級の下側境界値＋級の幅（h）
・第１の級の中心値=
級の下側境界値＋級の上側境界値
2

## Slide 6
手順 6
（３） ヒストグラムの作成手順
度数表を作成します。
・表-2のように級の№毎に級の境界値、中心値を記入した度数表を作成します。
・データ表（表-1）データ数値が度数表（級の境界値）のどこに該当するかを
確認し、度数マーク欄へ（/）マークを入れ、全データの級分けを行う。
・最後に度数の合計を計算し、総数（n）と合致するかを確かめます。

## Slide 7
（３） ヒストグラムの作成手順
手順 6
度数表の 〈u〉･〈uf〉･〈u f〉の計算をします（下図 表-3参照）
u の計算として、度数（f）の一番大きい値を0とし、データ値の小さい方
（上方に-1･-2･･）大きい方（下方には1･2･･）と記入します。
1）
2）
uf の合計を求めます。u と f を掛けた値を uf の欄に記入し、uf の合計 Σuf を求めます。※Σ（シグマ）とは合計するという意味の記号です。
u f の合計を求めます。
3）
u を二乗し、 f を掛けた値を計算して u f 欄にそれぞれ記入し、
u f の合計を求めます。
2
2
2
2

## Slide 8
（３） ヒストグラムの作成手順
手順 7
ヒストグラムを作成します。方眼紙の横軸に境界を目盛り、縦軸に度数 f をとり、ヒストグラムを作成します。
この時できるだけ正方形に収まるように書きます。
余白にデータの履歴と総数 n、規格（SU･SL）等を記載しておきます（図-２）
図-2 薬品入れ目量
Chart: 度数
 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 16 | 32 | 24 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0
8.15
8.95
9.75
10.55
11.35
SU
SL
製品名:○○薬品
規 格:8.0g～11.0g
期 間:5/12～5/14
作成日:5/15
作成者:三河太郎
8.55
9.35
10.15
10.95
11.75

## Slide 9
（４） 度数表から平均値と標準偏差を求める
手順 1
前ページ（表-3 度数分布表）を基に、平均値･標準偏差を求めます。
度数の最も多いところを仮平均（x0）とします
平均値の求め方
1）
`x ＝ u を 0 とおいた中心値 ＋
データ数（n）
uf の合計
× 級の幅
`x ＝ 9.75 ＋
× 0.4 ＝ 9.866・・⇒ 9.87
120
35
〔表-3から〕
標準偏差（ｓ ｽﾓｰﾙｴｽ）の求め方
2）
〔表-3から〕

## Slide 10
作成したヒストグラムに必要事項を記入する。
（４） 度数表から平均値と標準偏差を求める
3）
〔参考〕
工程が安定しているならば、度数
分布から求めた`x と標準偏差 s を
用いて`x ±3sの幅をつくると、
この中にほとんど全てのデータが
入る事がわかります。

## Slide 11
（５） 工程能力指数（Cp･Cpk）
工程能力指数Cp･Cpkは次式で求めます。
工程能力のレベルを数量化し、工程能力の有無を判断するために、工程能力指数Cp
及びカタヨリを評価したCpkが現場でよく使われています。
工程能力指数Cpの求め方
1）
〔図-2から〕

## Slide 12
（５） 工程能力指数（Cp･Cpk）
2）
工程能力指数Cpk（カタヨリ）の求め方
Cpkを求めるには、先ずカタヨリ（K）を算出する必要があります。

## Slide 13
（５） 工程能力指数（Cp･Cpk）
3）
工程能力の有無判断
上記計算から工程能力（Cp）は不足していると言える（1.00≧0.716）
ヒストグラムは、ほぼ正規分布の形になっているので、
全体のバラツキ（標準偏差 s を小さくする）を低減する必要がある。
同様に工程能力（Cpk）も不足している（1.00≧0.539）
工程能力の有無判断基準･評価及びヒストグラムの形と見方は、
参考-1，-2をご参照ください。
工程能力（Cp）としては満足
していても、カタヨリ（Cpk）で
置き換えると能力が不足する場合
があります