## Slide 1: 〔出目にバラツキがない：規格内のサイコロ〕
サイコロ形状 | 投げ方 | 検証データ | 考察
①重さ均一。 ノリシロを別体で外から 張り付ける構造で均一化 ②角面取りC1.5㎝均一 ③境界面取りC0.7cm 均一 ④面大きさ均一 ⑤ノリシロは剥がれなし（セロテープ補強） | スチレンボード 40度傾斜板に回転させて落とす |  | 仕様を均一にして、回転させてランダムに転がるようにすると、 すべての目が規格内に入ることを確認した。
①重さ均一。 ノリシロ別体で外から 張り付け均一化 ②角面取りC1cm 均一 ③境界面取りなしで均一 ④面大きさ均一 ⑤ノリシロ剥がれなし | スチレンボード 40度傾斜板に回転させて勢いよく投げて落とす |  | 
Chart: 
100回出現回数 | 18 | 18 | 18 | 20 | 13 | 13
規格：10.7～22.7％
Chart: 
100回出現回数 | 16 | 14 | 16 | 21 | 18 | 15
規格：10.7～22.7％
〔出目にバラツキがある：規格外のサイコロ〕
サイコロ形状 | 投げ方 | 検証データ | 考察
①面重さ偏り：6が5枚分で重い ②角面取偏り（C1.5㎝～C1cm ） ③境界面取偏り（C0.7cm～なし ） ④面大きさ偏り（□4㎝～□5㎝） ⑤ノリシロの部分的剥がれ | 1を上に持ち、 スチレンボード 40度傾斜板高さ130㎝から回転させずに傾斜板に落とす |  | 両面テープとノリの差はなし。投げる人による差はなし。
Chart: 
6の面5枚、角40度100回出現回数 | 60 | 9 | 8 | 17 | 6 | 0
規格：10.7～22.7％
補足資料:トライアル結果