## Slide 1
幸田工場第2製造部２課
テーマ
ハミ出し在庫の削減
～工務とタッグで活動推進～
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
フタバ産業株式会社
幸田工場 第2製造部3課
サークル名 SP サークル
発表者 磯村 海斗
Notes: 1
1
私はフタバ産業株式会社幸田工場
「SPサークル」の磯村です。
私たちが取り組みましたテーマ
「ハミ出し在庫の削減 工務とタッグで活動推進」
について発表させていただきます。

## Slide 2
本社 岡崎工場
会社紹介
Notes: まずはじめに会社紹介です。
愛知県岡崎市に本社があり、
国内に11拠点、海外に18拠点を構え
国内、国外に渡り、グローバルに展開、活躍をしています。

## Slide 3
足回り部品
排気系部品
内装部品
ボデー部品
燃焼系部品
会社紹介 事業紹介
自動車部品事業
外販設備事業
農業事業
プレス加工
溶接加工
Notes: フタバ産業は今年80周年を迎えます。
その歴史の中で培ってきた
プレス加工、溶接加工技術を軸に
自動車部品事業を発展させてきました。
その他にも
外販設備事業や農業事業も行っています。

## Slide 4
職場紹介
第３号棟
第１号棟
第４号棟
第２号棟
（エキマニ/DPF/造管）
幸田工場
パーツ収容庫
プレス棟
Notes: 私たちが働く幸田工場は
第1号棟から4号棟まであり、
ボデー部品、排気系部品を
生産しています。
私たちはその中の第2号棟で
エキゾーストマニフォールドや
DPFなどの生産に携わっています。

## Slide 5
工程内物流の仕事内容
入荷の確認、仕分け
要求された部品の準備
ラインへ
投入
要求した
部品を使用組付ける
完成した
製品を
引き取り
運搬
決まった
場所に投入
客先へ出荷
①
部品受入
②
部品集荷
③
部品配給
④
生産
⑤
完成品
引き取り
⑥
完成品
投入
⑦
出荷
工程内物流
製造
工程内物流
物流
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
Notes: 仕事内容についての紹介です。
私たちは工程内物流に属しており、
部品の受入や運搬を行っています。
業務の流れとしては、
まず部品の入荷確認をして
受入を行います。
次に製造ラインから要求のあった部品の集荷を行い、
その部品を製造ラインへ運搬し、投入。
その後、製造現場から出てきた完成品を
フォークリフトなどで引き取り、
ストアへ仕分け、投入する流れとなっています。

## Slide 6
サークルメンバーと私の紹介
SPサークルメンバー
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
メンバー：11名
平均年齢：39歳
名前
入社年.年齢
趣味
意気込み
2021年【23歳】
磯村 海斗
経験不足を補う為、
上司や先輩たちに
積極的に意見を
もらうぞ！！
ツーリング
Notes: サークルメンバーと私の紹介。
メンバーはベテラン、中堅、若手と
年齢層も幅広く
男性だけでなく、
女性も含めた構成となっています。
私、磯村はメンバー最年少で
経験は浅いものの、
上司や先輩の方から
積極的にアドバイスをもらい
日々、仕事に励んでいます。

## Slide 7
サークル紹介
メンバー構成
2023年11月
サークルの能力
Chart: 
| QCの基本 | 運営の仕方 | QC手法 | 多能工 | 技能・能力 | チームワーク | QC会合 | 他部署連携 | 意欲 | 5S
系列 1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.3
弱み
弱み
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
Ｙ 軸 明るく働きがいのある職場
Ｘ軸 サークルの能力
11月
サークルレベル
サークルレベル
D
11月
サークルの能力
弱み
弱み
弱み
11月
個人別評価表
Notes: サークルレベルについてです。
私たちの業務は
生産や出荷に深く関係するため
製造だけでなく、工務課、物流課などの
他部署との連携が強み。
ただ、メンバー全体を通して見ると、
意欲とサークルの知識が弱点のため
現状はDゾーンではありますが
まだまだ伸びしろのあるサークルです。

## Slide 8
自分自身の課題
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
1.QCの知識不足
テーマリーダーやります！
2.サークル活動の意欲不足
テーマリーダとして
活動してみない？
レベルを独自評価
わたしの課題
自己診断レベル把握表
磯村
伊藤
Notes: 今回、自分の課題として
自分の成長につなげるために
2つの課題に挑戦。
1つ目は、
サークルの知識を向上をさせるため、QCの基本を学ぶ。
2つ目は、
サークル活動の意欲不足解消のための、積極的な参加。
過去のサークル活動からもやらさている感が強く
そんな活動内容も自分も変えたいという思いから
今回、自分を奮い立たせるためにテーマリーダーに自ら志願しました。

## Slide 9
身近な困り事
ありますか？
いろいろな場所に部品が
置かれている
部品の入荷数が多い
リフトでの積み下ろしが多い
行ったり来たりを
繰り返す
どこに部品を置けばいいか
分からない時がある
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
エレカの走行の邪魔になる
あそこに溢れてるけど
あれって何？
シュート外に部品が
入らないのは何？
テーマ選定の背景－１ テーマリーダーとしての第１歩
サークル会合
磯村
本田 和
本田 晶
井田
中嶋
佐藤
中川
溝口
坂部
Notes: まずは、テーマリーダー初任務として
テーマを決めるにあたり、
メンバーの身近な困り事を、
吸い上げることから始めました。
その中で出てきた困り事を見てみると、
工程内物流ならではの
部品に関する「ムダ」について
様々な意見がでてきました。

## Slide 10
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
テーマ選定の背景－２ ムダについて考える
内容 | 重要性 | 緊急性 | 効果 | 取り組みやすさ | 評価 | 順位
棚入れ時、外まで台車を 取りに行く手間がある | ○ | ○ | ◎ | △ | 8 | 4
シュート外にある 部品が多い | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | 1
棚入れ時、台車が 通りにくい | ○ | ○ | ○ | △ | 7 | 5
部品置場が乱雑である | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 10 | 2
トラックヤードが 乱れている | ◎ | ◎ | △ | ○ | 9 | 3
テーマ「ハミ出し在庫の削減」
◎→３点 ○→２点 △→１点
工程内物流のムダ洗い出し
課方針
7つのムダ
Notes: メンバーの困り事をまとめ、
マトリックス評価を行い
順位づけを行った結果、
一番順位の高かった
「シュート外にある部品が多い」
について取り組むことに決定。
7つのムダの観点からみても
「在庫」「動作」「運搬」の
3つのムダに該当し、
課方針にもある
「4S、5定の確実な推進による
正常/異常がわかる職場づくり」から
テーマを
「ハミ出し在庫の削減」に決定しました。

## Slide 11
問題の明確化
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
工程内物流MAP
ハミ出し品置場
部品棚
Bパレット
ブランク材
本来の姿
現状の姿
Notes: 問題の明確化
本来は、設定してある部品棚に部品が
入らなければいけませんが
現状は、棚に入りきらない部品を
ただ、空いているスペースに置いているだけの状況でした。

## Slide 12
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
現状把握－１ ハミ出し品の調査
ライン別ハミ出し品箱数の調査
E16品番別の箱数調査
(箱）
Chart: 件数
| E16 | P20 | E10 | E33 | D25 | D32 | H03 | C30 | E32 | C31 | VA | E-8
 | 166 | 35 | 28 | 27 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6 | 5 | 2
 | 0 | 49.5522 | 60 | 68.3582 | 76.4179 | 80.597 | 84.7761 | 88.9552 | 92.5373 | 96.1194 | 97.9104 | 99.403 | 100
(％）
(箱）
Chart: 件数
| 1585B447 | 1585A845-100 | 1584A846 | 1575A254 | 1584B452 | 208D1W080P | 1585A944 | 1584B453 | 1585A951-100 | 1585Ａ965 | 1585Ａ950 | 1584B455
 | 30 | 24 | 23 | 18 | 16 | 16 | 15 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1
 | 0 | 18.0723 | 32.5301 | 46.3855 | 57.2289 | 66.8675 | 76.506 | 85.5422 | 92.7711 | 96.3855 | 98.1928 | 99.3976 | 100
(％）
49.6％
N=166
品番A
品番B
品番I
品番C
品番D
品番E
品番F
品番G
品番H
品番J
品番K
品番L
Notes: 「現地」「現物」「現実」を基に
現状把握を開始。
ハミ出し品箱数を調べてみると
全体で335箱の部品が
棚に入りきらず、溢れていました。
パレート図で表すと、
E16ラインのものが166箱あり、
全体の49％を占めていました。
次にE16ラインの部品の詳細を調べると
品番も様々なものでした。

## Slide 13
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
現状把握－2 E16ラインの部品棚
E16 部品置場
E16部品棚
ハミ出し品置場
E16のハミ出し品
E16 部品棚
Notes: E16ラインの
部品置場はこちらです。
部品の流れとして
E16ラインの部品棚に入らない場合は、
マップの星印の場所に置かれています。

## Slide 14
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
E16部品棚
A～F
E16ハミ出し品置場
B
A
C
D
E
F
 | 面積
全体の 余剰品スペース | 32㎡
E16 余剰品置場 | 11㎡
現状把握－3 E16ラインのハミ出し品の現状
全体の
3分の1も
使用している
調査結果
行ったり来たりを
繰り返している
 | 歩行数 | 移動時間（S） | 距離（ｍ）
A | 34～50 | １７～25 | 21～28
B | 5～12 | 10～22 | 10～22
C | 4～10 | 7～19 | 7～19
D | 3～10 | 7～17 | 7～17
E | 4～12 | 9～19 | 9～19
F | 6～14 | 14～24 | 14～24
E16 部品棚
E16 置場調査
磯村
Notes: E16ラインのハミ出し品を細かく確認。
部品棚に入らないものを
空いているスペースに置くまでの
歩行数、移動時間、距離を調査。
いろいろな場所に置いてしまうことで、
行ったり、来たりを繰り返す
動作のムダ、運搬のムダが起こっていました。

## Slide 15
現状把握－4 E16ラインの部品置場の現状
品番 | 現状 (箱数) | 必要数 (箱数) | 不足
品番A | 30 | 45 | 15
品番B | 18 | 35 | 17
品番C | 9 | 20 | 11
置場不足調査
必要な置場が不足している
高積み
発生！
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
磯村
Notes: 部品置場について調査をすると
ハミ出し品、
12品番中3品番は
日当りの生産数に対して
置場が不足していました。

## Slide 16
現状把握－5 工務と一緒に相談会
どうやって部品の
発注や入荷を
しているの？
それなら
工務を呼んで
質問してみる？
質問・相談会開催
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
部品の発注
入荷について
なんで部品が
溢れちゃうの？
井田
本田 和
本田 晶
坂部
亀山
佐藤
中嶋
中川
磯村
溝口
井田
豊田
Notes: 「どうしてこんなに部品が溢れているんだろう？」
メンバーで頭を悩ませているとアドバイザーの亀山組長から
「工務に部品の発注や入荷について質問してみよう。」
とアドバイスが！
そこで工務の井田さん、豊田さんと一緒に
質問、相談会の開催。
早速部品の発注について質問。
「E16ラインの部品発注ってどうなってるの？」

## Slide 17
現状把握－6 発注方法
客先A
客先B
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
トヨタ | 126 | 114 | 108 | 132 | 132 | 132 | 114 | 114 | 120 | 138 | 126 | 114 | 126 | 126 | 126 | 138 | 108 | 126 | 138 | 126 | 126
Chart: 
三菱 | 40 | 70 | 40 | 60 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | 70 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 120 | 160 | 150 | 120 | 100
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
安定した出荷台数
変動差が大きい
(台数）
(台数）
後補充発注
指示発注
(日）
(日）
使った分だけ発注
事前に計画発注
Notes: 部品の発注方法には大きく分けて2つあります。
1つ目の発注方法は後補充発注です。
生産数のバラつきが少ない客先が対象で、
使用した部品を後日入荷させるといった方法です。
2つ目の発注方法は指示発注で
生産数の変動差が大きいものが対象で、
後補充発注では吸収しきれないため
事前に入荷数を決めて発注する方法です。
E16ラインは客先Bであるため
指示発注で行われています。

## Slide 18
客先
工務
製造
工程内物流
仕入先
納入予定表
生産計画
納入
受入
生産
製品納入
確定情報
受注
現状把握-7 指示発注の流れ
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
発注
Notes: 次に指示発注の流れを
フロー図で確認。
まず、「確定情報」、「納入予定表」を
確認すると不備は見当たりませんでした。
次に工務が関わっている、
「生産計画」や「発注」について確認してみると・・・

## Slide 19
客先
工務
製造
工程内物流
仕入先
納入予定表
生産計画
納入
受入
生産
製品納入
確定情報
受注
現状把握-7 指示発注の流れ
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
発注
Notes: 実は・・・
指示発注の際に2つのルールが存在。
1つ目は、
予定に対しての差異があるか確認のため、
毎日の出荷数の確認が必要。
2つ目は、
部品欠品や過剰な在庫数を防ぐため、
発注のタイミングで
実際の在庫数の確認をする。

## Slide 20
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
ハミ出し品置場
現状把握-8 工務の困りごと
工程内物流MAP
把握しきれない・・・
どこに置いてあるか分からない
工程内物流と工務でタッグ！
突発停止での
溢れ部品が心配だな
井田
豊田
Notes: なぜ発注時のルールが守られていないか理由を聞くと、
出荷数の確認は
未納や欠品などの問題時にする程度。
在庫数の確認に関しては
ハミ出し品がいろいろな場所に置かれているため、
把握しきれないといった工務の困り事がありました。
そこで、自分達と工務の困り事を解決するため
タッグ結成です！

## Slide 21
Ｙ 軸 明るく働きがいのある職場
Ｘ軸 サークルの能力
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
目標設定
なにを | いつまでに | どうする | 
 |  | 現状 | 目標
E16ハミ出し 箱数 | 4月末 | 166箱 | 0箱
E16のハミ出し品を撲滅！
サークルレベルCゾーンへ！
Chart: E16 ハミ出し箱数
| 11月 | 4月
数量 | 166 | 0
(箱）
サークルレベル評価 11月
目標
Notes: 目標を4月末までに
E16ラインのハミ出し品箱数166箱を
0箱に撲滅することに決定。
サークルレベルに関しては
DゾーンからCゾーンを目指します。

## Slide 22
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
活動計画と実績
計画
実績
工務課にも協力をしてもらい全員参加でやりきる！
QCの知識を
取り入れながら
がんばるぞ～
磯村
Notes: 活動計画と実績はこのようになっており、
工務課と協力して全員参加で活動を行います。

## Slide 23
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
要因解析
部品棚の外に部品が置かれている
異常だと
思っていない
作業者の
教育不足
空いている場所に置いている
余剰品置場のが
近い
置場がない
生産数以上に
入荷される
棚に入らない
部品量が多い
部品棚の間口が
足りていない
作業者の
経験が浅い
置き場所が
分からない
在庫数を
確認していない
置場が遠い
常に部品が
溢れている
余剰品を
見ていない
通路が狭い
余剰品がバラバラに置いてある
余剰品置場が決まっていない
①
②
人
設備
置場の管理が
されていない
置場が把握
できていない
方法
確定内示を
見ていない
進捗管理が
されていない
自己判断で
置いている
環境
余剰品が
通路に溢れている
空いている場所に置いている
往復作業を
している
知識が
あまりない
作業者によって不慣れである
往復作業を
している
教育時間がない
部品の出し入れが
多い
作業時間の
速度が違う
緊急時の置き場がない
③
指示発注の為
変動差が大きい
部品棚からはみ出している
Notes: 「部品棚の外に部品が置かれている」を
特性として要因を洗い出した結果、
「部品棚の間口が足りていない」
「在庫数を確認していない」
「緊急時の置場がない」
といった3つの要因がわかりました。

## Slide 24
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
要因の検証－１
要因1.部品棚の間口が足りていない
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
E16 部品置場
E16 部品棚
品番 | 現状 (箱数) | 必要数 (箱数) | 不足
品番A | 30 | 45 | 15
品番B | 18 | 35 | 17
品番C | 9 | 20 | 11
台車の上に大量の部品
Notes: まず、部品棚の間口が足りていないという
問題に対しての対策案は
再度置場を見直し、
日当り数に見合った置場にすることに。

## Slide 25
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
要因の検証－2
要因2.在庫数を確認していない
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
生産分
客先稼働の変化に対し、指示で購入する
部品の在庫数が反映されておらず
部品が日々
増えている
生産
開始時
生産
終了時
余剰在庫
安全在庫
生産
部品入荷
生産
開始時
生産
終了時
安全在庫
生産
部品入荷
本来の姿
現状の姿
在庫
磯村
Notes: 在庫数を確認していない
という問題に対しては
日々、増えてしまっている部品の管理を行うため
部品のたな卸日を設定し、
部品が増え続けない様に進捗管理をすることに。

## Slide 26
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
要因の検証－3
要因3.緊急時の置場がない
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
客先都合による停止、設備故障
部品置場からはみ出す
いろいろな場所に置かれる
部品の在庫がわからなくなる
溢れた置場の
表示もないなー
何がどこに置いて
あるか分からない
みんなの困り事
突発的な停止が
心配だなー
緊急時の部品の流れ
磯村
井田
豊田
Notes: 緊急時の置場がないということに関しては
溢れてしまう部品が
いろいろな場所に置かれることから
緊急時の予防として、緊急時の一時置場を
決めておくことにしました。

## Slide 27
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
対策立案
 | 要因 | 対策案 | 重要性 | 緊急性 | 作業性 | 予想 効果 | 評価 | 優先順位
1 | 部品棚の間口が 足りていない | 置場を見直し、 日当り数に合わせた 置場を設定する | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12 | ①
2 | 在庫数を 確認していない | 部品のたな卸日を設定し進捗に反映させる | ◎ | ◎ | ○ | 〇 | 10 | ②
3 | 緊急時の置場がない | 緊急時の一時置場を 設定 | ◎ | 〇 | ○ | 〇 | 9 | ③
優先順位の高いものから順に対策開始！
◎→３点 ○→２点 △→１点
Notes: 先程の要因から出た対策案の
マトリックス評価を行い、優先順位の高いものから順に
対策の開始です。

## Slide 28
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
対策実施①～置場見直し・日当り数に合わせた置場の設定～
部品置場にある部品の使用頻度を調査
パーツ収容庫に部品の移動手配
部品を移動し場所空け
部品シュートの間口変更
使用頻度を調査し整理！場所の確保OK！！
パーツ収容庫入庫依頼票
使用頻度の低い部品の整理
品番1
品番10
品番11
品番12
品番13
品番14
品番15
品番16
品番9
品番2
品番3
品番4
品番5
品番6
品番7
品番8
Notes: 対策実施1として
日当り数に対し不足している置場を確保するために
まず、置場にある部品の使用頻度の調査。
次に使用頻度の少ない部品を
工場にあるパーツ収容庫に移動させるための手配。
その後、部品を移動し場所空け
最後に間口の変更です。

## Slide 29
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
要因 | 対策 | 担当 | 効果 | 評価
部品棚の 間口が少ない | 日当り数に合わせた 置場の設定 | 磯村、伊藤.中川. 本田和.佐藤 | 43箱削減 | 〇
品番 | 現状 (箱数) | 必要数 (箱数) | 不足 | はみ出し数
品番A | 30 | 45 | 15 | 0
品番B | 18 | 35 | 17 | 0
品番C | 9 | 20 | 11 | 0
対策実施①～置場見直し・日当り数に合わせた置場の設定～
改善前
改善後
段積みにして置ける様に
部品棚を改善！
不足分を解消！！
Notes: 部品棚の間口改善として、
1間口ずつのシュートから段積みできるシュートに
改善を行い、収容量を増やせたことで
日当り数に対しての不足分解消。
効果はハミ出し品箱数43箱の削減で
評価は〇です。

## Slide 30
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
対策実施②～部品のたな卸日を設定し進捗に反映～
要因 | 対策 | 担当 | 効果 | 評価
在庫数を確認 していない | 部品のたな卸日を設定し 進捗に反映させる | 磯村、溝口.中嶋. 井田.工務課 | 123箱 | 〇
①指示発注の
在庫調査リストの
作成
②毎月20日に
リストの品番の
たな卸を実施
③たな卸結果を
工務に提出
工程内物流
在庫調査リストの
たな卸結果を基に
進捗管理し
部品の発注を行う
工務
在庫調査リスト
調査後に
提出
僕らで在庫数を
調べよう！
磯村
管理が
しやすい！
井田
Notes: 対策実施2。
在庫数の確認ができないなら
自分達でやってみよう。
まず、在庫調査リストを作成し、
毎月20日にたな卸を実施。
その結果を工務に提出します。
それを基に工務で進捗管理を行い、
部品の発注を行う。
これにより在庫の進捗管理ができるようになり
123箱の削減ができました。
評価は〇です。

## Slide 31
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
工程内物流MAP
緊急時の一時置場
部品棚
Bパレ
ブランク材
緊急時の姿
対策実施③～緊急時の一時置場の設定～
品番・数量・在庫数の把握
E16 部品棚
Notes: 対策実施3。
緊急時の一時置場を設定。
今までの様に空いたスペースに
ただ、置くのではなく
置場を表示し、決めておくことで
在庫量をわかるようにしました。
また、品番や数量を記入することで
在庫数を見えるようにしました。

## Slide 32
Chart: E16 ハミ出し箱数
| 11月 | 4月
数量 | 166 | 0
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
効果の確認～有形～
工数 20分/日削減
スペース 10㎡削減
目標達成
(箱）
Notes: 効果の確認
E16ラインのハミ出し品箱数166箱が
「0」となり、目標達成。
余分な移動時間がなくなったことで
工数としては日に20分ほどの削減ができ、
スペースに関しても10㎡の削減ができました。

## Slide 33
効果の確認～無形～
メンバー構成
2023年11月
サークルの能力
Chart: 
| QCの基本 | 運営の仕方 | QC手法 | 多能工 | 技能・能力 | チームワーク | QC会合 | 他部署連携 | 意欲 | 5S
列1 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3 | 3.3
系列 1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.3
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
Ｙ 軸 明るく働きがいのある職場
Ｘ軸 サークルの能力
4月
サークルレベル
サークルレベル
D→C
4月
サークルの能力
4月
個人別評価表
Notes: サークル能力に関しては
弱点であった「意欲」、「5S」、「QCの基本」を
今回の活動を通して向上させることができ、
サークルレベルをDゾーンからCゾーンへ
ランクアップすることができました。

## Slide 34
自分自身の成長
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
1.QCの知識不足
↳知識向上！
2.サークル活動の意欲不足
↳意欲向上！
レベルを独自評価
自己診断レベル把握表
テーマリーダー完走！
Notes: 初のテーマリーダーを経験し、自分の成長として
QC手法を上司や先輩にアドバイスをいただけたことで
サークルに関する視野を広げることができました。
対策実施の場面では積極的に参加することで、
問題解決に貢献することができ、
また、活動を通して、
過去からのやらされてる感満載のサークル活動とは違い、
活気あるサークル活動になりました。
この経験を踏まえ、
今後はテーマリーダーから更なる成長に向けリーダーを目指し
サークルで自分達の問題に立ち向かっていきます。

## Slide 35
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
標準化と管理の定着
置場に関しては自分達で行い、
部品の発注などの整合性に関しては
工務と管理を行います！
なぜ | 何を | いつ | 誰が | どこで | どうする
部品置場の圧迫防止 | 部品置場 | 増産時 | 工程内物流 | 現場 | 増産に対し置場の 見直しを行う
部品置場の圧迫防止 | 発注、 かんばん | 随時 | 工務 | 事務所 | 発注、かんばん枚数の 整合性確認を行う
部品置場の圧迫防止 | 確定情報 | 毎日 | 工務 | 事務所 | 生産数、出荷数の進捗管理
ハミ出し品の管理 | ハミ出し品置場 | 毎日 | 職制 | 現場 | ハミ出し品置場の 品番、数量の確認
Notes: 標準化と管理の定着については
5W1Hで行い、
部品置場に関しては自分達で、
進捗管理などに関しては
工務と後戻りしない様に管理していきます。

## Slide 36
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
今後の活動
今回の在庫数の削減という問題は、
「自分達だけ」、「工務課だけ」では
なかなか取り除けない「ムダ」でした。
工務課と協力し活動したことで成果を出すことができました。
これからも工程内物流と工務課で協力して
「ムダ」の撲滅に向け取り組んでいきます。
Notes: 今回の在庫数の削減という問題は、
『自分達だけ』 『工務だけ』では、
なかなか取り除けないムダでした。
その身近で慢性的に起きていた
重要な困り事をテーマとし、
全員で改善したことで成果を出すことができました。
今後も、工程内物流と工務課で協力して
様々なムダの撲滅に向けて取り組んでいきます。

## Slide 37
ご清聴ありがとうございました
© FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD. All rights reserved
Notes: ご清聴ありがとうございました。