## Slide 1
瑠美ねぇさんの
困りごと改善
みんなが活躍できる職場づくり
高浜製造部 製造2課 21係 212組 作成者 森 大嗣

## Slide 2
トヨタ紡織精工株式会社
愛知県高浜市新田町1丁目1番地
1992年7月1日（設立33年目）
深本 昌宏
1478名（2025年 4月末時点）
国内 4工場
海外子会社 2工場
社名：
本社所在地：
設立：
代表取締役社長：
従業員数：
生産拠点：
JAPAN
CHINA
THAILAND
AICHI
GIFU
MIE
SHANGHAI
AICHI
BANGKOK
・
・
・
①
➁
③
④
⑤
⑥
3
豊橋工場
いなべ工場
2
5
タイ:SMPT
6
中国:SMPC
4
各務原工場
1
本社・高浜工場
1/30
会社紹介

## Slide 3
製品紹介
当社製品の搭載車種
LAND CRUSER
”300”
VOXY
NOAH
ALPHARD
LEXUS LX
VELLFIRE
LAND CRUSER
”250”
LAND CRUSER
”70”
トヨタグループの「ものづくり」の血統を
受け継いだ車両部品メーカーとして
快適な車室空間を提供しています。
弊社の製品はクルマに乗っていても
姿こそ見えませんが、
快適なドライブシーンに
とても重要な役割を担っています。
様々なシートアレンジを可能にする
製品の生産を担当し
お客様の期待に応えます。
弊社独自の技術ロングスライドレールと
電動で動く為のパワーモーターが
搭載されている
シートフレームにより
手軽に快適な空間を
実現できる
2/30

## Slide 4
私たちの仕事
自職場で主に生産している車種
LAND CRUSER
”300”
VOXY
NOAH
ALPHARD
LEXUS LX
VELLFIRE
LAND CRUSER
”250”
LAND CRUSER
”70”
2列目バックシートフレーム
2列目クッションシートフレーム
シートフレームの役割
1.乗員の体を支える基盤
2.安全性の確保
3.車体との結合部
4.調整機構の取り付け部
5.快適性の向上
自職場で
主に生産
している製品
3/30
命に関わる重要な仕事
お客様の

## Slide 5
仕事内容
自職場の加工方法の特徴として
アーク溶接に特化しています。
～骨格シートフレーム完成までの流れ～
組付け工程
加工工程
検査工程
アーク溶接とは
1
2
3
スポット溶接
かしめ加工
アーク溶接
電気のアーク放電の熱を利用して、
金属を溶かし接合する溶接方法です。
被覆アーク溶接や半自動溶接などがあります
構成部品を決められた向き、手順で
設備にセットしていく。
セット後はエアー圧の力を利用し
全ての構成部品を固定し
決められた基準値内の製品を量産する
溶接不具合品や、異物付着など、
人の目で確認し、品質を保証します。
リクライニング機能など人の目では
確認しきれない部分は
検査用設備を使用し、品質を保証します。
4/30

## Slide 6
サークル紹介
One Tサークル
創設： 2020年 5年目サークル
名前の由来
One Teamになり
問題解決に立ち向かう
サークルスローガン
～勇猛果敢～
困難を克服する強い意志と目標達成への
揺るぎない信念を持って問題解決に取り組む。
組織図
QCリーダー1年目
5/30
柴尾 職長
QCアドバイザー
20年

## Slide 7
Chart: 
| 改善能力 | 自主性 | 技術取得 | QC手法 | 問題解決
 | 1.5 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 2.25
Chart: 
| ルール | チームワーク | 向上意欲 | 会合状態 | 部門連係
 | 2.25 | 4.25 | 3 | 3 | 2.25
サークル紹介
弱点である改善能力の低さを克服するため
改善の得意な社員と若手３人で進める。
さらに職場の強みを伸ばしたいという
想いから、向上意欲を高める為に
全員が各ステップの主軸となるよう
担当を設定
活動計画
若手育成の為ベテラン社員と
常にペアで活動を進めていくことに
サークル能力
明るく働きがいの
ある職場
改善能力の低さに
よって問題解決に苦戦
チームワークの取れた働きがいのある職場
作成日 2025.4/1
作成者 大塚
目標
6/30

## Slide 8
テーマ選定
職場点検活動・・・潜在的な危険や有害性に対策を講じる
危険予知活動・・・危険に対する感性を高める活動
ヒヤリ・ハット・・・危険を感じた状況を共有し対策
柴尾職長
4月の月1定例会ですが、2024年度高浜製造部の
重点管理KPI達成状況を振り返ります。安全、品質、
生産性で見た時に安全だけ目標達成に至らなかった。
製造現場は常に災害と隣り合わせだが、それでも災害を
1件でも発生させるわけにはいかない！
大塚QCリーダー！今回のQC活動では安全をテーマに
活動して、より安全な職場づくりをしてくれないか？
年間で298件出ているから
危険に対する感性は
養われているのが分かるけど、
改善能力の低さから
災害のリスクが下げ切れて
いないものがあるね。
リスクレベルが変動しなかった68件を
もっと掘り下げて調べていこう。自職場の
どこに危険が潜んでいるのかチーム一丸と
なって調べて取り組んでくれ！
柴尾職長
じゃあ、そのヒヤリハット68件をSTOP6別に
どんな種類の危険が多いのかパレート図を
使って見てみよう！
安全3本柱活動
分かりました。安全リーダーの森さんと
日頃の安全3本柱活動から自職場で
災害が発生しそうなところが無いか
一緒に解析してみます。
森
自職場 月1定例共有会の中で・・・
ハインリッヒの法則
1つの重大災害の背後には
29の軽微な事故があり、背景には300のヒヤリハットが隠れている
（事故寸前の危険な出来事）
ヒヤリハットは危険を共有するだけでなく
危険を事前に見つけるものだから
危険に対する感性を育てる活動でも
あるんだね。勉強になった！
2024年度 目標摘出件数
290件に対し、総件数298件と
目標達成できているが、
22.8%の68件がソフト対策で
終わってしまってリスクレベルが
下がっていない。
職長
班長
QCリーダー
安全リーダー
現場リーダー
大塚
大塚
大塚
個人別で 目標気付き率を
設定し、全員達成している。
1度の活動で平均8件の指摘
毎日欠かさず行えており
残問題もなく
全て対策が完了してる。
7/30

## Slide 9
テーマ選定
Chart: 2024年度 212組 ヒヤリハット現象別
| 重量物 | 挟まれ | 高熱物 | 車両 | その他
現象名 | 29 | 21 | 8 | 3 | 7
累積比率(％) | 0 | 0.42647 | 0.73529 | 0.85294 | 0.89706 | 1
n=68
調査期間 2024,4月～
2025,3月まで
作成日 2025.4/3
作成者 森
（件）
8/30
松永
リスクレベルって一体どのような
基準に沿って決められてるの？
リスクレベルが変動しなかった現象別パレート図
森
R/A 評価表
リスクレベルは災害発生の可能性、災害の重大性、リスクに近づく頻度を
それぞれ評価して決められているよ。
そのうえで、自職場ではリスクレベルに応じて作業対象者が定められているんだ。
リスクレベル評価基準
ISO31000番に記載されている
R/A（リスクアセスメント）という作業における危険性、
有害性を特定し、
それによる労働災害の度合いを
見積り、評価する手法があります。
坂元

## Slide 10
テーマ選定
坂元
全部リスクレベルⅢで危険なことに変わりはないから対策はしっかり分担して全部行う！
その中でも一番評価点が高かったものに関しては、僕たち6人でしっかり原因を調査し、改善を行って限りなくリスクを下げなければ！一度、瑠美ねぇさんにヒアリングだ！
9/30
作成日 2025年4月3日 作成者 森
マトリックス評価表
リスクレベル評価表
Chart: 
| リスクレベルⅡ以下 | リスクレベルⅢ
 | 29 | 4
４件 13.8％
25件 86.2％
4/29
作成日 2025年4月3日
作成者 大塚
～自職場での作業対象者～
坂元
大塚
つまりリスクレベルが2以下にならないと誰でもできる作業にはならないわけね・・・
じゃあ、今度は重量物に関するヒヤリハットの中でリスクレベル3以上のものがいくつあるか調べてみよう。
リスクレベルがⅢ以上のものだと
指名作業者以外は作業出来ない
決まりになっているね。
大塚
この４件のリスクレベルの内訳を
皆で確認したうえでマトリックス評価し、
QC活動で取り組む内容を決めよう！
松永
４件がリスクレベルⅢか～

## Slide 11
武内
高見
坂元
松永
大塚
持てないから今は班長と一緒に
ペアでやってもらってるけど…
待ち時間が発生してラインを停めてしまい
１人前の現場リーダーになる為に
私でも一人で安全に交換出来る様になりたい！
瑠美ねえさんの想い
現場リーダーの役割
・設備の異常対応
・生産遅れによるリリーフ対応
・溶接不具合品の手直し作業
※手直し作業では
半自動手アーク溶接を使用
実際にこの作業で困っている
瑠美ねぇさんに話を聞いてみよう！
武内
今年から現場リーダーとして様々な業務を
教えて持っていく中で
手アークのワイヤードラム交換を行おうとしたら
重たくて持ち上げることが出来なかった。
職長に聞いたら社内規定もあるから
1人では作業できないことを知ったんだ。
現場リーダー
武内 瑠美
職位：リーダー
年齢：40歳
通称：瑠美ねぇさん
経歴：高浜高校 卒業
トヨタ車体精工 入社
高浜製造部 在籍中
入社後、製造一筋で活躍中
持ち前の明るさや
責任感の強さが評価され
今年から現場リーダーに。
半自動手アーク溶接とは
手アーク溶接の一種で、
ワイヤードラムから
溶接ワイヤー
を自動供給しながら
行う溶接方法です。
溶接ワイヤーが自動で
供給される為、
ワイヤードラムの
交換作業が発生する。
ワイヤードラム
10/30

## Slide 12
現状調査
溶接機のワイヤードラムってそもそもどれくらい交換するんだろう？
交換頻度の調査をしよう！
ビードズレ
110ｍｍ
穴あき
45ｍｍ
ビード切れ
25ｍｍ
ワイヤードラムの重さ調査
月平均１回程度の出庫
重さ
20㎏
ワイヤー使用量を調査したところ溶接不具合品には様々な現象があり、その日の手直し件数や
現象によって大きくばらつく為、ワイヤードラムは不定期で交換している。
過去の用度品出庫実績からどれだけワイヤードラムが出庫されたのか確認しよう。
社内規定により
瑠美ねぇさんは
1人で作業できない
（溶接機6機設置）
社内規定
重量物取り扱い・運搬管理要領
※1 断続作業とは連続がそれに満たない作業
※2 継続作業とは20回/ｈ以上の連続作業
11/30

## Slide 13
ワイヤードラムの
予備品を置き場から
持ち上げる
ワイヤードラムを
置き場から
溶接機まで運ぶ
溶接機を
作業しやすい
スペースに出す
空のワイヤードラムを
取り出す
現状調査
ワイヤードラムの
予備を置き場から
持ち上げる
ワイヤードラムを
置き場から
対象の
溶接機まで運ぶ
溶接機を
作業しやすい
スペースに
出す
空になった
ワイヤードラムを
取り出す
溶接機を
元の位置に
戻す
溶接ワイヤーを
送給ローラーに
通す
新品の
ワイヤードラムを
はめ込む
溶接ワイヤーを
送給ローラーから
引き抜く
手順1
手順3
手順4
手順6
手順7
手順8
手順2
手順5
実際のワイヤードラム交換手順
12/30

## Slide 14
現状調査
松永
松永
ドラム置き場からしゃがみ込む姿勢で
持ち上げないといけない。
※現在は持ち上げることができないので
他の現場リーダーまたは職制を呼んで
作業を代行してもらっている。
床からドラム
まで900ｍｍ
松永
肩からドラム
まで450ｍｍ
ワイヤードラムにはめ込む際、ドラムの
向き・角度を保持しながら体の姿勢を
維持し続ける為、誰が作業しても
作業負荷が適切でない。
溶接機が6箇所にある為、置き場から
近い所もあれば遠い所もある
ワイヤードラムを持ったまま移動する。
と
の
位置を合わせて
はめ込まなければ
ならない
ワイヤードラムの
予備を置き場から
持ち上げる
手順1
ワイヤードラムを
置き場から
溶接機まで運ぶ
手順2
新品の
ワイヤードラムを
はめ込む
手順6
溶接機側
ドラム側
13/30

## Slide 15
厚生労働省から引用
重量物リスク評価
肩の位置
肘の位置
拳の位置
足首の位置
瑠美ねぇさんが無理なく持てる重さを調査してみよう！
調査結果
瑠美ねぇさんはもちろん
誰が行っても
無理な作業負荷になっている
事が分かった。
今回の活動では
リスクレベルをⅡ以下にすることで
誰でもできる作業にすることを
目標としました。
武内
武内
膝位置だと6㎏まで
持てることが分かったよ
腰位置だと10㎏まで
持つことが出来るよ！
現状調査
女性
男性
14/30

## Slide 16
Chart: 
| 対策前 | 社内規定 | チャレンジ目標
 | 20 | 12 | 6
目標値の設定
高見
ワイヤー交換作業R/A評価点
4~9点（Ⅰ）
10~13（Ⅱ）
18~22（Ⅱ）
リスク評価点合計
リスクレベル
14~17（Ⅲ）
作成日 2025年4月21日
作成者 大塚
僕達の目標は瑠美ねえさんが無理なく持てる重さの
6㎏で持ち上げる事。つまり、14㎏の負荷軽減だね。
そうすれば、ケガの可能性が下がってリスクレベルも
Ⅲ⇒Ⅰまで下げることが出来るね。
12㎏
6㎏
20㎏
僕たちが目指すのは瑠美ねぇさんが
無理なく持てる重さの6kgだ！！
14ｋｇの
負荷軽減
リスク評価点とレベル
作成日 2025年4年21日
作成者 高見
15/30
Chart: 
| 対策前 | 目標
#REF! | 7 | 7
ケガの重大性 | 1 | 1
ケガの可能性 | 6 | 1
9
14
1
（点）
作成日 2025年4月21日 作成者 森
森
6

## Slide 17
無理な作業負荷になっている
要因解析
16/30
投票制を採用
※メンバー6人／1人当たり2票で重要要因と思うものに投票
///
///
////
①：置き場が遠い
②：人力のみの作業方法になっている
③：ワイヤードラムが持ちづらい
/
/
重要要因③
重要要因②
重要要因①
ワイヤードラムが
持ちづらい
人力のみの
作業方法になっている
置き場が遠い
作成日 2025年4月24日
作成者 大塚

## Slide 18
要因の検証
重要要因②：
重要要因③：
重要要因①：
20㎏
重さ
現状調査にて把握済み
はめ込むときの持つ位置
平均歩数
ワイヤードラムが持ちづらい
人力のみの作業方法になっている
置き場が遠い
持ち上げるのに適した作業負荷ではない
持ち手位置が限られている
置き場が1箇所で固定されている
・・・ワイヤードラム置き場
・・・溶接機
真因①：
真因②：
真因③：
・・・歩行通路
66.7歩（約50ｍ）
ワイヤードラムの大きさ
全長：約270ｍｍ
全幅：約105ｍｍ
212組
持ち手の幅
約5㎝
指が3本ほどしか
入らない
20㎏の物を持ちながら約50ｍ歩かなければならない
はめ込むときは
溶接機側を持てず
不安定
※お米10㎏を二袋
持ったままの状態
270ｍｍ
105ｍｍ
17/30

## Slide 19
対策の立案
基本
目的
無理のない作業負荷にする
真因①
2次手段
1次手段
コスト | 実現性 | 予想効果 | 評価点
△ | △ | ◎ | 5
◎ | ◎ | △ | 7
凡例・・・◎＝3点 ○＝2点 △＝1点
作成日 2025年4月28日 作成者 大塚
持ち上げるのに適した作業負荷ではない
補助装置を作る
作業負荷を減らす
ワイヤードラムの
重量変更
ワイヤードラムの
大きさ変更
持ち手位置が
限られている
専用のアームで
持ち上げる
取手を
作成する
置き場が1箇所で
固定されている
車輪取り付け
置き場を
動かせるようにする
溶接機の近くに設置
置き場を
溶接機の数に増やす
車輪取り付け
補助装置を作る
専用のアームで
持ち上げる
18/30
真因②
真因③
◎
◎
◎
◎
◎
◎
○
◎
○
8
8
9
検証結果による真因

## Slide 20
効率化を図るため、
対策②、③に関しては２手に分かれることに
対策
大塚 登生
松永 悠人
真因①の対策 車輪の取り付け
高見 健一
坂元 康将
19/30
松永
置き場を台車にするなら
運搬時の災害リスクも考えなければいけないね
大塚
置き場を移動式にするには車輪の取り付けが最適だ！
これなら僕にも出来るぞ！
置き場の改造も多少なりとも必要になるね！
経験を積む為にもみんなでやろう！
車輪を取り付けることに加えて台車の持ち手位置を作成した
0％
0％
改善隊長
改善隊員
改善見習い
坂元
One Tサークル改善隊
25％
50％
改善能力
改善見習い
若手とベテラン ペアで対策を行う
完成
対策②
対策③
対策①
5/7～5/12
5/12～5/30
5/12～5/30

## Slide 21
対策
改善組
戸上 昌彦
職位：班長
年齢：39歳
経歴：碧南工業高校 卒業
トヨタ紡織精工 入社
製造 ５年
改善組 15年
入社して5年間製造現場で働き、
そこから主に改善活動専門で働いてきた。
改善のエキスパート。
真因②の対策 補助装置を作る
20/30
W
W
柴尾職長
すごく難しい事にチャレンジしているね。
とても専門的な知識がいるからその道のプロ達が
集まっている部署に皆で相談しに行こう！
大塚
これなら持ち上げるときに作業者にかかる負荷を
軽減出来そうですね！
なんとか形に出来たね！
高見
坂元
重たい物を持ち上げるには
てこの原理がいいと思うんだ！
まずは、トライしてみよう！
なるほど！シーソーの要領ですね！
実際にやってみると・・・
高見
確かに作業者の負荷を減らすことが出来た。
しかし釣り合っていた状態からワイヤードラムを外すと、
かなりの勢いで跳ね上がってしまうって危ないね。
アドバイザーである職長に相談してみよう！

## Slide 22
高見
6方向に力が分散される
戸上先生
戸上さんの改善教室
支点
支点になる部分のリンクが
1つだと動きが滑らかになるから
その分勢いよく跳ね返ってくるよ！
リンクの数を6個に増やすと
動きがもっと緩やかになると思うから
こんな形状にしてみたらどうかな？
支点を6個にすることで
付加価値として耐久性も上がるし
天秤棒がゆっくり動くことによって
リンクの摩耗も減るよ！
跳ね返らない方法や
勢いを弱める方法
なんかないかなぁ
出来た！ワイヤードラムを
外してもゆっくり元の位置に
戻るから安全性もバッチリだし
これなら持ち上げる動作にも
何の問題も及ぼすことなく
作業が出来る！
改善って技術も知識も
必要なんだなぁ・・・。
1つ勉強になった！
One Tサークルの困り事
僕らも何度かトライしてみたんですけど、
勢いを弱めようとすると、持ち上げるのが
難しくなったり、指をぶつけそうになったりして上手くいかないんです。
坂元
対策
21/30
大塚

## Slide 23
1.6
1
450ｍｍ
450ｍｍ
W
750ｍｍ
13.1㎏の
荷重が必要
＝
反対側に
吊るす重さ
÷
長さの比率
ワイヤードラム
（2０㎏）
全長1200ｍｍ
ワイヤー交換作業時
一番狭い作業範囲
1200ｍｍ
1200ｍｍ
450ｍｍ
-
=
750ｍｍ
武内
坂元
忘れてた！
瑠美さんは一番
力の入る位置でも
10㎏までだった！
13.1㎏の
重りを付ける
作業か～私には重くて出来ないよ
22/30

## Slide 24
５㎏の荷重×2個
＝10㎏
１L×４本＝4㎏
総荷重14㎏
完成！
補助装置＋アーム
松永
現状調査でトライを行った際はひもで結んでいたけど
安全性にも不安が残るね
大塚
大塚
スプリングバランサーとは
内部にゼンマイのような
伸び縮みするバネが
内蔵されており
ワークを持ち上げる際には
バネが伸び
ワークを下げる時には
バネが縮む。
このバネのトルクは
円錐形のドラムに
巻き取られることで
バネの力が一定に
働きワークは重さを
感じなくなり
作業者は軽い力で
上下が可能。
5
完成した！
実際に作業してみよう！
瑠美ねぇさん！！
坂元
UFOキャッチャー
みたいな形状で
作れないかな？
真因③の対策：専用のアームで持ち上げる
大塚
重りを分散させて
総荷重が13.1kg以上に
なればいいんじゃない？
次はワイヤードラムを
掴み上げる物を
作っていこう
持ち上げる力が挟む力に
変わり重量物を
持ち上げることが出来る。
また、下方向に荷重がかかる
すなわちドラムを挟み荷重を
かけると開かない仕組みになる。
対策
戸上先生
23/30

## Slide 25
対策
24/30
松永 悠人
大塚 登生
高見 健一
坂元 康将
からくりに対する経験値の上昇。
次々に発生する問題点を改善することが出来た。
また、若手社員に対しての教え方を学べた。
改善を通してサークルの協調性UPに努めた。
はじめて携わるからくり改善に対して
意欲的に行動し、知識を得た。
からくり改善を通して改善に対する興味と
理解度が向上。いろんな原理をもっと学び
問題解決能力の上昇にもなった。
普段は不得意で避けている溶接作業を伴う
改善作業に果敢に挑戦した。
チャレンジすることの大切さを認識した。
One Tサークル改善隊
～改善を終えて～
50％
25％
75％
50％
0％
0％
25％
25％
改善能力UP！
改善能力UP！
改善能力UP！
改善能力UP！
向上意欲UP！
向上意欲UP！

## Slide 26
結果の確認
ワイヤードラムを
置き場から
対象の
溶接機まで運ぶ
手順2
新品の
ワイヤードラムを
はめ込む
手順6
置き場に車輪を
付けることで
置き場ごと ※押す際の
運搬できる。 荷重1.7㎏
対策後
対策後
反対側に荷重を
かけることで
少ない負荷で
持ち上げられる。
対策後
アームで挟んでいる為
作製した持ち手位置を
持つことができ、
保持がしやすい。
ワイヤードラムの
予備を置き場から
持ち上げる
手順1
出来なかった3つの作業
ドラム置き場から
しゃがみ込む姿勢から
持ち上げないといけない
手順1 問題点
溶接機が6箇所にある為、
置き場から近い所もあれば
遠い所もある。ワイヤードラムを
持ったまま移動する。
男性従業員でも
かなりきつい作業。
手順2 問題点
ワイヤードラムにはめ込む姿勢や
はめ込む向きや角度を
保持し続ける為、
重量物を持ったままの
気遣い作業になる。
重量以上に作業負荷が高い。
手順6 問題点
25/30

## Slide 27
Chart: 交換作業に掛かる時間
| 対策後 | 対策前 | 対策後 | 対策前 | 対策後 | 対策前 | 3回目 | 2回目 | 1回目
工数 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4
待ち時間 | 5 | 7 | 9
1回目
2回目
3回目
効果の確認
待ち時間ロス廃止
作業者に掛かる負荷
目標 6㎏
(㎏)
(分)
7分÷60＝0.116時間 アワーレート2,500円
2,500円×0.116時間＝291.6円 291.6円×12ヶ月＝35,000円
改善能力上昇により
安全活動や、
その他改善に関する
問題解決能力の
向上
創意工夫提案
5級取得
波及効果
Chart: 
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目
作業者に掛かる負荷【㎏】 | 4.9 | 5 | 5 | 4.9
作成日 2025年6月14日
作成者 松永
作成日 2025年6月14日
作成者 松永
作成日 2025年6月14日 作成者 武内
課題であった改善能力を
ベテラン社員や、
アドバイザーからの
継承により進歩した。
平均待ち
時間7分
Bゾーン達成！
平均4.9㎏
有形効果
副効果
無形効果
26/30

## Slide 28
評価
27/30
15.1㎏の
負荷軽減
坂元
女性に対する社内規定であった12ｋｇ
瑠美ねぇさんが持てる重さの 6ｋｇ
に対して平均作業負荷4.9ｋｇと
目標を達成することが出来たぞ！！

## Slide 29
手アークのワイヤードラム交換時
ワイヤードラムを落下させ打撲する
A：災害発生の可能性
B：災害の重大性
C：リスクに近づく頻度
ほとんどない
（1点）
対策後
評価
9
4~9点 （Ⅰ）
10~13（Ⅱ）
18~22（Ⅱ）
リスク評価点合計
リスクレベル
14
14~17（Ⅲ）
作成日 2025年6月14日
作成者 武内
Chart: 
| 対策前 | 結果
#REF! | 7 | 7
ケガの重大性 | 1 | 1
ケガの可能性 | 6 | 1
６
1
ワイヤー交換作業リスクレベル評価点
手アークのワイヤードラム交換時
ワイヤードラムを落下させ打撲する
A：災害発生の可能性
B：災害の重大性
C：リスクに近づく頻度
休業災害、障害が残る
（７点）
非常に高い
（６点）
3回/年 程度
(1点)
対策前
休業災害、障害が残る
（７点）
3回/年 程度
(1点)
（点）
リスクレベル推移
28/30
坂元
作業重量の結果からリスクレベルにどう変化があったか確認してみよう！
1
6

## Slide 30
標準化
〈5W1H〉
溶接機の数
・高浜工場 17機 ・いなべ工場 23機
・豊橋工場 4機 ・各務原工場 4機 48機
効果金額
（仮定）
溶接機6機で1カ月1回ワイヤードラム交換 副効果参照 年間35,000円 48機÷6機＝8機 （推定）35,000円×8機＝年間280,000円
 | 何を （What） | いつ （When） | 誰が （Who） | 何処で （Where） | どのように （How） | なぜ （Why）
維持管理 | チェックシート | 6月17日～ | 交換作業者 | 製造現場 | 点検作業 | 安全管理
管理の定着 | チェックシート | 6月17日～ | 製造職制 | 製造現場 | チェック | 遵守確認
29/30

## Slide 31
今回の活動を通して弱点である
若年層の経験不足を、
サークル一丸となることに加え、
他部署を交えた活動になったことで
新しい知識、技術を
身に付けることが出来た。
今後、職場の基準標準を
見つめなおした上で
誰もが働きやすいダイバーシティな
職場を目指していく
QCリーダー1年目でありながら
メンバーと切磋琢磨し問題解決へと
導くことができた。
計画の立て方、活動の進め方など
Plan Do Check Actionを
学ぶことができ、理解することができた。
QCリーダーの成長
若手の成長と共に教える技術が
向上し、諦めかけていた作業が
出来るようになったことで
向上意欲と何事も最後まで
挑戦する精神が身についた。
ベテランの成長
課題となっていた改善能力の向上に
加えて今回のQC活動で駆使した
QC手法を理解し習得した。
他部署との連携を、取ることの
ない社員も今回の活動を通じて
自分から物事を教えてもらいに
行くことの大切さを知った。
若手の成長
まとめ
30/30