## Slide 1
0：サークル紹介
サークル名
会社紹介 大豊工業株式会社
【会社概要】
創 業 1944年12月
本 社 愛知県豊田市緑ヶ丘
従業員数 連結4,214名 単体1,960名
【主要製品】
●軸受製品(エンジン・コンプレッサー・駆動補助等)
●アルミダイカスト製品（カムハウジング）
●ガスケット製品 ●システム製品（EGRバルブ）
●バランスウェイト ●精密金型の製造および販売
メリウスサークル

## Slide 2
職場紹介
第1工場から第2工場にかけて
素材製造から製品加工までの一貫生産が強み
～幸海工場の特徴～
第1工場
第2工場
緑に囲まれた
自然豊かな工場
私たち製造３課の職場
第2工場1階フロア
成形・加工から検査・発送までと
金型のプロが集う型保全を含めた幅広い職場
クリンチタイプのブシュを
メインとした様々な軸受製品
主要製品（特許品）
加工
成形
発送
型保全
検査
メリウスサークル

## Slide 3
0：サークル紹介
サークル名
サークル紹介(メンバー・レベル紹介)
～メリウスサークル活動～
『スローガン』
実際に現場で仕事している中
本当に困っている問題を取上
作業者の声を大事に活動する。
QCを通じ自分たちの為にも
なる活動を心掛ける。
メリウスとは…ラテン語で
『より良く』を意味する言葉
メリウスサークル

## Slide 4
立上時問題
問題未意識
後工程任せ
１：テーマ選定
カケル
見にくい
おっきい
不良多い
メリウスサークル
イコール
にもなっていない…
メリウスは挑戦する！
2025年 課の重点

## Slide 5
0：サークル紹介
サークル名
2：設備紹介①
メリウスサークル
＜プレス成形とは？＞・・・成形機に金型が取り付けられ、切断、曲げ加工後にコイニング(丸める)する工程
●
●
プレス成形金型

## Slide 6
0：サークル紹介
サークル名
2：設備紹介②
メリウスサークル
＜サイジングとは？＞・・・製品を圧入しシゴキ加工する事で背面当りと真円度を向上させる工程
加工

## Slide 7
0：サークル紹介
サークル名
2：設備紹介③
メリウスサークル
＜ベンダーとは？＞・・・ウレタンゴムにワークを押し付けながら回転させる塑性加工で隙間を寸法公差内に加工する工程
加 工

## Slide 8
0：サークル紹介
サークル名
2：設備紹介④
メリウスサークル
＜面取りとは？＞・・・ブシュの面取りは、加工するブシュの治具(コレット)を中心に左右にスピンドルユニットを配し、
先端に取り付けられた３本のバイトで両端面を同時に切削加工する工程
【面取り前製品】
【面取り後製品】

## Slide 9
0：サークル紹介
サークル名
2：設備紹介⑤
メリウスサークル
＜検査とは？＞・・・
＜拡大鏡＞
基準時間(5秒/個)で検査を収容数分繰り返す

## Slide 10
0：サークル紹介
サークル名
3：現状把握(データ解析)
メリウスサークル
丸形状圧コン製品の特長
丸形状圧コンと同等の異物あり
ギャップ

## Slide 11
0：サークル紹介
サークル名
3：現状把握①
製品に異物あり
加工
加工圧が加わり『圧痕』発生！
メリウスサークル
〈ベンダー工程調査〉
設備内異物なし
※工程順並び
【工程概要】
プレス
大型サイジング
ベンダー
ＧＭ面取り
検 査
プレス成形工程
サイジング加工工程
隙間矯正加工工程
面取り加工工程
検査工程
設備名
圧痕
0
671
825
0
検査作業者
異物で圧痕が
できるんだね
ライン作業者
更に前工程を
見てみよう！

## Slide 12
0：サークル紹介
サークル名
3：現状把握②
メリウスサークル
※工程順並び
【工程概要】
プレス
大型サイジング
ベンダー
ＧＭ面取り
検 査
プレス成形工程
サイジング加工工程
隙間矯正加工工程
面取り加工工程
検査工程
設備名
圧痕
0
671
825
0
異物
異物なし
設備・製品あり
製品あり
異物なし
圧痕あり
異物なし
製品に異物なし
治具大量の異物あり
〈 採 取 〉
加工
品質グループ
採取した異物と
圧痕は一致です

## Slide 13
0：サークル紹介
サークル名
3：現状把握③
メリウスサークル
＜製品確認と異物の特定＞
海外梱包作業者
この大量の異物は何⁉
異物を採取
プレス成形後
検査作業者
溝背面に段差はあるけど異物はないね…
異物の確認
テーマリーダー 兼 成形作業者
小さいけど背面側にバリがあるね！
サイジング後
拡大
2
①のバリが欠落
②のバリが欠落
1
分析
ライン作業者
特定：異物＝伸びバリ

## Slide 14
0：サークル紹介
サークル名
3：現状把握④
＜サイジングとは？＞・・・製品を圧入しシゴキ加工する事で背面当りと真円度を向上させる工程
加工
メリウスサークル
＜サイジングについて勉強会開催＞
サイジング率＝シゴキ率とは？
背面当りや外径・真円度の管理基準値
肉厚・ダイス径・コア径から算出する
講 師
肉厚
ダイス径
コア径
ワンポイント

## Slide 15
0：サークル紹介
サークル名
3：現状把握⑤
メリウスサークル
＜他品番との違い＞
＜伸びバリの確認＞
ライン作業者
バリは全部溝の背面側
しか出てないですね！
ライン作業者
片側しか出てないのは
理由があるのかな？
検査作業者
異物特定で見つけた段差も原因なのかな？
現場組長
成形で溝入れする為
溝部が薄く逃げやすいから⁉
溝部：1.22～1.25mm
肉厚：1.66～1.69mm
差：0.44mm
検査作業者
何で溝部だけ
伸びるの！？

## Slide 16
3：現状把握⑥
UP図
①しごき量が多い②余肉の逃げ場がない
③薄い溝部に余肉が逃げ込みバリとなる
圧入
圧入荷重
メリウスサークル
＜サイジング率高い＝バリ発生メカニズム＞

## Slide 17
3：現状把握⑥
＜サイジング率高い＝バリ発生メカニズム＞
UP図
①しごき量が多い②余肉の逃げ場がない
③薄い溝部に余肉が逃げ込みバリとなる
④バリが治具等に当り欠落し異物となる
圧入
圧入荷重
メリウスサークル
＜サイジング率が高い理由＞
成形後の外径はバラつきがあり上限に張り付いている為シゴキ量が大きい
海外梱包作業者
サイジング前の
成形後の外径は
どれぐらい！？
ライン作業者
変化量は
平均-φ0.06
ぐらいあるね！

## Slide 18
4：目標設定・活動計画
＜目標設定＞
＜活動計画＞
作業者の想い＆庄山課長の願い
2025年6月までに圧痕不良を撲滅・個あたり5秒を目指します！！
ムダをなくし利益を上げるぞ！
危機的状況を打開するためメリウスサークルでは…
検査作業者
不良品に惑わされず検査がしたい…。
不良をなくして定時で帰りたい！
メリウスサークル

## Slide 19
1次要因
2次要因
3次要因
4次要因
5次要因
現象
内径圧痕が発生する
プレスで圧痕
が発生する
切断バリ
打ち込み
棒状の切断バリが出る
クリアランスが
適正ではない
材料からの
バリ打ち込み
スリットバリ
打ち込み
刃のクリアランスが
あっていない
サイジングで圧痕
が発生する
異物が治具に
付着して加工
加工時に伸びバリ
が発生する
溝部背面側
に段差がある
拘束スタンプで
肉の逃げ道がない
拘束アンビルサイド
摩耗
サイジング率が高く
変化量が多い
プレスでの外径
狙い値が大きい
ダイス・コアの摩耗
外径が入らない
サイジング率
上げて加工している
材料にに異物
付着し加工
プレスの切断
バリが付着
ベンダーで圧痕
が発生する
サイジングの
バリが付着して加工
バリが
内径側に付着
コアでバリを踏む
ベンダーでバリ
が発生する
5：なぜなぜ解析
メリウスサークル
発生要因
クリアランスは適正値
選別でプレスから圧痕なし
材料からのバリは
糸バリのため形状が違う
拘束スタンプで余肉が
背面側に逃げている
交換頻度付近
新品に交換したが変化なし
変化量が大きく
無理やり加工してバリが出る
ダイス・コア
新品に交換が変化なし
切断バリは棒形状の
ため種類が違う
ベンダー起因の
圧痕ではない
ベンダーでバリが出る
ところがない
変化量が大きく無理やり
加工してバリが出る
①
拘束スタンプで余肉が
背面側に逃げている
②

## Slide 20
6：要因の検証①
⇒サイジング率を下げるとバリは小さくなるが外径が上限超えしてしまう
メリウスサークル
〈要因の検証①〉…外径の変化量が大きくバリが発生する
成形：同条件でトライ
サイジング外径・背面当り調整治具
外径：場外でプロット不可
金型整備士
コアーとダイスを交換して
サイジング率下げてみたい！
ライン作業者
それならすぐにやれます！
成形同条件で検証してみます。

## Slide 21
6：要因の検証②
〈要因の検証②〉…背面側が段差になりバリが出る
1．切断後で確認
背面側
溝側面
ライン作業者
全部の溝に平均0.15の段差があるね！
0.158 | 0.155 | 0.120 | 0.170
0.172 | 0.181 | 0.163 | 0.115
段 差
テーマリーダー 兼 成形作業者
スタンプで溝の余肉が上に逃げてるね！
メリウスサークル
3．プレス後で段差調査
4．サイジング後での段差調査
ライン作業者
丸めてもしっかり
段差が残ってるね！
金型整備士
ダイスに当たりながら
押し込むから片側に
段差が伸びるんだね！

## Slide 22
7：対策立案
メンバーのアイディアと生技・品技室の知識を借り『より良く（メリウス）』へ！
メリウスサークル
プレス外径狙い値の検討
グルーヴダイ面付加工の検討
総監督
寸法を収めるにはどうしたらいいかな？
プレス外径狙い値を見直してみたら？
狙い値をどこまで下げれる…？
まずは外径を中央値に！
余肉の逃げ道を確保しよう！
後工程があるから溝の中へ肉を逃がしたら？
削るなら削るけど、どんだけ削る⁉
安パイ案と攻めた案の2案持ってくるね！
トライ員

## Slide 23
8：対策の実施①
メリウスサークル
ワンショットで溝入れから製品払出まで行う
外径コイニングと同時に溝が入る
〈対策の実施①〉プレス外径ネライ値変更
シム
二ツ割
ライン作業者
外径を小さくしたい…
溝まで深くなり規格
から外れる…どうすれば…
現場組長
二ツ割にシムを入れよう！
溝が浅くなるから金型を
全体的に下げれば行けるはず！
テーマリーダー 兼 成形作業者
金型全体を下げてだけの
調整は無理そうだね…

## Slide 24
8：対策の実施①
〈対策①〉プレス外径ネライ値変更
中 央 値
メリウスサークル
ライン作業者
まだ極小バリ出てます！！
圧痕深さ
規格内
バリ高さ
0.06㍉
検査作業者
この圧痕は迷うレベル…。
テーマリーダー 兼 成形作業者
思考を変え再挑戦しよう！
ライン作業者
両設備で外径が
安定しましたね！
品質グループ
成形のネライ値
変更しますね！
金型整備士
サイジング率も
ネライの0.8％！

## Slide 25
上昇
拘束アンビル
アンビル
グルーヴダイ
9：対策の実施② 仮説を立てる
メリウスサークル
余肉が解放されながら引き上げられる
溝
抵抗の少ない方に逃げる
アンビル
グルーヴダイ
アンビル
グルーヴダイ
拘束
内径側に隙間があったら？
拘束
拘束
拘束
クリアランス 0.3ｍｍ
背面側に段差ができるのはなぜか？仮説を立てる
潰すと横に余肉が逃げる
溝
アンビル
グルーヴダイ
荷重
余 肉
溝塑性変形
溝スタンプのみ
余肉が拘束される
拘束アンビル
溝塑性変形
上昇
荷重
アンビル
グルーヴダイ
拘束アンビルあり

## Slide 26
【断面図】
【問題点】
背面側に段差
上に逃げる
9：対策の実施②
プレス成形工程概要
溝成形と同時に余肉が逃げないように拘束される
【拘束スタンプによる溝成形】
1
2
3
〈対策②〉余肉の逃げ道作製
メリウスサークル

## Slide 27
10：対策の実施②
上
下
〈対策②〉余肉の逃げ道作製
【問題点】段差
守りの0.4削り
攻めの0.8削り
OK
【改善前】【改善後】
段差なし・バリなし
メリウスサークル
余肉を上から下へ
現場組長
仮説を基に
グルーヴダイを削る‼
でも…どれだけ削れば…？
グルーヴダイ
【通常溝】 【理想溝】
テーパーにする
技術グループ
削り代算出すると
MAX0.86までが
削れる限界です！
金型整備士
削るのは任せて！
望み通りの寸法で
削ってみせる！

## Slide 28
テーマ選定で検査での困りごと
「検査予定にどの品番が組まれてたら嫌か」の質問に対して『品番Aが嫌』だと
答えたことから活動を進めてきました。
今では検査組まれても嫌ではなく
なりました。不良低減を行ったことにより
ムダをなくす事ができ検査時間も
早くなり残業時間を減らすことが出来た。
11：効果の確認
個当たり検査時間目標達成し
検査の生産性向上‼
目標: 1.08
メリウスサークル

## Slide 29
12：標準化
メリウスサークル

## Slide 30
13：サークル活動としての成果
初サークルリーダー たっつーの成長記録
～人材育成～
初サークルリーダーをやり知識が向上。
会合時には、司会進行をしっかり行い
活動できリーダーシップも向上できた。
～サークルとして～
他部署を巻き込み活動を進められた。
毎回全員が理解しているか確認し
誰一人置き去りなくチーム活動できた。
メリウスサークル
Ｘ 軸
Q C の
平均能力
3.3→4.2
0.9 UP

## Slide 31
14：反省と今後の進め方
今回サイジング工程の勉強会を開催しもらい、メンバーの知識向上を図れた。
次回もメンバー全員で理解しながら活動して行きたいです。
今回は難しいテーマに取り組みましたが
メンバーで協力して活動出来ました。次回は積極的に意見を言って取り組みたいです。
現状把握で分からなかったら勉強会を行い全員が理解した中で
進めれた。
全員参加で
今後もQCを進める。
今回初めてテーマリーダーをやらせ
てもらいました。不慣れな部分もありましたが、メンバーの助けもあり最後まで勤め切ることができました。さらに検査時間短縮は達成もでき良い経験ができました！今後もいろいろな課題がありますが、今回の経験を活かし
今後のQC活動に役立てたいです！
現地現物に
こだわったが、その分情報量が多くなり難しくなってしまった。
活動の中の振り返りで理解度を共有できるようにしていきたい。
勉強会を通して、不良発生の要因を全員で理解・特定し、改善を進めることができた。
今後も分からないことは教え合い理解を深めて、問題解決に取り組んでいきたい。
メリウス
今回初めて
サークル
リーダー
をやりました。活動を進める中でメンバーと共にたくさんの事を学び、リーダーシップを養えたと思います。
メリウスサークル