## Slide 1
安定操業への第一歩
～人に依存しない点検設計による設備停止時間削減～
株式会社 神戸製鋼所 大安製造所
溶解鋳造室 加工組
ジャンボサークル
発表者 ： 島田 靖大
補助者 ： 鈴木 寛也
活動期間：2024.4.1～2025.3.31
Notes: ただいまより、「安定操業への第一歩 ― 生産ラインにおける設備点検時間の短縮 ―」について発表いたします。
神戸製鋼所 大安製造所 溶解鋳造室 加工組、ジャンボサークルの島田です。
本日は、経験差のある職場において、人に依存しない“仕組み化”によって主力ラインの安定操業を実現した
QC活動についてご紹介いたします。

## Slide 2
≪課 題≫
→No,2ライン設備稼働率が不安定 （目標 86.2% を継続達成できない）
≪成 果≫
→停止時間 750→420分/月（▲330分/月）、稼働率 86.2%以上を継続、効果 約5,200千円/年
≪真 因≫
→自主点検の超過（計画 450分/月 → 実態 750分/月）
≪対 策≫
→①点検手順の標準化 ②停止回数最小の順序設計 ③作業組み替え（外だし化＋二手作業）
結論サマリー : 点検を「人」から「仕組み」へ転換し、稼働率を安定達成
01
≪横 展 開≫
→No.1・No.3ラインにも展開
Notes: はじめに、本活動の背景について簡単にご説明いたします。
当職場では、今後の生産増加を見据え、設備の安定操業が経営上の重要課題となっていました。
しかし、主力設備であるNo.2ピーリングラインでは、稼働率のばらつきが大きく、生産計画の安定的な遂行に支障をきたしていました。
そこで私たちは、「なぜ主力ラインが安定しないのか」を現場視点で徹底的に掘り下げることから活動を開始しました。

## Slide 3
大安製造所
電力
建設機械
エンジニアリング
機械
溶接
鉄鋼アルミ
神戸製鋼所
素形材
大安製造所 1995年に名古屋市から移転
大安製造所 ： 創業 30周年
所在地：三重県いなべ市大安町
社員数：約850人
神戸製鋼所
創業 120周年
サスペンション工場
職場紹介 : 大安製造所
02
Notes: 私たちの働いている大安製造所は、１９９５年に名古屋市内から
三重県いなべ市大安町に移転・設立され、
私たちは神戸製鋼所素形材部門、大安製造所の中にある、サスペンション工場で働いています。●

## Slide 4
・ボディ／シャーシとタイヤを連結
・操縦安定性、乗り心地を左右する
Frｱｯﾊﾟｰｱｰﾑ
Rrｱｯﾊﾟｰｱｰﾑ
Frﾛｱｱｰﾑ
Frﾅｯｸﾙ
タイヤ側
ボディ側
タイヤ側
ボディ側
車両前側
車両前側
従来は鋳鉄や鉄プレス品が主流であったが、自動車メーカーは燃費の向上を図る為、アルミ部品の採用による軽量化を拡大
自動車の軽量化に貢献
燃費向上
CO２削減
社会への貢献
02
職場紹介 : 大安製造所
Notes: 生産しているサスペンション部品は
自動車の安定性や乗り心地を左右する重要な部品です。
世界的な排ガス規制を背景に、
自動車メーカー各社は燃費の向上を図るため
近年は、アルミニウムサスペンション部品の採用による軽量化を拡大しています。●

## Slide 5
鈴木
班長 35歳
経験年数 17年
加藤
32歳
経験年数 4年
島田
30歳
経験年数 4年
豊住
20歳
経験年数 2年
千川原
19歳
経験年数 1年
生根
49歳
経験年数 4年
砂内
38歳
加工組職長
サークル名：
平均年齢：31歳
サークル発足：2022年8月
日頃の挨拶を大切に！粘り強く最後までやりきろう！
スローガン
経験5年未満が中心のサークル
サークル特徴
サークル支援者
サークル紹介 : メンバー
03
Notes: 私たちジャンボサークルは、結成2年目の6名で構成され、班長を除く多くが経験5年未満の若手作業者です。
技能・経験にばらつきがある中で、毎日必須の点検作業をいかに安定運用するか。これが、本活動の根本的な課題でした。

## Slide 6
★
★
03
サークル紹介 : サークル能力
・班長と若手作業者間で経験差があるのでバラツキが大きい
・QC活動経験が少なく手探りでのスタート
Cゾーン目標
Notes: サークルレベルは班長以外はQC活動経験が少なく、恥ずかしながら最低ランクのDゾーン。 今回の活動で、なんとしても●Cゾーンへ行こう と気持ちを一つにしました。

## Slide 7
黒字化の生産体制を確立
室方針
必ず達成するように
了解です
室長
新人作業者の戦力化
加工組方針
設備の安定操業化
職長
班長
テーマ選定 : 中期生産計画・23年度下期生産本数
04
溶解鋳造室では3基のピーリングラインを所有
班長
班長
Notes: ここからテーマ選定理由について説明します。
こちらは、加工組の生産計画を表したグラフです。
26年度には、生産本数が56万本と大幅な増加が見込まれており、
室方針として「黒字化の生産体制を確立」する為
加工組の方針として、設備の安定操業化などが掲げられています。
溶解鋳造室ではピーリングラインと呼ばれる切削加工ラインを3基所有しています。

## Slide 8
No.2ラインだけ稼働率が不安定
Chart: ピーリングライン別稼働率の推移
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
No.1ライン | 0.87 | 0.8787 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87
No.2ライン | 0.8265 | 0.8613 | 0.8352 | 0.87 | 0.8265 | 0.8352
No.3ライン | 0.8613 | 0.87 | 0.8787 | 0.87 | 0.8613 | 0.8613
目標 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862 | 0.862
目標86.2％
テーマ選定 : 生産計画を支えるため、稼働率の“ばらつき”解消が必須
04
ばらつきが大きいということは
安定操業ではないということ！
Chart: No.2ライン設備稼働率低下要因
| 自主点検 | チョコ停 | 切粉詰まり | 設備故障
 | 5 | 3 | 3 | 1
 | 0 | 42 | 67 | 92 | 100
稼働率悪化要因は４つ！
自サークルは自主点検を担当
目標稼働率86.2％の安定達成に直結
職場内４サークルで分担
 | 目標 （時間） | 実績 （時間） | ギャップ （時間）
自主点検 | 8.11 | 13.19 | 5.08
チョコ停 | 1.98 | 5.00 | 3.02
切粉除去 | 2.13 | 5.16 | 3.03
設備故障 | 21.07 | 22.10 | 1.03
各項目別 目標と実績時間のギャップ
≪・・グラフから判ること・・≫
Notes: こちらは、ライン別の設備稼働率を比較したグラフです。
No.1ラインおよびNo.3ラインは、目標稼働率を概ね達成している一方で、No.2ラインについては目標未達月が多く、
稼働率のばらつきが顕著でした。このことから、No.2ラインの安定操業が職場全体のボトルネックであると判断しました。
●次に、No.2ラインの設備停止時間を要因別に分析しました。
その結果、停止時間超過の主要因は、「自主点検」「チョコ停」「切粉除去」「設備故障」の4点あり
その中でも「自主点検」の超過時間が全体の4割以上を占めていたため、今回は「自主点検」の時間超過を改善テーマとして取り上げました。

## Slide 9
自主点検
設備点検作業
較正作業
毎日必ず
15分間の設備停止時間
を確保
品質を保証するための調整作業
設備予防保全のための点検作業
設備点検担当
較正作業担当
2人1組で
作業を実施
日々点検
毎日確認点検
週間点検
曜日ごとの点検
月間点検
日割りして点検（作業負荷を平準化）
設備停止時間
15分/日以内で
終わるように、
項目数を調整して運用
現状把握 : 自主点検説明
05
Notes: ここから現状把握となります。自主点検について説明します。
自主点検は、● 「較正作業」 と● 「設備点検作業」 の二つに分かれており、二人一組で同時に行っています。
較正作業はその中でも超音波感度確認作業2台分とカメラ感度確認作業2台分の2種類あり、
合計15分の設備停止時間を確保し、●品質を担保するため、毎日欠かさずに行っています。
設備点検作業は、●日々・週・月の3種類に分かれており、 設備停止が必要な点検作業は●このようになり点検量に大きな差があります。 これらをカレンダーのように日割り・曜日割りで平準化し、 較正作業を含め ●設備停止時間が1日15分以内に収まるように運用している という現状です。

## Slide 10
Chart: 23年度自主点検による設備停止時間
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
設備点検時間 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25
較正作業時間 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
目標15分
（分）
較正作業時間：15分
計画 | 実態 | ロス時間 （ギャップ）
450分 | 750分 | 300分
月単位で換算すると・・・
10分/日のギャップあり
 | 目標（時間） | 実績（時間） | ギャップ（時間）
自主点検 | 8.11 | 13.19 | 5.08
設備点検時間：25分
現状把握 : 設備停止時間のギャップ
05
現状 | 設備点検が25分かかる
問題 | 人によって時間が安定しない
影響 | 稼働率が月ごとにぶれる
≪・・問題の定義・・≫
Notes: 次に、No.2ラインの設備停止時間を分析しました。
その結果、自主点検による設備停止時間は、計画450分に対し、実績は750分と、●月300分の超過が発生していました。
しかし、この自主点検は、品質保証上、毎日欠かすことのできない作業です。
そこで私たちは、この“必須作業”をいかに安定的・効率的に行うかを改善テーマとして設定しました。

## Slide 11
いつまでに | 2025年3月31日までに
何を | No.2ピーリングラインの 設備停止時間を
どうする | 750分/月を計画 450 分/月以内 毎日必須の点検を、経験差のある作業者全員で15分以内に抑える
どうなる | 月300分のロスが解消され 生産効率の安定
目標の設定
06
Notes: 本活動のテーマを、「No.2ピーリングラインにおける自主点検時間の超過解消」と設定しました。
目標は、自主点検を1日15分以内、設備停止時間をひと月450分以内とし、
設備稼働率86.2％以上を安定して達成することです。
経験差のある作業者全員で、毎日必須の点検作業を時間内に収める、決して容易ではない挑戦でした。

## Slide 12
項目 | 担当 | 副担当 | 副担当 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
テーマ選定 | 島田 | 全員 | 鈴木 | 計画 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
現状の把握 | 島田 | 豊住 | 鈴木 | 計画 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
目標設定 | 島田 | 生根 | 鈴木 | 計画 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要因解析 | 島田 | 加藤 | 鈴木 | 計画 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
対策案と実施 | 島田 | 島田 | 鈴木 | 計画 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
効果の確認 | 島田 | 千川原 | 鈴木 | 計画 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
標準化と管理の定着 | 島田 | 島田 | 鈴木 | 計画 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
反省と今後の課題 | 島田 | 生根 | 鈴木 | 計画 実績 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
計画
実績
【活動期間】
2024年4月1日～2025年3月31日
2024.4.25 作成者 島田
活動計画
07
Notes: 活動計画はこのようになります。
現状把握に時間がかかってしまいましたが、メンバー全員で協力して何とか期間内に活動を終えることが出来ました。

## Slide 13
設備点検時間の超過が発生している
人
設備
方法
素材
2024.8.10 作成者 加藤
要因解析 : 特性要因図
08
点検途中で工具を探しに行っている
必要工具が
明確化されて
いない
工具の準備をしていない
点検箇所へのアクセスに時間が掛かる
無駄な移動を行っている
正確な点検ルートが
確立されていない
点検表が細かくて見えづらい
点検表への記入に時間がかかる
作業に無駄がある
作業方法を思い出しながら作業をしている
作業方法を統一した標準が存在しない
実施手順が
明確化されていない
無駄のない実施
手順が分からない
グリスニップルを刺しづらい
グリスの給脂に
時間が掛かる
給脂箇所が何か所あるのかが不明確
給脂場所を探している
給脂場所が
わかりにくい
グリスニップルの角度が悪い
Notes: まず、要因解析を行いました。
特性要因図を用いて検討した結果、自主点検時間の超過には、主に三つの要因があると考えました。

## Slide 14
問題 | 調査項目（仮説） | 検証
作業方法を 統一した標準が存在しない | 作業者毎に点検方法にばらつきが無いか確認 | 検証①
必要工具が 明確化 されていない | 作業者毎に工具の準備方法に差異が無いか | 検証②
実施手順が 明確ではない | 作業者毎に点検手順にバラつきが無いか | 検証③
2024.8.10 作成者 加藤
要因解析～要因検証～
08
Notes: 一つ目は、作業標準が整備されていないこと。
二つ目は、必要工具や作業手順が明確でないこと。
三つ目は、点検作業自体の順序が最適化されていないことです。

## Slide 15
氏名 | 経験年数 | 点検時間
鈴木 | 17年 | 15分
加藤 | 3年 | 23分
島田 | 3年 | 23分
豊住 | 2年 | 25分
千川原 | 1年 | 26分
生根 | 3年 | 26分
作業者毎に設備点検時間にばらつきが無いか調べましょう
加藤
島田
鈴木
豊住
生根
千川原
 | スキルレベル
4 | 時間内に一人で出来る
3 | 一人で出来るが時間内にできない
2 | 教育者指導のもと作業ができる
1 | やったことがない
自分達経験浅いんで…
2024.6.1
作成者 豊住
要因解析 : 作業者別点検時間とスキルレベル
班長以外の作業者は
時間内に終わらない
08
Notes: 要因検証を始める前に作業者ごとに点検時間にばらつきが無いかを測定しました。
その結果●経験の浅い作業者ほど時間超過が大きく、
作業が人の記憶や経験に依存している実態が明らかになりました。

## Slide 16
設備停止
ピロブロック
点検
シリンダー
連結部点検
作業完了
設備停止
ピロブロック
点検
シリンダー
連結部点検
作業完了
点検箇所
思い出し中
点検箇所
思い出し中
どれやったかな？
どれやったかな？
移動
移動
週、月点検
合わせて4分のロスが発生
要因解析 : ①作業方法を統一した標準が存在しない
作業標準が整備されておらず無駄な時間が発生
作業を思い出しながら実施
08
Notes: ここから要因検証を行います。
まずは「作業方法を統一した標準が存在しない」についてです。
現在、作業標準は整備されておらず、明確な点検方法が記載されていない為、
スキル3の作業者は設備名称や手順を●思い出しながら作業しており、
スキル4の作業者と比較すると週点検・月点検で合計4分の差となり、よって真因と判断。

## Slide 17
横バイス
グリス給脂
2ndプッシャー
ボルト増し締め
1stプッシャー
ボルト増し締め
作業前工具準備 | 
必要工具 | グリスガン、ウエス、六角レンチ
必要工具が明確化されておらず
工具を取りに戻る無駄が発生
六角レンチ忘れたので
取ってきます～！
実際の準備工具 | グリスガン、ウエス
六角レンチ忘れ
点検箇所
、六角レンチ
週、月点検
合わせて2分のロスが発生
要因解析 : ②必要工具が分からない
08
Notes: 次に「必要工具が明確化されていない」についてです。
スキル3以下は●必要工具の準備が不十分で、作業中に取りに戻る無駄が発生しており
スキル4の作業者と比較すると、●ここでも週・月点検でそれぞれ1分で計２分のロスがあり、真因と判断。

## Slide 18
設備名 | 点検箇所 | 
切断機 | 給材キッカー | ピロブロック
 |  | シリンダー 連結部
設備名 | 点検箇所
切断機 | 縦バイス
 | 横バイス
 | 出側バイス
 | ワーク検知LS
 | 主軸Vベルト
 | ミスト吐出ノズル
 | 圧力計各種
 | プッシャー
週点検
月点検
設備停止を行い
電源切り状態で点検
設備稼働中に確認
設備名 | 点検箇所
切断機 | 縦バイス
 | 横バイス
 | 出側バイス
 | ワーク検知LS
 | 主軸Vベルト
 | ミスト吐出ノズル
 | 圧力計各種
 | プッシャー
設備名 | 点検箇所 | 
切断機 | 給材キッカー | ピロブロック
 |  | シリンダー 連結部
設備名 | 点検箇所
切断機 | 縦バイス
 | 横バイス
 | 出側バイス
 | ワーク検知LS
 | 主軸Vベルト
 | ミスト吐出ノズル
 | 圧力計各種
 | プッシャー
点検項目により、自動運転中に点検、設備を止めて点検と分かれている
設備停止を行い
電源入り状態で点検
操作電源
オン・オフ
移動
主電源
オン・オフ
移動や設備の復旧に時間がかかる
 | 作業時間
電源切り作業 | 2分/回
要因解析 : ③実施手順が明確ではない
08
Notes: 次に「実施手順が明確ではない」についてです。
こちらはとある日の週、月点検作業の一例で、週、月点検共に切断機の点検を実施します。
設備点検作業は項目によって、●自動運転中に行う点検と、●設備を停止する点検があります。
設備を停止する点検は電源入り状態で実施する作業と、電源を切って行う作業の2種類あり
●後者の作業は電源のオンオフや移動、設備の立ち上げに一回2分ほど要します。

## Slide 19
設備名 | 点検箇所
切断機 | 縦バイス
 | 横バイス
 | 出側バイス
 | ワーク検知LS
 | 主軸Vベルト
 | ミスト吐出ノズル
 | 圧力計各種
 | プッシャー
週点検
1週目（月）
月点検
設備名 | 点検箇所 | 
切断機 | 給材キッカー | ピロブロック
 |  | シリンダー 連結部
1回
2回
3回
上から順番にやります
搬送装置
切断機
制御盤
×3回
設備名 | 点検箇所
切断機 | 縦バイス
 | 横バイス
 | 出側バイス
 | ワーク検知LS
 | 主軸Vベルト
 | ミスト吐出ノズル
 | 圧力計各種
 | プッシャー
週点検
1週目（月）
月点検
設備名 | 点検箇所 | 
切断機 | 給材キッカー | ピロブロック
 |  | シリンダー 連結部
1回
組み合わせて順番を入れ替えます
×1回
週、月点検
合わせて4分のロスが発生
自動運転中に確認
電源を入れて点検
電源を切って点検
要因解析 : ③実施手順が明確ではない
点検順番が明確化されておらず
無駄な電源の入り切りが発生
組み合わせ
×
順番入れ替え
週・月点検
1週目（月）
08
Notes: スキル3の作業者は●点検表を上から順に実施していたため、●電源を切る作業を3回行い、移動や復旧だけで6分かかっていました。
対して●スキル4の作業者は●作業前に順番を組み替え、電源を切る作業を1回で済ませており、ロスは2分でした。点検時間の比較では4分の差があり、これも真因と判断しました。

## Slide 20
問題 | 調査項目（仮説） | 検証結果 | ロス時間
作業方法を統一した 標準が存在しない | 作業方法を把握しているのかを確認 | 標準なし | 4分
必要工具が 明確化されていない | 新人とベテランで工具の準備方法に差異が無いか | 工具不明確 | 2分
実施手順が 明確化されていない | 作業者毎に点検手順にバラつきが無いか | 手順不明確 | 4分
要因解析 : 要因検証まとめ
合計
10分ロス
設備点検作業の
標準が整備されていない
設備停止時間（分/月）
15分 × 30日 ＝ 450分
標準整備が出来れば、
目標達成できるね
No.2ピーリングラインの 設備停止時間を
750分/月を計画 450 分/月以内 毎日必須の点検を、経験差のある作業者全員で15分以内に抑える
08
Notes: 検証結果から、合計で約10分の作業ロスが発生していることが確認できました。 さらに、作業方法・使用工具・手順が●標準化されていないことで作業者によっても点検時間にさらにばらつきが生じていました。
●これらを標準化することで、設備停止時間の目標（月450分）も達成可能であることが明確になりました。

## Slide 21
＊評価10点以上の3項目を採用
 | 費用 | 効果 | 実現性 | 点数
◎ | 1万円以内 | 80％以上 | 高 | 5点
○ | 1万円以上 10万円未満 | 80％未満 60％以上 | 中 | 3点
△ | 10万円以上 | 60％未満 | 低 | 1点
≪対策の検討思想≫
★3策を束ねて
「仕組みで回る点検方式」を実現する標準を作成
★点検時間→設備停止時間に着目して課題整理
問題 | 一次対策 | 二次対策 | 三次対策 | 費用 | 効果 | 実現性 | 点数 | 対策 | 役割
作業方法を 統一した標準が 存在しない | 作業標準を 作成する | 作業手順を統一する | 教育資料を作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | 不 | 
 |  |  | 作業手順書の作成 | ◎ | ◎ | ◎ | 15 | 採 | 判断の標準化
 |  | 設備停止回数を最小化する順序を設計する | 点検表の見直し | ◎ | ◎ | ◎ | 15 | 採 | 停止回数の削減
 |  | 作業方法の見直し | 点検方法の組み換え | ◎ | ◎ | 〇 | 13 | 採 | 時間短縮の決め手
2024.9.22 作成者 島田
対策方針：点検を「人」から「仕組み」へ（停止回数を設計する）
対策検討 : 系統図
09
Notes: 真因を踏まえ、対策立案を行いました。
本活動では、「人に頼る点検から、仕組みで回る点検へ」という考え方を対策の軸としました。
対策は、1つ目に作業手順書の作成による標準化、2つ目に点検表見直しによる作業順序の最適化、3つ目に月点検の外だし化と作業組み替え、
の三本柱で進めることとしました。

## Slide 22
手順書作成に
向けて話し合い
対策の実施 : 作業手順書の作成
設備名称
使用工具
作業手順
週間・月間点検の手順書を作成
誰でもできる点検手順書を標準化した
09
Notes: はじめに作業手順書の作成方法について検討します。
手順書を作成するうえで、どのような情報が必要か話し合い●必要な治具・工具、設備名称やその仕様、正しい作業手順を盛り込みたいということでした。
これらを踏まえて作成した手順書が●こちらです。 作業手順に加え、必要工具、設備名称等も記載しており、 ●本手順書は、週点検および月点検の両方に対応した内容となります。

## Slide 23
グリス打つ所は～
工具OK！
ちょっと確認！
作業前に予習
工具の確認
もし忘れても
before
after
作業方法の思い出し
工具忘れ
どこやったかな
取りに戻ります
手順書を作成する事で作業方法の判断・記憶を“人”から“仕組み”に変更できた
対策の実施 : 作業指示書完成
09
Notes: 実際に現場で使用してみると、
作業前に手順と必要工具の確認ができ、作業中に方法を忘れても容易に再確認することが出来るようになり
作業方法の判断、記憶を人から仕組みに変更することが出来ました。

## Slide 24
点検表の見直し
スキルレベル3
スキルレベル4
電源を入れて点検
設備稼働中に点検
電源を切って点検
電源を入れて点検
電源を切って点検
点検順番を整理
設備名 | 条件 | 点検箇所 | 
切断機 | ☆ | 主軸Vベルト | 
 | ☆ | 1st2ndプシャー | 
 | ☆ | 給材キッカー | シリンダー 連結部
 | 〇 |  | ピロブロック
 | 〇 | 縦バイス | 
 | 〇 | 横バイス | 
 | 〇 | 出側バイス | 
 | 〇 | ワーク検知LS | 
 | 〇 | ミスト吐出ノズル | 
 |  | 圧力計各種 | 
これなら誰でも分かりますね！！
 | スキルレベル3 | スキルレベル4
電源切り | 3回 | 1回
作業時間 | 6分 | 2分
上から順番にやります
順番入れ替えます
〇
設備稼働中に確認
電源を入れて点検
☆
電源を切って点検
点検順序を再構成し、作業効率を高める
対策の実施 : 点検表見直し
09
Notes: 次に、点検表を見直し、設備停止が必要な作業をまとめて実施できるよう、作業順序を再構成しました。
スキル3の作業者は●上から順に点検を実施していますが、
●スキル4の作業者は作業順を頭で整理し作業を行うので●電源切り作業の回数が異なり作業時間に差があります。
そこで、●点検表へ設備停止の条件を記載し順番を整理することで、無駄なく点検を出来るようにしました。

## Slide 25
before
組み合わせて
順番を入れ替えます
搬送装置
切断機
制御盤
×1回
after
停止条件を明示し、停止回数最小化の設計に成功
対策の実施 : 点検表見直し完了
09
Notes: 現場で効果の確認を行うと
●順番の最適化により電源切り作業が1回となり、停止回数最小化に成功しました。

## Slide 26
Chart: 別設備を点検すると時間が15分以内に収まらない
| 別設備 | 同一設備
日々点検 | 1 | 1
正規2段切り処置 | 2 | 2
週点検 | 6 | 6
正規2段切り処置 | 2 | 0
月点検 | 6 | 6
電源切り（ロス）
2024.10.5
作成者 島田
対策の実施 : 点検方法の組み換え
同一設備を点検
別設備を点検
改善前 | 改善後 | 目標 | 残り
750 | 510 | 450 | 60
設備停止時間（分/月）
視点を設備停止時間に変えてみましょう
目標
週点検
月点検
週点検
月点検
切断機
切断機
切断機
面取機
09
Notes: 対策3つ目の点検方法の組み換えについてです。
週、月の点検が切断機と同一設備であれば停止処置は一度で済みますが、
ピーリングラインは様々な設備を取り扱うので、日によって週と月の点検設備が異なることがあり
●別設備を点検をする場合は無駄な電源を切る作業が発生するので15分以内に点検作業ができません。
●ここで一度、これまでの対策結果を、サークルメンバーと共有すると
設備停止時間は現状の対策までで510分と、まだ60分の超過をしていることがわかりました。
これまで主に点検時間の短縮に取り組んできましたが、改善の糸口が見えにくくなり、●視点を設備停止時間に移してみることにしました。

## Slide 27
作業の組み合わせがキーポイント
自主点検作業の作業フロー
外だし化
設備点検作業
較正作業
日々点検
週間点検
電源切り
週間点検
週間点検
超音波感度確認
カメラ
感度確認
超音波感度確認
カメラ
感度確認
較正作業
3分短縮可能？
自主点検
12分可能？
作業準備
月間点検
月間点検
作業組み合わせの最適化を通じて、自主点検時間短縮の可能性を評価する
対策の実施 : 設備停止時間60分削減に向けた作業の組み合わせ
09
Notes: 自主点検全体の時間を見直したところ、作業の組み合わせが改善の鍵であると感じました。
そこで、●月点検を外だしし、設備点検作業者をカメラ感度調整に回せないか・・・
●日々・週点検後にカメラ感度確認の準備を行い
、その後に2人で較正作業を進めることで、較正時間を3分短縮でき、自主点検を12分で終えられる可能性が見えました。

## Slide 28
設備停止時間
12分/日 × 30日 ＝360分
自主点検（月間点検抜き）
計算してみよう
設備点検時間
12分/日
6分/日 × 30日 + 2分 ＝182分
月間点検（外だし）時間
542分/月
２人作業でやってみよう
6分/日 × 30日 + 2分 ÷ 2人
＝91分
451分/月
目標の達成の兆しが見えてきたよ！
やってみよう
月点検をまとめて1日で実施
外だし化
正規2段切り作業が1回のみ
月点検外だし化の導入で、設備停止時間が目標に近づくことを確認した
対策の実施 : 追加対策の検討
09
Notes: 先ほど触れた●月点検の外だし化については、全ての月点検項目をまとめて行うと動力切り作業が1度で済むと考え、
1日で全て行うことにしました。
●この条件で設備停止時間を計算してみます。
●まず設備点検時間は先ほどの検証で一日当たり12分と考えます。
●次に設備停止時間は、自主点検作業と外だし月点検の合計となり
自主点検は一日当たり12分を30日分で360分。
●外だし月点検は一日当たり6分の30日分に、動力切り作業2分を足して182分で、合計は542分・・・
●これをさらに2人作業とした場合…
●外だし月点検時間は半分の91分となり合計が451分。これなら目標達成が見えてきます。
●目標達成の兆しがつかめたので、一度実施してみることにしました。！！

## Slide 29
自主点検時間/日 設備停止時間/月
12分/日 × 30日 ＝360分
カメラ感度確認を作業者Aさんが手伝う
作業者A
作業者B
完了
自主点検
12分達成！
手伝うよ！
作業準備
作業分担により、自主点検12分を実現した
対策検討 : 月点検の外だし化チャレンジ
09
Notes: いざ点検作業を開始。
まずは、自主点検が12分で実施できるのかを確認します。
●作業者ABそれぞれ、設備点検と較正作業を同時に開始。
作業者Aは日々、週点検が9分で終わるので●その後カメラ感度確認の準備を行い、作業者Bの超音波感度確認が終わるのを確認してからカメラ感度確認を手伝います。
この流れで自主点検は●日当たり12分、月の停止時間を360分にすることが出来ました。

## Slide 30
切断機
面取機
ピーリング装置
UT装置
CCD装置
ラッキング装置
予想より
大幅な時間短縮に成功
作業者A
作業者B
完了
完了
効率よく二手に分かれてやってみよう
切断機
面取機
ピーリング装置
UT装置
CCD装置
ラッキング装置
月間点検（外だし）時間
6分/日 × 30日 + 2分 ÷ 2人
＝91分
計算上
二手作業と外だし化の併用により、月点検時間が大幅に短縮された
対策検討 : 月点検の外だし化チャレンジ
09
Notes: 次は外だしした月点検作業です。
作業者Aは●切断機からピーリング装置まで、作業者Bはラッキング装置からUT装置までを同時に点検します。
テストの結果、●点検作業時間は予想以上に短縮され60分で完了。従来の月点検時間を大きく下回る非常に良い成果となりました。
これらの対策により、作業判断を人から仕組みに移すことができました。

## Slide 31
効果確認 : 月点検の外だし化チャレンジ
切粉詰まり
対策完了
チョコ停
対策完了
自主点検
対策完了
設備故障
対策完了
設備稼働率目標達成中！！
効果金額
＝5,188千円/年
停止時間削減 × 生産能力 × 単価
Chart: No.2ライン設備稼働率低下要因
| 自主点検 | チョコ停 | 切粉詰まり | 設備故障
 | 5 | 3 | 3 | 1
 | 0 | 42 | 67 | 92 | 100
Chart: No.2ライン設備稼働率低下要因
| 自主点検 | チョコ停 | 切粉詰まり | 設備停止
 | 0 | 3 | 3 | 1
 | 0 | 0 | 25 | 50 | 58
設備停止時間
750分/月
↓
420分/月
（△330分/月）
対策前
対策後
僕たちも
頑張りました
内訳）
貢献したぜー
ヤッター
うんうん
達成
よかった
いい勉強
10
Notes: 対策の結果、●自主点検時間は日当たり12分で実施可能となり、設備停止時間は●月750分から420分へ削減できました。
これにより、No.2ピーリングラインの稼働率は、●目標である86.2％以上を安定して達成しています。
また、年間の効果金額は、約520万円となり、追加投資を伴わない原価改善にもつながりました。

## Slide 32
★
★
新しい点検方法を設計することで
⇒チームワークが向上
サークルレベルが目標のCゾーンへアップ
効果確認 : サークルレベル
若手の成長を感じたこと
若手作業が分析できるようになった
標準作成に携われるようになった
改善を設計できる案を出せるようになった
10
Notes: 本活動を通じて、若手作業者が自ら分析し、標準を作成し、改善を設計できるようになりました。
その結果、サークルレベルは●DゾーンからCゾーンへ向上し、改善を通じた人材育成を実感することができました。

## Slide 33
項目 | 何を | なぜ | 誰が | いつまでに | 何処で | どのように
標準化 | ピーリングライン 月点検外だし化 作業方法 | 効果発揮 | 島田 | 2025年 3月末 | 自職場 | 標準を作成
教育 | 点検作業手順書 | 効果発揮 | 現場 教育者 | 随時 | 自職場 | 教育する
管理定着 | 点検項目の更新手順 | 管理維持 | 加工組 班長 | 随時 | 点検表 | 追加項目は 班長会議で承認後シートに反映
誰でも同じ作業
誰でも同じレベル
定期見直しで継続更新
標準化と管理の定着 : 安定操業を“一過性”にしない仕組みを構築
班長会議を実施
標準化
教育
管理定着
11
Notes: 標準化と管理の定着化として、
改善を一過性で終わらせないため、作業手順書による教育、点検項目変更時の管理ルールを整備しました。
●班長会議で承認した内容のみを標準に反映することで、安定操業の継続を図っています。

## Slide 34
手順 |  | 良かった点 | 悪かった点 | 今後の進め方
Plan （計画） | テーマ選定 | 職場のネックポイントに絞り テーマを選定できた | テーマ決定までに 時間が掛かってしまった | 日々の生産出来高を 意識する
 | 現状把握 | 職長含む組員全員の協力のもと 正確なデータが取れた | 必要なデータの選定に 時間がかかった | 班員で話し合いを行い 必要データを明確にする
 | 目標の設定 | 明確な目標を設定できた | 短い期間で活動を出来なかった | 迅速かつ明確な 目標設定を行う
 | 活動計画 | 一人一人が責任を持てる様に 役割を分担できた | 計画に対してずれが 生じてしまった | 目標達成に向けた 正確な活動計画を立てる
Do （行動） | 問題点の抽出 | テーマに沿った 問題点の抽出ができた | 問題点の共有がメンバー間で あまりできなかった | メンバー間で問題の共有が 出来る様に話し合う
 | 対策の立案実施 | 粘り強く最後まで 対策を行えた | 目先の対策に捕われ工程全体に及ぼす影響を考えられなかった | 目標達成に向けた 正確な活動計画を立てる
Check （評価） | 結果及び効果 | 若手中心のサークルでも 標準化と作業設計により 安定操業化を実現できた | 有形効果の算出方法が 分からなかった | 有形効果の算出方法を スタッフと相談して行う
Act （改善） | 標準化 管理の定着 | 作成した標準や 月点検の外だし化を 他のラインにも横展開できた | 標準作製に時間がかかった | 標準作製時間を設けられるように作業時間をコントロールする
2025.3.4 作成者 生根
反省と今後の進め方
目標達成に向けた 正確な活動計画を立てる
計画に対してずれが 生じてしまった
若手中心のサークルでも 標準化と作業設計により 安定操業化を実現できた
作成した標準や 月点検の外だし化を 他のラインにも横展開できた
12
Notes: 反省と今後の進め方として
本活動では、●若手中心の職場において、仕組みづくりにより自主点検時間を短縮し、主力ラインの安定操業を実現しました。
人に頼るのではなく、仕組みで安定させることの重要性を学んだQC活動でした。
反省点としては●活動計画にずれが生じてしまったことなどが挙げられます。
今後は●メンバー間でより意見を出し合い、計画作成段階から明確な活動計画を立てていきます。

## Slide 35
ご安全に
ぜひ見てください！！
Notes: 以上で発表を終わります。
ご清聴ありがとうございました。ご安全に。